## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Раздел I: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЯХ
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Стремительный прорыв в области информационно-телекоммуникационных технологий был предопределен объединением двух научно-технических направлений — вычислительной техники и электросвязи. Как известно, первые ЭВМ предназначались для решения математических задач, однако вскоре стало очевидно, что главной сферой их применения должна стать обработка информации, при которой вычислительные машины (компьютеры) уже не
могут работать в автономном режиме, а должны взаимодействовать с другими ЭВМ, с источниками и потребителями информации. Результатом этого явились информационно-технологические сети и системы (ИТС), которые к настоящему времени получили широкое распространение в мире, и в первую очередь - в промышленно развитых странах.
Введение

## Slide 3
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Именно объединение вычислительной техники и связи повлекло за собой создание многих новых научно-технических направлений в области телекоммуникаций и информатики. И главное среди них — цифровая обработка сигналов, позволившая интегрировать различные виды и услуги связи в одной цифровой сети и полностью автоматизировать процессы информационного обмена на базе специализированных ЭВМ.
Под ИТС обычно понимается территориально распределенная система коллективного использования средств связи и вычислительных ресурсов, обеспечивающая повышение эффективности функционирования линий передачи информации и вычислительных средств при решении сложных задач обработки информации.

## Slide 4
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Почему используется термин информационно-технологическая сеть или система?
Ответ на этот вопрос имеет двоякое толкование:
 информационно-технологическая сеть основана на
применении современных информационных технологий,
под которыми понимается совокупность методов, способов,
средств или комплексов технических средств,
предназначенных для обработки, хранения и передачи
информации;
 по своему предназначению ИТС делятся на информационные,
которые обеспечивают электронный информационный обмен
между пользователям или прикладными процессами,
инициированными пользователями, и технологические, которые
обеспечивают работоспособность информационных систем, или
обеспечивают решение специализированных задач (например,
глобальной навигации и местоопределения и т.п.)

## Slide 5
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
В структуре ИТС принято выделять два основных компонента: средства сбора, хранения и обработки информации, которые базируются на ЭВМ с их запоминающими устройствами и аппаратурой ввода-вывода информации, и средства передачи информации, предназначенные для обеспечения взаимосвязи между ЭВМ, а также дистанционного доступа к ЭВМ удаленных абонентских пунктов. Средства передачи данных в ИТС представляют собой самостоятельную сеть специализированных ЭВМ, функцией которой является транспортировка информации между абонентскими пунктами и вычислительными машинами, осуществляющими обработку информации и предоставляющими пользователям разнообразные услуги по организации вычислительных работ на ЭВМ, доступу к информационно-поисковым системам (базам данных), сбору, обработке и накоплению информации и т.п.
Специфика и эффективность работы ИТС в значительной степени определяются особенностями (протоколами) организации в сети информационного обмена, к которой подключены вычислительные машины и абонентские пункты пользователей.

## Slide 6
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1.1. Структура и топология ИТС
Для создания крупномасштабных систем передачи, хранения и обработки информации (данных) ЭВМ и вычислительные комплексы объединяются с помощью средств передачи данных в ИТС, обеспечивающие пользователям различные услуги. ИТС включает, как правило, три взаимосвязанные подсети: базовую сеть передачи данных (СПД), сеть ЭВМ и терминальную сеть.
Базовая СПД — совокупность средств для передачи данных между ЭВМ — состоит из линий связи и узлов связи (УС). Узел связи — совокупность средств коммутации и передачи данных в одном пункте — принимает данные, поступающие по каналам связи, и передает данные в каналы, ведущие к абонентам. УС реализуется на основе коммутационной ЭВМ (КВМ) и аппаратуры передачи данных. КВМ управляет приемом и передачей данных и, в частности, выбирает целесообразный путь передачи данных.

## Slide 7
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Рис.1.1,а. Структура информационно-технологической сети
КВМ
УМПД
УМПД
УС
УС
УС
УС
УС
СПД
Сеть ЭВМ
Терминальная сеть
КВМ
КВМ
КВМ
КВМ
ГВМ
(сервер баз данных)
ГВМ
(файловый сервер)
ГВМ
(Web-сервер)
ГВМ
(почтовый сервер)

## Slide 8
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Базовая СПД — ядро вычислительной сети. Она обеспечивает физическое объединение ЭВМ и прочих устройств сеть ЭВМ, которая включает в себя главные и терминальные ЭВМ. Главные ЭВМ (ГВМ) выполняют задания абонентов сети (пользователей) по обработке и хранению информации. Терминальные ЭВМ (ТВМ) предназначены для сопряжения терминалов с базовой СПД. Основная функция сопряжения сводится к преобразованию данных в форму, обеспечивающую их передачу средствами базовой сети и вывод данных на терминалы.

## Slide 9
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Терминальная сеть — совокупность терминалов и терминальной сети передачи данных. Терминалы — устройства, с помощью которых абоненты осуществляют ввод и вывод данных. В терминальной сети могут использоваться интеллектуальные терминалы и абонентские пункты. В состав интеллектуального терминала входит процессор, обеспечивающий локальную обработку данных — редактирование текстов, отображение данных в специальной форме, хранение данных и манипуляции с ними и т.д. Абонентский пункт состоит из взаимосвязанных устройств ввода-вывода, обеспечивающих ввод данных от нескольких источников и вывод данных в различной форме — на экраны дисплеев, печатающие устройства, устройства вывода графической информации и др. Для подключения терминалов к ЭВМ используются линии связи и обслуживающие их удаленные мультиплексоры передачи данных (УМПД), в совокупности образующие терминальную сеть передачи данных.

## Slide 10
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Контроль состояния ИТС и управление ее функционированием обеспечиваются административной системой, включающей в себя ЭВМ, терминальное оборудование и программные средства, с помощью которых производится включение и выключение сети и ее компонентов, контролируется ее работоспособность, устанавливается режим функционирования компонентов, систем и сети в целом, учитывается объем услуг, предоставляемых абонентам сетью, и т.д.
Отдельные ИТС могут быть связаны между собой с помощью линий связи, подключаемых к узлам межсетевой связи. В узле межсетевой связи используется ЭВМ, обеспечивающая согласование и преобразование данных при передаче их от одной сети к другой. Таким образом, под структурой ИТС понимается вся совокупность входящих в нее элементов (УС, КВМ, ТВМ, ГВМ и т.д.) и взаимосвязи между ними.

## Slide 11
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1)
УС
УС
УС
10
15
25
25
20
15
25
10
20
30
35
25
2)
УС
УС
УС
Рис.1.1,б. Структура (1) и топология (2) фрагмента ИТС

## Slide 12
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Для понимания сущности термина “топология сети” рассмотрим два следующих рисунка (рис.1.1,б). На них представлен один и тот же фрагмент ИТС в двух формах: а) в форме неориентированного графа (рис.1.1,б-1); б) в форме ориентированного графа (рис.1.1,б-2), дугам которого приписаны весовые коэффициенты (последние могут иметь различную физическую природу: пропускная способность, стоимость, величина задержки и т.д.). Очевидно, что рис.1.1,б-1 представляет собой структуру фрагмента сети, то есть описывает состав этого фрагмента ИТС и связи между узлами сети (УС). Однако этот рисунок недостаточно информативен и не позволяет провести достаточный анализ ИТС, например, для решения задач маршрутизации, управления потоками и т.п.

## Slide 13
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Второй рисунок (рис.1.1,б-2) “устраняет” недостатки предыдущего, то есть он достаточно информативен и позволяет более глубоко проанализировать ИТС (на нем показаны не только сами связи между элементами сети, но и их качественные и количественные характеристики). Вместе с этим связи между рассматриваемыми узлами сети являются односторонними, что чрезвычайно важно при решении задачи выбора маршрута передачи пакета через эти УС.

## Slide 14
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Теперь возникает справедливый вопрос: А откуда появился термин “топология сети”? Под топологией в математике понимается раздел, изучающий топологические свойства фигур, то есть свойства, не изменяющиеся при любых деформациях, производимых без разрывов и склеивания (точнее при взаимно однозначных и непрерывных отображениях). Топологическое пространство (математическое понятие, обобщающее понятие метрического пространства) — множество элементов любой природы, в котором тем или иным способом определены предельные значения.
Таким образом, под топологией ИТС понимается её структура с определенными на ней предельными функциональными параметрами и направлениями информационных потоков.

## Slide 15
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1.2. Зачем нужны сети?
Основной эффект от объединения ЭВМ и терминалов в ИТС — полная доступность ресурсов сети для пользователей. Пользователи, подключенные к сети, имеют доступ ко всем главным ЭВМ, входящим в сеть, и, следовательно, получают возможность использовать память этих ЭВМ для хранения данных и процессоры для их обработки. Пользователям доступны программное обеспечение, имеющееся в сети, и базы данных в ЭВМ, что позволяет им оперативно их использовать. Как правило, сети предоставляют возможность параллельно обрабатывать данные сразу несколькими ЭВМ.

## Slide 16
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Возможно построение распределенных баз данных, размещенных в памяти нескольких ЭВМ, а за счет этого — создание сложных информационных структур. Информационные связи между пользователями позволяют группам пользователей решать задачи моделирования сложных систем, выполнять проектные и другие работы, опирающиеся на распределенные между многими ЭВМ программное обеспечение и базы данных. Таким образом, сетевая обработка и хранение данных — качественно новая организация обработки, при которой в значительной мере увеличиваются сложность и скорость решения задач, требующих участия большого числа пользователей.

## Slide 17
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
ИТС позволяет повысить уровень загрузки ЭВМ, программного обеспечения и баз данных. Это обусловлено двумя факторами. Во-первых, ИТС обслуживает большое количество пользователей, поэтому нагрузка, создаваемая всеми пользователями, в меньшей степени подвержена колебаниям, чем нагрузка, создаваемая отдельным пользователем или группой. Этот эффект имеет статистическую природу и оценивается дисперсией среднего значения нагрузки, создаваемой пользователями. Так, если среднее квадратическое отклонение нагрузки, создаваемое одним пользователем, равно b, то n пользователей создают суммарную нагрузку, среднее квадратическое отклонение которой равно
b/ , т.е. колебания нагрузки, создаваемой, например 100 пользователями, в 10 раз меньше, чем у создаваемой одним пользователем. Следовательно, увеличивается вероятность того, что в каждый момент времени существует работа для каждого компонента сети, т.е. увеличивается загрузка сети.

## Slide 18
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Во-вторых, стабилизируется загрузка сети, когда сеть охватывает территорию, расположенную в нескольких часовых поясах. Эффект стабилизации особенно существен для эксплуатации специализированных и проблемно-ориентированных ЭВМ, аналого-цифровых вычислительных комплексов, информационно-справочных систем и др.
Как показывает практика, за счет расширения возможностей обработки данных и лучшей загрузки ресурсов стоимость обработки данных средствами сети снижается в полтора раза и более по сравнению с обработкой данных на несвязанных ЭВМ.

## Slide 19
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1.3. Характеристики ИТС
Основными характеристиками ИТС являются:
 операционные возможности;
 время доставки сообщений;
 производительность;
 стоимость обработки данных.
Операционные возможности сети — перечень основных действий по обработке и хранению данных. Главные ЭВМ, входящие в состав сети, предоставляют пользователям, как правило, следующие виды услуг:

## Slide 20
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
 передача файлов (наборов данных) между ЭВМ сети;
 доступ к пакетам прикладных программ, базам данных и
удаленным файлам — обработку файлов, хранимых в
удаленных ЭВМ;
 передача текстовых и, возможно, речевых сообщений между
терминалами (пользователями);
 распределенные базы данных, размещаемые в нескольких
ЭВМ;
 удаленный ввод заданий — выполнение заданий,
поступающих с любых терминалов, на любой главной ЭВМ в
пакетном или диалоговом режиме;
 защита данных и ресурсов от несанкционированного доступа;
 выдача справок об информационных и программных
ресурсах;
 автоматизация программирования и распределенная
обработка — параллельное выполнение задачи несколькими
ЭВМ.

## Slide 21
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Время доставки сообщений определяется как статистическое среднее времени от момента передачи сообщения в сеть до момента получения сообщения адресатом.
Производительность сети представляет собой суммарную производительность главных ЭВМ. При этом обычно производительность главных ЭВМ означает номинальную производительность их процессоров.
Цена обработки данных формируется с учетом средств, используемых для ввода-вывода, передачи, хранения и обработки данных. На основе цен рассчитывается стоимость обработки данных, которая зависит от объема используемых ресурсов вычислительной сети (количество передаваемых данных, процессорное время), а также от режима передачи и обработки данных.

## Slide 22
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Указанные характеристики зависят от структурной и функциональной организации сети, т.е. набора параметров, основные из которых: структура (топология) ИТС (состав ЭВМ, структура базовой СПД и терминальной сети), метод передачи данных в базовой сети, способы установления соединений между взаимодействующими абонентами, выбор маршрутов передачи данных и т.п. Кроме того, они зависят от нагрузки, создаваемой пользователями. Нагрузка определяется числом активных терминалов (пользователей) и интенсивностью взаимодействия пользователей с сетью. Последний параметр характеризуется количеством данных, вводимых и выводимых терминалом за единицу времени, и потребностью в ресурсах главных ЭВМ для обработки этих данных.

## Slide 23
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1.4. Требования к организации ИТС
Организация ИТС должна удовлетворять следующим основным требованиям:
Открытость — возможность включения дополнительно главных ЭВМ, терминалов, узлов и линий связи без изменения технических и программных средств действующих компонентов.
Гибкость — сохранение работоспособности при изменении структуры в результате выхода из строя ЭВМ, узлов и линий связи, допустимость изменения типа ЭВМ и линий связи, а также возможность работы любых главных ЭВМ с терминалами различных типов.
Эффективность — обеспечение требуемого качества обслуживания пользователей при минимальных затратах.
Указанные требования реализуются за счет модульного принципа организации управления процессами в сети по многоуровневой схеме, в основе которой лежат понятия процесса, уровня управления, интерфейса и протокола.

## Slide 24
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1.5. Процессы
Функционирование ИТС представляется в терминах процессов. Процесс — это динамический объект, реализующий собой целенаправленный акт обработки данных. Процессы подразделяются на два класса: прикладные и системные. Прикладной процесс — выполнение прикладной или обрабатывающей программы операционной системы ЭВМ, а также функционирование терминала, т.е. пользователя, работающего на терминале. Системный процесс — выполнение программы (алгоритма), реализующей вспомогательную функцию, связанную с обеспечением прикладных процессов. Примеры системных процессов: активизация терминала для прикладного процесса, организация связи между процессами и др.

## Slide 25
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Программа
(пользователь)
Сообщения
Рис.1.2. Модель процесса
Пóрты

## Slide 26
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Процесс А
Процесс В
Процесс С
Рис.1.3. Взаимодействие процессов

## Slide 27
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Модель процесса представлена на рис.1.2. Процесс порождается программой или пользователем и связан с данными, поступающими извне в качестве исходных и формируемыми процессом для внешнего пользования. Ввод данных, необходимых процессу, и вывод данных производятся в форме сообщений — последовательности данных, имеющих законченное смысловое значение. Ввод сообщений в процесс и вывод сообщений из процесса производится через логические (программно организованные) точки, называемые портами. Порты подразделяются на входные и выходные. Таким образом, процесс как объект представляется совокупностью портов, через которые он взаимодействует с другими процессами сети.

## Slide 28
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Взаимодействие процессов сводится к обмену сообщениями, которые передаются по каналам, создаваемым средствами сети (рис.1.3). Промежуток времени, в течение которого взаимодействуют процессы, называется сеансом (сессией). Важно подчеркнуть, что в ЭВМ и вычислительных комплексах взаимодействие процессов обеспечивается за счет доступа к общим для них данным (общей памяти) и обмена сигналами прерывания. В ИТС единственная форма взаимодействия процессов — обмен сообщениями.
Это различие связано с территориальной распределённостью процессов в ИТС, а также с тем, что для физического сопряжения компонентов сети используются каналы связи, которые обеспечивают передачу сообщений, но не отдельных сигналов.

## Slide 29
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1.6. Многоуровневая организация управления ИТС
Абстрактно ИТС можно представить как совокупность систем, связанных между собой некоторой передающей средой. В качестве систем выступают главные и терминальные ЭВМ и узлы связи. Передающая среда может иметь любую физическую природу и представлять собой совокупность проводных, волоконно-оптических, радиорелейных, тропосферных и спутниковых линий (каналов) связи. В каждой из систем сети существует некоторая совокупность процессов. Процессы, распределенные по разным системам, взаимодействуют через передающую среду путем обмена сообщениями.

## Slide 30
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Уровень
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Канальный
Физический
Система А
Система В
Порт
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5
4
6
6
7
5
6
4
5
7
7
Сетевой
Передающая среда
Система С
Рис.1.4. Многоуровневая организация ИТС

## Slide 31
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Для обеспечения открытости, гибкости и эффективности сети управление процессами организуется по многоуровневой схеме, приведенной на рис.1.4. В каждой из систем прямоугольниками обозначены программные и аппаратные модули, реализующие определенные функции обработки и передачи данных. Модули распределены по уровням 1...7. Уровень 1 является нижним, а уровень 7 - верхним. Модуль уровня n физически взаимодействует только с модулями соседних уровней n+1 и n-1. Модуль уровня 1 взаимодействует с передающей средой, которая может рассматриваться как объект уровня 0. Прикладные процессы принято относить к верхнему уровню иерархии, в данном случае уровню 7. Физически связь между процессами обеспечивается передающей средой. Взаимодействие прикладных процессов с передающей средой организуется с использованием шести промежуточных уровней управления 1...6, которые удобно рассматривать, начиная с нижнего.

## Slide 32
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Уровень 1 — физический — реализует управление каналом связи, что сводится к подключению и отключению канала связи и формированию сигналов, представляющих передаваемые данные. Из-за наличия помех, воздействующих на канал, в передаваемые данные вносятся искажения, и снижается достоверность передачи: вероятность ошибки 10-4... 10-6.
Уровень 2 — канальный — обеспечивает надежную передачу данных через физический канал, организуемый на уровне 1. Вероятность искажения данных, гарантируемая уровнем 2, не ниже 10-8... 10-9. Для обеспечения надежности используются средства контроля принимаемых данных, позволяющие выявлять ошибки в поступающих данных. При обнаружении ошибки производится перезапрос данных. Уровень управления каналом обеспечивает передачу через недостаточно надежный физический канал данных с достоверностью, необходимой для нормальной работы системы.

## Slide 33
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Уровень 3 — сетевой — обеспечивает передачу данных через базовую СПД (см.рис.1.1). Управление сетью, реализуемое на этом уровне, состоит в выборе маршрута передачи данных по линиям, связывающим узлы сети.
Уровни 1...3 организуют базовую сеть передачи данных между абонентами сети.
Уровень 4 — транспортный — реализует процедуры сопряжения абонентов сети (главных и терминальных ЭВМ) с базовой СПД. На этом уровне возможно стандартное сопряжение различных систем с сетью передачи данных, и тем самым организуется транспортная служба для обмена данными между сетью и системами сети.
Уровень 5 — сеансовый — организует сеансы связи на период взаимодействия процессов. На этом уровне по запросам процессов создаются порты для приема и передачи сообщений и организуются соединения — логические каналы.

## Slide 34
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Уровень 6 — представления — осуществляет трансляцию различных языков, форматов данных и кодов для взаимодействия разнотипных ЭВМ, оснащенных специфичными операционными системами и работающих в различных кодах между собой и с терминалами разных типов. Взаимодействие процессов, базирующихся на различных языках представления и обработки данных, организуется на основе стандартных форм представления заданий и наборов данных. Процедуры уровня представления интерпретируют стандартные сообщения применительно к конкретным системам — ЭВМ и терминалам. Этим создается возможность взаимодействия, например, одной программы с терминалами разных типов.

## Slide 35
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Рассмотренная многоуровневая организация обеспечивает независимость управления на уровне n от порядка функционирования нижних и верхних уровней. В частности, управление каналом (уровень 2) происходит независимо от физических аспектов функционирования каналов связи, которые учитываются только на уровне 1. Управление сетью реализует специфичные процессы передачи данных по сети, но транспортный уровень взаимодействует с сетью передачи данных как единой системой, обеспечивающей доставку сообщений абонентам сети. В конечном результате прикладной процесс создается только для выполнения определенной функции обработки данных без учета структуры сети, типа каналов связи, способов выбора маршрутов и т.д. Этим обеспечивается открытость и гибкость системы.

## Slide 36
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Физический
канал
1
1
2
2
3
3
4
6
6
5
7
5
4
7
Информационный
канал
Сеть передачи данных
Транспортный канал
Служба взаимодействия
Абонент А
Абонент В
Рис.1.5. Взаимодействие процессов в сети с многоуровневой организацией

## Slide 37
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
На рис.1.5 представлены средства, используемые при взаимодействии процессов А и В. Процессы А и В реализуются в двух различных системах и опираются на службу взаимодействия, которая для них является целостной системой, наделенной необходимыми функциями. Взаимодействие между процессами организуется средствами управления сеансами (уровень 5), работающими на основе транспортного канала. Последний обеспечивает передачу сообщения в течение сеанса. Транспортный канал, создаваемый на уровне 4, включает в себя сеть передачи данных, которая организует связи, т.е. требуемые каналы, между любыми заданными абонентами сети.

## Slide 38
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Число уровней и распределение функций между ними существенно влияют на сложность программного обеспечения ЭВМ, входящих в сеть и на эффективность сети. Формальной процедуры выбора числа уровней не существует. Выбор производится эмпирическим путем на основе анализа различных вариантов организации сетей и опыта разработки и эксплуатации ранее созданных сетей. Рассмотренная семиуровневая модель (ЭМВОС), именуемая архитектурой открытых систем, принята в качестве стандарта МОС и используется как основа при разработке ИТС.

## Slide 39
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1.7. Интерфейсы
Для реализации функций управления передачей данных используются технические и программные средства. Как правило, уровни 1 и 2 реализуются в основном техническими средствами: на уровне 1 используются электронные схемы, а на уровне 2 — программируемые контроллеры на основе микро-ЭВМ. На уровнях 3...6 используются программные средства, образующие сетевое программное обеспечение главной или терминальной ЭВМ. Взаимодействие между уровнями одной системы производится на основе соглашения - интерфейса, определяющего структуру данных и способ (алгоритм) обмена данными между соседними уровнями.

## Slide 40
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Уровни управления 1 и 2 связываются между собой и с уровнем 3 посредством схемных интерфейсов — интерфейсных шин. Порядок взаимодействия между уровнями управления, реализуемыми с помощью программных средств, определяется программными интерфейсами — совокупностью процедур:
F1 (U1), ...…, Fn (Un),
где F1,… ..., Fn — наименования процедур, реализуемых
j-м уровнем управления, и U1, ...…, Un — множества формальных параметров соответствующих процедур.
Указанные процедуры инициируются программами соседнего уровня и обеспечивают реализацию функций, возложенных на j-й уровень управления.

## Slide 41
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1.8. Структура сообщений
Многоуровневая организация управления процессами в сети порождает необходимость модифицировать на каждом уровне передаваемые сообщения применительно к функциям, реализуемым на этом уровне. Модификация выполняется по схеме, представленной на рис.1.6. Данные, передаваемые в форме сообщения, снабжаются заголовком и концевиком, в которых содержится информация, необходимая для обработки сообщения на соответствующем уровне: указатели типа сообщения, адрес отправителя, получателя, канала, порта и т.д. Заголовок и концевик называются обрамлением сообщения (данных).

## Slide 42
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Данные
Данные уровня n+1
Данные уровня n
Данные уровня n-1
Уровень
n + 1
n
n - 1
Данные
Данные
Зn+1
Зn+1
Зn+1
Кn+1
Кn+1
Кn+1
Зn
Зn
Зn-1
Кn
Кn
Кn-1
Рис.1.6. Структура сообщений на разных уровнях

## Slide 43
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Сообщение, сформированное на уровне n+1, при обработке на уровне n снабжается дополнительной информацией в виде заголовка Зn и концевика Кn. Это же сообщение, поступая на нижележащий уровень, в очередной раз снабжается дополнительной информацией — заголовком Зn-1 и концевиком Кn-1. При передаче от низших уровней к высшим сообщение освобождается от соответствующего обрамления. Таким образом, каждый уровень оперирует с собственным заголовком и концевиком, а находящаяся между ними последовательность символов рассматривается как данные более высокого уровня. За счет этого обеспечивается независимость данных, относящихся к разным уровням управления передачи сообщения.

## Slide 44
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Снабжение сообщений обрамлением (“encapsulation”) — процедура, аналогичная вложению в конверт, используемый в почтовой связи. Все данные, необходимые для передачи сообщения, указываются на конверте. При передаче этого сообщения на нижестоящий уровень оно вкладывается в новый конверт, снабженный соответствующими данными. Поступающее в систему сообщение проходит от нижних уровней к верхним (см.рис.1.4). Средства управления нижнего уровня оперируют с данными, указанными в обрамлении, как с данными на конверте. При передаче сообщения на вышестоящий уровень сообщение “освобождается от конверта”, в результате чего на следующем уровне обрабатывается очередной “конверт”. Таким образом, каждый уровень управления оперирует не с самими сообщениями, а только с “конвертами”, в которых “упакованы” сообщения. Поэтому состав сообщений, формируемых на верхних уровнях управления передачей, никак не влияет на функционирование нижних уровней.

## Slide 45
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
На нижнем, физическом, уровне в качестве заголовка и концевика используются специальные коды, например байт “01111110”, который может встретиться в данных более высокого уровня. Если не принять специальных мер, то последовательность битов “01111110” в данных будет ошибочно воспринята аппаратурой передачи как заголовок сообщения. Для исключения этого используется процедура обеспечения прозрачности канала — битстаффинг, состоящая в следующем. После передачи заголовка “01111110” все данные, поступающие с уровня 2 (рис.1.4), проверяются на наличие в них шести последующих единиц. Если в данных встречается такая последовательность, то после пятой единицы в данные вставляется “0”. При приеме данных выполняется обратная процедура: нули в комбинациях “1111101” удаляются, в результате чего данные принимают прежний вид. Этим и обеспечивается прозрачность физического канала по отношению к передаваемым данным.

## Slide 46
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1.9. Протоколы
Гибкость организации и простота реализации сетей достигаются, в частности, за счет того, что обмен сообщениями (данными) допускается только между процессами одного уровня. Это означает, что прикладной процесс может взаимодействовать только с прикладным процессом, а процессы управления передачей сообщения на уровнях 1, 2, …— только с процессами одноименных уровней. Эта схема взаимодействия процессов, как и процедура обрамления сообщений, — необходимое условие логической независимости уровней организации сети.

## Slide 47
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Система А
Система Б
Интерфейс
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
П7
П6
П5
П4
П3
П2
П1
Рис.1.7. Сетевые протоколы и интерфейсы

## Slide 48
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Рассматриваемая схема взаимодействия процессов изображена на рис.1.7. Прикладной процесс в системе А (уровень 7) формирует сообщения прикладному процессу в системе В, сообразуясь только с логикой взаимодействия этих двух прикладных процессов, но не с организацией сети. Физически сообщения, формируемые процессом в системе А, проходят последовательно через уровни 6, 5, …..., 1, подвергаясь процедурам последовательного обрамления, передаются через каналы связи и затем через уровни 1…6, на которых с сообщений последовательно снимается обрамление, поступают к процессу В полностью расконвертированными.

## Slide 49
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Аналогично процесс управления транспортировкой сообщений в базовую сеть СПД (уровень 4) отправляет собственные данные в обрамлении сообщения. Все данные, которые находятся вне обрамления, не имеют никакого смысла для этого процесса. Таким образом, процессы одного уровня в разных системах обмениваются данными в основном с помощью заголовков и концевиков сообщений. Системный процесс может послать собственное сообщение другому процессу такого же уровня в установленном порядке. При этом весь текст сообщения будет относиться к одноименному процессу в другой системе. Такие сообщения называются управляющими и используются в основном на уровнях 2...5.

## Slide 50
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Набор семантических и синтаксических правил, которые определяют поведение систем или устройств (частей систем или устройств), выполняющих определенные логически связанные группы функций при передаче данных (правила взаимодействия процессов на основе обмена сообщениями), называется протоколом. Для процессов каждого уровня используются протоколы П1, П2, …..., П7.

## Slide 51
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Протоколы имеют следующие особенности, отличающие их от интерфейсов:
 параллелизм взаимодействующих процессов;
 взаимная неопределенность состояния
процессов, связанная с отсутствием у каждого
из них полной информации о состоянии другого
процесса;
 отсутствие однозначной зависимости между
событиями и действиями, выполняемыми при
их наступлении;
 отсутствие полной гарантии доставки
сообщений.

## Slide 52
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Особенности 2 и 3 протоколов связаны с тем, что взаимодействующие процессы реализуются в разных системах — в различных, территориально далеких ЭВМ. По этой причине может немотивированно измениться состояние любого из процессов: пользователь может прекратить работу, прикладная программа — перейти в состояние ожидания или завершиться из-за особой ситуации, возникшей при ее выполнении и т.д. К тому же при разработке протоколов учитывается тот факт, что сообщение может не достичь адресата, в результате чего процесс, пославший сообщение, может не получить необходимой ему ответной реакции. Эти факторы существенно увеличивают сложность протоколов.

## Slide 53
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
При описании протокола принято выделять его логическую и процедурную характеристики. Логическая характеристика протокола — структура (формат) и содержание (семантика) сообщений. Логическая характеристика задается перечислением типов сообщений и их смысла. Правила выполнения действий, предписанных протоколом взаимодействия, называются процедурной характеристикой протокола. Процедурная характеристика протокола может представляться в различной математической форме: операторными схемами алгоритмов, автоматными моделями, сетями Петри и др.
Таким образом, логика организации ИТС в наибольшей степени определяется протоколами, устанавливающими как тип и структуру сообщений, так и процедуры их обработки — реакцию на входящие сообщения и генерацию собственных сообщений. Число уровней управления и типы используемых протоколов определяют архитектуру ИТС.

## Slide 54
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Теперь можно дать более полное определение архитектуры сети (системы): она представляет собой принятое в данной сети (системе) стандартное множество функций для организации взаимосвязи между элементами этой сети (системы) и иерархическое распределение этих функций по уровням (группам), а также включает описание протоколов взаимодействия одноименных уровней двух и более элементов этой сети (системы), интерфейсов взаимодействия соседних уровней и логических структур, обеспечивающих целенаправленную связь между пользователями сети (системы). При этом сами средства связи в соответствии с вышесказанным не являются частью архитектуры.

## Slide 55
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
1.10. Распределение функций по системам
Основные системы ИТС — главные и терминальные ЭВМ и узлы связи. Последние включают в себя коммуникационную ЭВМ, аппаратуру передачи (канала) данных (АКД) и средств сопряжения ЭВМ с АКД — линейные адаптеры и мультиплексоры передачи данных (МПД). Кроме того, для объединения ИТС используются переходные системы — шлюзы, базирующиеся на использовании, как правило, мини-ЭВМ, называемой переходной ЭВМ. Распределение в сети функций, связанных с управлением процессами передачи и обработки данных на уровнях 1...7, представлено на рис.1.8.

## Slide 56
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Рис.1.8. Распределение функций по системам ИТС
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
1
1
1
1
2
2
2
2
3
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
7
6
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
Переходной узел
ТВМ
ТВМ
ТВМ
ГВМ
ГВМ
УС
УС
УС
УС
К другой сети
СуперЭВМ
Mainframe-DB

## Slide 57
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
В главных ЭВМ функции управления каналами (уровни 1 и 2) реализуются, как правило, техническими средствами — адаптерами со связными процессорами или программируемыми МПД. Функции уровней 3...6 реализуются средствами сетевого программного обеспечения, расширяющими возможности операционной системы (ОС). Функции уровня 7 реализуются прикладными программами ОС, а также программами, поддерживающими работу терминалов.

## Slide 58
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Главные ЭВМ связаны с узлами связи с помощью одной или нескольких высокоскоростных линий связи. В качестве терминальных ЭВМ используются мини- и микро-ЭВМ. При этом функции управления физическим каналом реализуются техническими средствами — линейными адаптерами или МПД, а функции управления информационным каналом (уровень 2) возлагаются на программные средства ТВМ. На уровне 7 ТВМ выполняются программы, поддерживающие работу терминалов. В узлах связи реализуются функции уровней 1...3. Функции управления физическими каналами (уровень 1) выполняются с помощью аппаратурных средств, функции управления информационным каналом (уровень 2) — как правило, программно, и функции управления сетью (уровень 3) — всегда программно.

## Slide 59
Лекция №1: Общие характеристики организации ИТС
Переходный узел организует систему портов, через которые осуществляется связь ИТС. При этом с одной стороны портов управление сеансами, транспортировкой данных, сетью и каналами производится с использованием протоколов одной сети, а с другой стороны портов — с использованием протоколов другой сети. В случае, когда в сопрягаемых ИТС используются сообщения с неодинаковой структурой, с одной стороны портов ставится транслятор, преобразующий сообщения одной структуры в сообщения другой структуры.