## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Раздел II: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТС ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Предназначение IP-протокола четвёртой версии (IPv4, RFC-760, RFC-791) аналогично протоколу сетевого уровня Х.25. В соответствии с концепцией IPv4, множество вычислительных машин подключено к некоторой единой глобальной СПД, внутренняя структура которой для пользователей неважна и может включать несколько физических сетей (physical networks). Физические сети, по сути, не реализуют протокол IPv4. Все функции протокола IPv4 исполняют IP-узлы. Поэтому локальные сети или глобальные телекоммуникационные магистрали, либо их произвольные композиции равнозначны, и рассматриваются как единая транспортная среда.

## Slide 3
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
В терминологии Internet:
IP-узел (node) — аппаратно-программный комплекс, реализующий IP-протокол;
маршрутизатор (router) — IP-узел, который доставляет IP-пакеты, не адресованные ему самому в явном виде;
сервер (host) — любой IP-узел, который не является маршрутизатором.
В дальнейшем, любой сетевой объект, имеющий IP-адрес, будет именоваться IP-узлом, без указания его функционального предназначения.

## Slide 4
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
10.1. Характеристика IPv4-протокола
В узком смысле IPv4-протокол:
не обеспечивает гарантированную (unreliable) доставку информации (100%-ную вероятность доставки пакета), так как пакет может быть утерян, повторно передан через один и тот же узел связи, задержан, доставлен с нарушением порядка. При этом IP-протокол не только никого не уведомляет об этих явлениях, но и не имеет инструментов для их обнаружения;

## Slide 5
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
обеспечивает дейтаграммную доставку (или доставку без установления соединения), так как каждый пакет представляет собой независимо от других обрабатываемый блок данных. Последовательно исходящие от отправителя пакеты могут распространяться по различным путям в сети, теряться и менять порядок;
обеспечивает высокую вероятность доставки информации, так как потеря пакета происходит лишь в той ситуации, когда протокол не находит никаких физических средств для его доставки.

## Slide 6
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
В широком смысле IPv4-протокол базируется на нескольких стандартах RFC и определяет:
формат пакета IPv4 (логическая характеристика протокола);
механизмы распространения (маршрутизации) пакетов (процедурная характеристика протокола);
способы разрешения конфликтных ситуаций (процедурная характеристика протокола).

## Slide 7
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
10.2. Структура IPv4-пакета (логическая характеристика IPv4-протокола)
Пакет IPv4-протокола состоит из заголовка и блока данных (рис.10.1). IPv4-протокол “работает” только с заголовком. Рассмотрим более подробно кодирование полей заголовка:
4-Битовое поле “Версия IP-протокола” используется для устранения конфликтов, которые могут возникать при изменении версии IP-протокола, когда часть IP-узлов работает по одной, а часть — по другой версии протокола. Если поле “Версия” содержит значение, отличное от текущей версии протокола, пакет уничтожается. Текущей является четвертая версия IP;

## Slide 8
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Рис.10.1. Формат пакета IPv4-протокола
0 7
8 15
16 23
24 31
Версия
IP-протокола
(4 бита)
Длина заголовка пакета в 32-битовых словах
(4 бита)
Категория
обслуживания пакета (приоритет)
(8 битов)
Длина пакета в октетах вместе
с заголовком (16 битов)
Идентификатор передаваемого
исходного “большого” пакета (16 битов)
“Ещё
данные”
(3 бита)
Номер байта, на котором произведена очередная фрагментация исходного “большого” пакета (13 битов)
Поле контрольной проверки
заголовка пакета (16 битов)
Время “жизни”
пакета в сети
(8 битов)
Тип транспортного TCP/UDP-протокола
(8 битов)
Адрес отправителя (32 бита)
Адрес получателя (32 бита)
Поле “Услуги” (переменная длина)
Дополнение (нули) поля “Услуги”
до 32-битовой границы
Д а н н ы е …

## Slide 9
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Поле “Длина заголовка” дает значение длины заголовка пакета, измеренное в 32-битовых словах. Это поле предусматривает изменение длины заголовка в соответствии с полями “Услуги” (переменной длины) и “Дополнение (нули) поля “Услуги” до 32-битовой границы”;
Поле “Категория обслуживания пакета” представлено на рис.10.2. Оно включает:
сегмент “Приоритет” (3 бита). Может принимать восемь значений: от 0 (обычный приоритет) до 7 (сетевое управление);
биты “D”, “T”, “R”. Они указывают на тип транспортировки, который “запрашивает” пакет. Установка этих битов в состояние “1” требует соответственно низкой задержки при передаче пакета (delay), высокой пропускной способности (throughput) и высокой надежности (reliability). Последние два бита не используются.

## Slide 10
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Нужно отметить, что поле “Категория обслуживания пакета” не всегда используется маршрутизаторами, хотя может применяться для оптимизации транспортной службы;
Б и т ы
Поле “Категория
обслуживания пакета”
1
2
7
6
3
4
5
Приоритет
D
T
Резерв
R
0
Рис.10.2. Кодирование поля “Категория обслуживания пакета”

## Slide 11
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Поле “Длина пакета в октетах вместе с заголовком” задает полную (включая заголовок и данные) длину пакета, измеренную в октетах (байтах). Полная длина пакета IP принципиально может достигать 65535 байтов;
IP-протоколу, обеспечивающему межсетевое взаимодействие, приходится сталкиваться с различиями в конкретных физических сетях, одним из которых является ограничение на максимальную длину кадра (MTU). Поэтому IP-протокол также решает задачу деления (фрагментирование — fragmentation) больших пакетов на малые (и наоборот, их сборку). Это требуется делать в тех случаях, когда на вход некоторой физической сети поступает пакет, превосходящий по длине для данной сети.

## Slide 12
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Фрагментирование осуществляется следующим образом. Блок данных исходного (большого) пакета разделяется таким образом, чтобы размер полученных фрагментов в сумме с длиной заголовка не превышал размера кадра MTU для физической сети, в которую направляются фрагменты. При этом фрагменты упаковываются в пакеты, заголовки которых очень похожи на заголовок исходного пакета. Чтобы понять, что данные пакеты содержат фрагменты одного большого пакета, и обеспечить его последующую сборку, производится установка специальных признаков в поле “Индикатор “Еще данные”; байты, по которым разрезался исходный блок данных, помещаются в поле “Номер байта, на котором произведена очередная фрагментация исходного “большого” пакета”; а в поле “Идентификатор передаваемого исходного “большого” пакета” записывается один, общий для всех фрагментов, идентификатор, указывающий на принадлежность фрагментов к одному “большому” блоку данных;

## Slide 13
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Поле “Время “жизни” пакета в сети” указывает время, в течение которого пакет должен существовать в сети. IP-узлы, обрабатывающие данный пакет, уменьшают значения этого поля в период обработки и хранения пакета. Когда время жизни истекает, пакет уничтожается. При этом источник сообщения уведомляется о потере пакета. Наличие конечного времени жизни пакета обеспечивает, в частности, защиту от таких нежелательных событий, как передача пакета по циклическому маршруту, перегрузка сетей;
Поле “Тип транспортного протокола TCP/UDP” (8 битов) — указывает протокол вышележащего уровня, которому предназначена информация, содержащаяся в поле данных пакета IP (TCP-протокол — “6”, UDP-протокол — “17”);

## Slide 14
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Поле “Контрольной проверки заголовка пакета” (16 битов) — используется для контроля целостности заголовка пакета IP-протокола;
Поле “Адрес отправителя” (32 бита) — IP-адрес отправителя пакета;
Поле “Адрес получателя” (32 бита) — IP-адрес получателя пакета;
Поле “Услуги” (изменяемая длина) — применяется для указания необязательных параметров IP-протокола, связанных, например, с режимами безопасности или маршрутизации;
Поле “Дополнение (нули) поля “Услуги” до 32-битовой границы” (изменяемая длина) — дополняет заголовок пакета таким образом, чтобы он составлял целое число 32-битовых слов.

## Slide 15
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
10.3. Адреса IP
Физические объекты (IP-узлы, маршрутизаторы, серверы, подсети) в IP-сети идентифицируются при помощи имен, называемых IP-адресами.
IP-адреса представляют собой 32-битовые идентификаторы, структура которых оптимизирована для решения основной задачи протокола IP-маршрутизации. Обычно для удобства представления IP-адресов используется так называемое цифровое написание IP-адресов, когда адрес записывается как десятичное представление четырёх байтов, разделенных точками, например 192.171.153.60.

## Slide 16
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
В общем случае каждый адрес можно представить как пару идентификаторов — номер сети и номер IP-узла. Практически каждый IP-адрес должен быть представлен в виде одной из первых трех показанных на рис.10.3 битовых структур.
Все IP-адреса разделены на пять классов, но практическое применение находят в основном первых три.
Класс А определен для сетей с огромным (от 65535 до 16777215) числом IP-узлов. В адресе этого класса 7 битов отведены под номер сети, а 24 бита - под номер IP-узла.
Адреса класса В используются для среднемасштабных сетей, в которых содержится от 256 до 65 536 IP-узлов; под номер сети и номер IP-узла отводится 14 и 16 битов соответственно.

## Slide 17
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Б и т ы
0
Номер сети
Класс А
0 7
8 15
16 23
24 31
Класс В
Класс С
Класс D
Класс E
10
110
1110
11110
Номер ГВМ
Номер сети
Номер ГВМ
Номер сети
Номер ГВМ
Групповой адрес
Зарезервировано
Рис.10.3. Структура и классы IPv4-адресов

## Slide 18
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Адреса класса С предназначены для сетей с числом IP-узлов менее 256, под номер IP-узла отведено 8 бит и под номер сети — 21 бит.
Структура IP-адресов ориентирована на определенное сетевое соединение, а не на IP-узел, что вызвано в первую очередь необходимостью обеспечения высокой эффективности маршрутизации IP-пакетов. Следовательно, при “перемещении” IP-узла из одной подсети в другую у него должен быть обязательно изменен IP-адрес.

## Slide 19
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
IP-адресация включает адреса, обращенные к совокупности IP-узлов и/или сетей. Среди таких адресов различают два класса: широковещательные (broadcast), обращенные “ко всем”, и групповые (multicast), обращенные к заданному множеству объектов. Сущность этого класса адресации заключается в заполнении адресных полей нулями (обращение к данному объекту) или единицами (обращение ко всем объектам).
Формируемые по этим правилам специальные IPv4-адреса показаны на рис.10.4.
Адрес 1 может использоваться в процедуре инициализации, когда рабочая станция не знает (при согласовании) своего IPv4-адреса. Этот тип применяется только как адрес отправителя, но никогда как адрес получателя пакета.

## Slide 20
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Рис.10.4. Специальные IPv4-адреса
Тип адреса
1
Номер сети
Номер ГВМ
0000000000000000
0000000000000000
2
0000000000000000
xxxxxxxxxxxxxxxx
3
0000000000000000
4
1111111111111111
6
11111110
5
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
1111111111111111
1111111111111111
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## Slide 21
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Адрес 2, в котором номер сети заполнен нулями, а номер IP-узла имеет определенное значение, есть адрес конкретного IP-узла в сети, из которой он получил пакет. Применение такого адреса возможно в том случае, когда IP-узел/отправитель не знает номер сети, в которой работает. (Такая ситуация возможна, например, при инициализации бездисковой рабочей станции, которая при включении в сеть вообще “ничего не знает” ни о сети, ни о себе.) Этот адрес используется только как адрес получателя и никогда как адрес отправителя.

## Slide 22
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Адрес 3, в котором номер сети имеет некоторое значение, а номер IP-узла заполнен нулями, трактуется протоколом IP как адрес некоторой сети (но, ни одного из IP-узла данной сети, поскольку состоящий из нулей номер IP-узла запрещен).
Адрес 5, в котором номер сети имеет некоторое значение, а номер IP-узла заполнен единицами, называется прямым широковещательным адресом (direct broadcast address), обращенным ко всем IP-узлам в данной подсети. Вместе с ним, в качестве широковещательного, может также применяться локальный или ограниченный адрес (limited, или local broadcast address), целиком заполненный единицами (адрес 4), используемый в том случае, когда номер сети по каким-либо причинам неизвестен. Использование этого адреса не рекомендуется.

## Slide 23
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Адрес 6 — адрес контрольного пакета (loopback address — “петлевой адрес”), в котором первый байт имеет значение “11111110”, а оставшееся поле обычно заполняется единицами. Он используется для задач отладки и тестирования и не является адресом никакой сети, а маршрутизаторы никогда не обрабатывают его.
Групповой адрес (multicast address) в отличие от широковещательного, применяется при обращении к выделенной группе IP-узлов (но не ко всем IP-узлам) некоторой физической сети или группы сетей. В этом случае используются адреса класса D (рис.10.3). Групповая адресация в TCP/IP регламентируется протоколом Internet Group Management Protocol (IGMP, RFC-1112), входящим составной частью в IP.

## Slide 24
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Групповой адрес может объединять IP-узлы разных физических сетей. Это достигается путем использования специальных протоколов групповой маршрутизации.
Каждый IP-узел может (при определенных административных полномочиях) в любой момент подключиться к выделенной адресной группе или выйти из нее.
Групповые адреса назначаются ЦСИ и делятся на два класса: постоянные — для непрерывно существующих групп (well-known addresses, хорошо известные адреса), и временные — для организуемых на некоторое время групп (transient multicast groups).

## Slide 25
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Распространение групповых сообщений по Internet ограничивается временем жизни (time live) IP-пакета.
В основном ЦСИ распределяет только адреса физических сетей (номер сети), оставляя функции назначения адресов IP-узлам за администрациями подсетей, подключенных к Internet. Автономные корпоративные IP-сети могут самостоятельно решать задачи адресной администрации.

## Slide 26
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
10.3. Преобразование IPv4-адресов в физические адреса оконечных устройств
Концепция Internet-сети, объединяющей разнородные по типам аппаратно-программных средств и протоколам физические сети, требует установления жесткого соответствия IP-адресов и физическим адресам оконечных устройств.
Задачу определения физического адреса IP-узла по его IP-адресу решают два протокола: Address Resolution Protocol (ARP, RFC-826) и Reverse Address Resolution Protocol (RARP, RFC-903), входящие в IP в виде составных частей.

## Slide 27
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Сущность ARP-протокола заключается в следующем. Если узел А должен связаться с узлом В и знает его IP-адрес, но не знает физического адреса, то он передает широковещательное сообщение, в котором запрашивает физический адрес узла В. Все узлы принимают это сообщение, однако лишь узел В отвечает на него, посылая в ответ свой физический адрес узлу А. Последний, получив физический адрес В, запоминает его, чтобы не запрашивать повторно при следующих обращениях к узлу В.

## Slide 28
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Этот алгоритм приемлем для случая, когда узел А “знает” свой IP-адрес. В противном случае, когда узел А является, например, бездисковой рабочей станцией, у которой только что включили питание и она ничего не знает ни о себе, ни об окружающих и не может произвести дистанционную загрузку операционной системы, “спасает” протокол RARP. Узел А широковещательно вызывает обслуживающий его сервер, указывая в запросе свой физический адрес (при этом узел А может даже не знать адреса сервера). В сети всегда есть по меньшей мере один обслуживающий такие запросы сервер (“RARP-сервер”), который распознает запрос от рабочей станции, выбирает из некоторого списка свободный IP-адрес и передает узлу А сообщение, включающее динамически выделенный узлу А IP-адрес и другую необходимую информацию. При таком алгоритме выход из строя единственного в сети RARP-сервера очень “нежелателен”, поэтому протокол RARP поддерживает несколько серверов в сети, “подстраховывая” себя.