## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы нехватки IPv4-адресов
Раздел II: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТС ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
В условиях глобализации Internet-сети (стремительный рост числа пользователей и расширение географического пространства) возникло ряд проблем, связанных с маршрутизацией IP-пакетов и нехваткой IPv4-адресов.

## Slide 3
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Важнейшей функцией протокола IP является маршрутизация пакетов. В общей постановке задачу маршрутизации можно сформулировать следующим образом: в некотором IP-узле есть пакет с определенным адресом получателя. На какой сетевой интерфейс (в какие IP-узел, подсеть или маршрутизатор) нужно передать этот пакет, чтобы он дошёл до получателя?
11.1. Маршрутизация в IP-сетях

## Slide 4
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Блок-схема алгоритма маршрутизации пакетов в узле IP показана на рис.11.1. Центральным элементом этой схемы является маршрутизационный вычислитель. На его вход поступают пакеты от вышележащих уровней (протоколы ТСР, UDP), от системы разрешения конфликтных ситуаций — Internet Control Message Protocol (например, контрольное сообщение о потере пакета), от нижележащих уровней через сетевой интерфейс.

## Slide 5
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
IP-узел
(программный модуль)
Маршрутная
таблица
TCP
UDP
ICMP
Канальный интерфейс
Маршрутизация:
вычисление адреса
IP-узла, которому
нужно передать
пакет
Программа
обновления
маршрутных
таблиц
Команда
"на обновление маршрута"
Команда
"о состоянии
сети"
Обработка
параметров
маршрутизации
Очередь
поступивших
пакетов
Пакет для
данного IP-узла
?
Источник
Да
Нет,
перенаправление
Рис.11.1. Блок-схема алгоритма маршрутизации пакетов в IP-узле

## Slide 6
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Маршрутизационный вычислитель работает с маршрутной таблицей (routing table), которая указывает маршрут передачи пакета с заданным адресом, т.е. направляет либо в некоторый IP-узел (прямая маршрутизация), либо некоторому маршрутизатору (непрямая маршрутизация), либо в некоторую подсеть. При этом в маршрутной таблице определяется физический сетевой интерфейс, через который должен быть передан пакет (у IP-узла, осуществляющего маршрутизацию, таких сетевых интерфейсов может быть несколько).

## Slide 7
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Статическая
Динамическая
О д н о н а п р а в л е н н а я
По виду обмена
маршрутной
информацией
М н о г о н а п р а в л е н н а я
Л о к а л ь н а я
Р а с п р е д е л ё н н а я
Ц е н т р а л и з о в а н н а я
Г и б р и д н а я
Информация о состоянии
каналов и топологии сети
(“Link State”)
Векторная
маршрутизация
(“Distance Vector”)
OSPF
IS-IS...
R I P
IGRP...
Тип
и объём
информации
Маршрутизация
(коммутация пакетов)
Техническое состояние каналов
и узлов сети
Число и надёжность
ретрансляционных участков
Загруженность
узлов коммутации
Время доставки пакетов
(задержка)
Пропускная способность
каналов связи
Возможность достижения
пакетом адресата
Занятость и приоритет
каналов связи
Стоимостные затраты
Другая служебная информация
Полная
информация
о сети
Частичная
информация
об элементах сети
Рис.11.2. Классификация алгоритмов маршрутизации

## Slide 8
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Статическая маршрутизация в Internet. Статическая маршрутизация (рис.11.2) жестко определяет заданные маршрутные таблицы. Наиболее приемлема она для IP-узлов, работающих в небольших сетях, поскольку IP-узел не должен тратить много “сил” на задачи маршрутизации. Маршрутную таблицу в нем составляют как небольшой список, включающий IP-узлы “соседи“ и “маршрутизатор по умолчанию” (default gateway), которому IP-узел и отдает все пакеты, маршрутизация которых у него вызывает какие-либо затруднения. Этот же “алгоритм маршрутизации на основе неполной информации” применяется при взаимодействии маршрутизаторов. Маршрутизатор, обслуживающий, например, локальную сеть, обязан знать все о своей локальной сети, однако информацией о внешних сетях он может и не обладать, обращаясь при необходимости к владеющим этой информацией внешним маршрутизаторам.

## Slide 9
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Динамическая маршрутизация в Internet. Сущность этого вида маршрутизации заключается в обновлении и корректировке информации в маршрутных таблицах конкретного IP-узла (или маршрутизатора) на основе обмена служебной информацией со смежными узлами. Реализует алгоритмы динамической маршрутизации программа “routed” — так называемый маршрутизационный системный процесс (в ОС UNIX такой процесс называют “демоном”, запускаемый при загрузке ядра ОС и работающий в фоновом режиме вплоть до выключения машины).

## Slide 10
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Решение задачи маршрутизации как поиска оптимального пути доставки информации весьма непростое ввиду деления маршрутизаторов на базовые (core gateways), подключаемые непосредственно к высокоскоростным магистральным каналам, и прочие, обслуживающие произвольным образом соединенные подсети, так называемые автономные системы (autonomous systems). Эта задача усложняется и тем, что маршрутизация в сетях IP осуществляется в условиях некоторой априорной неопределенности (на основе неполной информации, так как нельзя внести в таблицу маршрутизации всю информацию о сети из-за глобальности последней), а потому достижимость (reachability) некоторого узла “не очевидна”. Задачи распространения информации о достижимости узлов сети (устранение неопределенности) решают два протокола: Exterior Gateway Protocol (EGP, RFC-904) и пришедший ему на смену Border Gateway Protocol (BGP, RFC-1771).

## Slide 11
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
При выборе маршрута помимо информации о достижимости узла необходимо оптимизировать путь к нему. Задачу оптимизации в Internet решает ряд протоколов динамической маршрутизации, которые можно разделить на два основных класса: основанные на подсчете промежуточных ретрансляций (hop count) и основанные на знании полной топологии сети (SPF-протоколы, Shortest Path First).

## Slide 12
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Протоколы на основе подсчета промежуточных ретрансляций (первый класс) вычисляют наиболее короткие пути распространения, определяя число промежуточных маршрутизаторов на пути передачи пакета от данного маршрутизатора до получателя. Это решение традиционно было первым, но оно не оптимально, так как не учитывает реальную пропускную способность линий связи. На основе подсчета числа ретрансляций работают такие распространенные протоколы динамической маршрутизации, как Gateway Gateway Protocol (GGP, RFC-823), обеспечивающий обмен информацией между высокопроизводительными базовыми (внешними) маршрутизаторами (core, exterior gateways), подключаемыми непосредственно к высокоскоростным магистральным каналам сетей (backbones), и Routing Information Protocol (RIP, RFC-1058), решающий ту же задачу для менее значимых маршрутизаторов (interior gateways).

## Slide 13
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
К протоколам второго типа (второй класс) относится протокол HELLO, вычисляющий оптимальный путь на основе измерения минимального времени задержки передачи пакетов, а также усовершенствованный протокол OSPF (Open SPF, RFC-1583), который предусматривает ряд дополнительных возможностей:
вычисление оптимальных маршрутов для конкретных видов обслуживания;
аутентификацию маршрутизаторов, распространяющих маршрутную информацию;
выравнивание нагрузки сети (load balancing);
маршрутизацию в подсетях;
минимизацию времени поиска информации при широковещательных вызовах;
администрирование виртуальных сетей, топология которых не учитывает физическую природу каналов связи.

## Slide 14
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
11.2. Протокол обмена маршрутной информацией
(RIPv1 и RIPv2)
Этот протокол маршрутизации (RFC-1058, RIPv1) предназначен для сравнительно небольших и преимущественно однородных сетей (алгоритм Беллмана-Форда). Протокол разработан в университете Калифорнии (Беркли), базируется на разработках фирмы Ксерокс (Xerox) и реализует те же принципы (распределенная адаптивная маршрутизация), что и программа маршрутизации, используемая в четвёртой версии ОC “BSD UNIX”. Маршрут в данном протоколе характеризуется “вектором расстояния” до IP-узла назначения. Предполагается, что каждый маршрутизатор является отправной точкой нескольких маршрутов до сетей, с которыми он связан.

## Slide 15
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Описания этих маршрутов хранится в маршрутной таблице. Таблица маршрутизации RIPv1-протокола содержит по одной записи на каждый маршрут. Запись должна включать в себя следующие поля:
IP-адрес места назначения;
метрика маршрута (от 1 до 15; число ретрансляционных участков до места назначения);
IP-адрес ближайшего маршрутизатора (шлюза, gateway) по маршруту к месту назначения;
таймеры маршрута.

## Slide 16
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Первые два поля образуют вектор расстояния (место назначение — направление; метрика — модуль вектора). С периодичностью в 30 сек, каждый маршрутизатор в широковещательном режиме передает копию своей маршрутной таблицы всем соседним (ближайшим) маршрутизаторам, с которыми связан непосредственно. Маршрутизатор/получатель просматривает таблицу, и если в таблице присутствует новый путь или сообщение о более коротком маршруте, или произошли изменения длин пути, эти изменения фиксируются получателем в своей маршрутной таблице.

## Slide 17
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
RIPv1-протокол не способен решать следующие проблемы маршрутизации:
Петлевые маршруты. Так как в RIP-протоколе нет механизмов выявления замкнутых (петлевых) маршрутов, необходимо, либо “слепо” верить ближайшим маршрутизаторам (“соседям”), либо принимать меры для блокировки возникновения таких маршрутов;
Возникновение перегрузок в сети. Решение этой проблемы возлагается на системного администратора;
Медленное распространение маршрутной информации по сети создает проблемы при динамичном изменении загрузки сети (“система не успевает” за изменениями). Малое предельное значение метрики улучшает сходимость, но не устраняет проблему.

## Slide 18
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Несоответствие маршрутной таблицы реальной ситуации типично не только для RIP-протокола, оно характерно для всех протоколов, базирующихся на векторе расстояния, где информационные сообщения для обновления таблиц несут в себе только пары кодов: адрес места назначения и расстояние до него.

## Slide 19
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Сообщения RIP-протокола размещаются в поле полезной нагрузки UDP-дейтаграммы (максимальный размер 512 байтов), при этом передача осуществляется через UDP-порт 520. В качестве метрики RIP-протокол использует число шагов до IP-узла получателя. Если между отправителем и получателем расположено три маршрутизатора, считается, что между ними 4 шага. Такой вид метрики не учитывает различий в пропускной способности или загруженности отдельных сегментов сети. Применение вектора расстояния не может гарантировать оптимальность выбора маршрута, если на пути передачи сообщения будут несколько сегментов сети Ethernet с высокой пропускной способностью и несколько сегментов сети связанных между собой с помощью физических интерфейсов RS-232.

## Slide 20
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Маршрут по умолчанию имеет IPv4-адрес “0.0.0.0” (это верно и для других протоколов маршрутизации). Каждому маршруту ставится в соответствие счётчик тайм-аута и таймер “очистки памяти” (“garbage-collection time”). Счётчик тайм-аута сбрасывается каждый раз, когда маршрут обновляется или корректируется. Если со времени последней коррекции прошло 3 минуты или получено сообщение о том, что вектор расстояния равен 16, маршрут считается закрытым. Но запись о нем не стирается, пока не истечет время “очистки памяти” (2 мин). При появлении эквивалентного маршрута переход на последний не происходит, таким образом, блокируется возможность выбора между двумя или более равноценными маршрутами. Формат сообщения RIPм1-протокола представлен на рис.11.3, который содержит следующие поля:

## Slide 21
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Рис.11.3. Формат RIPv1-сообщения
0 7
8 15
16 23
24 31
…
“Идентификатор семейства адресов”
“Команда”
“Версия”
IPv4-адрес (32 бита)
Метрика (32 бита)
0…………………….0
0…………………….0 (32 бита)
0…………………….0 (32 бита)
0…………………….0

## Slide 22
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Команда” (“command”) — 8-битовый определитель, который идентифицирует тип команды. Имеет следующую кодировку:
Код | З н а ч е н и е | П р и м е ч а н и е
1 | Запрос | 
2 | Ответ | 
3 | Режим трассировки | Не используется (такие сообщения игнорируются)
4 | Отмена режима трассировки | Не используется (такие сообщения игнорируются)
5 | Зарезервировано | Используется компанией “Sun Microsystems”

## Slide 23
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Версия” (“version”) — 8-битовое поле, которое идентифицирует версию RIPv1-протокола (для RIPv1-протокола — “1”);
“Идентификатор семейства адресов” (“address family identifier”) — 16-битовое поле, идентифицирующее систему адресации. Для сетей Internet это поле содержит значение “2”;
“IPv4-адрес” (“IP address”) — 32-битовое поле, содержащее IPv4-адрес получателя;
“Метрика” (“metric”) — 32-битовое поле, содержащее значение метрики от 1 до 15 (включительно).

## Slide 24
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
В одном RIPv1-сообщении может присутствовать информация о 25 маршрутах (25 IPv4-адресов). RIPv1-протокол достаточно прост, однако имеет ряд существенных недостатков:
не работает с адресами подсетей;
требует много времени для восстановления связи после сбоя в маршрутизаторе (несколько минут);
число ретрансляционных участков важный, но не единственный параметр маршрута, а максимальное значение метрики 15 шагов — не предел для современных сетей.

## Slide 25
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
RIPv2-протокол (RFC-1388) является новой версией RIP-протокола, которая в дополнение к широковещательному режиму передачи сообщений поддерживает режим групповой адресации, что позволяет работать с масками подсетей. На рис.11.4 представлен формат RIPv2-сообщения, который содержит следующие поля:
“Команда” (“command”) — 8-битовый определитель, который идентифицирует тип команды. Имеет кодировку, как и в формате RIPv1-сообщения;
“Версия” (“version”) — 8-битовое поле, которое идентифицирует версию RIPv2-протокола (для RIPv2-протокола — “2”);

## Slide 26
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Рис.11.4. Формат RIPv2-сообщения
0 7
8 15
16 23
24 31
“Идентификатор семейства адресов”
“Команда”
“Версия”
IPv4-адрес (32 бита)
Метрика (32 бита)
“Маршрутный ярлык”
“Маска подсети” (32 бита)
“Следующий ближайший IPv4-адрес” (32 бита)
“Номер прикладного процесса маршрутизации”

## Slide 27
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Номер прикладного процесса маршрутизации” (“Routing Domain”) — 16-битовое поле, идентифицирующее прикладной процесс маршрутизации, для которого предназначено данной RIPv2-сообщение;
“Идентификатор семейства адресов” (“address family identifier”) — 16-битовое поле, идентифицирующее систему адресации. Для сетей Internet это поле содержит значение “2”;
“Маршрутный ярлык” (“Route Tag”) — 16-битовое поле, содержащее кодовую последовательность, которая используется EGP-протоколом (Exterior Gateway Protocol, RFC-904);

## Slide 28
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“IPv4-адрес” (“IP address”) — 32-битовое поле, содержащее IPv4-адрес получателя;
“Маска подсети” (“Subnet Mask”) — 32-битовое поле, содержащее маску подсети, в которой присутствует сетевой объект с указанным IPv4-адресом;
“Следующий ближайший IPv4-адрес” (“Next Hop”) — 32-битовое поле, содержащее IPv4-адрес конечного получателя этого RIPv2-сообщения;
“Метрика” (“metric”) — 32-битовое поле, содержащее значение метрики от 1 до 15 (включительно).

## Slide 29
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
В RIPv2-протоколе также предусмотрена защита от несанкционированного доступа, для чего вводится специальный формат RIPv2-сообщения для аутентификации (рис.11.5), в котором используется следующая кодировка:
“Идентификатор сообщения” (“0xFFFF”) — 16-битовый определитель, который идентифицирует RIPv2-сообщение для аутентификации;
“Тип аутентификации” (“Authentication Type”) — 16-битовое поле, которое идентифицирует тип аутентификации. В настоящее время стандартизирована аутентификация на основе паролей, которая имеет кодировку “2”;
“Кодовая последовательность для аутентификации” (“Authentication”) — 16-байтовое поле, содержащее открытый пароль. Если длина пароля менее 16 байтов, то тогда это поле дополняется нулями.

## Slide 30
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Рис.11.5. Формат RIPv2-сообщения для аутентификации
0 7
8 15
16 23
24 31
“Идентификатор сообщения”
(0хFFFF)
“Команда”
“Версия”
Кодовая последовательность для аутентификации
(16 байтов)
“Тип аутентификации”
“Номер прикладного процесса маршрутизации”

## Slide 31
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
11.3. Протокол маршрутизации OSPF
Общая характеристика. OSPF-протокол (Open Shortest Path First — OSPF) относится к протоколам внутренней маршрутизации (Interior Gateway Protocol — IGP). Это означает, что процедурная характеристика протокола обеспечивает распространение маршрутной информация только между теми маршрутизаторами, которые принадлежат одной автономной подсети (Autonomous System — АС). Этот протокол также основан на алгоритме Беллмана-Форда.

## Slide 32
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Данный протокол выбирает маршруты передачи поступивших IP-пакетов, основываясь исключительно на IP-адресе получателя, найденного в заголовке IP-пакета. IP-пакеты коммутируются без каких-либо изменений, то есть они не подвергаются процедуре повторного обрамления в соответствие с каким-либо алгоритмом обработки последующего протокола, а передаются как они были переданы АС. OSPF-протокол является протоколом динамической маршрутизации. Он достаточно быстро выявляет все топологические изменения в АС (например, выход из строя интерфейса маршрутизатора) и рассчитывает новые беспетлевые маршруты после периода восстановления. Такой период восстановления представляет собой весьма короткий интервал времени, в течение которого обслуживается минимальный объём коммутируемого трафика.

## Slide 33
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Как и в любом протоколе маршрутизации на основе данных о состоянии каналов связи (link-state routing protocol), OSPF-маршрутизатор формирует и обслуживает собственную базу данных (МДБ, link-state database), которая описывает топологию АС. Такая МДБ рассматривается как база данных о состоянии каналов связи. Каждый функционирующий маршрутизатор имеет аналогичную МДБ. Каждая отдельная часть этой базы характеризует локальное состояние соответствующего маршрутизатора (например, используемые интерфейсы маршрутизатора и достижимые соседние маршрутизаторы). Маршрутизатор распространяет данные о своём локальном состоянии во всей АС с помощью специальной процедуры “массового оповещения” (“flooding”).

## Slide 34
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Все маршрутизаторы функционируют строго по одному и тому же алгоритму и параллельно. На основании МДБ каждый маршрутизатор формирует дерево кратчайших маршрутов (ДКМ, shortest-path tree), полагая, что он сам является корневым IP-узлом. Такое ДКМ содержит маршрут до каждого сетевого компонента (маршрутизатора, IP-узла и т.п.) АС. Внешняя маршрутная информация располагается на “листьях” дерева. Когда до получателя IP-пакета существует несколько равно-затратных маршрутов, то тогда трафик равномерно распределяется между этими маршрутами. Стоимость (затраты) маршрута определяется с помощью простой безразмерной метрики.

## Slide 35
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
OSPF-протокол позволяет объединять несколько подсетей в группы. Такая группа подсетей называется зоной (сегментом). Топология зоны скрыта от оставшейся части АС. Такое сокрытие информации позволяет существенно снизить объем служебного маршрутного трафика. Кроме этого, маршрутизация в пределах зоны определяется только топологией этой зоны, что позволяет защитить зону от вредоносных маршрутных данных. Зона является обобщением сегментированной IP-сети.

## Slide 36
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
OSPF-протокол позволяет производить адаптивную настройку IP-подсетей. Каждый маршрут, сформированный с помощью OSPF-протокола, содержит IP-адрес получателя и адресную маску. Две различных подсети с номером одной и той же IP-сети могут иметь различные размеры (то есть, различные маски). Как правило, это относится к формированию подсетей с различным числом входящих в них сетевых компонентов, имеющих IP-адреса. В любом случае, IP-пакет направляется по тому маршруту, который считается наилучшим (то есть, у которого самая длинная маска подсети или он является весьма конкретным). Маршруты до IP-узлов рассматриваются как маршруты до подсетей, у которых маски содержат все биты, установленные в значение “1” (0xffffffff).

## Slide 37
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Любая процедура информационного обмена OSPF-протокола аутентифицируется (включает этап аутентификации). Это означает, что только “надёжные” маршрутизаторы могут обеспечивать маршрутизацию IP-пакетов в АС. OSPF-протокол позволяет применять различные схемы и способы аутентификации. Фактически, в каждой IP-подсети могут использоваться свои, отличные от других методы и способы аутентификации.

## Slide 38
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Маршрутные данные, источники которых расположены за пределами АС, распространяются по всей АС. Такие данные хранятся отдельно от МДБ. Каждый внешний маршрутизатор (то есть, расположенный за пределами АС) может быть определенным образом помечен другим внешним маршрутизатором, но который способен передавать дополнительную информацию между маршрутизаторам, расположенными на границе АС.

## Slide 39
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
МДБ: организация и формирование. МДБ автономной системы описывает ориентированный граф. Вершины графа — это маршрутизаторы и сети. Грань графа соединяет два маршрутизатора, которые взаимодействуют между собой с помощью межсетевого физического сквозного соединения. Грань, соединяющая маршрутизатор с сетью, указывает на то, что маршрутизатор имеет физический интерфейс с сетью. Сети могут быть, либо транзитными, либо присоединёнными (stub networks) сетями.

## Slide 40
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
К транзитным сетям относятся такие сети, обеспечивающие доставку трафика, который и не был сформирован в пределах таких сетей и не предназначен ни одному из получателей таких сетей. Транзитная сеть представляется с помощью вершины графа, которая имеет и входящие, и исходящие грани. Вершина графа, обозначающая присоединённую сеть, имеет только входящие грани. Вершина графа, обозначающая присоединённую сеть, имеет только входящие грани.

## Slide 41
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Наличие “соседей” у каждого сетевого IP-узла в графе зависит от типа сети (сети со сквозными соединениями, широковещательные или сети с групповой IP-адресацией) и числа маршрутизаторов, которые имеют интерфейс с сетью. На рис.11.6 представлены
сети с различными топологиями.
Каждая сеть (присоединённая или транзитная), изображаемая на графе, имеет IP-адрес и маску сети. Маска сети определяет число IP-узлов в сети. IP-узлы (серверы) подключённые непосредственно к маршрутизаторам (то есть формируются прямые маршруты до IP-узлов), обозначаются на графе как присоединённые сети. Маска сети для прямого маршрута до IP-узла всегда равна “0xffffffff”, что указывает на наличие одиночного IP-узла.

## Slide 42
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
RT1
RT2
Интерфейс Ia
Интерфейс Ib
RT1
Объединение сетей на основе физического
сквозного соединения
Маршрутизатор
RT7
Пример присоединённой сети
Магистральная линия связи N3

Ib

Ia

RT2

RT1
RT2
RT1
от
до

N3
RT7
NT3
RT7
от
до
Рис.11.6,a. Примеры сетей с различными топологиями и таблиц связности

## Slide 43
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Широковещательные сети или сети с групповой IP-адресацией
Магистральная линия связи
N2
от до | RT3 | RT4 | RT5 | RT6 | N2
RT3 |  |  |  |  | 
RT4 |  |  |  |  | 
RT5 |  |  |  |  | 
RT6 |  |  |  |  | 
N2 |  |  |  |  | 
Рис.11.6,б. Примеры сетей с различными топологиями и таблиц связности
RT3
RT5
RT6
RT4

## Slide 44
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Сети с групповой IP-адресацией
от до | RT3 | RT4 | RT5 | RT6
RT3 |  |  |  | 
RT4 |  |  |  | 
RT5 |  |  |  | 
RT6 |  |  |  | 
I3 |  |  |  | 
I4 |  |  |  | 
I5 |  |  |  | 
I6 |  |  |  | 
Рис.11.6,в. Примеры сетей с различными топологиями и таблиц связности
RT3
RT5
RT6
RT4
Интерфейс I4
Интерфейс I6
Интерфейс I3
Интерфейс I5

## Slide 45
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Когда OSPF-зоны не определены, каждый маршрутизатор в АС имеет идентичную МДБ, которая может быть представлена в виде графа. Маршрутизатор формирует свою маршрутную таблицу на основе этого графа путём вычисления ДКМ, полагая, что он сам является корневым. Очевидно, что ДКМ зависит от самого маршрутизатора, который производит вычисления.

## Slide 46
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
На рис.11.7 представлен пример АС, а на рис.11.8 итоговый ориентированный граф этой АС. Предположим, что ДКМ рассчитывается маршрутизатором RT6 (считаем, что он корневой). В результате имеем ДКМ, которое представлено на рис.11.9. Грани графа (ДКМ), которые не промаркированы значениями стоимости маршрута, имеют нулевые затраты (линии связи сеть-маршрутизатор). ДКМ указывает составной маршрут до любой сети/получателя или сервера(IP-узла)/получателя. Однако в процессе обработки информации о маршруте доставки использовался только следующий ретрансляционный участок. Для любого маршрутизатора рассчитывался “наилучший” маршрут. При обработке внешних данных учитывался следующий ретрансляционный участок и расстояние до любого маршрутизатора, который оповещает внешние маршрутизаторы.

## Slide 47
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
1
1
1
1
3
3
2
8
8
8
8
8
6
6
2
9
3
7
6
6
8
7
Ia
Ib
5
1
1
1
10
N7
N10
N1
N2
N4
N11
N13
N12
N14
N12
N15
N8
H1
SLIP
2
1
4
1
2
3
1
RT12
RT1
N3
N6
N9
RT4
RT7
RT5
RT2
RT3
RT6
RT9
RT8
RT10
RT11
Рис.11.7. Пример АС

## Slide 48
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
от до | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 | RT5 | RT6 | RT7 | RT8 | RT9 | RT10 | RT11 | RT12 | N3 | N6 | N8 | N9
RT1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
RT2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
RT3 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
RT4 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 
RT5 |  |  |  | 8 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RT6 |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 
RT7 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
RT8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 
RT9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
RT10 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 
RT11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0
RT12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
N1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Рис.11.8,а. Итоговый ориентированный граф АС,
представленной на рис.11.7

## Slide 49
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
от до | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 | RT5 | RT6 | RT7 | RT8 | RT9 | RT10 | RT11 | RT12 | N3 | N6 | N8 | N9
N3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N4 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 
N7 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
N8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 
N9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | 
N10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
N11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 
N12 |  |  |  |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N13 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N14 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
N15 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
H1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 
Рис.11.8,б. Итоговый ориентированный граф АС,
представленной на рис.11.7

## Slide 50
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
RT6 (корневой)
RT5
RT3
RT10
RT7
RT8
RT11
RT12
RT4
RT1
RT2
RT9
Ib
Ia
N1
N2
N9
N11
N3
N4
N8
N12
N13
N14
N7
N6
N12
N15
N10
H1
8
8
8
6
6
7
7
2
1
5
3
3
3
3
1
2
9
10
2
1
4
Рис.11.9. ДКМ для АС, представленной на рис.11.7,
относительно маршрутизатора RT6

## Slide 51
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Маршруты до сетей, принадлежащих другим АС (например, N12), на рис.11.9 обозначены прерывистыми линиями.
На рис.11.10 представлена итоговая маршрутная таблица (часть). Отметим, что существует отдельный маршрут до каждой пронумерованной сети соединённой на основе сквозного соединения (в этом случае, между маршрутизаторами RT6 и RT10 имеет место последовательная линия связи).

## Slide 52
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Получатель | N1 | N2 | N3 | N4 | Ib | Ia | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | H1 | … | RT5 | RT7
Следующий ретрансляционный участок | RT3 | RT3 | RT3 | RT3 |  | RT10 | RT10 | RT10 | RT10 | RT10 | RT10 | RT10 | RT10 | … | RT5 | RT10
Расстояние | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 12 | 8 | 12 | 10 | 11 | 13 | 14 | 21 | … | 6 | 8
Рис.11.10. Часть итоговой маршрутной таблицы
маршрутизатора RT6, содержащая локальных получателей

## Slide 53
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Основные аспекты процедурной характеристики. В каждой зоне АС функционирует отдельный программный субмодуль, реализующий основной алгоритм маршрутизации OSPF-протокола. Маршрутизаторы, у которых есть интерфейсы взаимодействия с несколькими зонами, инициализируют функционирование нескольких программных субмодулей. Когда маршрутизатор начинает функционировать, он, в первую очередь, формирует необходимые структуры данных в соответствие с логической характеристикой протокола маршрутизации. Затем маршрутизатор ожидает готовность программного модуля канального уровня и физических интерфейсов для начала передачи.

## Slide 54
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Далее маршрутизатор для поиска соседних маршрутизаторов использует специализированный субпротокол “Hello”, с помощью которого он передает Hello-пакеты своим соседям. В ответ он принимает Hello-пакеты от своих соседей. В широковещательных сетях и сетях со сквозными соединениями маршрутизатор динамически выявляется свои соседние маршрутизаторы путём передачи Hello-пакетов на все OSPF-маршрутизаторы с групповыми IPv4-адресами “224.0.0.5”. В широковещательных сетях Hello-субпротокол позволяет определить специально выделенные в таких сетях маршрутизаторы (designated router), которые обеспечивают связь с присоединёнными сетями (выступают в роли шлюзов в другие сети, с которыми связаны данная широковещательная сеть).

## Slide 55
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Маршрутизатор будет пытаться сформировать “своё ближайшее окружение” из числа своих вновь выявленных соседей. Каждая пара соседних маршрутизаторов будет синхронизировать свои МДБ. В широковещательных сетях такие попытки будут осуществлять специально выделенные (назначенные) в таких сетях маршрутизаторы, определяющие соседние маршрутизаторы, которые целесообразно включить в “своё ближайшее окружение”.
Такой виртуальный пул соседствующих маршрутизаторов управляет распространением маршрутной информации. Данные для обновления маршрутов передаются и принимаются только маршрутизаторами такого пула.

## Slide 56
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Маршрутизатор периодически оповещает других о своём состоянии, которое также называется состоянием линии/канала связи. Когда в маршрутизаторе происходят те или иные изменения он также оповещает и о состоянии линии/канала связи. Виртуальный пул соседствующих маршрутизаторов отражается в содержании специализированного блока данных (link state advertisement — LSA-блок) каждого маршрутизатора. Такой LSA-блок содержит данные о состоянии физических интерфейсов маршрутизатора и состоянии маршрутизаторов виртуального пула. Такая логическая связь между состоянием виртуального пула и состоянием линии/канала связи позволяет с помощью протокольных процедур своевременно выявлять вышедшие из строя (или выключенные) маршрутизаторы.

## Slide 57
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
LSA-блоки распространяются маршрутизаторами по всей зоне. Алгоритм распространения является надёжным, и он гарантирует, что все маршрутизаторы в зоне имеют абсолютно одинаковые МДБ. Каждая МДБ включает всю совокупность LSA-блоков, полученных от каждого маршрутизатора, входящих в данную зону. На основе этой МДБ каждый маршрутизатор рассчитывает ДКМ, полагая, что он является корневым. Сформированное таким образом ДКМ последовательно переводится в маршрутную таблицу для дальнейшего функционирования протокола.

## Slide 58
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Логическая характеристика протокола. OSPF-протокол взаимодействует напрямую (непосредственно) с IP-протоколом без использования протоколов транспортного уровня, вследствие чего в поле “Тип транспортного протокола TCP/UDP” заголовка IP-пакета указывается номер “89”, который определяет OSPF-протокол (RFC-1700). OSPF-протокол не предусматривает какой-либо фрагментации/дефрагментации передаваемого/принимаемого сообщения. Когда необходима какая-либо фрагментации/дефрагментации, то тогда эта функция реализуется самим IP-протоколом. Формат OSPF-сообщений разработан таким образом, что очень длинные OSPF-сообщения достаточно легко фрагментируются на более короткие сообщения. Тем не менее, на практике рекомендуется избегать IP-фрагментации, если это, конечно, возможно.

## Slide 59
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Если IP-пакет содержит OSPF-сообщение, то тогда поле “Категория обслуживания пакета” в заголовке IP-пакета должно быть нулевым. Однако, там, где это возможно, IP-пакеты с OSPF-сообщениями должны иметь приоритет относительно регулярного IP-трафика (и при передаче, и при приёме). Для обеспечения такого преимущества субполе “Приоритет” в поле “Категория обслуживания пакета” в заголовке IP-пакета должно содержать значение “110” — межсетевое управление (internetwork control).
Все OSPF-сообщения функционально разделяются на пять типов (рис.11.11).

## Slide 60
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Тип | Наименование | Функция
1 | Hello-протокол | Поиск и взаимодействие с соседями
2 | Описание МДБ | Содержание итоговой МДБ
3 | Запрос МДБ | Загрузка МДБ
4 | Запрос данных о состоянии линии связи | Обновление МДБ
5 | Ответ на запрос данных о состоянии линии связи | Ответное оповещение
Рис.11.11. Типы OSPF-сообщений

## Slide 61
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Каждое OSPF-сообщение начинается со стандартного заголовка длиной 24 байта (рис.11.12). Указанный заголовок содержит всю информацию, которая определяет необходимость последующей обработки. Кодирование OSPF-заголовка следующее:
“Версия” (“Version”) — номер версии OSPF-протокола (“2”);
“Тип сообщения” (“Type”) — тип OSPF-сообщения;
“Размер сообщения” (“Packet length”) — длина OSPF-сообщения в байтах, включая длину стандартного OSPF-заголовка;
“Идентификатор маршрутизатора” (“Router ID”) — идентификатор маршрутизатора/источника данного OSPF-сообщения;

## Slide 62
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Рис.11.12. Формат стандартного заголовка
OSPF-сообщения
0 7
8 15
16 23
24 31
“Идентификатор маршрутизатора”
“Тип сообщения”
“Версия”
“Идентификатор зоны”
“Аутентификация”
“Проверочная сумма”
“Тип аутентификации”
“Размер сообщения”
“Аутентификация”

## Slide 63
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Идентификатор зоны” (“Area ID”) — 32-битовое число, идентифицирующее зоны, которой принадлежит данное OSPF-сообщение;
“Проверочная сумма” (“Checksum”) — 16-битовое число, которое является стандартной проверочной суммой IP-протокола, рассчитываемой по всей длине OSPF-сообщения, начиная с OSPF-заголовка, но исключая 64-битовое “Аутентификация”;
“Тип аутентификации” (“AuType”) — 16-битовое число, которое определяет процедуру аутентификации, используемую для обеспечения безопасности;
“Аутентификация” (“Authentication”) — 64-битовое поле, которое используется выбранном способом аутентификации.

## Slide 64
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Hello-сообщение (рис.11.13) является OSPF-сообщением первого типа. Эти сообщения передаются периодически с использованием всех физических интерфейсов для формирования и обслуживания соединений с “соседями”. Кодирование полей этого типа сообщений следующее:
“Маска сети” (“Network mask”) — 32-битовое число, определяющее маску сети;
“Интервал передачи Hello-сообщений” (“HelloInterval”) — 16-битовое поле, содержащее число секунд, которое определяет интервал передачи Hello-сообщений;
“Дополнительные функции” (“Options”) — 8-битовое поле, определяющее дополнительные функции, которые обеспечивает маршрутизатор. Биты, входящие в это поле имеют следующее значение (рис.11.14):

## Slide 65
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Рис.11.13. Формат Hello-сообщения
“Сосед”
0 7
8 15
16 23
24 31
“Маска сети”
“Приоритет маршрутизатора”
“Дополнительные функции”
“Время до объявления того, что маршрутизатор
неисправен или выключен”
“Назначенный маршрутизатор (резервный)”
“Назначенный маршрутизатор”
“Интервал передачи
Hello-сообщений”
“OSPF-заголовок”

## Slide 66
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов


DC
EA
N/P
MC
E

Рис.11.14. Формат поля “Дополнительные функции”
“Е” — этот бит указывает на то, что используется режим массового распространения LSA-блоков в пределах АС;
“МС” — этот бит указывает на доставку OSPF-сообщения с использованием групповой IP-адресации (RFC-1584);
“N/P” — этот бит указывает на тип управления распространением LSA-блоков (RFC-1587);
“ЕА” — этот бит указывает на готовность маршрутизатора к приёму и доставке LSA-блоков, содержащих атрибуты внешних систем;
“DC” — этот бит указывает на то, что маршрутизатор управляет требуемыми обходными маршрутами (RFC-1793);

## Slide 67
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Приоритет маршрутизатора” (“Rtr Pri”) — 8-битовое поле, определяющее приоритет маршрутизатора, который используется при выборе “назначенного” (резервного назначенного) маршрутизатора. Если это поле нулевое, то это означает, что маршрутизатор не подходит для присвоения ему статуса “назначенного” (резервного назначенного);
“Время до объявления того, что маршрутизатор неисправен или выключен” (“RouterDeadInterval”) — 64-битовое поле, содержащее число секунд, которое определяет интервал до передачи Hello-сообщения о неисправности или отключения маршрутизатора;

## Slide 68
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Назначенный маршрутизатор” (“Designated Router”) — 32-битовое поле, содержащее кодовую последовательность, которая подтверждает, что для данной сети этот маршрутизатор (передавший это Hello-сообщение) является “назначенным” маршрутизатором. Назначенный в сети маршрутизатор идентифицируется IP-адресом соответствующего физического интерфейса. Если маршрутизатор не является назначенным, то тогда это поле — нулевое (“0.0.0.0”);

## Slide 69
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Резервный назначенный маршрутизатор” (“Backup Designated Router”) — 32-битовое поле, содержащее кодовую последовательность, которая подтверждает, что для данной сети этот маршрутизатор (передавший это Hello-сообщение) является “резервным назначенным” маршрутизатором, дублирующим “назначенный” в этой сети маршрутизатор. Резервный назначенный в сети маршрутизатор идентифицируется IP-адресом соответствующего физического интерфейса. Если маршрутизатор не является резервным назначенным, то тогда это поле — нулевое (“0.0.0.0”);
“Сосед” (“Neighbor”) — идентификаторы тех маршрутизаторов, от которых поступали в сеть приемлемые (допустимые) Hello-сообщения.

## Slide 70
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Сообщение, содержащее описание МДБ (ОМДБ-сообщение), является OSPF-сообщением второго типа (рис.11.15). Обмен этими сообщениями осуществляется при формировании виртуального пула соседствующих маршрутизаторов. ОМДБ-сообщения описывают содержание МДБ. Для описания содержания МДБ могут использоваться несколько ОМДБ-сообщений. В этих целях используется процедура опроса/ответа. Один из маршрутизаторов является назначенным в качестве ведущего (master), а другие — ведомые (slave). Ведущий маршрутизатор передаёт ОМДБ-сообщения (в режиме опроса), на которые ведомые маршрутизаторы передают ответные ОМДБ-сообщения. Все ответные ОМДБ-сообщения, передаваемые ведущему маршрутизатору имеют последовательную нумерацию.

## Slide 71
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Рис.11.15. Формат ОМДБ-сообщения
0 7
8 15
16 23
24 31
0
“Дополнительные функции”
“Последовательный номер ОМДБ-сообщения”
“LSA-заголовок”
“Максимальный размер IP-пакета”
“OSPF-заголовок”
0
0
MS
M
I
0
0

## Slide 72
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Кодирование полей этого типа сообщений следующее:
“Максимальный размер IP-пакета” (“Interface MTU”) — 16-битовое число, определяющее максимальный размер в байтах IP-пакета, который может быть передан без применения процедуры фрагментации;
“Дополнительные функции” (“Options”) — 8-битовое поле, определяющее дополнительные функции, которые обеспечивает маршрутизатор (рис.11.14);
“I” (“Init”) — если этот бит равен “1”, то это ОМДБ-сообщение является первым в последовательности таких сообщений;

## Slide 73
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“М” (“More”) — если этот бит равен “1”, то за этим ОМДБ-сообщением последуют ещё сообщения такого типа;
“М/S” (“Master/Slave”) — если этот бит равен “1”, то данный маршрутизатор является ведущим в течение процедуры обмена ОМДБ-сообщениями. В противном случае — ведомым;
“Последовательный номер ОМДБ-сообщения” (“DD sequence number”) — 32-битовое число, которое используется для нумерации ОМДБ-сообщений. Начальное значение этого номера должно быть уникальным (бит “I” определяет первое сообщение в последовательности). Значение этого номера увеличивается до тех пор, пока не будет переданы все данные, описывающие МДБ;

## Slide 74
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Заголовок LSA-блока” (“LSA Header”) — 20-байтовое поле, являющееся заголовком LSA-блока. Этот заголовок позволяет однозначно идентифицировать тип LSA-блока. На рис.11.16 представлен формат LSA-заголовка, поля которого имеют следующее кодирование:
“Время отправки LSA-блока” (“LS age”) — 16-битовое число, определяющее количество секунд, которое прошло до момента отправки LSA-блока;
“Дополнительные функции” (“Options”) — 8-битовое поле, определяющее дополнительные функции, которые обеспечивает маршрутизатор (рис.11.14);

## Slide 75
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Рис.11.16. Формат LSA-заголовка
“Последовательные номер LSA-блока”
0 7
8 15
16 23
24 31
“Дополнительные функции”
“Идентификатор зоны, описываемой LSA-блоком”
“Идентификатор маршрутизатора, передавшего LSA-блок”
“Время отправки LSA-блока”
“Тип LSA-блока”
“Проверочная сумма LSA-блока”
“Размер LSA-блока”

## Slide 76
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Тип LSA-блока” (“LS type”) — 8-битовое поле, определяющее тип LSA-блока. В OSPF-протоколе рассматриваются следующие типы LSA-блоков:
Тип LSA-блока | Описание
1 | LSA-блоки маршрутизатора
2 | LSA-блоки сети
3 | Итоговые LSA-блоки сети
4 | Итоговые LSA-блоки широковещательной АС
5 | LSA-блоки внешней АС

## Slide 77
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Идентификатор зоны, описываемой LSA-блоком” (“Link State ID”) — 32-битовое поле, содержащее кодовую последовательность, которая идентифицирует сегмент (зону) Internet-сети, который описывается с помощью этого LSA-блока. Содержание этого поля зависит от типа LSA-блока;
“Идентификатор маршрутизатора, передавшего данный LSA-блок” (“Advertising Router”) — 32-битовое поле, содержащее кодовую последовательность, которая идентифицирует маршрутизатор, передавший данный LSA-блок;

## Slide 78
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
“Последовательный номер LSA-блока” (“LS sequence number”) — 32-битовое поле, содержащее кодовую последовательность, которая идентифицирует данный LSA-блок. Этот номер позволяет выявлять устаревшие и продублированные LSA-блоки;
“Проверочная сумма LSA-блока” (“LS checksum”) — 16-битовое поле, содержащее проверочную сумму, которая рассчитывается по всей последовательности LSA-блока, включая LSA-заголовок, но исключая поле “Время отправки LSA-блока”;
“Размер LSA-блока” (“length”) — 16-битовое число, определяющее длину LSA-блока в байтах (октетах).

## Slide 79
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
OSPF-сообщение, содержащее запрос МДБ (МДБ-запрос), является сообщением третьего типа (рис.11.17). После обмена ОМДБ-сообщениями с соседом, маршрутизатор может обнаружить, что некоторые части его МДБ просрочены или устарели. Для устранения такой ситуации маршрутизатор использует МДБ-запрос для получения компонентов МДБ соседнего маршрутизатора.

## Slide 80
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Рис.11.17. Формат МДБ-запроса
0 7
8 15
16 23
24 31
“Тип LSA-блока”
“Идентификатор зоны, описываемой LSA-блоком”
“Идентификатор маршрутизатора, передавшего данный LSA-блок”
“OSPF-заголовок”

## Slide 81
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Сообщение “Запрос данных о состоянии линии связи” (“Link State Update packet”) является OSPF-сообщением четвёртого типа (рис.11.18). Этот тип OSPF-сообщений используется для массовой рассылки LSA-блоков, при этом каждое такое сообщение содержит несколько LSA-блоков. Для повышения надёжности такой рассылки LSA-блоков используется OSPF-сообщение пятого типа (рис.11.19), которое служит подтверждением корректного приёма OSPF-сообщения четвёртого типа.

## Slide 82
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Если необходима повторная передача, то тогда LSA-блоки передаются непосредственно соседнему маршрутизатору. В OSPF-сообщении “Запрос данных о состоянии линии связи” используется следующая кодировка:
“Количество передаваемых LSA-блоков” — 32-битовое число, которое определяет количество LSA-блоков, которое включено в данное сообщение.
OSPF-сообщение “Ответ на запрос данных о состоянии линии связи” (“Link State Acknowledgment packet”) содержит ответные LSA-блоки, при этом каждый из них имеет свой LSA-заголовок.

## Slide 83
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Рис.11.18. Формат OSPF-сообщения
“Запрос данных о состоянии линии связи”
“LSA-блоки”
0 7
8 15
16 23
24 31
“Количество передаваемых LSA-блоков”
“OSPF-заголовок”

## Slide 84
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
0 7
8 15
16 23
24 31
0
“Дополнительные функции”
“Последовательный номер ОМДБ-сообщения”
“LSA-заголовок”
“Максимальный размер IP-пакета”
“OSPF-заголовок”
0
0
MS
M
I
0
0
Рис.11.19. Формат OSPF-сообщения
“Ответ на запрос данных о состоянии линии связи”

## Slide 85
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
11.4. Решение проблемы нехватки IPv4-адресов
Опубликованный в мае 1994 года стандарт RFC-1631 ввёл понятие транслятора сетевых адресов, который используется как средство преодоления проблемы уменьшение числа свободных IPv4-адресов. В основе решения этой проблемы лежит способ, с помощью которого IP-адреса отображаются из одного адресного пространства (принадлежащего какой-либо сетевой администрации) в другое (принадлежащего другой сетевой администрации). Специализированный программный модуль, реализующий NAT-функцию (NAT-модуль), ничего не знает о прикладной службе (процессе), сообщения которой транслируются через него, так как он “просматривает” только IP-адреса (рис.11.20).

## Slide 86
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
INTERNET
(WAN)
Региональный
маршрутизатор
Локальный
маршрутизатор
(с NAT)
LAN
Граница
субсегмента
Субсегмент
Рис.11.20. Простейший вариант конфигурации NAT

## Slide 87
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Теперь, по прошествии нескольких лет, применение NAT-модулей стало повсеместным в Internet-сети. Более того, сейчас проводится работа по адаптации NAT-модулей к IPv6-адресации. Архитектурный смысл NAT-модулей состоит в том, чтобы разделить всю Internet-сеть на независимые адресные зоны (административные зоны) и способствовать более упрощенному использованию специально выделенных и зарегистрированных (RFC-1918) диапазонов корпоративных (локальных) IP-адресов (рис.11.21). Как было указано в RFC-2101, как только в сети началось корпоративное (локальное) использование IPv4-адресов, то сразу после этого IP-адреса были обречены на неоднозначность и двусмысленность.

## Slide 88
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Рис.11.21. Пример функционирования NAT
INTERNET
(WAN)
LAN
10.33.96.5
10.81.13.22
Виртуальное
соединение
{S=10.33.96.5;
D=198.76.28.4}
{S=198.76.29.7;
D=10.81.13.22}
{S=198.76.29.7;
D=198.76.28.4}
{S=198.76.29.7;
D=198.76.28.4}
Субсегмент В
Субсегмент А
Региональный
маршрутизатор
Граница субсегмента А
Граница субсегмента В
Локальный
маршрутизатор
(с NAT)
Локальный
маршрутизатор
(с NAT)
LAN

## Slide 89
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Важным фактором нормального функционирования Internet-сети является ее гибкость, которая, в свою очередь, является следствием нескольких фундаментальных принципов:
и прежде всего, это принцип “сквозного соединения” (end-to-end principle), который гласит, что сетевые терминалы (оконечные прикладные программные модули/процессы) могут выполнять только определенные функции, и в какой-то степени они осуществляют контроль соединения, а сеть должна быть просто службой доставки IP-пакетов (дейтаграмм), которая транслирует биты между этими сетевыми терминалами;

## Slide 90
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
другим принципом является то, что сеть функционирует на основании информации о состоянии самой сети, то есть всех возможных соединений (а не только лишь одного соединения). Это позволяет быстро перенаправлять трафик по альтернативным маршрутам в обход неисправного сетевого сегмента, и улучшать масштабирование всей сети в целом.

## Slide 91
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
NAT-модули (включая разновидности NAPT-модулей) нарушают эти базовые принципы, в частности, принцип сквозного соединения, снижая, тем самым, функциональную гибкость сети и увеличивая, во многих случаях, алгоритмическую сложность обработки трафика, а также затрудняя проведение диагностических процедур. Некоторые разновидности NAT-модулей, такие как RSIP-NAT-модули (Realm Specific IP), были нацелены на снижение числа проблем, которые связанны с их функционированием.

## Slide 92
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Однако, несмотря на то, что такие RSIP-NAT-модули могут обеспечить некоторое повышении эффективности при обслуживании корпоративного IP-узла с глобальным IP-адресом (если пóрты транспортного уровня доступны), тем не менее они не устраняют некоторые проблемы, в частности, связанные с сетевым управлением, управлением сеансов связи транспортного уровня, или проблемы, связанные с функционированием “хорошо известных” пóртов транспортного уровня.

## Slide 93
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Каждый из этих “хорошо известных” пóртов имеет свои специфические (отличные от других) алгоритмы мультиплексирования данных, причем каждый из них также накладывает определенные ограничения при взаимодействии с DNS-системой, как и при функционировании NAPT-модулей. Каждая прикладная служба, имеющая свой “хорошо известный” порт, предъявляет определенные требования к составу протоколов и интерфейсов (архитектуре IP-узлов), обеспечивающих ее функционирование.

## Slide 94
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
В стандарте RFC-1631 рассматриваются NAT-модули, которые обслуживают корпоративные сети, имеющие только одно соединение с Internet-сетью общего пользования. Однако на практике часто встречаются корпоративные сети, имеющие несколько соединений с остальной частью Internet-сети, и такие ситуации гораздо более сложные, так как NAT-модули, обслуживающие такие корпоративные сети (на одно соединение необходим как минимум один NAT-модуль), должны координировать выполнение своих функций, чтобы быть уверенными в том, что они согласованно выполняют отображение адресов в каждом индивидуальном NAT-модуле.

## Slide 95
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Модель “сквозного соединения”. Концепция “сквозного соединения” представлена в стандарте RFC-2775 (“Internet Transparency”). Одно из ключевых понятий этой концепции звучит следующим образом: “режим соединения между оконечными IP-узлами должен управляться только прикладными процессами (программными модулями), функционирующими в этих IP-узлах, и с этой точки зрения, соединение может быть прервано (нарушено) только тогда, когда один из оконечных процессов прервет себя сам”. Одним из путей преодоления таких ситуаций является обеспечение отказоустойчивости (живучести) сети.

## Slide 96
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Так как сети расширяются, вероятность прерывания соединения вследствие отказа одного из сетевых компонентов становится все больше и больше. Если такие сбои приводят к потере связи, так как нарушается соединение, то тогда сеть становится все более и более уязвимой, а ее значимость снижается. Однако если оконечный прикладной процесс прерывает сам себя, то тогда вообще нет уверенности в том, что возможно установление последующих соединений. Более того, модель “сквозного соединения” доказывает, насколько это возможно, что только оконечные прикладные процессы должны поддерживать соединение в критических ситуациях.

## Slide 97
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
При использовании NAT-модулей модель “сквозного соединения” трансформируется в модель системы с трансляцией адресов, причем NAT-модули становятся критическими элементами сетевой инфраструктуры. Действительно, если один из них выйдет из строя, то тогда все соединения, проходящие через него, будут прерваны. И даже в той ситуации, когда основное внимание уделяется гарантированному обеспечению согласованного и стабильного функционирования NAT-модуля, все равно, восстанавливаемое NAT-модулем соединение, которое ранее “проходило” через него и было прервано по его вине, считается потерянным (так как NAT-модуль не может больше преобразовывать IP-адреса, используя для этого одно и то же отображение).

## Slide 98
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Другие наиболее важные аспекты модели “сквозного соединения” следующие:
когда соединение управляется IP-узлом в корпоративной сети, то тогда трафик зависит от режима функционирования соединения, так как трафик не может перенаправляться по обходному маршруту, минуя вышедший из строя сетевой объект (если конечно возникший сбой не вывел из строя и другие сетевые объекты);

## Slide 99
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
ключевым принципом расширения (масштабирования) сетей является перемещение функций управления соединениями на границы сети. Если управление состоянием соединений осуществляется сетевыми объектами, расположенными в магистральной части сети, то тогда в случае расширения сети, количество сетевых объектов, осуществляющих управление соединениями, также должно увеличиться. Условия функционирования сетевых объектов могут ухудшиться, сделав их “узким местом” в сети, и, следовательно, число соединений, которые могут выйти из строя, также возрастет;

## Slide 100
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
если безопасность соединений должна осуществляется сетевыми объектами, расположенными внутри сети, то тогда число возможных моделей надежного обеспечения сетевой безопасности, которые может реализовать сеть, существенно снижается.
Сеть, в которой оконечные IP-узлы не нуждаются в услугах доверенного сетевого провайдера, обладает большей гибкостью и универсальностью при обеспечении безопасности по сравнению с той сетью, в которой IP-узлам необходимы услуги доверенного сетевого провайдера.

## Slide 101
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Кроме этого, существуют распределенные прикладные службы, которые предполагают, что IP-адреса являются глобальными и приемлемыми для осуществления процедур маршрутизации, и что все другие IP-узлы и прикладные службы имеют такое же представление об IP-адресах. Действительно, такие прикладные службы используют стандартный способ организации соединения и дальнейшего управления им, при котором один IP-узел передает другому IP-узлу свой IP-адрес и номер пóрта транспортного уровня, чтобы второй IP-узел (получатель этого адресного блока) смог бы соединиться с первым IP-узлом (инициатором соединения).

## Slide 102
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
К сожалению, NAT-модули нарушают функционирование таких прикладных служб. Также существуют и другие прикладные службы, которые предполагают, что все пóрты транспортного уровня для конкретного IP-адреса отображаются в точно такие же пóрты транспортного уровня на другом оконечном IP-узле. Однако, NAPT-модули (и их RSIP-разновидность), использующие методы объединения нескольких пóртов в один, нарушают функционирование таких прикладных служб.

## Slide 103
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Ограничение функционирования таких прикладных служб не является второстепенной проблемой: основной причиной сегодняшнего успешного и стремительного развития Internet-сети является “лёгкость и простота”, с которой новые прикладные службы могут встраивать свои программные модули в оконечные IP-узлы, не требуя при этом каких-либо изменений в объектах сетевой инфраструктуры. Если новые прикладные службы должны иметь встроенные программные NAT-модули и при этом необходимо обеспечить их повсеместное распространение и внедрение, то тогда, очевидно, что быстрое их распространение и внедрение не возможно, так как будут тормозиться по причине использования NAT-модулей.

## Slide 104
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Преимущества NAT-модулей. Беглый взгляд на весьма популярный NAT-метод показывает, что он позволяет решить несколько реальных глобальных проблем, когда он используется на границе сетевого субсегмента:
путем сокрытия изменений IP-адресов, которые имели место вследствие использования наборного доступа в сеть или смены провайдера, минимизируется отрицательное влияние на корпоративную сеть, то есть не требуется перенумерация объектов внутри корпоративной сети;

## Slide 105
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
глобальные IP-адреса, которые используются в процедурах маршрутизации, могут быть повторно использованы при спорадическом доступе корпоративных пользователей в глобальную сеть. А это влечет за собой спрос на IP-адреса только для активных IP-узлов, а не для всех имеющихся IP-узлов в корпоративной сети;
существует возможность для Internet-провайдера, который обслуживает и управляет NAT-модулями, снизить бремя собственной нагрузки, если он встроит дополнительный программный модуль с заранее известными параметрами в пользовательский интерфейс доступа в сеть;

## Slide 106
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
разбиение Internet-сети на совокупность сетевых адресных сегментов, каждый из которых управляется своей полномочной администрацией, снижает необходимость постоянно объяснять причины и порядок того или иного распределения адресного субпространства, а также позволяет сетевым администраторам отказаться от использования более сложных методов маршрутизации;
в тех IP-узлах, в которых размещаются программные модули прикладных служб, не использующих процедуры защиты целостности заголовка IP-пакета или не включающих IP-адреса в поля полезной нагрузки своих сообщений;
подобно сетевым экранам на основе фильтрации IP-пакетов, NAPT-модули (и их RSIP-разновидность) блокируют входные соединения на всех портах транспортного уровня, причем до тех пор, пока не будет получено административное разрешение на их преобразование.

## Slide 107
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Недостатки NAT-модулей. Проблемы, вызванные функционированием NAT-модулей, следующие:
NAT-модули нарушают принцип “сквозного соединения” в Internet;
NAT-модули являются точками отказа всей системы, то есть их отказ в работе влечет сбой всей системы, так как они контролируют состояние соединения и динамически преобразуют данные;

## Slide 108
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
NAT-модули ограничивают применение многоадресных соединений, используемых IP-узлами для повышения надежности их связей между собой в Internet-сети;
NAT-модули не позволяют использовать средства обеспечения информационной безопасности на IP(сетевом)-уровне Internet-архитектуры;
NAT-модули могут привести к конфликтным ситуациям, являющимся следствием применения корпоративных IP-адресов;
NAT-модули способствуют более легкой привязки существующих корпоративных наборов имен к DNS-именам общего пользования;

## Slide 109
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
NAPT-модули (и их RSIP-разновидности) увеличивают функциональную сложность прикладных систем особенно в тех случаях, когда программные модули прикладных служб общего пользования располагаются внутри корпоративных сетей;
NAT-модули усложняют или вообще могут исключить применение процедур аутентификации в интересах SNMPv3-протокола;
сетевые объекты могут использовать NAT-функции без оповещения других сетевых объектов об этом.

## Slide 110
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
NAT-модули накладывают ограничения на распространение прикладных служб, которые включают IP-адреса (или их производные) в поля полезной нагрузки своих сообщений.
И в заключении, несмотря на то, что различные разновидности NAPT-модулей (с функцией объединения портов транспортного уровня — Network Address Port Translation) работают весьма хорошо, когда корпоративные IP-узлы устанавливают соединения с серверами прикладных служб общего пользования (NAPT-модули популярны как раз потому, что позволяют обеспечивать множественный доступ в Internet-сеть, используя для этого только один IP-адрес), но они порождают проблемы управления соединением, когда серверы прикладных служб, расположенные в сети общего пользования, устанавливают соединение с корпоративными IP-узлами. В таких случаях, понятие “хорошо известный” порт нарушается, так как только одна корпоративная часть системы может быть отображена с помощью одного номера пóрта транспортного уровня внешней части системы.

## Slide 111
Лекция №11: Маршрутизация в IP-сетях. Решение проблемы
нехватки IPv4-адресов
Базовая Internet-архитектура достаточно универсальна, так как она определяет общий способ доставки данных, с помощью которого могут быть созданы самые разнообразные прикладные и технологические сетевые системы (даже самые невообразимые). Несмотря на то, что можно построить и “карточный домик” (на основе применения NAT-протокола), время и накопленный практический опыт склоняют разработчиков к созданию стандартов с максимально целостной структурой. Система IPv6-адресации является долгосрочным решением проблемы нехватки IP-адресов, которая сохраняет принцип “сквозного соединения” (прозрачности соединения). NAT-метод представляет собой технологический “отвлекающий маневр” с целью продления “жизни” существующей системы IPv4-адресации.