## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Раздел II: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТС ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Получателем сообщения является прикладная задача (процесс). Процессы изменяются динамически: они могут создаваться и уничтожаться; более того, при установке связи с некоторым процессом нельзя быть уверенным в том, что во время работы он не будет прерван или уничтожен (например, вследствие перезагрузки IP-узла).
Ввод данных, необходимых процессу, и вывод данных производятся через логические (программно организованные) точки — пóрты. Процесс как объект представляется совокупностью портов, через которые он взаимодействует с другими процессами сети.
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP

## Slide 3
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Любое обращение к процессу в удалённом IP-узле осуществляется при помощи адреса, состоящего из двух частей: IP-адреса, идентифицирующего IP-узел, и номера порта, идентифицирующего процесс.
Все прикладные и служебные (сетевые) системы можно условно разделить на две большие группы: известные всем (well-known) и прочие. К известным прикладным и служебным системам относятся те, которые получили повсеместное распространение. Для них существуют заранее определенные пóрты, закрепленные в стандартах Internet. Это так называемые хорошо известные номера (well-known numbers). Выделением номеров для заранее опреде­ленных пóртов (RFC-1700) занимается организация IANA.

## Slide 4
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
При написании собственного приложения в рамках локальной задачи можно выбрать любой порт (за исключением зарезервированных) и, зная его номер, обмениваться информацией по сети. Естественно, что локальность задачи в данном случае подразумевает ограниченность ее распространения среди компьютеров в рамках Internet.
В Internet “заранее договариваются” о полном адресе локального приложения путем распространения информации об именах (IP-адресах) компьютеров, поддерживающих данное приложение, и номерах портов (фактически об именах задач), зарезервированных для этого приложения.
Определение получателя — одна из главных задач транспортных протоколов в Internet. В семействе TCP/IP таких протоколов два.

## Slide 5
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
13.1. UDP-Протокол
UDP-протокол (RFC-768) является дейтаграммным протоколом (без установления соединения), не гарантирующим доставку и не сохраняющим порядок поступления дейтаграмм. Сообщение UDP-протокола называют абонентской дейтаграммой (user datagram). Оно состоит из заголовка и блока данных. Заголовок пользовательской дейтаграммы состоит из четырёх 16-битовых полей (рис.13.1).
Поля “Адрес порта процесса-отправителя” и “Адрес порта процесса-получателя” определяют адреса портов процесса-отправителя и процесса-получателя. Поле “Адрес порта процесса-отправителя” имеет конкретное значение только в том случае, если процесс-отправитель должен получить ответное сообщение, в противном случае оно заполняется нулями.

## Slide 6
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Рис.13.1. Формат заголовка дейтаграммы UDP-протокола
0 7
8 15
16 23
24 31
“Адрес (номер) порта
процесса-отправителя”
“Адрес (номер) порта
процесса-получателя”
“Полная длина (в октетах) дейтаграммы”
“Контрольная сумма”

## Slide 7
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Поле “Полная длина дейтаграммы” указывает полную длину (в октетах) заголовка и блока данных пользовательской дейтаграммы.
Поле “Контрольная сумма” содержит контрольную сумму. При ее расчете учитываются также сетевые адреса. В целом расчет контрольной суммы производится следующим образом:
Блок данных сообщения дополняется нулями до целого числа 16-битовых слов.
Поле “Контрольная сумма” заполняется нулями.
Перед сообщением помещается псевдозаголовок, структура которого показана на рис.13.2.

## Slide 8
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Рис.13.2. Формат псевдозаголовка дейтаграммы
UDP-протокола
0 7
8 15
16 23
24 31
“IP-адрес отправителя”
“IP-адрес получателя”
“Код протокола (для UDP “6”)”
“Длина сообщения”
0 0 0 0 0 0 0 0

## Slide 9
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Расчет контрольной суммы производится по всей этой совокупности данных, после чего снимаются псевдозаголовок и дополнение нулями, значение контрольной суммы помещается в соответствующее поле заголовка, а дейтаграмма передается сетевому уровню (IP-протокол).
IP-узел/получатель при проверке контрольной суммы дейтаграммы производит аналогичные операции.
Расчет контрольной суммы — операция не обязательная. В случае если поле “Контрольная сумма” заполнено нулями, то оно воспринимается как отказ от расчета контрольной суммы. Для случая (редкого, но возможного), когда рассчитанная контрольная сумма равна нулю, все биты поля “Контрольная сумма” устанавливаются в состояние “1”.

## Slide 10
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
При отказе от расчета контрольной суммы следует иметь в виду, что сетевой уровень (IP-протокол) вычисляет свою контрольную сумму только для своего заголовка и не контролирует сохранность блока данных. Поэтому отказ от вычисления контрольной суммы UDP-протокола целесообразен только в том случае, когда протокол физического уровня обеспечивает достаточно надежную защиту от ошибок.
Таким образом, функция UDP-протокола сводится к распределению дейтаграмм между процессами через соответствующие порты и не обязательному контролю целостности данных.

## Slide 11
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
13.2. Характеристика TCP-протокола
В отличие от UDP-протокола ТСР-протокол (RFC-793 и RFC-761) обеспечивает полноценную транспортную службу.
Транспортная служба ТСР-протокола:
обеспечивает доставку данных (при этом процесс передает протоколу данные в виде целостного файла);
обрабатывает данные (не накладывает никаких ограничений на структуру данных);

## Slide 12
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
обеспечивает буферизацию данных, которая позволяет стабилизировать входной трафик, создаваемый различными процессами, путем выбора оптимального размера сообщения;
обеспечивает срочную передачу данных (пусть даже одного байта);
организует дуплексные виртуальные соединения посредством предварительной операции установления соединения;
обеспечивает возможность передачи управляющей информации одновременно с потоком данных (piggybacking).

## Slide 13
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
13.3. Структура ТСР-блока
(логическая характеристика протокола)
Блок ТСР-протокола состоит из заголовка и поля данных. Заголовок ТСР-блока показан на рис.13.3.
Поля “Адрес порта процесса-отправителя” и “Адрес порта процесса-получателя” используются для определения адресов портов процесса-отправителя и процесса-получателя сообщения.
Поле “Номер последнего передаваемого байта в данном ТСР-блоке ” определяет номер последнего октета в передаваемом блоке и служит для контроля порядка следования блоков и правильного восстановления последовательности блоков получателем.

## Slide 14
Лекция №10: Протокол IP четвёртой версии
Рис.13.3. Формат заголовка ТСР-блока
0 7
8 15
16 23
24 31
Зарезерви-ровано
(4 бита)
Указатель окончания передачи срочных данных
Контрольная сумма
Адрес (номер) порта
процесса-получателя
Адрес (номер) порта
процесса-отправителя
Номер ожидаемого байта ТСР-блока,
следующего за последним правильно принятым [N(R)+1]
Размер длины (в октетах)
“скользящего окна”
Тип сообщения
(6 битов)
Длина заголовка в 32-битовых словах
(6 битов)
Поле “Услуги” (переменная длина)
Дополнение нулями
до 32-битовой границы
Номер последнего передаваемого байта в
данном ТСР-блоке [N(S)]

## Slide 15
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Поле “Номер ожидаемого байта ТСР-блока, следующего за последним правильно принятым” содержит номер октета, который получатель намерен принять следующим.
Поле “Длина заголовка блока” (6 битов) определяет длину заголовка ТСР-блока, измеренную в 32-битовых словах. Длина заголовка блока может изме­няться в зависимости от значений, устанавливаемых в поле “Услуги”.
Поле “Зарезервировано” — резервные биты (4 бита) для последующего использования.

## Slide 16
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Поле “Тип сообщения” содержит служебные биты (6 битов), определяющие тип сообщения, которые расположены слева направо и означают (устанавливаются в “1”):
URG (urgent) — срочное сообщение;
АСК (acknowledgment) — квитанция на принятый блок данных;
PSH (push) — требование отправки сообщения без ожидания заполнения буфера;
RST (reset) — запрос на повторное соединение;
SYN (synchronization) — синхронизация счетчиков (используется при установлении соединения);
FIN (finish) — указывает, что передан последний байт.

## Slide 17
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Поле “Размер длины (в октетах) “скользящего окна” служит для декларации приемного окна (размер “кредита”).
В поле “Контрольная сумма” помещается контрольная сумма, рассчитанная по блоку и псевдозаголовку (расчет контрольной суммы и сам псевдозаголовок аналогичны UDP-протоколу, за исключением того, что в поле “Код протокола” записывается код TCP-протокола — “6”).

## Slide 18
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Поле “Указатель окончания передачи срочных данных” используется совместно с управляющим битом URG. Число, помещаемое в это поле, указывает на конец срочных данных. Срочные данные передаются вне очереди (вне потока — out of band).
Поле “Услуги” используется для предоставления дополнительных услуг, например таких, как оптимизация передачи путем выбора максимального размера блока (maximum segment size, MSS).
Поле “Дополнение нулями до целого числа 32-битовых слов” используется для доведения размера заголовка до целого числа 32-битовых слов.

## Slide 19
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
13.4. Процедурная характеристика ТСР-протокола
Процедурная характеристика ТСР-протокола (рис.13.4) включает три фазы информационного обмена: установление соединения, передача данных и разъединение. Важной особенностью процедурной характеристики ТСР-протокола является то, что на всех этапах обмена сообщениями используется только один формат блока, рассмотренный выше. Различие этапов определяется с помощью кодирования поля “Тип сообщения”.
Фаза установления соединения ТСР-протокола (рис.13.5). Механизм установления соединения следующий.

## Slide 20
Состояние пассивного ожидания
Состояние ожидания приёма
Состояние установления соединения
Состояние передачи данных
Состояние закрытия
Активное закрытие (отправитель)
Пассивное закрытие
(получатель)
Состояние ожидания первой квитанции на завершение соединения
Состояние ожидания второй квитанции на завершение соединения
Состояние установления соединения
Состояние завершения соединения
Состояние окончательного квитирования
Состояние ожидания квитанций на подтверждение завершения соединения
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Рис.13.4. Блок-схема процедурной характеристики ТСР-протокола

## Slide 21
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Изначально программный модуль, реализующий ТСР-протокол, загружен и находится в состоянии пассивного ожидания (компьютер включен, но информация не принимается и не передается). Процесс — инициатор соединения — обращается к своей ОС с запросом на установление соединения: на приём (passive open) или на передачу (active open). Запрос на приём переводит протокол в состояние ожидания приема, в котором ТСР-протокол ожидает установления соединения, а запрос на передачу — в состояние передачи сообщения инициализирующего соединения. ОС выделяет процессу-инициатору адрес (номер) порта. Установление соединения производится в три этапа (рис.13.5).

## Slide 22
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Инициатор соединения отправляет адресату блок с установленным в состояние “1” битом “SYN” и передает в этом сообщении начальное значение счетчика N(S)=х для передаваемой им последовательности блоков.
В это время процесс-адресат выполняет функцию пассивного открытия (passive open) соединения, указывая ОС, что ожидает входящий трафик, и получает адрес порта. Далее, после получения блока от процесса-отправителя, приемная сторона устанавливает счетчик принимаемой последовательности блоков в состояние х, и, чтобы инициатор убедился, что он правильно понят, устанавливает бит “АСК” поля “Тип сообщения” ответного сообщения в состояние “1”, а счетчику квитанции присваивает значение N(R)=х+1 (т.е. указывает номер байта, который получатель считает необходимым принять).

## Slide 23
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Кроме того, в ответном блоке приёмник также устанавливает управляющий бит синхронизации последовательности блоков “SYN” поля “Тип сообщения” в состояние “1” и присваивает счетчику потока в обратном направлении некоторое начальное значение N(S)=y. Получив это сообщение, инициатор соединения подтверждает факт получения им квитанции и корректной инициализации направленной к нему последовательности блоков путём передачи блока “АСК”. В нем он устанавливает бит квитирования “АСК” поля “Тип сообщения” в состояние “1” и передает номер ожидаемого им следующего байта потока N(R)=y+1.

## Slide 24
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Фаза передачи данных. Протокол ТСР обеспечивает надежную доставку информации в том смысле, что он организует прямое подтверждение (квитирование) корректного приема информации получателем.
Механизм простого квитирования. Использование тайм-аута. В процессе доставки данные могут быть утеряны или искажены, поэтому получатель, если он принял блок, проверяет его корректность путем расчета контрольной суммы. Если последняя правильна (данные получены без искажений), то адресат отправляет квитанцию-подтверждение приема (рис.13.5); если контрольная сумма не сходится, то квитанция не высылается.

## Slide 25
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Ожидание квитанции может быть бесконечным. Для выхода из такого состояния используется механизм тайм-аута. Сущность его заключается в том, что отправитель, передав в канал блок, включает счетчик времени и ожидает квитанцию в течение некоторого временного интервала (тайм-аута) с момента передачи. По истечении этого времени отправитель считает, что пакет утерян или искажен, и повторяет передачу (положительное квитирование с повторной передачей — positive acknowledgment with retransmission).

## Slide 26
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Рис.13.5. Фаза передачи данных (схема простого квитирования, когда сообщение передаётся
по одному байту)
Передача блока N(S)=1
Отправитель
Получатель
t
t
Приём блока N(S)=1
Передача квитанции N(R)=N(S)+1
Приём квитанции N(R)=N(S)+1
Передача блока N(S)=2
Приём блока N(S)=2
Передача квитанции N(R)=N(S)+1
Приём квитанции N(R)=N(S)+1

## Slide 27
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Механизм оптимизации длительности тайм-аута. В Internet (ввиду её глобальности) нельзя заранее принять конкретное усредненное значение длительности тайм-аута. Если тайм-аут настроен на задержку, оптимальную для локальной сети, то, скорее всего, он будет слишком коротким для информационного обмена через глобальные сети. Большое же время ожидания снижает эффективность использования пропускной способности сети, поскольку отправитель может слишком долго ждать подтверждений.

## Slide 28
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
В основе механизма оптимизации длительности тайм-аута лежит измерение ТСР-протоколом (после отправки блока) времени до прихода квитанции (RTT, Round Trip Time — время двойного прохода). Результаты измерений усредняются с более ранними значениями RTT.
Длительность тайм-аута выбирается пропорционально усредненному значению RTT. Необходимо отметить, что при коэффициенте пропорциональности менее 2 алгоритм адаптации неустойчив.

## Slide 29
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Время двойного прохода измеряется только для сообщений, успешно доставленных с первой же попытки, поскольку квитанции на одно и то же сообщение ТСР-протоколом не различаются и невозможно понять, пришла ли данная квитанция на первый или повторно переданный блок. В случае, когда квитанция вовремя не получена, длительность тайм-аута увеличивается (как правило, удваивается). Для адаптации алгоритма к сетям с большим разбросом времени двойного прохода учитывается не только среднее значение, но и средняя девиация RTT.

## Slide 30
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Этот кратко рассмотренный упрощенный механизм (на практике он сложнее) позволяет ТСР вычислить тайм-аут, оптимизирующий передачу информации в физических сетях с различными скоростью передачи данных, числом промежуточных ретрансляторов и показателями надежности каналов (вероятность ошибки или потери сообщения).
Управление потоком методом “скользящего окна” (sliding window) и механизм группового квитирования. Использование схемы простого квитиро­вания каждого блока (см.рис.13.5) приводит к тому, что пропускная способность канала связи используется чрезвычайно неэффективно: время передачи одного блока может быть во много раз меньше времени, в течение которого транспортный протокол ожидает квитанцию.

## Slide 31
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Чтобы избежать этого, используется следующий прием: отправителю разрешается послать некоторое количество, например N, единиц информации (блоков) до получения квитанции на первый блок. После получения квитанции на первый блок разрешается отправить блок N+1 и т.д. Такая схема передачи данных называется методом скользящего окна, а число блоков N, передаваемых в сеть до получения квитанции на первый блок, — размером окна, или просто окном. Протокол ТСР реализует оконное управление квитированием на уровне байтов.

## Slide 32
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
1
…
…
А
В
С
Рис.13.6. Структура “скользящего окна”

## Slide 33
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
“Скользящее окно” определяется в буфере передаваемых данных при помощи трех “границ” (рис.13.6). Длина окна — это расстояние между границами А и С. В примере, приведенном на рисунке, данные от начала потока до границы А (октеты 1 и 2) переданы получателю и квитированы; данные между границами А и В (октеты 3...6) переданы в сеть, но еще не квитированы; данные между границами В и С еще не переданы, но их передача разрешена до прихода квитанций на октеты 3...6; данные, следующие за границей С, нельзя передавать до прихода этих квитанций.

## Slide 34
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
На основе метода скользящего окна работает механизм группового квитирования, заключающийся в следующем (рис.13.7). При установлении соединения счетчики последовательностей блоков у отправителя и получателя устанавливаются в одинаковые состояния (синхронизируются). Получатель, приняв подряд несколько следующих блоков, в ответном сообщении-квитанции передает отправителю номер следующего байта данных, который он намерен принять (номер последнего байта в последнем корректно принятом блоке плюс единица).

## Slide 35
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Рис.13.7. Фаза передачи данных (схема группового квитирования)
Потеря
блока №2
Последовательность
передаваемых блоков
1 2 3
4 5 6
7 8 9
№1
№2
№3
Номер блока
Передача
блока №1
“SYN”, N(S)=3
Последовательность
блоков
принята
Отправитель
Получатель
t
t
Передача
блока №2
“SYN”, N(S)=6
Передача блока №3
“SYN”, N(S)=9
Последовательность
передаваемых блоков
1 2 3
4 5 6
7 8 9
№1
№2
№3
Последовательность
принятых блоков
1 2 3
  
7 8 9
№1
№3
Номер байта
Приём
блока №1
“SYN”, N(S)=3
Приём блока №3
“SYN”, N(S)=9
Передача квитанции
“ACK”, N(R)=4
Приём
квитанции
“ACK”, N(R)=4
Передача
блока №2
“SYN”, N(S)=6
Передача блока №3
“SYN”, N(S)=9
Последовательность
принятых блоков
1 2 3
4 5 6
7 8 9
№1
№2
№3
Приём
блока №2
“SYN”, N(S)=6
Приём блока №3
“SYN”, N(S)=9
Передача квитанции
“ACK”, N(R)=10
Приём квитанции
“ACK”, N(R)=10

## Slide 36
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Достоинства такой схемы — надёжность и простота программной реализации. Недостаток же в том, что при восстановлении порядка приёма блоков или при утере некоторого блока в случае возникновения разрыва в принимаемой последовательности относительно высока вероятность ненужной повторной ретрансляции фрагмента данных, следующего за разрывом (такой повтор показан на рис.13.7).

## Slide 37
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Защита от перегрузок. Управление квитированием методом “скользящего окна” предоставляет возможность управления потоком в целях предотвращения перегрузок в сети. Размер окна (поле “Размер длины “скользящего окна” в формате ТСР-блока) есть не что иное, как число байтов, направленных в сеть конкретным источником. Изменяя размер окна для множества источников информации, можно эффективно управлять числом блоков, существующих в сети, и посредством этого снимать перегрузки на отдельных её участках.

## Slide 38
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Этот механизм используется ТСР-протоколом для решения двух совершенно разнородных задач защиты сети от перегрузок.
Первая задача — ликвидация перегрузки на промежуточных узлах сети. Её решают маршрутизаторы, “испытывающие” перегрузку, направляя протоколам конечных станций требования на уменьшение размеров окон.

## Slide 39
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Вторая задача — защита от перегрузки буфера самого программного ТСР-модуля, принимающего данные. Получатель, квитируя некоторую последовательность блоков, сообщает отправителю, какое количество байтов информации он готов бесконфликтно принять. Тем самым обеспечивается защита приемного устройства от перегрузки (особенно это важно в случаях, когда производительность источника и приемника информации существенно различаются). Этот метод называется декларацией приемного окна (window advertisement). Если отправитель “не справляется” с входящим потоком, то он может декларировать окно нулевого размера, отказываясь тем самым от приёма информации.

## Slide 40
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Отказ от приёма данных может войти в противоречие с требованием активных процессов произвести некоторые срочные действия, например, экстренно прервать передачу. В этом случае отправителю разрешается послать данные с пометкой “Срочно”, которые получатель обязан принять, пусть даже ему придется пожертвовать частью находящихся в приемном буфере данных.

## Slide 41
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Метод декларирования приёмного окна содержит в себе логическое противоречие, которое возникает в том случае, если получатель декларирует нулевой размер окна для ликвидации у себя перегрузки. Отправителю нельзя посылать данные, поскольку получатель не может их принять, а получатель не имеет полномочий проявить инициативу и сообщить о том, что перегрузка ликвидирована. Разрешается это противоречие следующим образом: отправитель информации, получивший декларацию окна нулевого размера, имеет право периодически отправлять блоки с “нулевым” информационным полем, “напоминая о себе”, а получатель, квитируя такой блок, может декларировать приёмное окно ненулевой длины.

## Slide 42
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Фаза разъединения. Разъединение происходит по инициативе одной из сторон, посылающей запрос на завершение соединения (бит “FIN” поля “Тип сообщения” — в состояние “1”). Процесс завершения соединения — трехступенчатый. Диаграмма состояний для него показана на рис.13.8.
Инициатор завершения соединения формирует блок-запрос, в котором устанавливает бит “FIN” поля “Тип сообщения” в состояние “1” и указывает состояние счётчика передаваемого им потока N(S)=х. Его партнёр формирует сообщение, подтверждающее прием х байт потока (бит “АСК” поля “Тип сообщения” — в состояние “1”, N(R)=х+1), после чего обращается к своему приложению, информируя его о завершении соединения (в это время он находится в состоянии завершения соединения).

## Slide 43
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Передача блока
“FIN”, N(S)=X
Инициатор разъединения
t
Передача блока
“ACK”, N(R)=X+1
Передача блока
“FIN”, “ACK”
N(S)=Y, N(R)=X+1
Приём блока
“FIN”, N(S)=X
Приём блока
“ACK”, N(R)=X+1
Приём блока
“FIN”, “ACK”
N(S)=Y, N(R)=X+1
Передача блока
“ACK”, N(R)=Y+1
Приём блока
“ACK”, N(R)=Y+1
t
Рис.13.8. Фаза разъединения

## Slide 44
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Затем, получив санкцию приложения, повторно квитирует полученный запрос на завершение соединения (устанавливает биты “FIN” и “АСК” поля “Тип сообщения” в состояние “1”, N(R)=х+1). На это сообщение инициатор завершения соединения отвечает квитанцией, указывающей состояние счётчика потока в обратном направлении (формирует и отправляет блок, в котором он устанавливает бит “АСК” поля “Тип сообщения” в состояние “1”, N(R)=y+1). Инициатор завершения соединения проходит при этом через состояние ожидания обеих квитанций (см.рис.13.4).

## Slide 45
Лекция №13: Протоколы транспортного уровня TCP и UDP
Состояние ожидания квитанций подтверждения завершения соединения есть не что иное, как защита от потери квитанций в процессе завершения соединения. В случае неприёма одной или обеих квитанций на ТСР-блок/запрос, в котором бит “FIN” поля “Тип сообщения” установлен в состояние “1”, по истечении определенного времени (обычно оно равно двукратному времени жизни пакета в сети) протокол самостоятельно принимает решение о завершении соединения и переходит в состояние пассивного ожидания.