## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.
Раздел II: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТС ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Процедуры транспортного интерфейса являются основой для протоколов взаимодействия процессов, позволяющих реализовать такие прикладные функции, как доступ терминалов к процессам, доставку файлов, электронную почту и др. Эти функции реализуются за счет взаимодействия минимум двух процессов, выполняемых одной или разными ЭВМ (терминалами и серверами) ИТС, и соответствующих протоколов: удаленного доступа (связь с терминалами), виртуального терминала, доставки файлов и др. Указанные протоколы находятся над транспортным уровнем пятиуровневой Internet-архитектуры и называются протоколами прикладного уровня.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 3
14.1. Общая характеристика TELNET
Протокол удаленного доступа TELNET описан в RFC-854 (май, 1983 год). Его авторы J.Postel и J.Reynolds во введении к документу определили назначение протокола так: “... Дать общее описание, насколько это только возможно, дуплексного, восьмибитового информационного обмена, главной целью которого является обеспечение стандартного способа взаимодействия каждой программы (процесса) с терминалами любого типа, а также для организации взаимодействий “терминал-терминал” и “процесс-процесс”. TELNET является протоколом прикладного уровня и находится над протоколами транспортного уровня (ТСР, UDP).
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 4
TELNET-протокол позволяет пользователю подключиться к любой ГВМ (серверу) и работать с ней со своей ПЭВМ так, как если бы она была удаленным терминалом этой ГВМ.
TELNET-протокол решает следующие основные задачи:
определяет интерфейс, называемый виртуальным сетевым терминалом (Network Virtual Terminal — NVT), который представляет структуру данных (порождаемых и отображаемых терминалом), алфавит, управляющие символы и порядок обмена управляющей информацией и данными, что позволяет клиенту и серверу абстрагироваться от собственных аппаратных особенностей и урегулировать требуемый формат данных;
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 5
регламентирует порядок установки и согласования требуемых параметров при организации соединения и в процессе обмена информацией;
устанавливает и поддерживает дуплексное межтерминальное соединение, что позволяет клиенту и серверу равноправно инициировать передачу данных, согласовывать параметры и т.д.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 6
Взаимодействие локального терминала с ОС локального и удаленного серверов показано на рис.14.1. Модуль TELNET-протокола, являясь прикладной программой по отношению к ОС локального сервера, позволяет обращаться к удаленной ОС или обеспечивает функционирование клавиатуры и монитора для другого процесса на удаленном сервере.
Как правило (с точки зрения архитектурного решения), TELNET-протокол размещается на прикладном уровне, а не в ядре ОС, что имеет свои преимущества и недостатки. Главное преимущество — реализационная взаимонезависимость ОС и протокола, а недостаток — некоторая потеря в эффективности (снижение быстродействия при интерактивном режиме).
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 7
Клиент
Локальный
терминал
Локальный сервер
(сервер доступа)
Операционная система
NVT
Клиент
“TELNET”
Прикладной процесс
Соединение
ТСР-протокола
Internet
Сервер
Удалённый сервер
Операционная система
Сервер
“TELNET”
Рис.14.1. Взаимодействие локального терминала с ОС локального и удалённого серверов
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 8
Необходимо заметить, что системы “Локальный терминал” и “Локальный сервер”, показанные на рис.14.1, разделены условно. На практике они чаще всего выступают как единая программно-аппаратная система. Поэтому представленное деление (рассмотрение терминала как отдельного устройства стандартного ввода/вывода) более удобно для понимания работы TELNET-протокола в целом.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 9
14.2. Функции NVT-интерфейса
Сопряжение разнотипных терминалов с программами (порожденными ими процессами). При организации межтерминальных (сквозных) соединений в реальных сетях, где в качестве оконечного оборудования могут применяться существенно различающиеся программно-аппаратные средства, возникают конфликты, связанные с интерпретацией символьных кодов. Например, одни текстовые терминалы в качестве символа, переводящего строку, используют специальный код CR (carriage return — возврат каретки), другие — код LF (line feed — перевод строки), третьи — пару CR-LF.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 10
NVT-интерфейс служит для устранения таких конфликтов и является “буфером” между локальным терминалом и локальным сервером (рис.14.1), который преобразует управляющие символы в приемлемый для удаленного оконечного оборудования вид (рис.14.2). Кроме того, в качестве кода перевода строки он формирует последовательность CR-LF вне зависимости от кода, который был сформирован клавиатурой конкретного терминала.
Управление удаленными процессами. Другой функцией NVT-интерфейса является управление удаленным процессом. В этом случае также могут возникать конфликты различных аппаратно-программных систем терминалов и ГВМ (серверов).
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 11
Символы управления | Десятичный код | Назначение
NUL | 0 | Пустая (невыполняемая) операция
BEL | 7 | Звуковой сигнал (bell)
BS | 8 | Сдвиг на одну позицию назад (backspace)
HT | 9 | Горизонтальная табуляция (horizontal tab)
LF | 10 | Перевод строки (line feed)
VT | 11 | Вертикальная табуляция (vertical tab)
FF | 12 | Конец страницы (form feed)
CR | 13 | Возврат каретки (carriage return)
Рис.14.2. Символы управления, интерпретируемые NVT
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 12
Во избежание подобных ситуаций NVT-интерфейс определяет следующие команды управления: IP, AO, AYT, EC, EL, SYNCH, BRK (рис.14.3). В основе передачи команд в TELNET-протоколе используется механизм так называемых составных последовательностей (escape sequences), состоящих из двух кодов. Первым всегда передается символ с десятичным кодом 255 (IAC: Interpret As Command — интерпретируемый как начало управляющей команды), который обычно при нажатии клавиш клавиатурами не генерируется. Вторым следует код команды.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 13
Символы команды | Десятичный код | Н а з н а ч е н и е
IAC | 255 | Команда “Interpret As Command” (при наличии в данных байта со значением 255 передается дважды)
DON’T | 254 | Запрет или запрос на установку параметров
DO | 253 | Разрешение на установку параметров
WON’T | 252 | Отказ в установке параметров
WILL | 251 | Согласие на установку параметров
SB | 250 | Начало согласования некоторых параметров (subnegotiation)
GA | 249 | Продолжение передачи (go ahead)
EL | 248 | Стирание предыдущей строки (erase line)
EC | 247 | Стирание предыдущего символа (erase character)
AYT | 246 | Идентификация сервера (are you there)
AO | 245 | Прерывание вывода (abort output)
IP | 244 | Прерывание процесса (interrupt process)
BRK | 243 | Прерывание
DMARK | 242 | Для передачи команды “SYNCH”. Команда “SYNCH” передается как “IAC+DMARK” с установкой в “1” бита “URGENT” (срочные данные) в заголовке сегмента ТСР
NOP | 241 | Пустая операция (no operation)
SE | 240 | Завершение сеанса согласования параметров (subnegotiation end)
EOR | 239 | Конец записи (end of record)
Рис.14.3. Команды управления удалённым процессом NVT-интерфейса
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 14
Часть команд (рис.14.3) используется для управления удаленным процессом, часть — для согласования параметров TELNET-протокола.
Особенностью процедуры передачи команд управления удаленным процессом является сопровождение их командой SYNCH, очищающей буфер от обычных (не срочных) данных и доводящей команду управления до сервера TELNET-протокола.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 15
14.3. Факультативные функции TELNET-протокола (options)
При запуске ОС ГВМ или ТВМ установка необходимых внутренних и внешних параметров происходит автоматически, однако протоколом TELNET предусмотрено выполнение дополнительных (факультативных) сервисных функций, обеспечивающих более точное согласование требуемых параметров терминалов (процессов) при ведении информационного обмена.
Набор регулируемых параметров достаточно широк и включает кодировку данных (7- или 8-битовая), режим передачи (дуплексный или полудуплексный), тип терминала и т.д. (рис.14.4).
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 16
Символ параметра | Десятичный код | RFC | Н а з н а ч е н и е
Transmit binary | 0 | 856 | Доставка данных в двоичной форме
Echo | 1 | 857 | Эхо-пакет на принятые данные
Supress-Ga | 3 | 858 | Отмена команда “GA” после доставки данных
Status | 5 | 859 | Запрос параметров TELNET с удалённого терминала
Timing-Mark | 6 | 860 | Запрос вставки временных маркеров для синхронизации взаимодействующих процессов
Terminal-Type | 24 | 884 | Запрос типа терминала
End-Of-Record | 25 | 885 | Запрос на завершение доставки данных кодом “EOR”
Linemode | 34 | 1116 | Установка локального редактирования строк и построчной передачи на удалённом терминале
Рис.14.4. Управляющие символы для установки параметров в TELNET-протоколе
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 17
Процедура согласования параметров равнозначна в том смысле, что сервер и абонент в равной степени могут инициировать установление необходимых параметров. Кроме того, механизм согласования параметров допускает на разных концах соединения взаимодействие различных версий TELNET-протокола, т.е. снабженных различными наборами факультативных сервисных функций (вплоть до того, что один из партнеров не владеет никакими факультативными функциями и базируется только на NVT-интерфейсе).
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 18
14.4. Протокол удаленного доступа “rlogin”
Развитием протокола удалённого доступа в ряде систем UNIX является протокол удаленного доступа “rlogin” (remote login, RFC-1282). Этот протокол отличается от TELNET более тесной связью с ОС. В частности, для “rlogin” характерно распознавание прав доступа пользователей (он не требует повторного ввода пароля при последовательном доступе от одной ГВМ (серверу) к другой, если пользователь корректно выполнил операцию входа на первую из доступных ему ГВМ). Кроме того, “rlogin” может использовать стандартный ввод/вывод ОС удаленных ГВМ; интерпретировать стандартные ошибки ОС; распознавать параметры настройки программной оболочки (environment) как на локальной, так и на удаленной ГВМ; передавать часть этих параметров от локальной на удаленную ГВМ и др.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 19
14.5. Преимущества и недостатки удалённого доступа
Удалённый доступ является чрезвычайно мощным инструментом. Практически без всяких территориальных ограничений можно запустить процесс на любой доступной (в административном отношении) ГВМ; произвести вычисления, получить (рис.14.5) или передать информацию и др.
С помощью этого инструмента системный оператор может “войти” в удалённый компьютер, произвести необходимую реконфигурацию, тестирование, настроечные или восстановительные работы.
Однако удалённый доступ может стать и угрозой. Протоколы удалённого доступа в руках инженера — полезный инструмент, а в руках злоумышленника — грозное оружие. Поэтому их использование должно сопровождаться тщательным анализом угрозы, связанной с доступом к информации и вычислительным ресурсам ИТС.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 20
Адрес | Login password | Содержание
Regulus.cs.bucknell.edu | Нет | База данных адресов INTERNET (“?” — подсказка)
Адреса FREENET (США, Канада) |  | 
Heartland.bradley.edu Yfn.ysu.edu Freenet.carleton.ca Freenet.victoria.bc.edu | Login:bbguest Login:visitor Login: guest Login: guest | Меню-ориентированные системы
Downwind.sprl-unich. edu3000 | Нет | Погода
Spacelink.msfc.nasa.gov | Нет | База данных NASA
Denever.ipac.catech.edu | Login:ned | База данных “Внегалактика”
Duat.contel.com | Нет | База данных для пилотов малой авиации
Системы BBS (Bulletin Board System) |  | 
Access.usask.gov | Login:hytelnet | Описание доступа по TELNET к библиотекам США
Liberty.uc.wlu.edu | Login:lawlib | Библиотека по законодательству
Isn.iastate.edu | DIAL:scholar | База данных по сельскому хозяйству
Nebbs.nersc.gov | Login:new | Министерство образования США
Hela.uc.wlu.edu | Login:visitor | США сегодня
Рис.14.5. Информационные ресурсы (часть) в Internet, доступные по TELNET-протоколу
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 21
14.6. Файловый доступ. Общая характеристика
протокола FTP (File Transfer Protocol)
FTP-протокол (RFC-959) обеспечивает:
программный доступ к удаленным файлам: для работы программ предоставляется командный интерфейс;
интерактивный доступ к удаленным файлам: пользователь, вызывая FTP-протокол, попадает в интерактивную оболочку, из которой с помощью ряда команд может выполнять достаточно большой набор функций;
преобразование данных: FTP-протокол позволяет клиенту описать формат хранимых данных (например, специфицировать кодировку символов для текстов);
аутентификацию: FTP-протокол проверяет имя пользователя, его пароль и права доступа.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 22
FTP-протокол, основывающийся на транспортной службе ТСР-протокола, поддерживает множество FTP-соединений с различными абонентами. В свою очередь, всякое FTP-соединение состоит из двух соединений (рис.14.6): управляющего (control connection) и доставки данных (data transfer connection). Управляющее соединение поддерживается от начала до конца сеанса связи с клиентом. Соединение доставки данных динамически устанавливается на время передачи каждого файла. Обычно оба соединения поддерживаются двумя различными процессами ОС.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 23
Доставка данных
Клиент
Сервер
Операционная система
Управляющее
соединение
Internet
ТСР-соединение
Операционная система
Доставка данных
Управляющее
соединение
Рис.14.6. Соединение ТСР-протокола
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 24
Для поддержания управляющего FTP-соединения используется TELNET-протокол в рамках NVT-интерфейса.
Механизм связи с портами различается для клиента и сервера. FTP-сервер работает на известных (well-known) пόртах 21 (управляющее соединение) и 20 (соединение для доставки данных). FTP-абонент может выбрать и согласовать на локальной ПЭВМ номера пόртов, что позволяет ему поддерживать несколько FTP-соединений с одним сервером.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 25
14.7. Команды FTP-протокола
Процедурная характеристика FTP-протокола достаточно проста. Абонент направляет серверу текстовые команды, состоящие из имени команды и, факультативно, параметров (рис.14.7).
На эти команды сервер посылает ответы — текстовые строки, которые для удобства использования в программах начинаются с символов трехзначного кода, а далее идет текст, раскрывающий значение кода. Трехзначный код ответа интерпретируется поразрядно. Первый символ определяет общий тип ответа: положительный (1...3) или отрицательный (4...5), промежуточный (1, 2, 4) или окончательный (3, 5); второй — указывает на причину ошибки; третий — конкретизирует событие.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 26
Команда | Параметры | Н а з н а ч е н и е
ABOR |  | Завершает соединение FTP и доставку данных
LIST | filelist | Завершает список файлов и каталогов
PASS | password | Передает пароль клиента серверу
PORT | n1, n2, n3, n4, n5, n6 | Передает серверу адрес протокола IP (первые четыре байта) и адрес порта клиента (последние два байта)
QUIT |  | Производит отключение от сервера
RETR | filename | Запрашивает прием файла с сервера
STOR | filename | Запрашивает доставку файла на сервер
SYST |  | Запрашивает тип ОС сервера
TYPE | type | Назначает тип файла: А - ASCII, I - изображение
USER | username | Передает имя пользователя на сервер
Рис.14.7. Команды FTP-протокола
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 27
FTP-протокол для интерактивного доступа. Для пользователя интерактивный режим FTP-протокола выглядит как самостоятельная “командная программная оболочка”. При вызове FTP-протокола с помощью командной строки появляется приглашение “FTP“, после которого могут вводиться различные команды (рис.14.8).
Для получения информации обо всех (или об одной) командах FTP необходимо ввести команду “help имя команды”. Если команда “help” вызвана без параметров, то выводится список команд FTP; если указано имя команды, то следует краткое пояснение её назначения.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 28
Код команда | Н а з н а ч е н и е
dir, ls | Показывает содержимое удалённого каталога
mdir, mls | Показывает содержимое нескольких каталогов
cd | Осуществляет переход в другой (вложенный) каталог
cdup | Осуществляет переход в вышележащий каталог
lcd | Изменяет рабочий каталог на локальной машине
mkdir | Создаёт каталог на сервере
rmdir | Стирает каталог на сервере
delete | Стирает файл на сервере
mdelete | Стирает несколько файлов на сервере
get | Копирует файл с сервера на клиентскую ПЭВМ
mget | Копирует несколько файлов с сервера на клиентскую ПЭВМ
put | Копирует файл с клиентской ПЭВМ на сервер
mput | Копирует несколько файлов с клиентской ПЭВМ на сервер
rename | Переименовывает файл на сервере
type | Устанавливает тип передаваемых данных
ascii | Устанавливает текстовый тип передаваемых данных
binary | Устанавливает двоичный тип передаваемых данных
close, disconnect | Завершает FTP-сеанс
bye | Завершает FTP-сеанс и выходит из оболочки
Рис.14.8. Команды FTP-протокола для интерактивного доступа (часть)
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 29
“Анонимный” FTP. Internet предоставляет такую услугу как “анонимный” файловый доступ (anonymous FTP), не требующий от пользователя имени. Как правило, он обеспечивает доступ к серверам с бесплатной общедоступной (public domain) информацией. Клиент может быть не зарегистрирован на таком сервере как пользователь, поэтому ему предлагается войти под условным именем “anonymous” и ввести в качестве пароля адрес своей электронной почты (подлинность которого может не контролироваться). После этого абонент начинает беспрепятственно обмениваться информацией с сервером.
Если “анонимный” файловый доступ на сервер запрещен, тогда связаться с этим сервером возможно в сеансе TELNET-протокола под именем пользователя “guest”, для которого пароль не запрашивается.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 30
14.8. Протокол TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
Для функционирования службы передачи файлов с использованием транспортного UDP-протокола применяется TFTP-протокол (протокол простой доставки файлов).
В соответствии с этим протоколом все файлы передаются блоками по 512 байтов (рис.14.9). Первые два байта (октета) каждого блока содержат код операции. Для установления соединения используются два сообщения: “Запрос на чтение файла” и “Запрос на запись файла”. После приёма запроса начинается передача данных. Каждое сообщение “Доставка данных” содержит номер блока данных и сами данные (512 байтов).
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 31
Рис.14.9. Форматы сообщений TFTP-протокола
Сообщение
октет
N или 2
октета
M октетов
Код
ошибки
(Error Code)
Тип передаваемых данных
(двоичный или ASCII-код; Mode)
“Запрос на
чтение
файла”
00…00
Тип передаваемых данных
(двоичный или ASCII-код; Mode)
Текст сообщения об ошибке
(Q битов)
Д а н н ы е
(до 512 октетов)
“Запрос на
запись
файла”
“Доставка
данных”
“Квитанция”
“Сообщение об ошибке”
Заголовок
(Read Req.)
Заголовок
(Write Req.)
Заголовок
(Data)
Заголовок
(Ack)
Заголовок
(Error)
Имя
запрашивае-мого файла
(File Name)
Имя запрашивае-мого файла
(File Name)
Номер передавае-мого блока
(Block)
Номер принятого
блока
(Block)
2 октета
00…00
октет
00…00
00…00
00…00
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 32
На каждый блок данных принимающая сторона отвечает квитанцией “Подтверждение принятого блока”. При возникновении ошибки генерируется специальная квитанция “Сообщение об ошибке”. Принимающая и передающая стороны устанавливают тайм-аут на ожидание следующего блока. Если блок данных или квитанция теряется, то передающая сторона по истечении тайм-аута повторяет передачу блока, а принимающая — передачу квитанции.
Этот протокол выполняет очень важную функцию: восстанавливает последовательность фрагментов исходного файла, переданного с помощью UDP-протокола.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 33
14.9. Сетевая файловая система. Протокол NFS
(Network File System)
Дальнейшим развитием служб передачи файлов является протокол сетевой файловой системы NFS (RFC-1094), разработанный фирмой Sun Microsystems. Он обеспечивает множественный распределенный доступ к файлам через сеть в оперативном режиме (on-line). С помощью NFS-протокола пользователь (процесс) практически не различает локальные и удаленные файлы. Когда процесс обращается к файлу (рис.14.10), ОС определяет, к какому локальному или сетевому файлу обращается клиент, и переадресует управление соответственно локальной или сетевой файловой системе.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 34
Пользователь
NFS-сервер
Запрос файла
TCP-соединение
Internet
Да
Прикладной процесс
Файл
локальный
?
Локальный диск
NFS-клиент
Нет
Рис.14.10. Блок-схема функционирования алгоритма
NFS-протокола
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 35
Удаленный вызов процедур и преобразование данных. NFS реализуется одновременно с двумя другими протоколами — удаленного вызова процедур (Remote Procedure Call — RPC, RFC-1057) и внешнего представления данных (eXternal Data Representation — XDR, RFC-1014). Такое деление позволяет разработчику приложений независимо обращаться к каждому из протоколов и использовать только необходимый набор функций. В совокупности же разработчик получает мощный инструмент для создания распределенных систем.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 36
При разработке, например, системы клиент-сервер RPC-протокол позволяет определить на пользовательской станции некоторые процедуры как удаленные (remote). Эти процедуры будут включены в серверное ПО и декларированы как доступные для удаленного вызова. Далее компиляторы автоматически включат в приложение абонента код, который реализует RPC-протокол и ответствен за взаимодействие распределенных частей системы.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.

## Slide 37
XDR-протокол также облегчает разработку распределённых приложений для разнородных программно-аппаратных сред. Он берёт на себя функцию учёта особенностей платформ, на которых работает. Например, если клиент и сервер используют представления целых чисел с различным порядком следования младших и старших символов (байтов), то XDR-протокол устраняет данное различие.
Лекция №14: Протоколы прикладного уровня INTERNET.
Протоколы удаленного доступа TELNET и доставки файлов FTP.