## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №15: Служба электронной почты
Раздел II: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТС ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Лекция №15: Служба электронной почты
Электронная почта (ЭП) — важнейшая информационная услуга в Internet. Это одно из самых массовых средств электронных коммуникаций. Практически каждый пользователь Internet имеет свой “почтовый ящик” в сети.
Основополагающими документами службы ЭП в Internet являются стандарт RFC-821, определяющий протокол Simple Mail Transfer Protocol (SMTP, простой протокол доставки электронной почты), и RFC-822, определяющий формат почтового сообщения.

## Slide 3
Лекция №15: Служба электронной почты
15.1. Общая характеристика службы ЭП в Internet
ЭП во многом похожа на обычную почтовую службу. Корреспонденция готовится самим пользователем на своем рабочем месте программой подготовки почты (рис.15.1). Затем пользователь вызывает программу отправки почтовых сообщений (собственно говоря, последняя вызывается автоматически программой подготовки почты), которая работает как почтовый курьер, доставляющий обычную почту в отделение связи (в Internet — это почтовый сервер — mail relay) для дальнейшей рассылки.

## Slide 4
Лекция №15: Служба электронной почты
Программа
отправки
почты
Пользователь
Программа
подготовки
почты
Файлы
почтовых
сообщений
Файлы
местной
почты
Программа
отправки
почты
Программа
просмотра
почты
Почтовый сервер
DNS-сервер
Пользователь
Internet
Почтовый сервер
Программа
просмотра
почты
Файлы
местной
почты
Программа
подготовки
почты
Файлы
почтовых
сообщений
Рис.15.1. Структурная схема организации электронного почтового обмена

## Slide 5
Лекция №15: Служба электронной почты
Для работы ЭП в Internet разработан протокол SMTP, который является протоколом прикладного уровня и работает совместно с ТСР-протоколом транспортного уровня. Помимо указанного протокола (совместно с ним) используется протокол Unix-Unix-CoPy (UUCP). Различие данных протоколов заключается в их предназначении с точки зрения применяемых линий связи. При использовании SMTP-протокола программа отправки почтовых сообщений “пытается” установить оперативный доступ (режим “on-line”) к “почтовому ящику” абонента и сразу “опустить” письмо в этот “ящик”. Другими словами, если сеть передачи данных способна обеспечить режим “on-line”, тогда применяется SMTP-протокол. При отсутствии такой возможности используется UUCP-протокол. Последний реализует способ коммутации сообщений (принцип “stop-go”), при котором “письмо” передается по цепочке через несколько почтовых серверов, пока не достигнет “ящика” получателя.

## Slide 6
Лекция №15: Служба электронной почты
15.2. Формат почтового сообщения
(логическая характеристика протокола ЭП)
Структура (формат) “письма” в ЭП очень похожа на обычное письмо. Сообщение ЭП (message) состоит из трех частей:
конверт (envelope; используется только программами отправки почтовых сообщений);
заголовок;
собственно письмо или тело (body) сообщения.
Заголовок имеет ряд стандартных полей (рис.15.2):

## Slide 7
Лекция №15: Служба электронной почты
Поле заголовка | Примерное содержание
Date : | 27 Aug 0932
From : | Ken Davis <Kdavis@This-Host.This.net>
Subject : | Re: The Syntax in the RFC
Sender : | KSecy@Other-host
Reply-To : | Sam.Irving@Reg.Organization
То : | George Jones <Jones@Registry.org>
cc : | Important folks: Tom Softwood <Balsa@Tree.Root>, “Sam Irving”@Other-Host, Standart Distribution: /main/davis/people/standart@Other-Host
Comment : | Sam is away on business.
In-Reply-To : | <some.string@DBM.Group>, George’s message
X-Special-action : | This is a sample of user-defined field-names.
Message-ID : | <4331.629.XYzi-What@Other-Host>
Рис.15.2. Пример заголовка почтового сообщения

## Slide 8
Лекция №15: Служба электронной почты
date (дата) — определяет дату отправки сообщения;
from (от кого) — почтовый адрес отправителя;
subject (тема) — тема письма (строка в произвольном формате);
sender (отправитель) — определяет почтовый адрес истинного отправителя сообщения (для случая когда оно пересылается);
reply-To (получатель) — определяет пользователя, которому отвечают;
tо (Кому) — список почтовых адресов получателей;

## Slide 9
Лекция №15: Служба электронной почты
cc (Копия) — список почтовых адресов получателей копии письма;
comment (комментарий) — дополнительная информация к сообщению;
in-reply-to (ответ) — определяет сообщение-ответ на сообщение-ответ;
x-special-action (дополнительная информация) — дополнительное поле пользователя, которое не определено в стандарте;
message-ID (идентификатор) — определяет идентификатор сообщения и используется программами доставки почты.

## Slide 10
Лекция №15: Служба электронной почты
Тело письма, в соответствии с RFC-822, включает текст письма в ASCII-кодировке.
Необходимо отметить, что формат сообщения постоянно дополняется и совершенствуется. Например, в стандарте RFC-1327 введены дополнительные поля для совместимости с ЭП, стандартизированной ITU-T (Рекомендация Х.400). При использовании UUCP-протокола указатель “From” определяет путь сообщения (через какие узлы связи оно передавалось), а дополнительное поле “Received” содержит транзитные адреса почтовых серверов с датой и временем прохождения сообщения.

## Slide 11
Лекция №15: Служба электронной почты
15.3. Адресация и маршрутизация в почтовой службе Internet
Основой любой почтовой службы является система адресации абонентов. Без точного адреса невозможно доставить почту адресату. В ЭП Internet принята адресация, которая базируется на системе DNS (Domain Name System, система именования сегментов/областей). Под сегментом будем понимать совокупность адресов, сформированных по организационному признаку (принадлежность к одной организации), а под областью — совокупность адресов, сформированных по географическому признаку (принадлежность к одной географической территории, как правило, территория одного государства). DNS-система ориентирована на пользователя как система присвоения имен, которая может применяться в ряде прикладных систем наряду с системой IP-адресации. В рамках этой системы каждой ГВМ (IP-узлу) может быть присвоено иерархическое (читаемое справа налево) имя (адрес), легко понимаемое и запоминаемое пользователем.

## Slide 12
Лекция №15: Служба электронной почты
Адрес в ЭП обычно состоит из двух основных частей: локального имени и имени сегмента-области, разделяемых при помощи символа “@” — локальное имя@имя сегмента-области.
И локальное имя, и имя сегмента/области могут иметь произвольно сложную структуру и состоять из нескольких элементов, разделяемых точками. Имя сегмента/области не эквивалентно имени конкретной ПЭВМ (РС), пусть даже это имя почтового сервера, ведущего локальную обработку почты.

## Slide 13
Лекция №15: Служба электронной почты
Для сетей, подключенных к Internet, имена стандартизованы и построены иерархически (рис.15.3, 15.4). На верхнем уровне расположен неименованный базовый (региональный) сервер. Дальнейшее разделение имен производится на два больших подмножества: сегменты (совокупность адресов, принадлежащих к одной организации) и области (совокупность адресов, принадлежащих к одной географической территории).
Сегменты кодируются обычно трехбуквенными именами:

## Slide 14
Лекция №15: Служба электронной почты
edu
org
ru
us
uk
…
…
Организационно именуемые
сегменты
Базовый (корневой) регион, обслуживаемый неименованной ГВМ (сервером)
com
Географически именуемые
сегменты
Рис.15.3. DNS-иерархия сегментов/областей в сети Internet

## Slide 15
Лекция №15: Служба электронной почты
com — коммерческие организации;
edu — учебные заведения;
gov — правительственные организации;
mil — военные организации;
net — крупные центры поддержания сети;
int — международные организации;
org — прочие организации;
arpa — временное (устаревшее) имя сети
ARPA.

## Slide 16
Лекция №15: Служба электронной почты
Области кодируются двухбуквенным кодом страны (например, ru — Россия, us — США, uk — Великобритания и т.д.).
В соответствии с идеологией DNS-системы иерархия (дерево) адресов ЭП, представленная на рис.15.3 и рис.15.4, определяет жесткую структуру связанных между собой почтовых серверов DNS-системы.
Служба DNS актуальна не только для ЭП, но и для других приложений, в том числе для обеспечения маршрутизации (поиск IP-адреса получателя по его почтовому адресу).

## Slide 17
Лекция №15: Служба электронной почты
Почтовый
сервер
Условные границы сегментов и областей
Рис.15.4. Система построения иерархической адресации службы ЭП в сети Internet

## Slide 18
Лекция №15: Служба электронной почты
Поиск производится следующим образом. ГВМ-отправитель (процесс-отправитель), которому известно почтовое имя ГВМ-получателя, но не известен ее IP-адрес, обращается к ближайшему (в смысле организационной иерархии) серверу DNS. Этот сервер по адресу ЭП определяет IP-адрес и возвращает эту информацию ГВМ-отправителю или, не найдя такого имени у себя, обращается к вышестоящему серверу. Вышестоящий сервер может выяснить, что искомый адрес ЭП находится в его “ведении” или в “ведении” “подчиненных” ему серверов, и обратиться к ним за требуемой информацией.

## Slide 19
Лекция №15: Служба электронной почты
Если же ни у этого сервера, ни у его “подчиненных” требуемой информации нет, то он опять обращается к вышестоящему серверу — и так до тех пор, пока информация не будет найдена или DNS не убедится, что искомый адрес ЭП в сети отсутствует (рис.15.4).
Поскольку DNS — неспециализированная система, работающая в интересах множества различных приложений, она может предоставлять им различную информацию (рис.15.5). Запросы к DNS-системе выполняются под управлением собственного DNS-протокола.

## Slide 20
Лекция №15: Служба электронной почты
Вид данных | О П И С А Н И Е
A | 32-битовый IP-адрес ГВМ (Host Address)
CNAME | Каноническое (общепринятое) имя сегмента-области (Canonical Name)
HINFO | Информация о процессе и операционной системе
MINFO | Информация о “почтовом ящике” или списке адресов сегмента-области (Mailbox Info)
MX | Имя ГВМ, функционирующей в качестве сервера ЭП в данном сегменте-области (Mail Exchanger)
NS | Имя ГВМ, функционирующей в качестве DNS-сервера и зарегистрированной как сервер сегмента-области (Name Server)
PTR | Имя сегмента-области в форме символьного указателя (Pointer)
SOA | Указание места ГВМ (сервера ЭП) в DNS-иерархии (Start Of Authority)
TXT | Произвольный текст (Arbitrary Text)
Рис.15.5. Информация, предоставляемая DNS-службой

## Slide 21
Лекция №15: Служба электронной почты
15.4. Программы подготовки и рассылки почтовых сообщений
В соответствии с организацией ЭП в INTERNET процедура информационного обмена делится на два этапа: подготовка сообщения для отправки и непосредственно его передача.
Программы подготовки почтовых сообщений (user agent, UA). Наиболее простой (самой “старой”) программой подготовки сообщений ЭП является программа (интерфейс) mail (или ее аналог mailx). Для пользователей MS-DOS подобным интерфейсом является программа bml, для пользователей UNIX — elm, а для MS-Windows — Eudora. Они определяют набор команд для формирования почтового сообщения (в соответствии с форматом; см.рис.15.2) и вызова программы отправки последнего, а также для просмотра “почтового ящика”.

## Slide 22
Лекция №15: Служба электронной почты
Программа почтовой рассылки (message transfer agent, MTA). Основным средством рассылки почты в INTERNET является программа sendmail (рис.15.6). Она обеспечивает получение и отправку корреспонденции, а также управляет программами подготовки и просмотра почтовых сообщений. Программа sendmail может работать совместно с протоколами SMTP и UUCP.
Программа sendmail работает в стиле “отделения связи” обычной почтовой службы, которое принимает и пересылает почтовые сообщения. В соответствии с используемым протоколом (SMTP или UUCP) эта программа работает с конкретным типом адресации (другими словами, по типу адресации определяется протокол доставки). Сущность её работы заключается в двух этапах отправки почты: сначала почтовые сообщения собираются в очередь, а затем отсылаются.

## Slide 23
Лекция №15: Служба электронной почты
UUCP
SMTP
X.400
Открытая
ЭП
Пользователь
mailx
bml
elm
Прямой запуск
Файл настройки
Программы
подготовки почты
Программы
рассылки
почтовых
сообщений
Сеть с открытой
ЭП
ЭП Х.400
LAN или
Internet
Unix Unix
CoPy
mail
Файлы местной почты
Программы просмотра входящей почты
Программа sendmail
UUCP
SMTP
X.400
Открытая
ЭП
UUCP
SMTP
X.400
Открытая
ЭП
Программа sendmail
Сеть с открытой
ЭП
ЭП Х.400
LAN или
Internet
Unix Unix
CoPy
Программы
рассылки
почтовых
сообщений
Файлы местной почты
Программы просмотра входящей почты
Рис.15.6. ЭП-служба на основе программы sendmail

## Slide 24
Лекция №15: Служба электронной почты
Любое сообщение включает конверт, заголовок и тело сообщения. Конверт состоит из адреса отправителя, адреса получателя и информации рассылки, которая используется программами подготовки, рассылки и получения почты. Конверт остается невидимым для отправителя и получателя сообщения. Заголовок состоит из стандартных строк, которые содержат адреса, информацию о рассылке и данные. Заголовок может быть частью подготовленного пользователем текстового файла, а может быть подготовлен и добавлен к телу сообщения программой подготовки почты. Данные из заголовка могут быть использованы для оформления конверта сообщения. Первая пустая строка в файле почтового сообщения отделяет заголовок от тела сообщения. Все, что следует после этой строки, считается телом сообщения и передается по почте без изменений.

## Slide 25
Лекция №15: Служба электронной почты
Первый этап рассылки — сбор сообщений. Программа sendmail получает сообщения из трех источников: а) командная строка или стандартный ввод; б) сеть (SMTP-протокол); в) очередь неразосланных сообщений.
При получении сообщения из командной строки или стандартного ввода программой sendmail выполняются следующие действия: определяется адрес отправителя, из командной строки определяется адрес получателя, и оба адреса преобразуются в соответствии с описанием файла настройки, определяется способ доставки сообщения, заголовок размещается в оперативной памяти для последующих преобразований, а тело сообщения размещается во временном файле для отправки без изменений;

## Slide 26
Лекция №15: Служба электронной почты
При получении сообщения из сети (протокол SMTP) программа sendmail используется как программа клиента и сервера, работающих по SMTP-протоколу. В этом случае она работает в фоновом режиме и “слушает” (контролирует) ТСР-порт (25) и в случае получения сообщения устанавливает соединение с удаленным SMTP-клиентом (как правило, другая программа sendmail). Программа подготовки почты на локальной ПЭВМ также может использовать SMTP-протокол. Для этого программа sendmail открывает канал межпроцессного обмена (pipe);

## Slide 27
Лекция №15: Служба электронной почты
Для хранения неразосланных сообщений используются временные файлы очередей. Сообщение хранится в двух файлах. В одном файле хранится тело сообщения, в другом — конверт и заголовок сообщения. Обычно программа sendmail опрашивает очереди через определенные администратором почтового сервера промежутки времени на предмет наличия в них неразосланных сообщений.

## Slide 28
Лекция №15: Служба электронной почты
Второй этап рассылки почты — рассылка сообщений. Как только программа sendmail “получает” сообщение, она “пытается” отправить его по адресу. Для этого она определяет три параметра: внешнюю программу рассылки (которая соответствует своему стандарту ЭП), узел сети и получателя. Процедура производится по правилам, которые содержатся в файле настройки. Программа sendmail сохраняет одну копию тела сообщения во временном файле, а заголовок загружает в оперативную память. Для каждого сообщения внешняя программа доставки (рассылки) вызывается отдельно. Если сообщение должно быть доставлено на разные ЭВМ, то для каждой из ЭВМ также вызывается своя программа доставки. Некоторые программы могут обслуживать сразу несколько абонентов одной ЭВМ; если это невозможно, то для каждого абонента вызывается также своя программа доставки. Рассматривают два типа рассылки: а) на удаленную ЭВМ и б) местную рассылку.

## Slide 29
Лекция №15: Служба электронной почты
При вызове внешней программы рассылки программа sendmail открывает канал межпроцессного обмена и запускает ее, командная строка которой находится в файле настройки. Программа sendmail передает заголовок и тело сообщения в канал. Если используется SMTP-протокол, то устанавливается дуплексный канал для интерактивного взаимодействия с удаленным SMTP-сервером. Если в качестве транспортного протокола используется ТСР-протокол, то программа sendmail не запускает внешнюю программу рассылки, а сама инициирует ТСР-соединение с удаленным SMTP-сервером;
Если программа sendmail определяет, что адреса доставки местные, то она, обращаясь к файлу адресных синонимов, преобразует (расширяет) эти адреса и по ним рассылает почту клиентам (на обработку местными программами).

## Slide 30
Лекция №15: Служба электронной почты
15.5. Процедурная характеристика SMTP-протокола
Взаимодействие пользователей в рамках SMTP-протокола (рис.15.7) строится по принципу дуплексной связи, которая устанавливается между отправителем и получателем почтового сообщения. При этом отправитель инициирует соединение и посылает запросы на обслуживание, а получатель отвечает на эти вопросы.

## Slide 31
Лекция №15: Служба электронной почты
Отправитель
Терминал
Получатель
Программа отправки почты
Файловая система
Почтовый ящик
Программа получения почты
Internet
SMTP-диалог
Терминал
Рис.15.7. Блок-схема информационного взаимодействия по SMTP-протоколу

## Slide 32
Лекция №15: Служба электронной почты
Дисциплины работы и команды протокола. Обмен сообщениями и инструкциями в SMTP-протоколе ведется в ASCII-коде. SMTP-протоколом определено несколько видов (дисциплин) взаимодействия: отправка почтового сообщения (MAIL), перенаправление почтового сообщения (forwarding), определение наличия указанного пользователя (верификация, VRFY и EXPN), прямая рассылка сообщений (SEND, а также SOML — Send or Mail, SAML — Send and Mail), рассылка в режиме оповещения и обмен “ролями” между отправителем и получателем (TURN).

## Slide 33
Лекция №15: Служба электронной почты
Организация SMTP-диалога очень напоминает организацию FTP-диалога. В SMTP-протоколе также используются текстовые команды клиента, на которые сервер отвечает строкой, начинающейся с ответа в виде трехцифрового кода. При передаче почты (MAIL и SEND) используется как минимум следующий набор команд:
Установление соединения | HELO (hello) — определяет начало диалога; MAIL — определяет отправителя почты; RCPT (recipient) — определяет получателя почты;
Фаза передачи данных | DATA — показывает, что за ней следует тело сообщения;
Разъединение | QUIT — определяет завершение диалога.
Диалог (информационный обмен) ведётся через TELNET-соединение и порт 25 транспортного протокола.

## Slide 34
Лекция №15: Служба электронной почты
15.6. Стандарт MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)
Стандарт MIME (RFC-2045 и RFC-2046) предназначен для описания тела почтового сообщения в Internet. Он определяет расширение форматов данных тела сообщения (рис.15.8) по сравнению с RFC-822, допускающим только строки в ASCII-коде. MIME реализуется только на пользовательских частях системы (UA), оставаясь полностью прозрачным для всех существующих программ МТА.
Стандарт MIME разработан как расширяемая спецификация, в которой подразумевается, что число типов данных будет расти по мере развития форм представления данных. Однако безграничное увеличение таких типов недопустимо. Каждый новый тип обязательно должен быть зарегистрирован в IANA.

## Slide 35
Лекция №15: Служба электронной почты
Тип данных | Формат | О п и с а н и е
Text | Plain | Неформатированный текст
 | Richtext | Текст с простой шрифтовой разметкой
 | Enriched | Усовершенствованный richtext
Multipart | Mixed | Последовательная обработка частей тела сообщения
 | Parallel | Параллельная обработка частей тела сообщения
 | Digest | Хэш-функция
 | Alternative | Составное тело сообщения, в котором одинаковые семантические части
Message | RFC-822 | Включение сообщения в формате SMTP
 | Partial | Включение части сообщения
 | External-body | Включение указателя на другое почтовое сообщение
Application | Octet-stream | Последовательность данных (октетов данных)
 | Postscript | Постскриптум (комментарии)
Image | Jpeg | Формат ISO 10918
 | Gif | Графический формат CompuServe
Audio | Basic | Звук в восьмибитовом формате ISDN
Video | Mpeg | Видеоформат ISO 11172
Рис.15.8. Типы данных, поддерживаемых стандартом MIME