## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP
третьей версии
Раздел II: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТС ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Управление ИТС и любой другой телекоммуникационной сетью отнюдь не является каким-то новшеством. Оно стало актуальным, ещё начиная с первого телефона, когда все соединения осуществлялись операторами.
С развитием и усложнением ИТС системы управления (СУ) такими сетями превращались в выделенные сети управления. Собственно говоря, это есть и первый способ реализации процесса управления ИТС. При втором способе реализации процессов управления такой ресурс не выделяется, а вся управляющая информация передается “внутри” информационного потока. Причём процесс передачи управляющих команд (сообщений) может быть организован синхронно (сообщения передаются с определенной периодичностью), либо асинхронно (передаются по мере необходимости). Второй способ исповедуют разработчики стандартов для Internet (IETF).

## Slide 3
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
В Internet с целью создания единого подхода к управлению оборудованием, подключенным к сетям IP, был разработан простой протокол сетевого управления (Simple Network Management Protocol — SNMPv3), который в дальнейшем был усовершенствован, и в настоящее время стандартизирована третья версия этого протокола.
SNMPv3-стандарт представляет собой модульную структуру и включает (это не только протокол доставки SNMPv3-данных):

## Slide 4
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
язык описания данных;
описание управляющей информации (База управляющей информации, Management Information Base — MIB);
описание протокола;
система безопасности и администрирования (управления).
Первые три набора документов заимствованы из SNMPv2-стандарта, а четвертая группа документов является новой, но полностью связана с тремя предшествующими.

## Slide 5
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
17.1. Архитектура SNMPv3-протокола
В процессе управления выделяют: объект управления (кем/чем управляют) и субъект управления (кто/что управляет), а также прямой канал (среду), по которому передается управляющее воздействие субъекта на объект, и обратный канал (среду), по которому передается реакция объекта после управляющего воздействия, либо его текущее состояние. Таким образом, сущность управления сводится к целенаправленной деятельности субъекта по сбору, накоплению и обработке информации о состоянии объектов, выработке соответствующих решений и воздействий, доведению их до объектов и получению результатов реагирования объектов на управляющее воздействие. Очевидно, что цель управления — добиться максимальной эффективности функционирования объекта (его элементов) управления по заданным критериям (критерию).

## Slide 6
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Система сетевого SNMP-управления включает в себя:
несколько (обычно много) управляющих сетевых узлов, каждый из которых содержит базовый программный SNMP-модуль, обеспечивающий удалённый доступ к совокупности специализированных программных средств сетевого управления (SNMP-агент);
как минимум один базовый программный SNMP-модуль, включающий набор прикладных программных субмодулей для реализации процесса сетевого управления (SNMP-менеджер);
протокол сетевого управления, используемый для транспортировки управляющей информации между программными SNMP-модулями.

## Slide 7
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Базовые программные SNMP-модули, осуществляющие функции генераторов команд, и прикладные программные SNMP-модули, принимающие команды на выполнение тех или иных управляющих операций/процедур, обеспечивают мониторинг и контроль управляемых сетевых элементов/устройств. К последним относятся IP-узлы, маршрутизаторы, сетевые и прикладные серверы и т.п., которые подвергаются процедурам мониторинга и контроля на основе доступа к ним с помощью данных управления.

## Slide 8
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Назначение SNMP-архитектуры заключается в реализации эффективного управления в различных сетевых топологиях и системах/сегментах. С точки зрения практической реализации, SNMP-архитектура включает в себя следующие компоненты:
базовые программные SNMP-модули, обеспечивающие функции приема команд (то есть ответного реагирования на поступившие команды) и/или источника управляющих операций/процедур (SNMP-агент);
базовые программные SNMP-модули, обеспечивающие функции уполномоченного транслятора SNMP-сообщений (уполномоченные SNMP-агенты/трансляторы);

## Slide 9
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
базовые программные SNMP-модули, обеспечивающие функции организации канала управления, а также функции генераторов команд и/или приемников управляющих операций/процедур (SNMP-менеджер канала управления);
базовые программные SNMP-модули, обеспечивающие функции генераторов команд и/или приемников управляющих операций/процедур, а также функции приема команд и/или источника управляющих операций/процедур (промежуточный или сдвоенный SNMP-менеджер);
базовые программные SNMP-модули, обеспечивающие функции генераторов команд и/или приемников управляющих операций/процедур, а также другие возможные прикладные функции по управлению потенциально широкого спектра управляемых сетевых объектов (управляющий SNMP-узел).

## Slide 10
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
17.2. Содержание архитектуры
Базовый программный SNMP-блок. Базовый программный SNMP-блок представляет собой практическую реализацию SNMPv3-архитектуры. Каждый такой блок состоит из базового программного SNMP-модуля и одного или нескольких прикладных программных SNMP-модулей (рис.17.1).
Базовый программный SNMP-модуль обеспечивает передачу и приём сообщений, аутентификацию и шифрование сообщений, а также управление доступом к управляемым объектам. SNMP-архитектура предусматривает взаимно однозначное соответствие (связь) между базовыми программными SNMP-модулем и SNMP-блоком.

## Slide 11
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Базовый программный SNMP-блок
Базовый программный SNMP-модуль (имеет идентификатор “snmpEngineID”)
Прикладной(ые) программный(е) SNMP-модуль(и)
Подсистема диспетчеризации
(диспетчер)
Подсистема обработки сообщений
Подсистема обеспечения безопасности
Подсистема управления доступом
Генератор команд
Приёмник
команд
Приёмник управляющих операций/процедур
Уполномоченный ретранслятор
Другие подсистемы
Источник управляющих операций/процедур
Рис.17.1. Базовый программный SNMP-блок
(SNMPv3-архитектура)

## Slide 12
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
диспетчеризации (диспетчер);
обработки сообщений;
обеспечения безопасности;
контроля доступа.
Базовый программный SNMP-модуль включает следующие подсистемы:

## Slide 13
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Идентификатор базового программного SNMP-модуля. В рамках административного сетевого сегмента, идентификатор базового программного SNMP-модуля (“snmpEngineID”) является уникальным и однозначным идентификатором этого модуля. Так как существует взаимно однозначное соответствие (связь) между базовыми программными SNMP-модулями и базовыми программными SNMP-блоками, это позволяет уникально и однозначно идентифицировать базовый программный SNMP-блок в рамках административного сетевого сегмента.

## Slide 14
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Диспетчер. В составе базового программного SNMP-модуля размещается только один диспетчер. Это позволяет обеспечить одновременное обслуживание нескольких версий SNMP-сообщений в рамках одного базового программного SNMP-модуля. Такое обслуживание включает:
передачу и приём SNMP-сообщений в сети;
определение версии SNMP-сообщений и взаимодействие с соответствующей моделью обработки SNMP-сообщений;

## Slide 15
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
обеспечение абстрактного программного интерфейса с прикладными программными SNMP-модулями целью доставки PDU-блока в прикладной процесс;
обеспечение абстрактного программного интерфейса с прикладными программными SNMP-модулями, которым разрешено передавать PDU-блоки на удаленные базовые программные SNMP-блоки.

## Slide 16
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Подсистема обработки сообщений. Подсистема обработки сообщений отвечает за подготовку сообщений к их дальнейшей передаче и “изъятие” (разобрамление) данных из поступивших сообщений. Эта подсистема может включать несколько моделей обработки SNMP-сообщений (рис.17.2).
Каждая модель обработки SNMP-сообщений определяет формат соответствующей версии SNMP-сообщений, а также координирует подготовку и разобрамление каждого такого сообщения в соответствии с его версией.

## Slide 17
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Подсистема обработки SNMP-сообщений
Модель(и) обработки SNMPv3-сообщений
Модель(и) обработки SNMPv1-сообщений
Модель(и) обработки SNMPv2c-сообщений
Другие модели обработки SNMP-сообщений
Рис.17.2. Подсистема обработки SNMP-сообщений

## Slide 18
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Подсистема обеспечения безопасности. Подсистема безопасности предоставляет ряд услуг по обеспечению защиты информации, к которым относятся аутентификация и конфиденциальность SNMP-сообщений. Эта подсистема может включать несколько моделей обеспечения безопасности (рис.17.3). В SNMPv3-стандарте принята модель обеспечения информационной безопасности на основе выбора пользователем способа и средств защиты информации (User-based Security Model — USM).

## Slide 19
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Подсистема обеспечения безопасности
USM-модель(и) обеспечения безопасности
Другая(ие) модель(и) обеспечения безопасности
Другая(ие) модель(и) обеспечения безопасности
Рис.17.3. Подсистема обеспечения безопасности

## Slide 20
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Модель обеспечения безопасности определяет угрозы, от которых она защищает, цели предоставляемых ею услуг по обеспечению безопасности и протоколы безопасности, используемые ей при предоставлении этих услуг (аутентификация и конфиденциальность).
Протокол обеспечения безопасности определяет способы, алгоритмы и процедуры, а также MIB-модули, используемые при предоставлении услуг по обеспечению безопасности (аутентификация и конфиденциальность).

## Slide 21
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Подсистема управления доступом. Подсистема управления доступом предоставляет услуги авторизации на основе одной или нескольких моделей управления доступом (рис.17.4). В SNMPv3-стандарте принята модель управления доступом на основе просмотра данных (View-based Access Control Model — VACM).
Модель управления доступом описывает соответствующую функцию принятия решения относительно доступа к элементам SNMP-системы с целью реализации процедуры принятия решения на основе учета прав доступа.

## Slide 22
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Подсистема управления доступом
VACM-модель(и) управления доступом
Другая(ие) модель(и) управления доступом
Другая(ие) модель(и) управления доступом
Рис.17.4. Подсистема управления доступом

## Slide 23
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Прикладные программные SNMP-модули. Прикладные программные SNMP-модули могут включать несколько следующих субмодулей:
генераторы команд, которые осуществляют мониторинг и манипулируют управляющей информацией;
получатели (приемники) команд (то есть ответного реагирования на поступившие команды), которые обеспечивают доступ к управляющей информации;
источники управляющих операций/процедур, которые являются первичным источниками асинхронных сообщений;

## Slide 24
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
получатели (приёмники) управляющих операций/процедур, которые обрабатывают поступившие асинхронные сообщения;
уполномоченный трансляторы (ретрансляторы), которые транслируют SNMP-сообщения между базовыми программными SNMP-блоками.
Такие прикладные программные SNMP-модули обеспечивают использование услуг, предоставляемых базовым программным SNMP-модулем.

## Slide 25
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
SNMP-менеджер. Базовый программный SNMP-блок (однозначно связанный со своим базовым программным SNMP-модулем), который включает один или несколько прикладных программных SNMP-модулей, состоящих из субмодулей генераторов команд и/или получателей управляющих операций/процедур, называется SNMP-менеджером (рис.17.5).

## Slide 26
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Базовый
программный
SNMP-блок
Диспетчер
Генератор
команд
Приёмник управляющих операций/процедур
Источник управляющих операций/процедур
Подсистема обработки сообщений
Подсистема обеспечения безопасности
PDU-диспетчер
Диспетчер сообщений
Субмодуль транспортного уровня
Модель(и) обработки
SNMPv1-сообщений
Модель(и) обработки
SNMPv2-сообщений
Модель(и) обработки
SNMPv3-сообщений
Другая(ие) модель(и) обработки SNMP-сообщений
Другая модель обеспечения безопасности
USM-модель обеспечения безопасности
UDP
IPX
Другие транспортные протоколы
INTERNET
Рис.17.5. Классический SNMP-менеджер

## Slide 27
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
SNMP-агент. Базовый программный SNMP-блок (однозначно связанный со своим базовым программным SNMP-модулем), который включает один или несколько прикладных программных SNMP-модулей, состоящих из субмодулей приёмников команд и/или источников управляющих операций/процедур, называется SNMP-агентом (рис.17.6).

## Slide 28
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Рис.17.6. Классический SNMP-агент
Базовый программный SNMP-блок
Диспетчер
Приёмник
команд
Подсистема управления доступом
Источник управляющих операций/процедур
Подсистема обработки сообщений
Подсистема обеспечения безопасности
PDU-диспетчер
Диспетчер сообщений
Субмодуль транспортного уровня
Модель(и) обработки
SNMPv1-сообщений
Модель(и) обработки
SNMPv2-сообщений
Модель(и) обработки
SNMPv3-сообщений
Другая(ие) модель(и) обработки SNMP-сообщений
Другая модель обеспечения безопасности
USM-модель обеспечения безопасности
UDP
IPX
Другие транспортные протоколы
INTERNET
Уполномоченный транслятор
(ретранслятор)
MIB-инструментарий

## Slide 29
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Именование пользователей системы сетевого управления. На рис.17.7 приведена структура именования пользователей системы сетевого управления.
Пользователь (principal) – это тот, кто использует предоставляемые системой сетевого управления услуги. Пользователем может быть (среди прочих возможных):
субъект (человек), выполняющий определенную роль;
группа субъектов, в которой каждый субъект выполняет свою определенную роль;
прикладной программный модуль (процесс) или группа таких модулей (процессов);
комбинации из выше перечисленных.

## Slide 30
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Базовый программный SNMP-модуль
Модель обеспечения безопасности
Идентификатор модели обеспечения безопасности
Имя пользователя
“securityName”
Пользователь
INTERNET
Рис.17.7. Структура именования пользователей системы сетевого управления

## Slide 31
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Имя пользователя (“securityName”) представляет собой читабельную последовательность символов, однозначно определяющую пользователя. Формат этого имени зависит от модели обеспечения безопасности и может использоваться вне границ самой модели безопасности.
Идентификатор имени пользователя, зависимого от модели безопасности (“model-dependent security ID”), представляет собой последовательность символов, определяемую соответствующей моделью безопасности и отображающую имя пользователя (“securityName”) в пределах этой модели обеспечения безопасности.

## Slide 32
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Идентификатор имени пользователя может быть читабельным или наоборот, его синтаксис определяется моделью безопасности (например, это могут быть имена групп и имена субъектов).
Преобразование идентификатора в имя пользователя и наоборот полностью возлагается на соответствующую модель обеспечения безопасности.
Именование управляющей информации. Управляющая информация размещается в базовом программном SNMP-блоке, в котором субмодуль приема команд и ответного реагирования на них (“Command Responder”) имеет локальный доступ к нескольким группам (модулям) управляющей информации (рис.17.8). Этот прикладной субмодуль использует идентификатор “contextEngineID”, который эквивалентен идентификатору базового программного SNMP-модуля “snmpEngineID”.

## Slide 33
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Базовый программный SNMP-блок (идентифицируемый“snmpEngineID”, например, “abcd”)
Базовый программный SNMP-модуль (идентифицируемый “snmpEngineID”)
Подсистема диспетчеризации (диспетчер)
Подсистема обработки сообщений
Подсистема обеспечения безопасности
Подсистема управления доступом
Прикладной субмодуль приёма команд (“contextEngineID”, например: “abcd”)
Примеры contextNames:
“bridge1”
“bridge2”
“ ” (по умолчанию)
MIB-инструментарий
Модуль
управляющей
информации
Модуль
управляющей
информации
Модуль
управляющей
информации
bridge MIB
Выделенные MIB-модули
Другие MIB-модули
bridge MIB
Рис.17.8. Структура именования управляющей информации

## Slide 34
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Группа (модуль) управляющей информации. Группа (модуль) управляющей информации (“SNMP-context” или просто “context”) представляет собой совокупность данных управления, которые доступны с помощью базового программного SNMP-блока. Любой элемент данных управления может присутствовать в одной или нескольких группах управляющей информации. В действительности, базовый программный SNMP-блок имеет доступ ко многим группам управляющей информации. Комбинация идентификаторов “contextEngineID” и “contextName” однозначно (недвусмысленно) определяет группу (модуль) управляющей информации в пределах административного сетевого сегмента.

## Slide 35
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Идентификатор “contextEngineID”. В рамках административного сетевого сегмента, идентификатор “contextEngineID” уникально определяет базовый программный SNMP-блок, который может распознать субъект управления, указанный в группе (модуле) управляющей информации с соответствующим идентификатором (именем) “contextName”.
Идентификатор (имя) “contextName”. Идентификатор (имя) “contextName” используется для именования группы (модуля) управляющей информации. Каждый идентификатор “contextName” обязательно должен быть уникальным в пределах одного базового программного SNMP-блока.

## Slide 36
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Определитель “scopedPDU”. Определитель “scopedPDU” представляет собой блок данных, который содержит идентификаторы “contextEngineID” и “contextName”, а также PDU-блок.
PDU-блок представляет собой протокольный блок данных (“SNMP Protocol Data Unit”), содержащий данные, указанную в группе (модуле) управляющей информации, которая, в свою очередь, однозначно определена в рамках административного сетевого сегмента с помощью комбинации идентификаторов “contextEngineID” и “contextName”.

## Slide 37
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
17.3. Абстрактные служебные интерфейсы
Абстрактные служебные интерфейсы (Abstract Service Interfaces — ASI) служат для определения концептуальных интерфейсов между различными подсистемами базового программного SNMP-блока. ASI-интерфейсы обеспечивают прозрачное функционирование базовых программных SNMP-блоков и не накладывают каких-либо ограничений на функционирование прикладных процессов (модулей). Более того, они не должны интерпретироваться как прикладные программные интерфейсы (Application Program Interface — API) или как требования к состоянию API.

## Slide 38
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
ASI-интерфейсы описываются с помощью группы примитивов (простых наборов символов), которые определяют наборы услуг и элементы абстрактных данных. Запрос услуг осуществляется с помощью примитивов.
Примитивы диспетчеризации. Подсистема диспетчеризации, как правило, предоставляет услуги прикладным программным SNMP-модулям (или просто прикладным модулям) через PDU/Dispatcher-субмодуль (рис.17.5 и рис.17.6).

## Slide 39
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
PDU/Dispatcher-субмодуль в интересах прикладных модулей с целью передачи SNMP-запросов или управляющих операций/процедур на другой базовый программный SNMP-блок формирует следующие примитивы:
statusInformation= -- передача “sendPduHandle”, если успешный прием
-- передача “errorIndication”, если ошибка
sendPdu(
IN transportDomain -- тип адресации
IN transportAddress -- применение сетевого адреса
IN messageProcessingModel -- обычно, SNMP-версия
IN securityModel -- используемая модель обеспечения
-- безопасности
IN securityName -- по имени этого пользователя
IN securityLevel -- требуемый уровень безопасности
IN contextEngineID -- данные из этого SNMP-блока
IN contextName -- данные из этой группы управляющей
-- информации
IN pduVersion -- версия PDU-блока
IN PDU -- SNMP/PDU-блок
IN expectResponse -- ответ положительный или отрицательный
).

## Slide 40
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
PDU/Dispatcher-субмодуль для передачи входящего SNMP/PDU-блока в прикладные модули формирует следующие примитивы:
processPdu( -- обработка PDU-запроса/управляющей операции
IN messageProcessingModel -- обычно, SNMP-версия
IN securityModel -- используемая модель обеспечения безопасности
IN securityName -- по имени этого пользователя
IN securityLevel -- требуемый уровень безопасности
IN contextEngineID -- данные из этого SNMP-блока
IN contextName -- данные из этой группы управляющей информации
IN pduVersion -- версия PDU-блока
IN PDU -- SNMP/PDU-блок
IN maxSizeResponseScopedPDU -- максимальный размер ответного
-- PDU-блока
IN stateReference -- указание состояния данных (при передаче ответа)
).

## Slide 41
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
PDU/Dispatcher-субмодуль в интересах прикладного модуля для передачи ответного SNMP/PDU-блока в другой PDU/Dispatcher-субмодуль формирует следующие примитивы:
result = -- “успешно” или “ошибка”
returnResponsePdu(
IN messageProcessingModel -- обычно, SNMP-версия
IN securityModel -- используемая модель обеспечения безопасности
IN securityName -- по имени этого пользователя
IN securityLevel -- уровень безопасности как во входящем запросе
IN contextEngineID -- данные из этого SNMP-блока
IN contextName -- данные из этой группы управляющей информации
IN pduVersion -- версия PDU-блока
IN PDU -- SNMP/PDU-блок
IN maxSizeResponseScopedPDU -- максимальный размер, обеспечиваемый при
-- передаче
IN stateReference -- указание состояния данных (как указано в запросе)
IN statusInformation -- “успешно” или “ошибка” (указатель/значение ошибки)
).

## Slide 42
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
PDU/Dispatcher-субмодуль для передачи входящего ответного SNMP/PDU-блока в прикладные модули формирует следующие примитивы:
processResponsePdu( -- обработка ответного SNMP/PDU-блока
IN messageProcessingModel -- обычно, SNMP-версия
IN securityModel -- используемая модель обеспечения безопасности
IN securityName -- по имени этого пользователя
IN securityLevel -- уровень безопасности
IN contextEngineID -- данные из этого SNMP-блока
IN contextName -- данные из этой группы управляющей информации
IN pduVersion -- версия PDU-блока
IN PDU -- SNMP/PDU-блок
IN statusInformation -- “успешно” или “ошибка”
IN sendPduHandle -- управление со стороны “sendPdu”
).

## Slide 43
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Прикладные модули могут регистрировать ответственность (или снимать её) за специфический идентификатор “contextEngineID” и за специфический указатель типа SNMP/PDU-блока “pduType” относительно PDU/Dispatcher-субмодуля (перечень соответствующих “pduType”, которые может регистрировать прикладной модуль, определяется моделью(ями) обработки сообщений, входящей(ими) в состав базового программного
SNMP-блока, содержащего PDU/Dispatcher-субмодуль):
statusInformation = -- “успешно” или “ошибка”
registerContextEngineID(
IN contextEngineID -- принятие ответственности базовым SNMP-блоком с
-- этим ID
IN pduType -- регистрация типа(ов) SNMP/PDU-блока
)
unregisterContextEngineID(
IN contextEngineID -- передача ответственности базовому SNMP-блоку с
-- этим ID
IN pduType -- снятие типа(ов) SNMP/PDU-блока с регистрации
).

## Slide 44
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Примитивы подсистемы обработки сообщений. Dispatcher-субмодуль сообщений (рис.17.5 и рис.17.6) взаимодействует с моделью обработки для определения версии SNMP-сообщений.
Подсистема обработки сообщений в целях подготовки исходящих SNMP-сообщений, содержащих запросы или управляющие операции, формирует следующие примитивы:
statusInformation = -- “успешно” или “ошибка”
prepareOutgoingMessage(
IN transportDomain -- тип адресации
IN transportAddress -- применение сетевого адреса
IN messageProcessingModel -- обычно, SNMP-версия
IN securityModel -- используемая модель обеспечения безопасности
IN securityName -- по имени этого пользователя
IN securityLevel -- требуемый уровень безопасности
IN contextEngineID -- данные из этого SNMP-блока
IN contextName -- данные из этой группы управляющей информации
IN pduVersion -- версия PDU-блока
IN PDU -- SNMP/PDU-блок
IN expectResponse -- “успешно” или “ошибка”
IN sendPduHandle -- управление сравнением входящих ответных сообщений
OUT destTransportDomain -- сетевой сегмент назначения для доставки
OUT destTransportAddress -- адрес назначения для доставки
OUT outgoingMessage -- сообщение для передачи
OUT outgoingMessageLength -- размер сообщения для передачи
).

## Slide 45
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Подсистема обработки сообщений в целях подготовки исходящих SNMP-сообщений, содержащих ответы на поступившие запросы или управляющие операции,
формирует следующие примитивы:
result = -- “успешно” или “ошибка”
prepareResponseMessage(
IN messageProcessingModel -- обычно, SNMP-версия
IN securityModel -- такая же как и в поступившем запросе
IN securityName -- такое же как и в поступившем запросе
IN securityLevel -- такой же как и в поступившем запросе
IN contextEngineID -- данные из этого SNMP-блока
IN contextName -- данные из этой группы управляющей информации
IN pduVersion -- версия PDU-блока
IN PDU -- SNMP/PDU-блок
IN maxSizeResponseScopedPDU -- возможный максимальный размер PDU-блока
IN stateReference -- указание состояния данных (как указано в запросе)
IN statusInformation -- “успешно” или “ошибка” (указатель/значение ошибки)
OUT destTransportDomain -- тип адресации для доставки
OUT destTransportAddress -- адрес назначения для доставки
OUT outgoingMessage -- сообщение для передачи
OUT outgoingMessageLength -- размер сооб­щения для передачи
).

## Slide 46
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Подсистема обработки сообщений формирует служебный примитив для предварительной обработки отдельных элементов абстрактных данных, содержащихся во входящих SNMP-сообщениях:
result = -- “успешно” или “ошибка”
prepareDataElements(
IN transportDomain -- тип адресации источника сообщения
IN transportAddress -- адрес источника сообщения
IN wholeMsg -- как принято из сети
IN wholeMsgLength -- как принято из сети
OUT messageProcessingModel -- обычно, SNMP-версия
OUT securityModel -- используемая модель обеспечения безопасности
OUT securityName -- по имени этого пользователя
OUT securityLevel -- требуемый уровень безопасности
OUT contextEngineID -- данные из этого SNMP-блока
OUT contextName -- данные из этой группы управляющей информации
OUT pduVersion -- версия PDU-блока
OUT PDU -- SNMP/PDU-блок
OUT pduType -- тип SNMP/PDU-блока
OUT sendPduHandle -- управление сравнением запросов
OUT maxSizeResponseScopedPDU -- возможный максимальный размер PDU-блока
OUT statusInformation -- “успешно” или “ошибка” (указатель/значение ошибки)
OUT stateReference -- указание состояния данных (для возможного ответа)
).

## Slide 47
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Примитивы подсистемы управления доступом. Прикладные модули являются типичными пользователями услуг, предоставляемых подсистемой управления доступом.
Подсистема управления доступом формирует следующий примитив для проверки условий доступа (разрешен или нет):
statusInformation = -- “успешно” или “ошибка”
isAccessAllowed(
IN securityModel -- используемая модель обеспечения безопасности
IN securityName -- пользователь, который хочет получить доступ
IN securityLevel -- требуемый уровень безопасности
IN viewType -- тип просмотра (с целью чтения, записи или управляющей
-- операции)
IN contextName -- группа управляющей информации, содержащая “variableName”
IN variableName -- OID для объекта управления
).

## Slide 48
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Примитивы подсистемы обеспечения безопасности. Подсистема обработки сообщений является типичным пользователем услуг, предоставляемых системой обеспечения безопасности.
Система обеспечения безопасности для генерации сообщений, содержащих запросы или управляющие операции/процедуры, формирует следующие примитивы:
statusInformation =
generateRequestMsg(
IN messageProcessingModel -- обычно, SNMP-версия
IN globalData -- заголовок сообщения, административные данные
IN maxMessageSize -- из сообщения, переданного базовым SNMP-блоком
IN securityModel -- для исходящего сообщения
IN securityEngineID -- авторизованный базовый SNMP-блок
IN securityName -- по имени этого пользователя
IN securityLevel -- требуемый уровень безопасности
IN scopedPDU -- полезная нагрузка сообщения (открытый текст)
OUT securityParameters -- параметры защиты (заполняются моделью
-- безопасности)
OUT wholeMsg -- полностью сформированное сообщение
OUT wholeMsgLength -- длина сформированного сообщения
).

## Slide 49
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Система обеспечения безопасности для обработки входящих сообщений формирует следующие примитивы:
statusInformation = -- “успешно” или “ошибка” (указатель/значение ошибки)
processIncomingMsg(
IN messageProcessingModel -- обычно, SNMP-версия
IN maxMessageSize -- из сообщения, переданного базовым SNMP-блоком
IN securityParameters -- для принятого сообщения
IN securityModel -- для принятого сообщения
IN securityLevel -- уровень безопасности
IN wholeMsg -- целое сообщение, принятое по каналу связи
IN wholeMsgLength -- размер целого сообщения, принятого по каналу связи
OUT securityEngineID -- идентификация пользователя
OUT securityName -- идентификация пользователя
OUT scopedPDU -- полезная нагрузка сообщения (открытый текст)
OUT maxSizeResponseScopedPDU -- возможный максимальный размер PDU-блока
OUT securityStateReference -- ссылка на степень защиты (необходима для
-- ответа)
).

## Slide 50
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Система обеспечения безопасности для генерации ответных сообщений формирует следующие примитивы:
statusInformation =
generateResponseMsg(
IN messageProcessingModel -- обычно, SNMP-версия
IN globalData -- заголовок сообщения, административные данные
IN maxMessageSize -- из сообщения, переданного базовым SNMP-блоком
IN securityModel -- для исходящего сообщения
IN securityEngineID -- авторизованный базовый SNMP-блок
IN securityName -- по имени этого пользователя
IN securityLevel -- уровень безопасности для исходящего сообщения
IN scopedPDU -- полезная нагрузка сообщения (открытый текст)
IN securityStateReference -- ссылка на степень защиты (из поступившего запроса)
OUT securityParameters -- параметры защиты (устанавливаются моделью
-- безопасности)
OUT wholeMsg -- полностью сформированное сообщение
OUT wholeMsgLength -- длина сформированного сообщения
).

## Slide 51
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Общефункциональные примитивы. Эти примитивы формируются несколькими подсистемами. Все подсистемы, передающие информацию (ссылку) о текущем состоянии с целью “обнуления” памяти, в которой содержались данные о текущем состоянии, и целью получения новых, формируют следующий примитив:
stateRelease(
IN stateReference -- указание на ссылку, которая будет удалена
).

## Slide 52
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
17.4. Логическая характеристика SNMPv3-протокола
Протокол обмена SNMPv3-сообщениями предусматривает следующие типы сообщений (протокольные блоки данных):
“GetRequest-PDU” (имеет кодировку “0”) — сообщение-запрос;
“GetNextRequest-PDU” (имеет кодировку “1”) — сообщение-запрос для последовательного просмотра MIB-таблиц;
“GetBulkRequest-PDU” (имеет кодировку “5”) — сообщение – расширенный запрос;
“ Response-PDU ” (имеет кодировку “2”) — сообщение-ответ;
“ SetRequest-PDU ” (имеет кодировку “3”) — сообщение – установочный запрос (запрос на установку параметров);

## Slide 53
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
“InformRequest-PDU” (имеет кодировку “6”) — сообщение – информационный запрос;
“SNMPv2-Trap-PDU” (имеет кодировку “7”) — сообщение-прерывание;
“Report-PDU” (имеет кодировку “8”) — ответное сообщение-отчет. В настоящее время функциональное применение и семантика этого сообщения не определены и не стандартизованы. Поэтому любой администратор сетевого правления при использовании этого сообщения должен определить его функциональное применение и точную семантику.

## Slide 54
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Структура SNMP/PDU-блока (запроса) приведена на рис.17.9. На рис.17.10 приведена структура расширенного
SNMP/PDU-запроса. Кодирование полей:
Идентификатор
запроса
(request-id)
Указатель
характера ошибки
(error-status)
Индекс ошибочного параметра
(error-index)
Изменяемые (запрашиваемые) значения k параметров управления (данные управления)
(variable-bindings)
Изменяемый
параметр №1
(VarBind)
Наименование
параметра (объекта управления)
(variable binding's name)
Значение параметра (value) или указатель ошибки
{unSpecified (только в запросах);
noSuchObject[0] (только в ответах); noSuchInstance[1]
(только в ответах); endOfMibView[2] (только в ответах)}
Изменяемый
параметр №2
(VarBind)
Изменяемый
параметр №k
(VarBind)
Рис.17.9. Формат SNMP/PDU-блока (запроса)

## Slide 55
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Идентификатор
запроса
(request-id)
Параметр
расширения
“non-repeaters”
Параметр
расширения
“max-repetitions”
Изменяемые (запрашиваемые) значения параметров управления (данные управления) (variable-bindings)
Рис.17.10. Формат расширенного SNMP/PDU-запроса
“request-id” — идентификатор SNMP/PDU-блока (запроса/ответа). Это 32-битовое целое число;
“error-status” — указатель ошибки (может игнорироваться), определяющий характер ошибки. Это целое число, которое может принимать следующие значения:
“noError(0)” — отсутствие ошибок (используется в запросах);
“tooBig(1)” — слишком большое сообщение;
“noSuchName(2)” — отсутствует такое название (для совместимости уполномоченных SNMP-серверов);

## Slide 56
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
“badValue(3)” — неправильное значение переменного параметра (для совместимости уполномоченных SNMP-серверов);
“readOnly(4)” — только чтение (для совместимости уполномоченных SNMP-серверов);
“genErr(5)” — ошибка при обработке (формировании) сообщения;
“noAccess(6)” — доступ невозможен;
“wrongType(7)” — неправильный тип запроса;
“wrongLength(8)” — недопустимый размер;
“wrongEncoding(9)” — некорректное кодирование;
“wrongValue(10)” — недопустимое значение переменного параметра;

## Slide 57
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
“noCreation(11)” — недопустимая процедура формирования;
“inconsistent­Value(12)” — несовместимое значение переменного параметра;
“resourceUnavailable(13)” — недопустимый источник;
“commit­Failed(14)” — одно из значений переменного параметра ошибочно;
“undoFailed(15)” — аннулирование всех значений переменного параметра;
“authorizationError(16)” — ошибка авторизации;
“notWritable(17)” — запись недопустима/невыполнима;
“inconsistentName(18)” — несовместимое наименование;

## Slide 58
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
“error-index” — индекс ошибочного параметра управления (может игнорироваться), указывающий на номер (индекс) этого переменного параметра в списке параметров управления. Это целое число в диапазоне “0…2147483647” (в запросах имеет нулевое значение);
“variable-bindings” — последовательность переменных параметров (может игнорироваться), размер которой может быть в диапазоне “0…2147483647”;
“non-repeaters” — специальный параметр. Это целое число в диапазоне “0…2147483647”;
“max-repetitions” — специальный параметр. Это целое число в диапазоне “0…2147483647”.

## Slide 59
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
17.5. Процедурная характеристика SNMPv3-протокола
Доступ к управляющей информации. Существуют три типа доступа к управляющей информации, обеспечиваемых SNMPv3-протоколом:
первый тип — процедура информационного обмена (ПИнО) типа “запрос/ответ” (“request-response”). В этом случае одна сторона ПИнО, выступающая в роли SNMP-менеджера, передает запрос другой стороне ПИнО, выступающей в роли SNMP-агента. В дальнейшем, SNMP-агент отвечает на полученный запрос. Данный тип ПИнО используется для восстановления или изменения данных управления, которые связаны с объектом управления (сетевым устройством);

## Slide 60
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
второй тип — тоже ПИнО типа “запрос/ответ” (“request-response”). В этом случае одна сторона ПИнО, выступающая в роли SNMP-менеджера, передает запрос другой стороне ПИнО, также выступающей в роли SNMP-менеджера, которая в дальнейшем отвечает на полученный запрос. Данный тип ПИнО используется для оповещения (уведомления) одной стороны ПИнО (принимающей данные уведомления), выступающей в роли SNMP-менеджера, другой стороной ПИнО (передающей данные уведомления), также выступающей в роли SNMP-менеджера;

## Slide 61
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
третий тип — ПИнО без подтверждения. В этом случае одна сторона ПИнО, выступающая в роли SNMP-агента, передает сообщение, именуемое “прерывание” (“trap”) и не требующее ответа, другой стороне ПИнО, выступающей в роли SNMP-менеджера, которая в дальнейшем не отвечает на это сообщение “trap” (после его получения). Данный тип ПИнО используется для оповещения одной стороны ПИнО, выступающей в роли SNMP-менеджера, об исключительной ситуации, которая явилась результатом изменений управляющих данных, связанных с объектом управления (сетевым устройством).

## Slide 62
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
На рис.17.11 представлена временная диаграмма процедурной характеристики, при которой прикладные субмодули, реализующие функции генератора команд или источника управляющих операций/процедур, запрашивают передачу SNMP/PDU-блок, и как возвращается (асинхронно) ответ в эти субмодули.
На рис.17.12 представлена временная диаграмма процедурной характеристики, при которой прикладные субмодули, реализующие функции приёмника команд или приёмника управляющих операций/процедур, регистрируются для управления определенным типом SNMP/PDU-блоков, как SNMP/PDU-блок обрабатывается диспетчером в интересах прикладного субмодуля после приёма SNMP-сообщения, и как передается обратно в сеть ответное сообщение.

## Slide 63
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Рис.17.11. Временная диаграмма передачи SNMP-сообщения с запросом и получение ответа на этот запрос
Internet
Генератор
команд
Диспетчер
Модуль обработки
сообщений
Модуль
безопасности
t
t
t
t
Приём SNMP-ответа из сети
Подготовка элементов данных
Обработка входящего сообщения
Обработка SNMP/PDU-ответа
Передача
SNMP/PDU-блока
Подготовка исходящего сообщения
Генерация SNTP-сообщения/запроса
Передача
SNMP-запроса в сеть

## Slide 64
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Internet
Генератор
команд
Диспетчер
Модуль обработки
сообщений
Модуль
безопасности
t
t
t
t
Регистрация идентификатора SNMP-модуля
Передача SNMP-сообщения/ответа в сеть
Подготовка элементов данных
Обработка входящего сообщения
Обработка SNMP/PDU-запроса
Передача
SNMP/PDU-ответа
Подготовка ответного сообщения
Генерация SNTP-сообщения/ответа
Internet
Приём SNMP-сообщения/ответа из сети
Рис.17.12. Временная диаграмма приёма SNMP-сообщения с запросом и ответа на этот запрос

## Slide 65
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Обработка PDU-блоков. Подавляющее большинство всех базовых программных SNMPv3-блоков, выступающих в роли SNMPv3-агента, должно быть способно формировать следующие типы PDU-блоков: “Response-PDU” и “SNMPv3-Trap-PDU”. Кроме этого, они должны быть способны принимать следующие типы PDU-блоков: “GetRequest-PDU”, “GetNextRequest-PDU”, “GetBulkRequest-PDU” и “SetRequest-PDU”.

## Slide 66
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Подавляющее большинство всех базовых программных SNMPv3-блоков, выступающих в роли SNMPv3-менеджера, должно быть способно формировать следующие типы PDU-блоков: “GetRequest-PDU”, “GetNextRequest-PDU”, “GetBulkRequest-PDU”, “InformRequest-PDU”, “SetRequest-PDU” и “Response-PDU”. Кроме этого, они должны быть способны принимать следующие типы PDU-блоков: “Response-PDU”, “SNMPv3-Trap-PDU” и “InformRequest-PDU”.

## Slide 67
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
С точки зрения процедурной характеристики SNMPv3-протокола, любое поле PDU-блока, которое не имеет указателя на соответствующую процедуру, будет игнорироваться приёмным базовым SNMPv3-блоком. Тем не менее, все компоненты PDU-блока, включающие такие параметры, которые будут игнорироваться приёмным базовым SNMPv3-блоком, должны быть представлены в ASN.1-коде и иметь соответствующий синтаксис.

## Slide 68
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Например, некоторые PDU-блоки (“GetRequest-PDU”) связаны только и наименованием (именем) переменного параметра, а не с его значением. В таком случае, некоторые значения параметров из перечня переменных величин будут просто игнорироваться приёмным базовым SNMPv3-блоком. Указатель “unSpecified” как раз и предназначен для обозначения таких параметров.

## Slide 69
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
При установлении управляющего соединения, PDU-блок формируется в соответствии с процедурной характеристикой (“Elements of Procedure”) из Руководства администратора по управлению сетью. Несмотря на то, что определение “max-bindings” (максимальное число переменных параметров управления) вводит верхнюю предельную границу числа переменных параметров, на практике же, размер сообщения ограничивается только конструктивными пределами (сетевыми ограничениями), а не числом переменных.

## Slide 70
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
На приёмной стороне управляющего соединения процедурная характеристика определяет, что обработка принятого сообщения основывается на его содержательной части, в которой указываются все необходимые параметры для выполнения управляющих операций.
PDU-блок “GetRequest-PDU” формируется прикладным SNMPv3-модулем и транслируется в его запросе. Назначение этого запроса — получение данных о запрашиваемых параметрах управления (то есть значений параметров управления).

## Slide 71
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
При получении “GetRequest-PDU”, принимающий базовый SNMPv3-блок обрабатывает каждый переменный параметр в перечне изменяемых параметров с целью выработки ответного PDU-блока “Response-PDU”. Все поля этого PDU-блока “Response-PDU” имеют точно такие же значения, как и в соответствующих полях принятого запроса, за некоторым исключением.

## Slide 72
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
PDU-блок “GetNextRequest-PDU” формируется прикладным SNMPv3-модулем и транслируется в его запросе. Назначение этого запроса — получение данных о параметрах управления (то есть значений параметров управления), которые следуют лексикографическом порядке после названия параметра, указанного в этом запросе.
При получении “GetNextRequest-PDU”, принимающий базовый SNMPv3-блок обрабатывает каждый переменный параметр в перечне изменяемых параметров с целью выработки ответного PDU-блока “Response-PDU”. Все поля этого PDU-блока “Response-PDU” имеют точно такие же значения, как и в соответствующих полях принятого запроса, за некоторым исключением.

## Slide 73
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Основным предназначением запроса “GetNextRequest-PDU” является реализация функции последовательного просмотра таблиц данных в рамках MIB-модулей. Семантика этого типа запросов, а также метод идентификации конкретных элементов в MIB-объектах обеспечивают доступ к взаимосвязанным MIB-объектам, как если бы они были представлены в табличной форме.

## Slide 74
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
На рис.17.13 представлена процедура информационного обмена (ПИнО) с использованием запроса “GetNextRequest-PDU”. В рассматриваемом примере (рис.17.13) прикладной SNMPv3-модуль осуществляет поиск физического адреса (в зависимости от среды передачи) и типа отображения адреса каждого объекта с помощью таблицы преобразования IP-адресов в физические адреса в интересах соответствующего сетевого объекта управления. Кроме этого, SNMPv3-модуль определяет значение текущего системного времени, в течение которого осуществляется отображение адресов.

## Slide 75

(sysUpTime.0 = "123471"),
(ipNetToMediaNetAddress.1.9.2.3.4
= "9.2.3.4" ),
(ipRoutingDiscards.0 = "2")


sysUpTime,
ipNetToMediaPhysAddress.2.10.0.0.15,
ipNetToMediaType.2.10.0.0.15


(sysUpTime.0 = "123466"), (ipNetToMediaPhysAddress.2.10.0.0.15
= "000010987654"), (ipNetToMediaType.2.10.0.0.15
= "dynamic" )


ipNetToMediaPhysAddress.1.10.0.0.51,
ipNetToMediaType.1.10.0.0.51


(sysUpTime.0 = "123461"),
(ipNetToMediaPhysAddress.1.10.0.0.51
= "000010012345"),
(ipNetToMediaType.1.10.0.0.51
= "static")


sysUpTime,
ipNetToMediaPhysAdress.1.9.2.3.4,
ipNetToMediaType.1.9.2.3.4


(sysUpTime.0 = "123456"),
(ipNetToMediaPhysAddress.1.9.2.3.4
= "000010543210"),
(ipNetToMediaType.1.9.2.3.4 = "dynamic")


sysUpTime,
ipNetToMediaPhysAddress, ipNetToMediaType

Раунд
Содержание PDU-блока
“Response-PDU”
Содержание PDU-блока
“GetNextRequest-PDU”
Раунд
Отвечающая сторона (SNMPv3-агент)
INTERNET
Инициатор соединения
(SNMPv3-менеджер)
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Рис.17.13. ПИнО с использованием запроса “GetNextRequest-PDU”

## Slide 76
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Положим, что SNMPv3-агент для решения указанной выше цели содержит следующую таблицу, включающую три записи:
Interface-Number (номер интерфейса) | Network-Address (сетевой (IP) адрес) | Physical-Address (физический адрес) | Type (тип отображения)
1 | 10.0.0.51 | 00:00:10:01:23:45 | static
1 | 9.2.3.4 | 00:00:10:54:32:10 | dynamic
2 | 10.0.0.15 | 00:00:10:98:76:54 | dynamic

## Slide 77
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Базовый SNMPv3-блок, выступающий в роли SNMPv3-менеджера, начинает передавать запрос “GetNextRequest-PDU”, содержащий параметры, которые обозначены своими идентификаторами “OBJECT IDENTIFIER”, как имена запрашиваемых переменных:
GetNextRequest ( sysUpTime,
ipNetToMediaPhysAddress,
ipNetToMediaType ).

## Slide 78
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Базовый SNMPv3-блок, выступающий в роли SNMPv3-агента, направляет ответ
“Response-PDU”:
Response (( sysUpTime.0 = "123456" ),
(ipNetToMediaPhysAddress.1.9.2.3.4 = "000010543210"),
(ipNetToMediaType.1.9.2.3.4 = "dynamic")).
Базовый SNMPv3-блок, выступающий в роли SNMPv3-менеджера, продолжает передачу:
GetNextRequest ( sysUpTime,
ipNetToMediaPhysAddress.2.10.0.0.15,
ipNetToMediaType.2.10.0.0.15 ).

## Slide 79
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Так как в таблице больше записей нет, базовый SNMPv3-блок, выступающий в роли SNMPv3-агента, направляет в ответном сообщении значения переменных, следующих в лексикографическом порядке за тем параметром, значения которого были переданы ранее, например:
Response ((sysUpTime.0 = "123471"),
(ipNetToMediaNetAddress.1.9.2.3.4="9.2.3.4"),
(ipRoutingDiscards.0="2")).
Этот ответ сообщает базовому SNMPv3-блоку, выступающему в роли SNMPv3-менеджера, что интересующая его таблица закончилась.

## Slide 80
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
PDU-блок “GetBulkRequest-PDU” (рис.17.10) формируется прикладным SNMPv3-модулем и транслируется в его запросе. Назначение этого расширенного запроса — запросить доставку потенциально большого объема данных, включая (но не только) эффективное и быстрое обновление больших MIB-таблиц.
После получения запроса “GetBulkRequest-PDU” принимающий базовый SNMPv3-блок обрабатывает значение каждой переменной (параметра), указанной в перечне запроса, с целью формирования ответного сообщения с PDU-блоком “Response-PDU”, которое будет содержать идентификатор ответа “request-id”, а также аналогичные параметры, как и в поступившем запросе.

## Slide 81
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Запрос “GetBulkRequest-PDU” можно использовать в качестве альтернативы запроса “GetNextRequest-PDU”. Полагаем, что исходные условия (таблица преобразования IP-адресов в физические адреса) аналогичны тем, которые представлены ранее. Однако получение необходимых данных осуществляется с помощью меньшего числа раундов ПИнО.
Базовый SNMPv3-блок, выступающий в роли SNMPv3-менеджера, начинает (рис.17.14) передавать запроса “GetBulkRequest-PDU”, содержащий поле “max-repetitions” со значением “2”, а также параметры, которые обозначены своими идентификаторами “OBJECT IDENTIFIER”, как имена запрашиваемых переменных:
GetNextRequest [ non-repeaters = 1, max-repetitions = 2 ]
( sysUpTime,
ipNetToMediaPhysAddress,
ipNetToMediaType ).

## Slide 82
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии

(sysUpTime.0 = "123466"),
(ipNetToMediaPhysAddress.2.10.0.0.15
= "000010987654"),
(ipNetToMediaType.2.10.0.0.15 = "dynamic"),
(ipNetToMediaNetAddress.1.9.2.3.4
= "9.2.3.4"), (ipRoutingDiscards.0 = "2")


[ non-repeaters = 1, max-repetitions = 2 ]
sysUpTime,
ipNetToMediaPhysAdress.1.10.0.0.51,
ipNetToMediaType.1.10.0.0.51


(sysUpTime.0 = "123456"),
(ipNetToMediaPhysAddress.1.9.2.3.4
= "000010543210" ),
(ipNetToMediaType.1.9.2.3.4 = "dynamic"),
(ipNetToMediaPhysAddress.1.10.0.0.51
= "000010012345"),
(ipNetToMediaType.1.10.0.0.51 = "static")


[ non-repeaters = 1, max-repetitions = 2 ]
sysUpTime,
ipNetToMediaPhysAddress,
ipNetToMediaType

Раунд
Содержание PDU-блока
“Response-PDU”
Содержание PDU-блока
“GetNextRequest-PDU”
Раунд
Отвечающая сторона
(SNMPv3-агент)
INTERNET
Инициатор соединения
(SNMPv3-менеджер)
Рис.17.14. ПИнО с использованием запроса “GetBulkRequest-PDU”

## Slide 83
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Базовый SNMPv3-блок, выступающий в роли SNMPv3-агента, направляет ответ “Response-PDU”:
Response (( sysUpTime.0 ="123456"),
( ipNetToMediaPhysAddress.1.9.2.3.4 ="000010543210"),
( ipNetToMediaType.1.9.2.3.4 ="dynamic"),
( ipNetToMediaPhysAddress.1.10.0.0.51 ="000010012345"),
( ipNetToMediaType.1.10.0.0.51 ="static")).
Базовый SNMPv3-блок, выступающий в роли SNMPv3-менеджера, продолжает передачу:
GetNextRequest [ non-repeaters = 1, max-repetitions = 2 ]
( sysUpTime,
ipNetToMediaPhysAddress.1.10.0.0.51,
ipNetToMediaType.1.10.0.0.51 ).

## Slide 84
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Базовый SNMPv3-блок, выступающий в роли SNMPv3-агента, отвечает:
Response (( sysUpTime.0 ="123466"),
( ipNetToMediaPhysAddress.2.10.0.0.15 = "000010987654"),
( ipNetToMediaType.2.10.0.0.15 ="dynamic"),
( ipNetToMediaNetAddress.1.9.2.3.4 ="9.2.3.4"),
( ipRoutingDiscards.0 ="2")).
Этот ответ указывает базовому SNMPv3-блоку, выступающему в роли SNMPv3-менеджера, что таблица закончилась.

## Slide 85
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Ответный PDU-блок “Response-PDU” формируется базовым SNMPv3-блоком при получении следующих запросов: “GetRequest-PDU”, “GetNextRequest-PDU”, “GetBulkRequest-PDU”, “SetRequest-PDU” и “InformRequest-PDU”.
Корректная программная реализация базового SNMPv3-блока, выступающего в роли SNMPv3-агента, должна быть способна принимать и необходимым образом обрабатывать PDU-блоки “Response-PDU”, содержащие поле “error-status” со значениями “noSuchName”, “badValue” и “readOnly”.

## Slide 86
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
После получения PDU-блока “Response-PDU” принимающий базовый SNMPv3-блок направляет содержание этого PDU-блока прикладному SNMPv3-модулю, который сформировал запрос с идентификатором “request-id”, содержащимся в принятом ответном PDU-блоке.
PDU-блок “SetRequest-PDU” формируется прикладным SNMPv3-модулем и транслируется в его запросе.
После получения запроса “SetRequest-PDU” принимающий базовый SNMPv3-блок формирует ответное сообщение, содержащее PDU-блок “Response-PDU”, в котором присутствуют идентификатор ответа “request-id” и другие переменные параметры, как и в поступившем запросе “SetRequest-PDU”.

## Slide 87
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Сформированный PDU-блок “Response-PDU” размещается в SNMPv3-сообщении. И это сообщение направляется в адрес источника принятого запроса “SetRequest-PDU”.
PDU-блок “SNMPv2-Trap-PDU” формируется базовым программным SNMPv3-блоком, выступающим в роли агента, когда сложилась нештатная ситуация, и она транслируется в его запросе.
Адресат(ы), для которого(ых) транслируется сообщение-прерывание “SNMPv2-Trap-PDU”, определяется(ются) режимом функционирования конкретной реализации базового программного SNMPv3-блока.

## Slide 88
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
В этом сообщении-прерывании “SNMPv2-Trap-PDU” содержится перечень переменных, в котором первыми двумя параметрами являются “sysUpTime.0” и “snmpTrapOID.0”.
PDU-блок “InformRequest-PDU” формируется прикладным модулем базового программного SNMPv3-блока, выступающего в роли SNMPv3-менеджера, и транслируется в его запросе. Этот запрос используется тогда, когда SNMPv3-менеджер (его прикладной модуль) “желает” сообщить другому SNMPv3-менеджеру (его прикладному модулю) информацию, находящуюся в MIB-элементе “MIB view”, который является удаленным по отношению прикладного модуля-получателя.

## Slide 89
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Адресат(ы), для которого(ых) транслируется PDU-блок “InformRequest-PDU”, определяется(ются) запрашивающим прикладным модулем.
В этом PDU-блоке “InformRequest-PDU” содержится перечень переменных, в котором первыми двумя параметрами являются “sysUpTime.0” и “snmpTrapOID.0”.
Протокол транспортного уровня. Протокол обмена SNMPv3-сообщениями ориентирован только на нена­дежную службу доставки дейтаграмм (User Datagram Protocol — UDP), то есть каждое SNMPv3-сообщение полностью и независимо от другого сообщения размещается в поле полезной нагрузки одиночной дейтаграммы.

## Slide 90
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Каждый элемент сообщения преобразуется в последовательную форму (то есть кодируется в соответствии с требованиями стандарта ISO 8824 — ASN.1-код) для размещения в поле полезной нагрузки UDP-дейтаграммы.
Для организации ПИнО в интересах SNMPv3-протокола используются 161 и 162 UDP-порты. SNMPv3-агенты контролируют 161 UDP-порт, а SNMPv3-менеджеры — 162 UDP-порт.
При использовании этих транспортных портов должен обеспечиваться доступ SNMPv3-соощений длиной, по крайней мере, 484 октета. Там, где это возможно, базовые программные SNMPv3-блоки должны поддерживать SNMPv3-соощения еще большей длины.

## Slide 91
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
17.6. Структура и база управляющей информации
Управляющая информация рассматривается как совокупность управляемых объектов, размещаемых в виртуальном информационном хранилище, именуемом Базой данных для управляющей информации (Management Information Base — MIB). Совокупности связанных между собой MIB-объектов формируют MIB-модули. Эти модули записываются в специальном языке, который содержит элементы ASN.1-языка (OSI's Abstract Syntax Notation One — ASN.1-код, первая версия абстрактного алфавита для OSI-архитектуры). В SNMPv3-архитектуре используется вторая версия структуры управляющей информации (Structure of Management Information — SMIv2). SMIv2 определяет состав адаптированного подмножества данных управления и устанавливает совокупность связанных между собой административных параметров.

## Slide 92
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
SMI подразделяется на три группы макроопределений (или макросов):
описание модулей. Описание модулей используется при определении модулей. Для компактного отображения семантики информационных модулей используется расширенная версия ASN.1-кода (макроопределение “MODULE-IDENTITY”);
описание объектов. Описание объектов используется при определении объектов. Для компактного отображения синтаксиса и семантики управляемых объектов используется расширенная версия ASN.1-кода (макроопределение “OBJECT-TYPE”);

## Slide 93
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
описание управляющих операций/процедур. Это описание используется в тех случаях, когда необходимо определить не затребованные процедуры передачи управляющей информации. Для компактного отображения синтаксиса и семантики управляющих операций используется расширенная версия ASN.1-кода (макроопределение “NOTIFICATION-TYPE”).
Корневое дерево иерархии для данных сетевого управления. Высшим уровнем иерархии (рис.17.15) для данных сетевого управления является Международная организация по стандартизации (International Standards Organization — ISO), имеющая кодировку “1” ("iso" = 1).

## Slide 94
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Рис.17.15. Корневое дерево иерархии данных сетевого управления
ISO
  
  
  
(1)
ORG
directory
DOD
(3)
(6)
  
Internet
(1)
(1)
mgmt
(2)
  
experimental
(3)
private
(4)
security
snmpV2
(5)
(6)
  
mib-2
(1)
  
  
transmission
(10)
  
enterprises
(1)
  
snmpDomains
snmpModules
snmpProxys
(1)
(2)
(3)

## Slide 95
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Кодирование корневого дерева иерархии данных сетевого управления (the path to the root) имеет следующий вид:
org OBJECT IDENTIFIER ::= { iso 3 } -- "iso" = 1
dod OBJECT IDENTIFIER ::= { org 6 }
internet OBJECT IDENTIFIER ::= { dod 1 }
directory OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 1 }
mgmt OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2 }
mib-2 OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 }
transmission OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 10 }
experimental OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 3 }
private OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 4 }
enterprises OBJECT IDENTIFIER ::= { private 1 }
security OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 5 }
snmpV2 OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 6 }
-- transport domains (сетевые сегменты доставки данных сетевого управления)
snmpDomains OBJECT IDENTIFIER ::= { snmpV2 1 }
-- transport proxies (уполномоченные серверы доставки данных сетевого управления)
snmpProxys OBJECT IDENTIFIER ::= { snmpV2 2 }
-- module identities (свойства MIB-модулей данных сетевого управления)
snmpModules OBJECT IDENTIFIER ::= { snmpV2 3 } .

## Slide 96
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
“ExtUTCTime” — указатель даты/времени по Гринвичу. Этот указатель имеет две формата кодирования:
“YYMMDDHHMMZ” — двухсимвольная запись года используется для указания только 1900…1999г.г.;
“YYYYMMDDHHMMZ” — четырехсимвольная запись года используется для указания любого года.
В этих форматах используются следующие обозначения:
“YY” (“YYYY”) — две (четыре) цифры года;
“MM” — две цифры месяца (01…12);
“DD” — две цифры дня месяца (01…31);
“HH” — две цифры часа дня (00…23);
“MM” — две цифры минуты часа дня (00…59);
“Z” — символ Гринвича (ASCII-код).

## Slide 97
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Указатель даты/времени по Гринвичу представляет собой последовательность октетов (длиной 11/13 октетов).
Пример: “9502192015Z” и “199502192015Z” означают 20 часов 15 минут 19 февраля 1995 года. Года после 1999г. должны использовать только четырехсимвольную запись. Года 1900…1999г.г. могут использовать двухсимвольную или четырехсимвольную запись. (Замечание. Определение указателя “ExtUTCTime” не импортируется MIB-модулями.)

## Slide 98
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Описание модулей данных сетевого управления. Описание MIB-модулей (макроопределение или просто макрос) включает (“MODULE-IDENTITY MACRO ::=”) следующие элементы:
формат описания (“TYPE NOTATION ::=”) состоит из следующих компонентов:
дата/время (“ExtUTCTime”) последней перезагрузки (“LAST-UPDATED”);
наименование организации (“ORGANIZATION”) в текстовом формате;
контактная информация (“CONTACT-INFO”) в текстовом формате;
определение модуля данных сетевого управления (“DESCRIPTION”) в текстовом формате;
данные об изменениях модуля данных сетевого управления (“Revision­Part”);

## Slide 99
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
содержательная часть описания модуля данных сетевого управления (“VALUE NOTATION ::=”), включающая идентификатор этого модуля (“VALUE OBJECT IDENTIFIER”);
данные об изменениях модуля данных сетевого управления (“RevisionPart ::=”) могут содержать указатели прошедших изменений (“Revisions”) и дата/время (“ExtUTCTime”) этих изменений или отсутствовать (“empty”):
указатели прошедших изменений (“Revisions ::=”) может включать собственно прошедшее изменение (“Revision”) или корректировка предшествующих изменений (“Revisions Revision”):
прошедшее изменение (“Revision ::=”) включает:
  дата/время (“ExtUTCTime”) этого изменения;
  определение модуля данных сетевого управления в
  текстовом формате (“DESCRIPTION”);

## Slide 100
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
формат текста (“Text ::=”). Текст представляет собой последовательность символов пятизначного международного алфавита (International Alphabet 5 — IA5).
Описание объектов сетевого управления. Описание MIB-объектов сетевого управления (макроопределение) включает (“OBJECT-IDENTITY MACRO ::=”) следующие элементы:
формат описания (“TYPE NOTATION ::=”) состоит из следующих компонентов:

## Slide 101
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
статус объекта (“STATUS ::=”):
действующий (“current”);
опротестованный (“deprecated”);
вышедший из употребления (“obsolete”);
определение объекта сетевого управления (“DESCRIPTION”) в текстовом формате;
ссылки (“ReferPart ::=”):
ссылка (“REFERENCE”) в текстовом формате;
отсутствие ссылки (“empty”);
содержательная часть описания объекта сетевого управления (“VALUE NOTATION ::=”), включающая идентификатор этого MIB-объекта (“VALUE OBJECT IDENTIFIER”);

## Slide 102
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
формат текста (“Text ::=”). Текст представляет собой последовательность символов международного пятизначного алфавита (International Alphabet 5 — IA5).
Наименования объектов. Наименование (имя) MIB-объекта (“ObjectName ::=”) представляет собой идентификатор объекта (“OBJECT IDENTIFIER”).
Синтаксис объектов. Существует несколько типов синтаксиса объектов (“ObjectSyntax ::=”):
встраиваемые в ASN.1-кодовую последовательность (“SimpleSyntax ::=”):

## Slide 103
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
целочисленный (“INTEGER”). Диапазон “-2147483648… 2147483647” (допускается превышение этого диапазона значений);
последовательность октетов (“OCTET STRING”). Диапазон “0…65535” (допускается превышение этого диапазона значений);
идентификатор объекта (“OBJECT IDENTIFIER”);
определяемые прикладным SNMPv3-модулем (“ApplicationSyntax ::=”):
целочисленный 32-битовый (“Integer32”). Диапазон “-2147483648… 2147483647”;
сетевой (IP) адрес (“IpAddress”). Неявная последовательность из 4-х октетов (“[APPLICATION 0]”). Порядок передачи октетов определяется сетевой архитектурой;

## Slide 104
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
счетчик 32-битовый (“Counter32”). Диапазон “0…4294967295” (“[APPLICATION 1]”);
датчик 32-битовый (“Gauge32”). Диапазон “0…4294967295” (“[APPLICATION 2]”);
беззнаковый 32-битовый (“Unsigned32”). Диапазон “0…4294967295” (“[APPLICATION 2]”);
метки времени (“TimeTicks”). Диапазон “0…4294967295” (“[APPLICATION 3]”);
зашифрованный (“Opaque”). Неявная последовательность октетов (“[APPLICATION 4]”);
счетчик 64-битовый (“Counter64”). Диапазон “0…8446744073709551615” (“[APPLICATION 6]”).
(Замечание. Тип объектов “SEQUENCE” (последовательность), используемый в концептуальных таблицах и строках, в данном перечне не указан.)

## Slide 105
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Описание типа объектов. Описание (макроопределение или просто макрос) типов MIB-объектов включает (“OBJECT-TYPE MACRO ::=”) следующие элементы:
формат описания (“TYPE NOTATION ::=”) состоит из следующих компонентов:
синтаксис описания объекта (“Syntax ::=”);
описание элементов, связанных с этим типом объекта (“UnitsPart”) в текстовом формате. Этот компонент может отсутствовать (“empty”);
максимальный уровень доступа (“MAX-ACCESS”). Определяет вид разрешенного доступа (“Access ::=”);

## Slide 106
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
статус объекта (“STATUS ::=”):
действующий (“current”);
опротестованный (“deprecated”);
вышедший из употребления (“obsolete”);
определение типа объекта (“DESCRIPTION”) в текстовом формате;
ссылки (“ReferPart ::=”):
ссылка (“REFERENCE”) в текстовом формате;
отсутствие ссылки (“empty”);
определение индекса связи объекта с концептуальной записью (“IndexPart ::=”);
определение значения(ий) объекта “про умолчанию” (“DefValPart ::=”);

## Slide 107
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
содержательная часть описания объекта сетевого управления (“VALUE NOTATION ::=”), включающая наименование этого типа MIB-объекта (“VALUE ObjectName”);
формат текста (“Text ::=”). Текст представляет собой последовательность символов пятизначного международного алфавита (International Alphabet 5 — IA5).
Синтаксис описания типа объектов должен быть одним из следующих:
базовый тип (или его усовершенствованные версии);
текстуальная конструкция (или ее усовершенствованные версии);
псевдо-битовый тип (“BITS”).

## Slide 108
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Псевдо-битовая конструкция (“NamedBits ::=”) включает идентификатор конструкции
(“NamedBit ::=”), который представляет собой неотрицательный номер.
Вид доступа (“Access ::=”) может быть одним из следующих:
недоступен (“not-accessible”);
доступ только для управляющих SNMPv3-процедур/операций (“accessible-for-notify”);
только чтение (“read-only”);
чтение и запись (“read-write”);
чтение и формирование (“read-create”).

## Slide 109
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Индекс связи объекта с концептуальной записью (“IndexPart ::=”) состоит из следующих компонентов (но может отсутствовать “empty”):
определение типов индекса (“IndexTypes ::=”):
тип индекса (“IndexType ::=”):
“подразумеваемый” индекс (“IMPLIED”);
реальный индекс (“Index”);
собственно индекс (“Index ::=”). Представляет собой имя объекта (“ObjectName”), при этом синтаксис индекса определяется запрашиваемым типом объекта (“OBJECT-TYPE”);
указатель концептуальной строки (“Entry ::=”). Представляет собой имя объекта (“ObjectName”), при этом используется индекс, указанный в запрашиваемом типе объекта (“OBJECT-TYPE”).

## Slide 110
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Значение объекта по молчанию (“DefValPart ::=”) состоит из следующих компонентов (но может отсутствовать “empty”):
определение синтаксиса значения по умолчанию (“Defvalue ::=”):
должен быть аналогичным синтаксису (“ObjectSyntax”), указанному в запрашиваемом типе объекта (“OBJECT-TYPE”);
либо быть псевдо-битовой конструкцией (“BitsValue ::=”):
наименования конструкции (“BitsNames ::=”);
либо пустая последовательность (“empty”).
конкретное имя конструкции (“BitsName ::=”). Это имя представляет собой идентификатор конструкции (“identifier”);

## Slide 111
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Описание процедур/операций сетевого управления. Наименование (имя) SNMPv3-операции/процедуры (“NotificationName ::=”) представляет собой идентификатор объекта (“OBJECT IDENTIFIER”).
Описание SNMPv3-операции/процедуры (макроопределение) включает (“NOTIFICATION-TYPE MACRO ::=”) следующие элементы:
формат описания (“TYPE NOTATION ::=”) состоит из следующих компонентов:
объекты SNMPv3-операции/процедуры (“ObjectsPart ::=”);
описание элементов, связанных с этим типом объекта (“UnitsPart”) в текстовом формате. Этот компонент может отсутствовать (“empty”);

## Slide 112
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
максимальный уровень доступа (“MAX-ACCESS”). Определяет вид разрешенного доступа (“Access ::=”);
статус объекта (“STATUS ::=”):
действующий (“current”);
опротестованный (“deprecated”);
вышедший из употребления (“obsolete”);
определение типа объекта (“DESCRIPTION”) в текстовом формате;
ссылки (“ReferPart ::=”):
ссылка (“REFERENCE”) в текстовом формате;
отсутствие ссылки (“empty”);
содержательная часть описания SNMPv3-операции/процедуры (“VALUE NOTATION ::=”), включающая наименование этого типа процедуры (“VALUE NotificationName”);

## Slide 113
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
формат текста (“Text ::=”). Текст представляет собой последовательность символов пятизначного международного алфавита (International Alphabet 5 — IA5).
Объекты SNMPv3-операции/процедуры. Компонент “ObjectsPart ::=” состоит из следующих элементов (но может отсутствовать “empty”):
определение объектов (“Objects ::=”):
собственно объект (“Object ::=”). Представляет собой имя объекта (“ObjectName”), при этом синтаксис объекта определяется запрашиваемым типом SNMPv3-операции/процедуры (“NOTIFICATION-TYPE”).

## Slide 114
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Описание административных идентификаторов. Для административных идентификаторов используются нулевые значения:
zeroDotZero OBJECT-IDENTITY
STATUS current
DESCRIPTION
"A value used for null identifiers."
::= { 0 0 }
.

## Slide 115
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
17.7. Модули управляющей информации
Термин “информационный модуль” представляет собой модуль в ASN.1-формате, определяющий информацию, которая связана с сетевым управлением. Структура управляющей информации (SMIv2) описывает порядок использования адаптированного подмножества ASN.1-кода (1988г.) для определения информационного модуля. Более того, “для стандартных” модулей существуют дополнительные ограничения. Существует жесткое требование к информационным модулям, разработанным частными компаниями (фирмами), — строго придерживаться этих ограничений.

## Slide 116
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Обычно, существует три разновидности информационных модулей:
MIB-модули, содержащие описание внутренних связей между объектами управления, и обеспечивающие применение команд-запросов типа “OBJECT-TYPE” и “NOTIFICATION-TYPE”;
операторы согласования для MIB-модулей, которые обеспечивают применение команд-запросов типа “MODULE-COMPLIANCE” и “OBJECT-GROUP”;
операторы функциональности для SNMP-агентов, которые обеспечивают применение команд-запросов типа “AGENT-CAPABILITIES”.

## Slide 117
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Такая схема классификации не подразумевает жесткой систематики. Например, “стандартный” информационный модуль будет, как правило, включать описание объектов управления и оператор согласования. Таким же образом, информационные модули, разработанные частными компаниями (фирмами), могут включать описание объектов управления и оператор согласования. Естественно, что “стандартный” информационный модуль может не включать операторы функциональности.

## Slide 118
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Конструктивные особенности ASN.1-кода позволяют включать в информационные SMIv2-модули следующие компоненты: оператор “IMPORTS” (запрос внешней информации), описания параметров для идентификаторов объектов “OBJECT IDENTIFIER”, описания типов для последовательностей данных “SEQUENCE” (с ограничениями), ограничения на использование в SMIv2-модулях некоторых типов данных ASN.1-кода, а также элементы ASN.1-запросов/команд, указанные в данном стандарте и других
аналогичных документах.

## Slide 119
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Любые дополнительные ASN.1-запросы/команды не должны описываться в информационных SMIv2-модулях. Кроме этого, в информационных SMIv2-модулях не должны указываться SMIv1-запросы/команды. Наименования всех стандартных информационных SMIv2-модулей должны быть уникальны (но различным версиям одинаковых информационных модулей целесообразно давать одно и то же имя).

## Slide 120
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Корпоративным разработчикам информационных модулей рекомендуется присваивать такие имена своим модулям, которые бы не “конфликтовали” со стандартными модулями или модулями других частных компаний (организаций). При формировании информационного модуля можно не использовать ASN.1-конструкцию, в которой идентификатор объекта “OBJECT IDENTIFIER” размещается между наименованием модуля и ключевым словом “DEFINITIONS”.

## Slide 121
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
В SMIv2-стандарте имя ASN.1-модуля начинается с буквы в верхнем регистре и продолжается строкой, состоящей из букв, цифр или дефисов, за исключением случаев, когда строка не может заканчиваться дефисом, или когда в строке не могут использоваться два подряд идущих дефиса.
Все информационные модули начинаются точно с одного оператора обращения к процедуре в макроопределении “MODULE-IDENTITY”, который обеспечивает доступ к информации, а также к истории ревизий данных, позволяющие разделять версии данных в одном и том же информационном модуле. Такой оператор процедуры должен быть сразу обнаруживаемым после любого состояния запроса внешних данных (“IMPORT”).

## Slide 122
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Оператор обращения к процедуре в макроопределении. В рамках информационного модуля каждый оператор обращения к процедуре в макроопределении (macro invocation) имеет следующий вид:
<descriptor> <macro> <clauses> ::= <value> ,
где “<descriptor>” (определитель) соответствует идентификатору в ASN.1-коде, “<macro>” именует макроопределение, к которому происходит обращение, а “<clauses>” (субоператоры) и “<value>” зависят от определения в макроопределении.

## Slide 123
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Идентификатор в ASN.1-коде состоит из одного или большего числа букв или цифр, а первый символ идентификатора должен быть в нижнем регистре.
Для всех определителей, используемых в информационных модулях, существует следующее правило: определитель должен быть уникальным и мнемоническим и не должен превышать размер из 64 символов. (Замечание. Однако использование определителей длиной более 32 символов не рекомендуется.)
Набор определителей, представленный во всех стандартных информационных модулях, должен быть уникальным.

## Slide 124
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
И в заключении, по стандартному соглашению, если определитель указывает на объект, в котором оператор синтаксиса “SYNTAX”, в свою очередь, указывает на один из счетчиков “Counter32” или “Counter64”, то определитель такого объекта должен указывать максимальное количество.
Текстовые величины и последовательности. Некоторые субоператоры (clauses) в операторах обращения к процедуре в макроопределениях могут использовать последовательность символов в качестве текстовой величины (например, субоператор “DESCRIPTION”). Другие субоператоры представляют собой двоичные или шестнадцатеричные последовательности (в любом разряде, где допускается неотрицательное число).

## Slide 125
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Последовательность символов начинается и завершается символом “двойная кавычка” (“ ”), и состоит из произвольного числа (возможно и нулевого):
любых 7-битовых экранных ASCII-символов, за исключением “двойной кавычки” (“ ”);
символов табуляции;
символов “пробел” (“space”);
символов “конец строки” (“line terminator”), “\n” или “\r\n”.

## Slide 126
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Значение символьной последовательности интерпретируется в соответствии с ASCII-кодом.
Бинарная последовательность состоит из произвольного числа (возможно и нулевого) нулей и единиц, которая начинается с символа “одинарная кавычка” (“‘”), а заканчивается парой символов “'B” или “'b”. Число двоичных символов — кратно восьми.
Шестнадцатеричная последовательность состоит из четного числа (возможно нулевого) шестнадцатеричных чисел, которая начинается с символа “одинарная кавычка” (“‘”), а заканчивается парой символов “'H” или “'h”.

## Slide 127
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Цифры представлены с помощью символов, которые могут быть в верхнем или нижнем регистре.
(Замечание. Комментарии в ASN.1-коде не могут размещаться внутри любых этих типов последовательностей.)
Импортирование (“IMPORTing”) символов. Для указания/ссылки на внешний объект должна использоваться процедура “IMPORTS”, в которой указывается определитель и требуемый MIB-модуль, содержащий этот определитель. В этом определителе содержится имя запрашиваемого модуля в ASN.1-коде.

## Slide 128
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Необходимо отметить, что когда в информационных модулях, созданных частными организациями и компаниями (“enterprise-specific”), имеется ссылки на специфические символы (например, в определителе), то тогда имеется вероятность коллизий. По существу, если запрашиваются различные MIB-объекты с одинаковыми определителями, то тогда такая неоднозначность разрешается путем установки префикса (приставки) и символа “точка” (“.”) к имени информационного модуля, то есть: “module.descriptor”.
(Замечание. Все определители в рамках одного любого информационного модуля должны быть уникальными.)

## Slide 129
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Естественно, что такая рекомендация может быть использована при ссылке и на те MIB-объекты, даже когда не существует нештатных ситуаций при импортировании символов.
Если любой из типов поименованных объектов и макроопределений в ASN.1-коде, представленных в данном стандарте, и в частности: “Counter32”, “Counter64”, “Gauge32”, “Integer32”, “IpAddress”, “MODULE-IDENTITY”, “NOTIFICATION-TYPE”, “Opaque”, “OBJECT-TYPE”, “OBJECT-IDENTITY”, “TimeTicks” и “Unsigned32”, а также любые другие, представленные в стандартах RFC-2580 и RFC-2579, используются в информационных модулях, то тогда они должны импортироваться с использованием процедуры “IMPORTS”.

## Slide 130
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Однако следующие типы данных не должны запрашиваться с помощью процедуры “IMPORTS”:
поименованные типы данных в ASN.1-коде, в частности: “INTEGER”, “OCTET STRING”, “OBJECT IDENTIFIER”, “SEQUENCE” и “SEQUENCE OF”;
битовые конструкции (“BITS”).
Комментарии в ASN.1-коде. Информационные модули могут содержать ASN.1-комментарии. Однако, рекомендуется, чтобы все независимые определения размещались в рамках соответствующих субоператоров “DESCRIPTION”.

## Slide 131
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Комментарии в ASN.1-коде начинаются с пары смежных дефисов (“--”) и завершаются следующей парой смежных дефисов или знаком окончания строки, в зависимости использования первого символа. Комментарии завершающиеся парой смежных дефисов имеют смысл одиночного знака пробела.
Значения идентификаторов объектов. Значение идентификаторов объектов (“OBJECT IDENTIFIER”) представляет собой упорядоченная последовательность неотрицательных чисел. С точки зрения SMIv2-структуры каждое число в последовательности представляется как субидентификатор. Максимальное число субидентификаторов в значении идентификатора составляет “128”, а каждый субидентификатор может принимать максимальное значение, равное “232-1” (в десятичной форме “4294967295”).

## Slide 132
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Все значения идентификаторов объектов имеют, по крайней мере, два субидентификатора, в которых значение первого субидентификатора может принимать следующие “хорошо известные” названия:
Значение | Название
0 | ccitt
1 | iso
2 | joint-iso-ccitt .
(Замечание. Данная SMIv2-структура не распознает “новые хорошо известные имена”, например, ITU — новое название ССITT.)

## Slide 133
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Идентификаторы объектов используются в информационных модулях в двух случаях:
регистрация. Определение соответствующего объекта регистрируется как соответствующее значение идентификатора объекта и связанный с ним соответствующий определитель. После такой регистрации любые семантические изменения значения идентификатора объекта не допускаются, а этот идентификатор объекта не может использовать при любой другой регистрации объектов. Вместе с этим, определитель также не может быть изменен или не может использоваться при любой другой регистрации объектов. При регистрации объектов фиксируются следующие макроопределения: “OBJECT-TYPE”, “MODULE-IDENTITY”, “NOTIFICATION-TYPE”, “OBJECT-GROUP”, “OBJECT-IDENTITY”, “NOTIFICATION-GROUP”, “MODULE-COMPLIANCE” и “AGENT-CAPABILITIES”;

## Slide 134
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
назначение. Определитель может назначаться для соответствующего значения идентификатора объекта. В случае такого применения, любые семантические изменения в рамках значения идентификатора объекта не допускаются, а определитель, назначенный для соответствующего значения идентификатора объекта, соответственно, не может быть присвоен другому объекту. Однако одному и тому же значению идентификатора объекта может быть присвоено несколько определителей.

## Slide 135
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Далее приведены указанные варианты назначения нескольких определителей:
mib OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 } (RFC-1156)
mib-2 OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1 } (RFC-1213)
fredRouter OBJECT IDENTIFIER ::= { flintStones 1 1 }
barneySwitch OBJECT IDENTIFIER ::= { flintStones bedrock(2) 1 } .
Все представленные выше примеры являются допустимыми, а вот следующий — нет:
dinoHost OBJECT IDENTIFIER ::= { flintStones bedrock 2 } .

## Slide 136
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Определитель, который используется одновременно при процедурах регистрации и назначения, одновременно связан с одним и тем же значением идентификатора объекта и имеет одну и ту же семантику.
Ниже приводятся ключевые слова (фразы), которые не должны использоваться как определители или названия модулей:

## Slide 137
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
ABSENT ACCESS AGENT-CAPABILITIES ANY APPLICATION AUGMENTS BEGIN BIT BITS BOOLEAN BY CHOICE COMPONENT COMPONENTS CONTACT-INFO CREATION-REQUIRES Counter32 Counter64 DEFAULT DEFINED DEFINITIONS DEFVAL DESCRIPTION DISPLAY-HINT END ENUMERATED ENTERPRISE EXPLICIT EXPORTS EXTERNAL FALSE FROM GROUP Gauge32 IDENTIFIER IMPLICIT IMPLIED IMPORTS INCLUDES INDEX INTEGER Integer32 IpAddress LAST-UPDATED MANDATORY-GROUPS MAX MAX-ACCESS MIN MIN-ACCESS MINUS-INFINITY MODULE MODULE-COMPLIANCE MODULE-IDENTITY NOTIFICATION-GROUP NOTIFICATION-TYPE NOTIFICATIONS NULL OBJECT OBJECT-GROUP OBJECT-IDENTITY OBJECT-TYPE OBJECTS OCTET OF OPTIONAL ORGANIZATION Opaque PLUS-INFINITY PRESENT PRIVATE PRODUCT-RELEASE REAL REFERENCE REVISION SEQUENCE SET SIZE STATUS STRING SUPPORTS SYNTAX TAGS TEXTUAL-CONVENTION TRAP-TYPE TRUE TimeTicks UNITS UNIVERSAL Unsigned32 VARIABLES VARIATION WITH WRITE-SYNTAX .

## Slide 138
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
17.7. Иерархия имен
Корневой узел субдерева Internet-объектов, администрированием которого занимается IANA (Internet Assigned Numbers Authority) следующий (рис.17.15):
Internet OBJECT IDENTIFIER ::= { iso 3 6 1 } .
То есть, Internet-субдерево идентификаторов объектов начинается с префикса “1.3.6.1.”. Несколько нисходящих ветвей этого субдерева Internet-объектов используются для сетевого управления:

## Slide 139
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
mgmt OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2 }
experimental OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 3 }
private OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 4 }
enterprises OBJECT IDENTIFIER ::= { private 1 }
Однако SMIv2-структура не запрещает описание объектов и в других частях дерева Internet-объектов.
Субдерево “mgmt(2)” используется для идентификации “стандартных” объектов.

## Slide 140
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Субдерево “experimental(3)” используется
для идентификации Internet-объектов, разработанных рабочими IETF-группами по стандартизации. Если созданный рабочей IETF-группой информационный модуль переходит в “стандартный” информационный модуль, то тогда он преобразуется в категорию “стандарт” и перемещается в субдерево “mgmt(2)”.

## Slide 141
Лекция №17: Протокол сетевого управления SNMP третьей версии
Субдерево “private(4)” используется для идентификации Internet-объектов, представленных в одностороннем порядке. Субдерево “enterprises(1)” используется для частного/корпоративного сектора, и в отличие от других объектов используется в подсистемах Internet-провайдеров с целью регистрации различных версий их сетевых компонентов.