## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Раздел II: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТС ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
В главе 15 были затронуты некоторые аспекты организации DNS-системы (Domain Name System, RFC-1034, RFC-1035) при её взаимодействии с электронной почтовой службой в Internet-сети. В данной лекции представлено детальное рассмотрение DNS-системы и её структуры, которая используется прикладными Internet-службами и IP-узлами, а также протоколов и серверов, используемых в качестве средств её реализации.
Лекция №18: Система именования сегментов/областей

## Slide 3
Главная цель системы именования сегментов/областей — реализация способа именования информационных ресурсов таким образом, чтобы DNS-имена были приемлемы для различных IP-узлов, сетей, протоколов, интерсетей и административных организаций.
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
18.1. Обзор системы

## Slide 4
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
С точки зрения пользователя, DNS-имена весьма практичны как инструмент функционирования локального объекта, называемого DNS-клиент, который возвращает информацию (по запросу пользователя), связанную с тем или иным DNS-именем. Таким образом, пользователь может запросить IP-адрес сервера или информацию о почтовой системе, которые связанны с конкретным DNS-именем.

## Slide 5
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
С точки зрения DNS-клиента, база данных (БД), которая определяет пространство сегментов/областей (DNS-БД) распределена среди различных DNS-серверов. Различные части DNS-БД размещены в различных DNS-серверах, несмотря на то, что каждый блок конкретных данных будет резервироваться и, следовательно, размещаться в двух или более DNS-серверах. DNS-клиент имеет информационную связь, по крайней мере, с одним DNS-сервером. Когда от пользователя поступает запрос, DNS-клиент обрабатывает его и запрашивает известный DNS-сервер на предмет получения необходимых данных. В ответ, DNS-клиент либо получает затребованную информацию, либо указатель для обращения к другому DNS-серверу.

## Slide 6
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
DNS-серверы управляют двумя типами данных. К первому типу относятся данные, объединенные в определенные множества (группы), называемые «зонами». Каждая такая зона представляет собой полную БД для соответствующего «вырезанного» подмножества («субдерево») иерархической древовидной структуры пространства сегментов/областей. Такие данные называются авторизованными. DNS-сервер периодически проводит проверку того, что его зоны своевременно пополняются новыми данными, и если это не происходит, то тогда он запрашивает новую копию информации о зонах, которая извлекается из мастер-файлов, хранящихся локально или в других DNS-серверах.

## Slide 7
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Ко второму типу данных относятся данные, хранящиеся в СОП-модуле, которые были получены локальным DNS-клиентом. Эти данные могут быть не полными, но они позволяют ускорить процесс обновления данных, когда осуществляется повторное обращение к удаленным данным. Данные, хранящиеся в СОП-модуле, в конце концов, уничтожаются по истечении времени тайм-аута.
Такая функциональная структура изолирована от проблем, связанных с функционированием интерфейса пользователя, восстановлением системы после сбоев при функционировании программных модулей DNS-клиентов, пополнением и обновлением БД в DNS-серверах.

## Slide 8
Сервер может использоваться в DNS-системе в разных качествах, а именно, либо в качестве сервера с программным обеспечением, которое запрашивает и получает необходимую информацию от DNS-системы, либо в качестве DNS-серверов, которые отвечают на запросы, поступившие от других серверов, либо в каком-либо комбинированном (исходя из двух предшествующих качеств) качестве. В простейшем случае, и возможно наиболее типичном, конфигурация системы может быть такой, как это представлено на рис.18.1.
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
18.2. Общая конфигурация системы

## Slide 9
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Программа
пользователя
Запросы от пользователя
Ответы для пользователя
Запросы
Ответы
Локальный сервер
Удалённая
зона
Новые и дополнительные данные
Справочные данные
DNS-клиент
СОП-модуль
(память)
Удалённый
DNS-сервер
Рис.18.1. Простейший вариант конфигурации
DNS-системы (её части)

## Slide 10
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Программные модули пользователей взаимодействуют с DNS-системой через DNS-клиентов. Формат пользовательских запросов и ответов на них определяется прикладным программным обеспечением сервера и его операционной системой. Запросы пользователей, как правило, будут обращаться к операционной системе, а DNS-клиент со своим СОП-модулем будет частью операционной системы сервера. Менее производительные серверы могут использоваться для загрузки в них DNS-клиента в качестве подпрограммы, которая будет взаимодействовать с каждой программой, необходимой для его обслуживания. DNS-клиенты отвечают на запросы пользователей и в своих ответных сообщения они размещают информацию, которую они получили с помощью собственных запросов от удаленных DNS-серверов и из локальном СОП-модуле.

## Slide 11
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
В зависимости от собственной производительности, DNS-сервер может быть просто стандартной одиночной программой, загруженной в специализированную машину или процессом(ами) на большом вычислительном комплексе. На рис.18.2 представлен вариант простой конфигурации. В этом случае, первичный DNS-сервер получает информацию об одной или более зон путем прочтения мастер-файлов из своей локальной файловой системы, и отвечает на запросы (относительно этих зон) удаленных DNS-клиентов.

## Slide 12
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Мастер-
файлы
Запросы
Ответы
Локальный сервер
Удалённая
зона
DNS-сервер
Удалённый
DNS-клиент
Рис.18.2. Вариант простой конфигурации DNS-сервера

## Slide 13
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Одним из требований, предъявляемых к DNS-системе, является то, что все зоны должны обслуживаться с избыточностью путем задействования для этого более одного сервера. Конфигурация системы с использованием двух серверов представлена на рис.18.3.
В такой конфигурации (рис.18.3), DNS-сервер периодически формирует виртуальное соединение с удаленным DNS-сервером с целью копирования зональных данных и проверки того, что существующая копия не изменилась. Сообщения, передаваемые в период проверки, поступают на удаленный сервер в такой же форме, как и стандартные запросы, а также ответы на них, но сами последовательности сообщении немного различны.

## Slide 14
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Рис.18.3. Вариант конфигурации с двумя DNS-серверами
Мастер-
файлы
Запросы
Ответы
Локальный сервер
Удалённая
зона
DNS-сервер
Удалённый
DNS-клиент
Удалённый
DNS-сервер
Служебные запросы
Служебные ответы

## Slide 15
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Информационный поток, который обслуживает сервер, обеспечивающий таким образом все аспекты функционирования DNS-системы, представлен
на рис.18.4.
Распределенная БД (рис.18.4) содержит данные пространства сегментов/областей в интересах DNS-сервера и DNS-клиента. Содержание этой БД будет представлять собой, как правило, «смесь» авторизованных данных, пополняемых DNS-сервером путём периодических процедур обновления информации, и направляемых в СОП-модуль данных, которые поступают от предшествующих запросов DNS-клиента.

## Slide 16
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Локальный сервер
Удалённая
зона
Мастер-
файлы
Запросы
Ответы
DNS-сервер
Удалённый
DNS-клиент
Удалённый
DNS-сервер
Служебные запросы
Служебные ответы
Программа
пользователя
Запросы от пользователя
Ответы для пользователя
Запросы
Ответы
Новые и дополнительные данные
Справочные данные
DNS-клиент
Распределённая БД
Удалённый
DNS-сервер
Рис.18.4. Информационные потоки
(виды трафика) в DNS-системе

## Slide 17
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Информационные потоки могут быть организованы таким образом, чтобы группа серверов, функционирующих вместе, могла оптимизировать свою работу. Кроме этого, такая схема предоставляет отдельным группам серверов несколько меньшее число модулей кэш-памяти относительно всех обслуживаемых модулей кэш-памяти, исходя из того, что централизованные СОП-модули будут обладать большей эффективностью. В обоих случаях, функции DNS-клиентов разделены между функционально-усеченными DNS-клиентами, которые выступают в роли «передового авангарда» DNS-клиентов, размещенных в рекурсивном сервере, который, в свою очередь, размещается в одном или нескольких DNS-серверах, предназначенных для реализации таких функций (рис.18.5).

## Slide 18
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Запросы
Ответы
Локальные серверы
Удалённая
зона
Функционально-усечённый
DNS-клиент
Удалённый
DNS-сервер
Рекурсивный
сервер
Рекурсивные запросы
Функционально-усечённый
DNS-клиент
Центральный СОП-модуль
(память)
Ответы
Ответы
Рис.18.5. Распределение функций DNS-клиента

## Slide 19
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
18.3. Общие обязательные требования
DNS-система имеет несколько общих обязательных требований, связанных с функционированием нижних уровней Интернет-архитектуры, и тем самым являющихся фундаментальными. Несмотря на то, что в рамках одной частной подсистемы эти требования могут не соблюдаться, они должны соблюдаться при взаимодействии с другими подсистемами и серверами.
Наиболее предпочтительный синтаксис DNS-имен. DNS-стандарт определяет наиболее общие правила конструкции DNS-имен. Эта предпосылка означает, что имя любого существующего объекта может быть представлено как DNS-имя с небольшими изменениями.

## Slide 20
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Следующий синтаксис наиболее приемлем для большинства прикладных систем, связанных с DNS-системой (например, служба электронной почты, TELNET-протокол):
<domain> ::= <subdomain> | " "
<subdomain> ::= <label> | <subdomain> "." <label>
<label> ::= <letter> [ [ <ldh-str> ] <let-dig> ]
<ldh-str> ::= <let-dig-hyp> | <let-dig-hyp> <ldh-str>
<let-dig-hyp> ::= <let-dig> | "-"
<let-dig> ::= <letter> | <digit>,
где “<letter> ::=” — любая из 52 букв алфавита (26 в верхнем регистре — прописные, 26 в нижнем регистре — строчные); “<digit> ::= ” — любая из 10 цифр (0 … 9).

## Slide 21
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
(Замечание. Несмотря на то, что DNS-имена допускают применение букв в обоих регистрах, они не имеют смысла. То есть, два DNS-имени, имеющие одну и ту же орфографию, но разные регистры букв, будут восприниматься системой как идентичные.)
Любые маркеры должны соответствовать правилам, которые определены для имен серверов в сети ARPANET. Они должны начинаться с буквы, заканчиваться буквой или цифрой и иметь внутри последовательности только буквы, цифры и дефисы. Маркеры также имеют ограничения на размер (длину). Они должны иметь длину 63 символа или меньше. Например, следующие последовательности символов идентифицируют IP-узлы (серверы) в Internet: “A.ISI.EDU”, “XX.LCS.MIT.EDU”, “SRI-NIC.ARPA”.

## Slide 22
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Порядок передачи последовательности данных. Передача последовательности бит заголовка и данных осуществляется побайтно (по-октетно). На рис.18.6 представлена группа октетов, порядок передачи которых соответствует обычному порядку, принятому при чтении английского языка. На представленном примере (рис.18.6), октеты будут передаваться в порядке их нумерации.
0 7 | 8 15
1 | 2
3 | 4
5 | 6
Рис.18.6. Порядок передачи байт

## Slide 23
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Всякий раз, когда октет представляет собой число в бинарной форме, то крайний левый бит является старшим (наиболее значимым битом). Другими словами (рис.18.7), бит, который имеет №0, является наиболее значимым. В примере, на рис.18.7, закодировано десятичное число 170 (а727 + а626 + а525 + а424 + а323 + а222 + а121 + а020; а7=1; а6=0; а5=1; а4=0; а3=1; а2=0; а1=1; а0=0).
Порядок передачи бит | 0 . . . 7 |  |  |  |  |  |  | 
Коэффициенты полинома | a7=1 | a6=0 | а5=1 | а4=0 | а3=1 | а2=0 | а1=1 | а0=0
Значение байта | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Рис.18.7. Порядок передачи битов в байте

## Slide 24
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Такой же порядок следования бит относится и к многобайтовым числам, в которых крайний левый бит является старшим (наиболее значимым), и он всегда передается первым.
Строчные и прописные символы (буквенный регистр). Для всех элементов DNS-системы, входящих в состав официального стандарта, все процедуры сравнения последовательностей символов (например, маркеры, DNS-имена и т.п.) основаны на безрегистровом способе проверки. И сейчас, это правило остается в силе для всей DNS-системы без каких-либо исключений.

## Slide 25
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Когда данные поступают в DNS-систему, их оригинальная версия должна быть сразу сохранена. Однако, в некоторых ситуациях, это сделать не представляется возможным. Например, если две записи хранятся в БД, одна из которых на имя “x.y”, а другая на имя “X.Y”, то они, в сущности, хранятся в одном и том же месте БД, и, следовательно, только один вариант записи будет сохраняться. Основное правило гласит, что значение регистра может быть уничтожено только тогда, когда данные используются для определения их структуры в БД, а два DNS-имени являются идентичными, если они не отличаются между собой при использовании безрегистрового способа проверки.

## Slide 26
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Системные администраторы, которые вводят данные в DNS-БД, должны аккуратно представлять данные, обслуживаемые ими в интересах БД, функционирующей в независящем от буквенного регистра режиме, если сами информационные системы зависят от буквенного регистра. Система распределения данных в DNS-системе гарантирует, что последовательность и правильность записей будет сохраняться.

## Slide 27
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Ограничения размеров. Различные параметры и объекты DNS-системы имеют ограничения на собственные размеры (рис.18.8). Некоторые из них могут легко изменяться, а другие являются более фундаментальными и определяются состоянием системы.
Параметр/объект | Максимальный размер
Маркеры | 63 октета или меньше
DNS-имена | 255 октетов или меньше
TTL | Положительные значения 32-битовой величины
UDP-сообщения | 512 октетов или меньше
Рис.18.8. Ограничения размеров параметров и объектов DNS-системы

## Slide 28
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
18.4. DNS-имена и RR-записи
Определение пространства DNS-имен. Пространство имен сегментов/областей представляет собой древовидную структуру. Каждый узел и лист на дереве отображается в группу (подмножество) информационных ресурсов (которая может быть и пустой). DNS-система не делает различий между понятиями внутренних узлов и листьев, в данной лекции используется общий для этих понятий термин «узел».
На рис.18.9, в качестве примера, представлена часть пространства имен существующего сегмента.

## Slide 29
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
MIL
ARPA
EDU
DARPA
NOSC
BRL
SRI-NIC
IN-ADDR
ACC
UCI
MIT
ISI
UDEL
YALE
LCS
ACHILLES
A
XX
C
VAXA
VENERA
Mockapetris
Рис.18.9. Пример структурного дерева пространства имен

## Slide 30
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
В примере, представленном на рис.18.9, корневой сегмент имеет три прямых субсегмента (субсегменты-братья): “MIL”, “EDU” и “ARPA”. Сегмент “LCS.MIT.EDU” имеет только один прямой субсегмент “XX.LCS.MIT.EDU”. Все “листья” этого структурного дерева также являются сегментами.
Каждый узел имеет свой маркер, который имеет длину 0…63 октета. «Узлы-братья» не могут иметь один и тот же маркер, несмотря на то, что один и тот же маркер может использоваться для узлов, которые не являются “братьями”. Одно значение маркера является резервным, и это значение равно “0” (то есть, маркер нулевой длины), а сам маркер нулевой длины используется для обозначения корня древовидной структуры.

## Slide 31
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
DNS-имя узла представляет собой перечень (последовательность) маркеров, которые встречаются на пути от узла к корню древовидной структуры. По имеющейся договоренности, маркеры, которые формируют DNS-имя, пишутся или читаются слева на право, от наиболее частного (самый дальний (нижний) от корня) к наиболее общему (самый ближний (верхний) к корню).
Каждый маркер представлен как поле размером в один октет, за которым следуют еще несколько октетов. Так как каждое DNS-имя заканчивается пустым маркером корневого узла, DNS-имя заканчивается нулевым байтом. Два бита высшего порядка каждого октета должны быть нулевыми, а оставшиеся шесть бит ограничены максимальным размером маркера: 63 октета или меньше.

## Slide 32
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
В целях упрощения прикладных реализаций, общий размер DNS-имени (то есть, октеты маркера и октеты, определяющие размер маркера) ограничивается 255 октетами или меньшим числом октетов. Несмотря на то, что маркеры могут иметь любые значения из 8 бит в октетах, из которых формируется маркер, данный стандарт рекомендует строго придерживаться представленных в нем правил, определяющих синтаксис маркеров, который максимально согласован с существующими правилами синтаксиса. DNS-серверы и DNS-клиенты должны сравнивать маркеры в независящем от буквенного регистра режиме (то есть, “А=а”), исключая какие-либо аналогии с ASCII-кодом. Если используются неалфавитные коды, то тогда сравнение должно быть абсолютно точным.

## Slide 33
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Определение RR-записей. Все RR-записи имеют одинаковый формат, который представлен на рис.18.10.
Поля формата RR-записей (рис.18.10) имеют следующее назначение:
“NAME” — DNS-имя владельца записи, то есть имя сервера (IP-узла), которому принадлежит данная запись;
“TYPE” — два октета, содержащие один из кодов, который определяет тип записи;
“CLASS” — два октета, содержащие один из кодов, который определяет класс записи;

## Slide 34
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
0 15
DNS-имя (NAME)
ТИП (TYPE)
КЛАСС (CLASS)
“Время жизни” (TTL)
“Размер поля “RDATA” (RDLENGTH)
“Данные” (RDATA)
Рис.18.10. Формат RR-записей

## Slide 35
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“TTL” — 32 бита представляют собой целое число без знака, определяющее временной интервал, в течение которого данная запись может храниться в кэш-памяти перед тем как начнется следующая процедура обновления этой записи (данных в этой записи). Если это поле содержит нулевое значение, то это означает, что идет процесс обновления данных и они не могут быть занесены в кэш-память. Например, SOA-записи всегда распространяются с нулевым значением TTL, что означает запрет для их записи хранения в кэш-памяти. Нулевое значение может также использоваться для быстро изменяющихся данных;

## Slide 36
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“RDLENGTH” — 16-битовое целое положительное число, которое определяет размер поля “RDATA” в октетах;
“RDATA” — переменной длины последовательность октетов, которая представляет собой информационный ресурс (данные), за обновление которого отвечает его владелец. Формат данных в этом поле зависит от типа и класса записи.
Поле “TYPE” используется только в RR-записях. (Замечание. Эти типы записей являются подмножеством полей “QTYPE” в сообщениях-запросах.) Кодирование этого поля представлено на рис.18.11.

## Slide 37
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Обозначение типа записи | Значение параметра | С о д е р ж а н и е
A | 1 | IP-адрес сервера
NS | 2 | Авторизованный DNS-сервер
MD | 3 | Почтовый сервер – получатель (не используется)
MF | 4 | Почтовый сервер – отправитель (не используется)
CNAME | 5 | Каноническое имя
SOA | 6 | Начало зоны ответственности
MB | 7 | DNS-имя почтового сервера (экспериментальный)
MG | 8 | Почтовый сервер – участник почтовой группы (эксп.)
MR | 9 | Почтовый сервер с новым DNS-именем (эксп.)
NULL | 10 | Пустая запись (эксп.)
WKS | 11 | Название “хорошо известной” службы
PTR | 12 | Указатель на DNS-имя
HINFO | 13 | Информация о сервере (IP-узле)
MINFO | 14 | Информация о почтовом сервере (перечень почтовых адресов)
MX | 15 | Обмен почтовыми сообщениями (служба электронной почты)
TXT | 16 | Текстовое сообщение
Рис.18.11. Кодирование поля “TYPE”

## Slide 38
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Поле “QTYPE” является составным элементом сообщения-запроса в DNS-системе. Типы полей “QTYPE” включают в себя и подмножество полей “TYPE” в RR-записях, и поэтому их кодирование допустимо в полях “QTYPE”. На рис.18.12 представлены дополнительные коды для полей “QTYPE”.
Это поле присутствует только в формате RR-записей. Кодирование поля “CLASS” представлено на рис.18.13.
Поле “QCLASS” является составным элементом сообщения-запроса в DNS-системе. Типы полей “QCLASS” включают в себя и подмножество полей “CLASS” в RR-записях, и поэтому их кодирование допустимо в полях “QCLASS”. На рис.18.14 представлен дополнительный код для полей “QCLASS”.

## Slide 39
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Обозначение типа записи | Значение параметра | С о д е р ж а н и е
AXFR | 252 | Запрос доставки всей информации о зоне
MAILB | 253 | Запрос записей, связанных с конкретным почтовым сервером (MB, MG и MR)
MAILA | 254 | Запрос записей, связанных с конкретным пользователем почтовой службы (не используется)
 | 255 | Запрос всех RR-заисей
Рис.18.12. Кодирование поля “QTYPE”
Обозначение класса записи | Значение параметра | С о д е р ж а н и е
IN | 1 | Internet
CS | 2 | Класс сетей CSNET (не используется)
CH | 3 | Класс сетей CHAOS (хаотические сети)
HS | 4 | Стандарт “HESIOD”
Рис.18.13. Кодирование поля “CLASS”

## Slide 40
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Обозначение класса записи | Значение параметра | С о д е р ж а н и е
 | 255 | Запрос любого класса RR-записей
Рис.18.14. Кодирование поля “QCLASS”
Стандартные RR-записи. Следующие далее определения RR-записей будут, по крайней мере, использоваться во всех классах записей. В частности, записи NS, SOA, CNAME и PTR будут использоваться во всех классах и иметь один и тот же формат во всех классах. Поэтому их формат поля “RDATA” известен, и все DNS-имена в этом поле (причем во всех классах записей) могут подвергаться процедуре компрессии (сжатия).

## Slide 41
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
<domain-name> — DNS-имя в форме последовательностей маркеров, заканчивающихся маркером нулевой длины. <character-string> — представляет собой последовательность, состоящую из одиночного октета символов и некоторого количества символов, которые следуют за первым октетом. <character-string> — может трактоваться как бинарная последовательность, и может достигать длины 256 символов (включая октет “Длины последовательности”).

## Slide 42
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
На рис.18.15 представлен формат субполя “CMANE” (canonical name — каноническое наименование) в поле “RDATA”.
Субполе “CMANE” (рис.18.15) представляет собой DNS-имя (<domain-name>), которое определяет каноническое или первичное имя владельца записи. Имя владельца является его псевдонимом.
Записи “CMANE” не влекут за собой какие-либо дополнительные процедуры обработки, но DNS-серверы в определенных случаях могут повторно запрашивать каноническое имя (RFC-1034).

## Slide 43
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
CNAME
Рис.18.15. Формат субполя “CMANE” в поле “RDATA”
На рис.18.16 представлен формат субполя “HINFO” (host information — данные о IP-узле/сервере) в поле “RDATA” (RFC-1010).
CPU
OS
Рис.18.16. Формат субполя “HINFO” в поле “RDATA”

## Slide 44
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Субполе “HINFO” включает следующие элементы (рис.18.16):
“CPU” представляет собой символьную последовательность <character-string>, которая определяет тип процессора;
“OS” представляет собой символьную последовательность (<character-string>), которая определяет тип операционной системы.

## Slide 45
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Записи “HINFO” используются для получения общей информации о сервере. Их главное назначение — помощь протоколам (например, FTP-протокол) при обмене данными, так как информация о типе процессора или операционной системе может упростить взаимодействие компьютеров с одинаковыми процессорами или операционными системами за счет использования специализированных процедур информационного обмена.

## Slide 46
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
На рис.18.17 представлен формат субполя “MX” (mail exchange — обмен почтовыми сообщениями) в поле “RDATA” (RFC-974).
Субполе “MX” включает следующие элементы (рис.18.17):
PREFERENCE
EXCHANGE
Рис.18.17. Формат субполя “MX” в поле “RDATA”

## Slide 47
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“PREFERENCE” — представляет собой 16-битовое целое число, которое определяет приоритет данной RR-записи по отношению к другим записям, принадлежащим одному и тому же владельцу. Наименьшие величины более приоритетные;
“EXCHANGE” — представляет собой DNS-имя (<domain-name>), идентифицирующее сервер, который предназначен для ведения почтового обмена от имени владельца.

## Slide 48
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Записи “MX” влекут за собой дополнительную процедуру обработки, которая означает поиск RR-записей типа “А”. Данная обработка возлагается на сервер, имя которого указано в субполе “EXCHANGE”.
На рис.18.18 представлен формат субполя “NS” (name server — DNS-сервер) в поле “RDATA”. “NSDNAME” (рис.18.18) представляет собой DNS-имя (<domain-name>), идентифицирующее DNS-сервер, который должен быть авторизован для определенного класса данных и сегмента/области.

## Slide 49
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
NSDNAME
Рис.18.18. Формат субполя “NS” в поле “RDATA”
Записи “NS” влекут за собой две дополнительные процедуры обработки, первая из которых связана с поиском RR-записей типа “А”, содержащих указанное DNS-имя, а вторая связана с целенаправленным поиском (с использованием указателя направления) зоны, в которой эти RR-записи типа “А” представлены в форме добавочных (“glue”) данных.

## Slide 50
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Записи “NS” однозначно устанавливают, что названный сервер должен предназначаться для охвата зоны, начинающейся с имени (определенного класса) владельца зоны.
На рис.18.19 представлен формат субполя “PTR” (pointer — указатель на DNS-имя) в поле “RDATA”. “PTRDNAME” (рис.18.19) представляет собой DNS-имя (<domain-name>), которое указывает на определенное место в пространстве имен сегмента/области.

## Slide 51
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
PTRDNAME
Рис.18.19. Формат субполя “PTR” в поле “RDATA”
Записи “PTR” не влекут за собой каких-либо дополнительных процедур обработки. Они используются в специальных сегментах/областях для указания некоторого другого места в пространстве имен сегмента/области. Эти записи представляют собой обычные данные и не подразумевают проведение какой-либо специальной процедуры обработки, подобно той, которая связана с “CNAME” и определяет псевдонимы.

## Slide 52
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
На рис.18.20 представлен формат субполя “SOA” (the start of a zone of authority — начало зоны ответственности) в поле “RDATA”. Субполе “SOA” включает следующие элементы (рис.18.20):
“MNAME” представляет собой DNS-имя (<domain-name>) DNS-сервера, который был оригинальным или первичным источником данных для этой зоны;
“RNAME” представляет собой DNS-имя (<domain-name>), которое определяет почтовый сервер (почтовый адрес) лица, которое отвечает за эту зону;

## Slide 53
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
MNAME
RNAME
SERIAL
REFRESH
RETRY
EXPIRE
MINIMUM
Рис.18.20. Формат субполя “SOA” в поле “RDATA”

## Slide 54
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“SERIAL” представляет собой 32-битовое число без знака, которое определяет номер версии оригинальной копии зоны. При каких-либо зональных процедурах информационного обмена значение этого числа сохраняется. Это число преобразуется в десятичное и при его сравнении должна использоваться простая арифметическая процедура;
“REFRESH” представляет собой 32-битовый временной интервал, не позднее которого зональная БД должна быть обновлена;
“RETRY” представляет собой 32-битовый временной интервал, который должен пройти, прежде чем провести новую попытку обновления данных, если предшествующая попытка закончилась неудачно (аналог “тайм-аута”);

## Slide 55
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“EXPIRE” представляет собой 32-битовый временной интервал, устанавливающий верхний предел, который должен пройти перед тем, как зона потеряет ранг “авторизованной зоны”;
“MINIMUM” представляет собой 32-битовое число без знака, определяющее минимальное значение в поле “TTL”, которое должно быть направлено вместе с любой RR-записью из этой зоны.
Записи “SOA” не влекут за собой каких-либо дополнительных процедур обработки. Все временные параметры измеряются в секундах.

## Slide 56
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Большинство из этих полей имеют отношение только к процедурам обслуживания DNS-сервера. Однако, элемент “MINIMUM” используется во всех процедурах запроса, в ответ на которые передаются зональные RR-записи. Всякий раз, когда RR-запись передается в качестве ответа на запрос, поле “TTL” имеет следующие значения: максимальное значение извлекается из RR-записи, а минимальное значение — из субполя “SOA” (“MINIMUM”). Таким образом, значение “MINIMUM” из субполя “SOA” определяет нижнюю границу “TTL” для RR-записей в зоне.

## Slide 57
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
На рис.18.21 представлен формат субполя “TXT” (text) в поле “RDATA”.
“TXT-DATA” (рис.18.21) представляет собой одну или более <character-string>-последовательностей.
Записи “TXT-DATA” используются для размещения в них какого-либо описания в текстовой форме. Семантика текста зависит от сегмента/области, в которой он создан.
TXT-DATA
Рис.18.21. Формат субполя “TXT” в поле “RDATA”

## Slide 58
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Специальные RR-записи для Internet-сети. На рис.18.22 представлен формат поля “RDATA”. “ADDRESS” (рис.18.22) представляет собой 32-битовый IPv4-адрес. IP-узлы, которые имеют несколько IP-адресов, будут иметь несколько RR-записей типа “А”.
Записи “A” не влекут за собой каких-либо дополнительных процедур обработки. Поле “RDATA” RR-записи типа “А” в мастер-файле представляет собой IP-адрес Internet в форме четырех десятизначных чисел, разделенных точками, без каких-либо пробелов (например, “10.2.0.52” или “192.0.5.6”).

## Slide 59
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
ADDRESS
Рис.18.22. Формат поля “RDATA” для Internet
На рис.18.23 представлен Формат субполя “WKS” (well know services — хорошо известные службы) в поле “RDATA”.
Субполе “WKS” включает следующие элементы (рис.18.23):
“ADDRESS” представляет собой 32-битовый IPv4-адрес;
“PROTOCOL” представляет собой 8-битовый номер IP-протокола;
<BIT MAP> представляет собой поле переменной длины, в котором размещаются данные в двоичной форме. Длина этих данных должна быть кратна 8 битам.

## Slide 60
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Рис.18.23. Формат субполя “WKS” в поле “RDATA”
для Internet
ADDRESS | 
PROTOCOL | 
<BIT MAP> | 

## Slide 61
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Запись “WKS” используется для определения так называемых хорошо известных прикладных служб, которые определяются с помощью соответствующего протокола и соответствующего IP-адреса в Internet. Поле “PROTOCOL” определяет номер IP-протокола (его версию), поле <BIT MAP> кодируется в соответствии с правилами, представленными в RFC-1010.

## Slide 62
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Предназначение записей “WKS” заключается в том, чтобы обеспечить доступность информации в серверах, применяющих ТСР- и UDP-протоколы. Если сервер применяет и ТСР-, и UDP-протоколы, или имеет несколько IP-адресов в Internet, то тогда используется несколько записей “WKS”.
Эти записи не влекут за собой каких-либо дополнительных процедур обработки. В мастер-файлах номера портов и протоколов представлены либо в мнемоническом формате, либо в формате десятичных чисел.

## Slide 63
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
18.5. Логическая характеристика DNS-протокола
Все виртуальные соединения в рамках DNS-протокола сопровождаются передачей, приёмом и обработкой DNS-сообщений, формат которых представлен на рис.18.24.
В зависимости от типа DNS-сообщения (рис.18.24) некоторые поля в нем могут быть пустыми, за исключением заголовка — последний присутствует всегда. Собственно говоря, именно заголовок определяет, какие поля DNS-сообщения будут в нем представлены, и сам тип сообщения — запрос или ответ (стандартный или специализированный запрос и т.п.).

## Slide 64
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Поля сообщения | Содержание полей
Header (заголовок) | Определяет тип DNS-сообщения
Question (вопрос) | Вопрос DNS-серверу
Answer (ответ) | RR-записи, отвечающие на поставленный вопрос
Authority (авторизация) | RR-записи, указывающие на авторизованный сервер
Additional (дополнение) | RR-записи, содержащие дополнительную информацию
Рис.18.24. Формат DNS-сообщения

## Slide 65
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Имена, содержащиеся в полях после заголовка, указывают на свое предыдущее использование в стандартных запросах. Поле “Question” состоит из субполей, которые определяют сущность вопроса, направленного на DNS-сервер. К этим субполям относятся: “запрашиваемый тип записи” (QTYPE), “запрашиваемый класс записи” (QCLASS) и запрашиваемое DNS-имя (QNAME). Последние три поля имеют одинаковый формат и могут быть пустыми (без RR-записей). Поле “Answer” содержит записи, которые являются ответом на отправленный запрос. Поле “Authority” содержит записи, которые указывают направление на авторизованный DNS-сервер. Поле “Additional” содержит записи, которые связаны с запросом, но не являются прямыми ответами на вопрос.

## Slide 66
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
На рис.18.25 представлен формат заголовка DNS-сообщения. Субполя заголовка имеют следующее предназначение:
0 15 |  |  |  |  |  |  | 
ID (идентификатор) |  |  |  |  |  |  | 
QR | OPCODE | AA | TC | RD | RA | Z | RCODE
QDCOUNT |  |  |  |  |  |  | 
ANCOUNT |  |  |  |  |  |  | 
NSCOUNT |  |  |  |  |  |  | 
ARCOUNT |  |  |  |  |  |  | 
Рис.18.25. Формат заголовка (поле “Header”)
DNS-сообщения

## Slide 67
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“ID” (Identifier) — 16-битовый идентификатор, устанавливаемый программным модулем, который сформировал данный тип запроса. Этот идентификатор копируется в соответствующее ответное DNS-сообщение и может быть использован запрашиваемой стороной для сравнения ответов на невыполненные запросы;
“QR” (Query/Response) — однобитовое субполе, которое определяет тип DNS-сообщения: “0“ — запрос; “1” — ответ;
“OPCODE” (Option Code) — 4-битовое субполе, которое определяет тип запроса в данном DNS-сообщении. Это значение устанавливается отправителем запроса и копируется в ответном сообщении. Кодирование этого субполя следующее:

## Slide 68
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“0” — стандартный запрос (QUERY);
“1” — встречный запрос (IQUERY);
“2” — запрос состояния сервера (STATUS);
“3…15” — зарезервировано для дальнейшего применения;
“АА” (Authoritative Answer) — однобитовое субполе, которое используется только в ответных сообщениях (устанавливается в “1”) и определяет, что отвечающий DNS-сервер является авторизованным для DNS-имени, указанного в поле “Question”. (Замечание. Содержание поля “Answer” может включать несколько DNS-имен владельца записи, так как он может иметь несколько псевдонимов. Бит “АА” указывает на имя, которое будет сравниваться с именем, указанным в запросе, или на первое имя владельца записи в поле “Answer”.);

## Slide 69
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“TC” (TrunCation) — однобитовое субполе, которое определяет, что DNS-сообщение было сокращено (“урезано”) вследствие того, что длина сообщения превышает максимально разрешенный размер, установленный для передачи;
“RD” (Recursion Desired) — однобитовое субполе, которое указывает на наличие запроса в режиме рекурсии (рекурсивный режим обслуживания). Этот бит может быть установлен в “1” в запросах и копируется в ответных сообщениях. Если бит “RD” установлен, то он предписывает DNS-серверу обслуживать запрос рекурсивно. Рекурсивный режим обслуживания является не основным (дополнительным) режимом;

## Slide 70
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“RA” (Recursion Available) — однобитовое субполе, которое указывает на возможность рекурсивного режима обслуживания со стороны DNS-сервера, если этот бит установлен в “1”. Этот бит может копироваться, а может и не копироваться в ответах;
“Z” — это субполе зарезервировано для будущего использования. Оно всегда должно быть заполнено нулями (и в запросах, и в ответах);
“RCODE” (Response Code) — 4-битовое поле, которое является частью ответных DNS-сообщений. Кодирование этого субполя следующее:

## Slide 71
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“0” — отсутствие ошибок;
“1” — ошибка в формате сообщения. DNS-сервер не способен распознать запрос;
“2” — DNS-сервер неисправен. Он не смог обработать поступивший запрос вследствие собственных внутренних причин;
“3” — ошибочное DNS-имя. Имеет отношение только к ответам авторизованных DNS-серверов. DNS-имя, представленное в запросе, не существует;

## Slide 72
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“4” — не обслуживается. DNS-сервер не обслуживает (не обрабатывает) такой тип запросов;
“5” — отказ. DNS-сервер отказался от обработки запроса (проведения специфической процедуры) по соображениям безопасности. Например, DNS-сервер не желает обеспечивать информацией соответствующую запрашивающую сторону или не желает проводить соответствующую обработку с поступившими данными (например, при внутри зональном информационном обмене);
“6…15” — зарезервировано для дальнейшего применения;

## Slide 73
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“QDCOUNT” — 16-битовое число без знака, которое определяет объем данных в поле “Question”;
“ANCOUNT” — 16-битовое число без знака, которое определяет число RR-записей в поле “Answer”;
“NSCOUNT” — 16-битовое число без знака, которое определяет число RR-записей об авторизованном DNS-сервере в поле “Authority”;
“ARCOUNT” — 16-битовое число без знака, которое определяет число RR-записей в поле “Additional”.

## Slide 74
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Поле “Question” DNS-сообщения используется для доставки “вопроса” в большинстве сообщений-запросов, то есть для доставки параметров, которые определяют существо вопроса. Субполе “QDCOUNT” определяет число записей в поле “Question” (как правило, одна), каждая из которых имеет формат, представленный на рис.18.26.
0 15 | 
LENGTH | 
QNAME | 
QTYPE | 
QCLASS | 
Рис.18.26. Формат поля “Question” DNS-сообщения

## Slide 75
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Субполя в поле “Question” имеют следующее предназначение:
“QNAME” — DNS-имя, представленное в форме последовательности маркеров, где каждый маркер состоит из одиночного октета (“Length”), указывающего на размер маркера в октетах, и октетов, которые содержат сам маркер. DNS-имя заканчивается нулевым октетом, что означает нулевой маркер корневого узла. (Замечание. Это поле может содержать нечетное число октетов, однако, процедура дополнения не используется.);
“QTYPE” — двухоктетный код, который определяет тип запроса. Величины в этом поле включают все коды, которые допустимы для поля “TYPE” в RR-записях;
“QCLASS” — двухоктетный код, который определяет класс запроса. Например, значение “IN” в этом поле указывает на Internet.

## Slide 76
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Поля “Answer”, “Authority” и “Additional” DNS-сообщения имеют одинаковый формат (рис.18.27), а вот их размеры определяются соответствующими субполями “ANCOUNT”, “NSCOUNT” и “ARCOUNT” заголовка DNS-сообщения.
0 15
NAME
TYPE
CLASS
TTL
RDLENGTH
RDATA
Рис.18.27. Формат полей “Answer”, “Authority” и “Additional” DNS-сообщения

## Slide 77
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Субполя в полях “Answer”, “Authority” и “Additional” имеют следующее предназначение:
“NAME” — DNS-имя того, кому принадлежит эта запись;
“TYPE” — двухоктетное субполе, в котором размещается один из кодов, определяющих тип RR-записи. Это поле определяет сущность данных, размещенных в субполе “RDATA”;
“CLASS” — двухоктетное субполе, которое определяет класс данных, размещенных в субполе “RDATA”;
“RDLENGTH” — 16-битовое число без знака, которое определяет размер субполя “RDATA” в октетах;

## Slide 78
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
“TTL” — 32-битовое число без знака (секунды), определяющее временной интервал, в течение которого RR-запись может храниться в кэш-памяти до того как она будет уничтожена. Нулевое значение в этом субполе означает то, что данная запись может быть использована только в течение процедуры информационного обмена, а ее хранение в кэш-памяти не целесообразно;
“RDATA” — различной длины последовательность октетов, которая отражает информационный ресурс. Формат этой информации может быть различным и зависит от типа и класса записи. Например, если тип записи “А”, а класс записи “IN”, то тогда поле “RDATA” содержит 4-октетный IP-адрес в Internet.

## Slide 79
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Сжатие (компрессия) DNS-сообщений. С целью уменьшения размера DNS-сообщения, в DNS-системе используется процедура компрессии, которая исключает повторение DNS-имен в сообщении. В этой процедуре полное DNS-имя или перечень маркеров в конце DNS-имени заменяются указателем (“pointer”) на прежнее местонахождение такого же DNS-имени. Формат указателя представлен на рис.18.28.
0 15 |  | 
1 | 1 | OFFSET (смещение)
Рис.18.28. Формат указателя в DNS-сообщении

## Slide 80
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Первые два бита указателя устанавливаются в “1”. Они позволяют отличать указатель от маркера, так как маркер должен начинаться с двух первых нулевых битов, потому что маркеры ограничены 63-октетным размером или меньшим. (Значения первых двух битов — “10” и “01” — зарезервированы для будущего использования.) Поле “OFFSET” (смещение) указателя определяет смещение от начала сообщения (то есть первый октет субполя “ID” в заголовке (“Header”) сообщения). Если поле “OFFSET” содержит нулевое значение, то тогда первый октет субполя “ID” в заголовке является первым в сообщении.

## Slide 81
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Процедура компрессии позволяет представить DNS-имя в сообщении в одной из следующих форм:
как последовательность маркеров, заканчивающуюся нулевым октетом;
в форме указателя;
как последовательность маркеров, заканчивающуюся указателем.
Прикладные программные DNS-модули могут не использовать указатели в сообщениях, которые они формируют, несмотря на то, что их применение значительно снижает размер транспортного блока, а
могут и использовать процедуру компрессии. Однако, все программные модули должны “понимать” поступающие
на обработку сообщения, содержащие указатели.

## Slide 82
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
18.6. Мастер-файлы
Мастер-файлы представляют собой текстовые файлы, которые содержат RR-записи в текстовой форме. Так как содержание зоны может быть представлено в форме перечня RR-записей, мастер-файл очень часто используется для определения зоны, хотя он может быть использован для перечня компонентов, хранящихся в кэш-памяти.

## Slide 83
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Формат таких файлов представляет собой последовательность записей (строк). Эти записи являются преимущественно линейно-ориентированными (строчная форма), хотя для продолжения перечня элементов, выходящих за линейную границу, могут быть использованы обычные круглые скобки. Более того, текстовые константы могут включать символ “CRLF” (“перевод каретки — новая строка”), то есть внутри текста. Любая комбинация символов “табуляция” и “пробел” выступает в роли разделителя между элементами, которые входят в состав записи. В конце любой строки (линии) мастер-файла может размещаться комментарий. Комментарий начинается после разделительного символа “;” (точка с запятой).

## Slide 84
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Далее приводится пример записи в мастер-файле:
<blank> [<comment>]
$ORIGIN <domain-name> [<comment>]
$INCLUDE <file-name> [<domain-name>] [<comment>]
<domain-name> <rr> [<comment>]
<blank> <rr> [<comment>].
Пустые строки (<blank>), с комментариями или без, допускаются в любых местах мастер-файла.

## Slide 85
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
В мастер-файлах различают две управляющие строки:
“$ORIGIN” (источник) следует перед DNS-именем, и переустанавливает все DNS-имена соответствующих владельцев в одно имя установленного владельца;
“$INCLUDE” (вставка) вставляет файл с именем в текущий файл, и может, дополнительно, определять DNS-имя установленного владельца для включенного файла. Эта строка также может иметь комментарий. (Замечание. Строка “$INCLUDE” никогда не изменяет соответствующий источник “родительского файла”, не обращая внимания на изменения, которые делает соответствующий источник внутри включенного файла.)

## Slide 86
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
Последние две строки представляют собой RR-записи. Если строка для RR-записи начинается с пустой строки, то тогда RR-запись принадлежит последнему установленному владельцу. Если же строка для RR-записи начинается с <domain-name> (с DNS-имени), то тогда имя владельца переустановлено.
Содержание записи <rr> может иметь одну из следующих форм:
[<TTL>] [<class>] <type> <RDATA>
[<class>] [<TTL>] <type> <RDATA> .

## Slide 87
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
RR-запись начинается с дополнительного поля “TTL” и поля “CLASS”, за которыми следует поле “TYPE” и поле “RDATA”, которое соответствует типу и классу записи. Поля “CLASS” и “TYPE” используют стандартную мнемонику, поле “TTL” представляет собой целое десятичное число. Пропущенные значения в полях “CLASS” и “TTL” по умолчанию заполняются последними установленными в явном виде величинами.

## Slide 88
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
18.7. Используемые протоколы транспортного уровня
DNS-система предполагает, что DNS-сообщения будут передаваться в форме дейтаграмм (без установления соединения) или в форме последовательности байтов с использованием виртуального соединения (с установлением соединения). Несмотря на то, что виртуальные соединения могут использоваться в интересах любого аспекта функционирования DNS-системы, дейтаграммы являются наиболее предпочтительными при передаче запросов, так как они имеют более короткий заголовок и лучшие функциональные свойства. Внутризональный информационный обмен должен использовать виртуальные соединения, так как они обеспечивают надежную доставку сообщений.

## Slide 89
Лекция №18: Система именования сегментов/областей
В Internet для DNS-системы стандартом определены два порта:
ТСР-порт (RFC-793) — 53;
UDP-порт (RFC-786) — 53.