## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Раздел II: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТС ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Система сетевого времени (или синхронизации) в Интернет-сети определяется протоколом сетевого времени (Network Time Protocol Version 4 — NTPv4), который широко используется для синхронизации системных часов среди множества распределённых серверов времени и клиентов. Он определяет базовую архитектуру, логическую и процедурную характеристики (протокол, как конечный автомат), структуры данных и алгоритмы функционирования.

## Slide 3
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
NTPv4-протокол вводит новые функциональные свойства в третью версию NTP-протокола (RFC-1305) и расширяется сам за счёт поглощения функциональных свойств простого протокола сетевого времени (Simple Network Time Protocol, Version 4 — SNTPv4-протокол, RFC-4330). Данный стандарт заменяет предшествующие стандарты RFC-1305 и RFC-4330. Для NTP-протокола был утвержден транспортный порт (UDP/TCP) под номером “123”. IANA назначила для NTP-протокола два IP-адреса: “224.0.1.1” для IPv4-адресации и “:101” окончание для IPv6-адресации.

## Slide 4
19.1. Структурная модель системы сетевого времени в Internet-сети
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Модель NTP-подсети синхронизации представляет собой множество первичных эталонных источников, синхрони­зируемых по радио- и проводным каналам от национальных стандартов, например, через магистральные шлюзы, соединено с общедоступными ресурсами и функционирует, как первичные серверы времени (рис.19.1). Главной целью NTP-протокола является доставка данных для временнóй синхронизации от одних серверов времени к другим серверам времени через Интернет-сеть и частные корпоративные сети, а также сверка времени между серверами.

## Slide 5
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Национальные стандарты времени/частоты
Первичный
NTP-сервер
Вторичный
NTP-сервер
Резервный
NTP-сервер
К Internet-пользователям
Магистральные радио- и проводные линии связи
Internet-каналы взаимодействия первичных
NTP-серверов
Internet-каналы взаимодействия
первичных и вторичных
NTP-серверов
Internet-каналы взаимодействия вторичных NTP-серверов
Internet
К Internet-пользователям
Рис.19.1. Иерархия, структура и топология системы сетевого
времени на основе NTP-протокола

## Slide 6
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Точно настроенные алгоритмы (процедуры) снижают вероятность ошибок вследствие сбоев программно-аппаратных комплексов или нештатных ситуаций при передаче протокольных данных. Программные модули серверов и клиентов настраиваются так, чтобы поток значений параметров был направлен в сторону клиентов от первичных серверов времени, расположенных в корневых узлах подсети, через вторичные серверы времени.

## Slide 7
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
В данном NTP-протоколе вводится определение расширенной NTP-метки времени, что позволяет использовать удвоенные числа с плавающей запятой во всех без исключения прикладных реализациях протокола. А это в свою очередь, повышает точность времени, которая составляет менее одной наносекунды, а точность частоты — менее одной наносекунды за секунду. Новый стандарт имеет несколько дополнительных преимуществ, среди которых новый алгоритм обслуживания часов, который более чувствителен флуктуациям
частоты в аппаратных системных часах.

## Slide 8
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Типовые первичные серверы времени построены на современных вычислительных средствах, обеспечивающих точность в пределах нескольких десятков микросекунд. Типовые вторичные серверы времени и клиенты в составе высокоскоростных ЛВС обеспечивают точность в пределах нескольких сотен микросекунд при интервалах опроса до 1024 секунд (это была максимальная точность для NTPv3-протокола). А при интервалах опроса до 36 часов NTPv4-серверы и клиенты обеспечивают точность в пределах нескольких десятков миллисекунд.

## Slide 9
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
19.2. Режимы функционирования
Реальный программный NTP-модуль функционирует как первичный сервер, вторичный сервер или клиентский модуль. Первичный сервер синхронизируется от эталонных часов, которые напрямую синхронизируются от глобальных UTC-систем времени (например, GPS, Galileo и т.п.). Клиентский NTP-модуль синхронизируется от одного или более вышележащих серверов, но не синхронизируется от зависимых клиентов.

## Slide 10
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Вторичные серверы связаны с одним или несколькими вышележащими серверами и одним
или несколькими нижележащими серверами или клиентами. С целью поддержания стабильности в больших NTP-подсетях синхронизации, целесообразно, чтобы вторичные серверы полностью соответствовали данному NTPv4-протоколу. Допускается использование альтернативных алгоритмов, однако, их выходные параметры должны быть идентичны тем, которые имеют алгоритмы, представленные в данном стандарте.

## Slide 11
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
19.3. Разновидности функционирования протокола
Существует три разновидности функционирования NTPv4-протокола (рис.19.2):
Режимы функционирования | Кодирование режима | Режим обработки пакетов
Симметричный активный | 1 | 1 или 2
Симметричный пассивный | 2 | 1
Режим клиента | 3 | 4
Режим сервера | 4 | 3
Широковещательный режим сервера | 5 | 5
Широковещательный режим клиента | 6 | —
Рис.19.2. Режимы функционирования NTPv4-протокола

## Slide 12
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
симметричное функционирование. В этом варианте удалённый сервер времени функционирует одновременно, и собственно как сервер, и как клиент, используя для этого, либо симметричное активное виртуальное соединение, либо симметричное пассивное виртуальное соединение. При постоянном симметричном активном соединении (режим №1) передаются соответствующие NTP-сообщения на удалённый сервер, также функционирующий в режиме постоянного симметричного соединения.

## Slide 13
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Как альтернатива, после получения NTP-сообщения от сервера, функционирующего в режиме постоянного симметричного соединения, по другому не согласованному виртуальному соединению может быть сформировано временное пассивное виртуальное соединение. По такому соединению передаются соответствующие NTP-сообщения (режим №2), а само виртуальное соединение поддерживается до окончания тайм-аута или возникновения ошибки или сбоя. Удалённые серверы времени как бы “принуждают” друг друга к обоюдной синхронизации;

## Slide 14
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
функционирование в режимах “клиент/сервер”. В данном режиме постоянный клиент передает пользовательские NTP-сообщения (режим №3) на сервер времени, который отвечает на них путём передачи своих NTP-сообщений (режим №4). Серверы времени синхронизируют одного или нескольких клиентов, но сами от них не синхронизируются. Сервер может быть также “ретранслятором” эталонного времени, если он получает сигналы времени непосредственно от источника эталонного времени/частоты;

## Slide 15
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
широковещательное функционирование. В данном режиме широковещательный сервер времени, используя постоянное виртуальное соединение периодически передает свои широковещательные NTP-сообщения (режим №5), которые могут принимать несколько клиентов. После приёма широковещательного NTP-сообщения сервера времени по несогласованному виртуальному соединению клиент формируется временное широковещательное виртуальное соединение (режим №6), которое функционирует до окончания тайм-аута или возникновения ошибки или сбоя.

## Slide 16
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Такой режим необходим для начального “импульса”, когда клиент, функционирующий в режиме “клиент”, обменивается несколькими NTP-сообщениями с сервером времени для того, чтобы точно измерить задержку распространения сигнала, или чтобы активизировать протокол безопасности “Autokey”, после выполнения которого клиент возвращается в широковещательный режим клиента. Широковещательный сервер синхронизирует клиентов и другие серверы времени.

## Slide 17
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Необходимо отметить, что постоянные виртуальные соединения после их установления в дальнейшем никогда не прерываются. Временные виртуальные соединения формируются после получения NTP-сообщения и в последующем прерываются, либо по истечении тайм-аута, либо при возникновении ошибки или сбоя.

## Slide 18
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
В телефонной индустрии точность каждого сервера определяется номером “слоя” (числом), при этом самый верхний уровень (первичные серверы) обозначается единицей, а каждый последующий (вниз) уровень (вторичные серверы) в иерархии обозначается числом, которое на единицу больше, по сравнению с предшествующим уровнем. Так как номер “слоя” увеличивается, начиная с единицы, достигнутая при однократном запросе точность времени будет ухудшаться в зависимости от соответствующего маршрута обмена данными и стабильности системных часов. Усреднённые ошибки измерений, вызванные различными расстояниями синхронизации, возрастают пропорционально номеру “слоя” и измеренной задержке петлевого маршрута (roundtrip delay).

## Slide 19
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
На практике, топология подсети синхронизации должна быть такой, чтобы исключить петлевые маршруты и минимизировать расстояния синхронизации. Используемый в NTP-протоколе алгоритм селекции основан одном из вариантов алгоритма распределенной маршрутизации Беллмана-Форда (Bellman-Ford), предназначенного для расчета связывающих деревьев с минимальными весовыми коэффициентами, которые своими “корнями” замыкаются на первичные серверы. Результатом такого подхода является то, что подсеть перенастраивается автоматически в иерархическую структуру (с ведущими и ведомыми серверами) с целью обеспечения максимально возможных значений точности и надежности времени, даже когда один или несколько первичных или вторичных серверов или сетевых маршрутов между ними не функционируют по причине сбоя.

## Slide 20
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Существуют два специальных типа виртуальных соединений: многоадресное (manycast) клиента и многоадресное сервера, — которые реализуют процедуру поиска функционирующего сервера. Также существуют два типа многоадресных виртуальных соединения клиента: постоянное и временное. Постоянное многоадресное соединение клиента предназначено для передачи клиентских NTP-сообщений (режим №3) по специальному широковещательному или групповому IPv4/v6-адресу.

## Slide 21
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Специализированные многоадресные серверы в пределах временного интервала, указанного в поле “time-to-live” (TTL) заголовка IP-пакета, контролируют трафик на предмет обнаружения IP-пакетов с определенным широковещательным или групповым IP-адресом. Если сервер приемлем для синхронизации, то тогда он передаёт своё ответное NTP-сообщение (режим №4), используя для этого IP-пакет, в котором указывает уникальный адрес клиента. После получения этого NTP-сообщения клиент формирует временное виртуальное соединение (режим №3). Временное виртуальное соединение клиента поддерживается до окончания тайм-аута или возникновения ошибки или сбоя.

## Slide 22
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Клиент, функционирующий в многоадресном режиме, продолжает передавать NTP-сообщения с целью установления минимального числа виртуальных соединений. Клиент начинает поиск со значения TTL, равного единице, и в последующем увеличивает это значение на единицу до тех пор, пока не будет установлено минимальное число виртуальных соединений или пока TTL достигнет своего максимального значения.

## Slide 23
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Если TTL достигает своего максимального значения, но при этом сформировано не достаточное количество виртуальных соединений, то тогда клиент прекращает передачу на период тайм-аута и разрывает все установленные соединения, а затем повторяет поиск. Если сформировано минимально число виртуальных соединений, то тогда клиент начинает передачу по одному NTP-сообщению через интервал тайм-аута с целью поддержания этих соединений. Поле допускает следующие предельные значения — минимально равно единице, а максимальное — 255. Эти предельные значения могут быть изменены, если это необходимо для конкретных прикладных систем.

## Slide 24
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Временные виртуальные соединения конкурируют между собой. Как только сформированы новые соединения, клиентский NTP-модуль запускает алгоритмы оптимизации (фильтрации, селекции, кластеризации и суммирования) с целью выбора наилучших претендентов для синхронизации, а оставшиеся соединения прерываются по окончании тайм-аута. Таким образом, группа серверов времени включает только наилучших кандидатов, которые отправили наиболее приемлемые ответные NTP-сообщения для обслуживания системного времени.

## Slide 25
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
19.4. Основные термины и определения
Шкала (масштаб) времени (timescale) представляет собой систему отсчёта эталонного источника, в которой время выражается с помощью монотонно возрастающего значения бинарного счётчика с бесконечным числом битов. Он считает секунды и доли секунды, когда используется десятичная дробь. Шкала Всеобщего скоординированного времени (Coordinated Universal Time — UTC) определена Рекомендацией Международного союза электросвязи ITU-R TF.460. Под протекторатом Метрической конвенции 1865 года (Metre Convention of 1865), в 1975 году Международное бюро мер и весов (International Bureau of Weights and Measures — IBWM) строго рекомендовало использовать UTC-время в качестве основы гражданского времени.

## Slide 26
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Шкала UTC-времени представляет собой усреднённое значение солнечного времени, распространяемое лабораториями национальных стандартов времени/частоты. Системное время представляет собой показание системных часов, обслуживаемых аппаратно-программным комплексом и операционной системой (ОС). Назначение NTP-алгоритмов состоит в минимизации различий по времени и по частоте между UTC-временем и системным временем. Когда эти различия снижаются до номинальных допустимых значений, то тогда говорят, что системное время синхронно относительно
UTC-времени.

## Slide 27
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Дата события представляет собой значение UTC-времени, когда это событие имело место. Даты являются кратковременными величинами, обозначаемыми символом “Т” (в верхнем регистре). Текущее время является иной шкалой времени, которая совпадает с функцией синхронизации программного NTP-модуля.
Метка времени “T(t)” представляет собой, либо UTC-дату, либо сдвиг текущего времени “t” относительно UTC-времени. Сущность метки времени должна вытекать из содержания NTP-сообщения.

## Slide 28
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Пусть “T(t)” — сдвиг времени, “R(t)” — сдвиг частоты, “D(t)” — скорость ухода частоты (первая производная “R(t)” относительно “t”). Тогда, если “T(t0)” — сдвиг UTC-времени, определённый в момент времени “t  t0”, сдвиг UTC-времени в момент времени “t”:
T(t)  T(t0) + R(t0)(t – t0) + ½  D(t0)(t – t0)2 +  ,
где “” — стохастическая ошибка.

## Slide 29
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Несмотря на то, что параметр “D(t)” очень важен при описании прецизионных генераторов частоты, им, в принципе, можно пренебречь при описании компьютерных генераторов частоты. В данном стандарте все значения времени представляются в секундах, а значения частоты — в секундах за одну секунду (сек/сек). Иногда для описания сдвигов частоты используются промили — число миллионный долей (parts-per-million — PPM), одна промиля равна 10–6сек/сек.

## Slide 30
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
В прикладных компьютерных системах синхронизации очень важно оценить эффективность функции (процедуры) обеспечения синхронизации. Модель эффективности NTP-протокола включает четыре статистических параметра, которые обновляются при каждом обращении клиента к серверу времени для проведения измерительных процедур. Сдвиг “” представляет собой максимально правдоподобный сдвиг времени серверных часов относительно системного времени.

## Slide 31
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Задержка “” представляет собой за­держку по времени при передаче пакета по замкнутому (петлевому) маршруту между клиентом и сервером времени. Дисперсия “” представляет собой максимальную естественную ошибку, возникающую при измерениях времени/частоты. Дисперсия увеличивается до значения, которое равно максимальному допустимому отклонению частоты (“”) корректируемых системных часов, обычно 15 РРМ. Джиттер “” определяется как среднеквадратическое значение сдвига (отклонение времени/частоты), и представляет собой номинальную ошибку при оценивании сдвига.

## Slide 32
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Несмотря на то, что все эти четыре параметра представляют собой раздельно измеренные значения системного времени относительно каждого сервера времени, NTP-протокол включает ряд процедур для суммирования этих параметров нескольких серверов с целью более точной коррекции и калибровки системного времени. Системный сдвиг “” представляет собой максимально правдоподобную оценку сдвига всей совокупности серверов времени. Системный джиттер “” представляет собой номинальную ошибку при оценивании системного сдвига.

## Slide 33
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Параметры “” и “” накапливаются на каждом уровне (номер “слоя”), начиная от эталонных часов, что приводит к образованию корневой задержки “” и корневой дисперсии “”, также являющимися статистическими параметрами. Расстояние синхронизации “” равно: “ + /2”, — и представляет собой максимальную ошибку, которая является следствием всех возможных причин её возникновения. Эти параметры присущи всем прикладным системам, которые зависят от оценивания эффективности функции (процедуры) обеспечения синхронизации.

## Slide 34
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
19.5. Модель реализации
На рис.19.3 представлена структура типовой многоканальной модели прикладного программного модуля NTPv4-протокола. Эта модель включает два процесса, присущие каждому серверу времени:
процесс удалённого сервера времени, обеспечивающий приём NTP-сообщений от другого сервера времени или источника эталонного времени;
процесс опроса удалённых серверов времени, обеспечивающий передачу NTP-сообщений другому удалённому серверу времени или источнику эталонного времени.

## Slide 35
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Опрос удалённого сервера времени
3
Опрос удалённого сервера времени
2
Сервер времени
2
Сервер времени
3
Сервер времени
1
Опрос удалённого сервера времени
1
Алгоритмы селекции и кластеризации
Алгоритм суммирования
Фильтр ФАПЧ
Генератор переменной частоты
Удалённые серверы времени
Процедуры опроса удалённых серверов
Системный процесс
Процесс настройки времени
Процесс корректировки часов
Рис.19.3. Модель прикладного программного модуля
NTPv4-протокола

## Slide 36
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Эти процессы организуют передачу, приём и обработку NTP-сообщений, представляющих собой единую структуру данных, включающих статистические параметры и другие переменные и константы, и для этого формируют виртуальные соединения. Клиентский программный NTP-модуль передаёт NTP-сообщения одному или нескольким серверам времени, а затем обрабатывает переданные ими ответные NTP-сообщения.

## Slide 37
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Серверный программный NTP-модуль меняет местами IP-адреса и номера UDP-пóртов отправителя/получателя, заполняет определённые поля в NTP-сообщении и сразу после этого отправляет его источнику запроса, если используется режим функционирования “клиент/сервер”, в противном случае, если используется симметричный режим функционирования, NTP-сообщение передается через некоторое время. После каждого приёма NTP-сообщения вычисляется сдвиг “” между временем удалённого сервера и системными часами, используя для этого соответствующие значения статистических параметров “”, “” и “”.

## Slide 38
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Системный процесс включает процедуры селекции, кластеризации и суммирования на основе соответствующих алгоритмов оптимизации, и осуществляет поиск среди возможных серверов времени наиболее “лучших” кандидатов, с точки зрения их точности и надёжности, для последующей синхронизации системных часов. Алгоритм селекции основан на византийских принципах обнаружения неисправностей или отказов и решает задачу по нейтрализации самых некорректных кандидатов, именуемых “ложными часами”, и предотвращения их включения в перечень (группу) “надёжных часов”.

## Slide 39
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Надёжные часы представляют собой такие часы, которые обеспечивают соответствующую точность синхронизации относительно известного доверенного стандартного источника времени/частоты (синхронизируются от него), в то время как ложные часы представляют собой часы, которые показывают ложное или неточное время. Алгоритм кластеризации основан на статистических принципах и обеспечивает поиск группы часов, включающей наиболее точные надежные часы. Алгоритм суммирования (объединения) решает задачу вычисления финального значения сдвига времени путём статистического усреднения значений наиболее точных надёжных часов, прошедших алгоритм кластеризации.

## Slide 40
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Процедура корректировки часов представляет собой системный процесс, который управляет временем и частотой системных часов, а в модели реализации он представляет собой генератор переменной частоты (ГПЧ). Метки времени, формируемые ГПЧ, “замыкают” контур ФАПЧ, который управляет временем системных часов. Процесс, обеспечивающий подстройку часов, представляет собой процедуру корректировки времени, которая проводится раз в секунду с целью вставки вычисленного сдвига времени и поддержания постоянной частоты. Среднеквадратическое отклонение (сдвиг) времени представляет собой номинальную ошибку при оценивании сдвига или джиттер системных часов. Среднеквадратическое отклонение (сдвиг) частоты представляет собой стабильность частоты генератора или отклонение частоты.

## Slide 41
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Клиентский программный NTP-модуль передаёт NTP-сообщения каждому серверу времени с интервалом опроса, равным 2 секунд. В NTPv4-стандарте “” имеет диапазон значений от 4 (16 секунд) до 17 (36 часов). Значение “” определяется с помощью алгоритма настройки часов целью его совпадения с временнóй константой контура ФАПЧ “Тс = 2”. В режиме “клиент/сервер” сервер времени отвечает незамедлительно. Однако, в симметричном режиме каждый из двух удаленных серверов времени регулируют значение “” в зависимости от текущего системного сдвига и системного джиттера, и поэтому они могут не согласиться с применением одного и того же значения.

## Slide 42
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Очень важно, чтобы динамическое поведение алгоритма настройки времени было под “чутким” контролем с целью поддержания стабильности в крупных NTP-подсетях. Это требует, чтобы удалённые серверы должны согласовывать единое значение “”, равное минимальному показателю степени среди двух серверов времени. Для корректного согласования значения этого параметра NTPv4-протокол включает специальные средства.
Модель реализации NTPv4-протокола включает специализированные средства для установки и корректировки системных часов. Полагается, ОС реализует две функции:

## Slide 43
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
прямая установка времени (например, ОС-Unix системный процесс “settimeofday”);
корректировка времени в пределах небольшого диапазона (с помощью минимальных приращений), путём ускорения или замедления течения времени, с помощью вычисленного корректирующего значения (например, ОС-Unix системный процесс “adjtime”).
Системный процесс “adjtime” используется при корректировке времени, если корректирующее значение не превосходит предельное значение, а системный процесс “settimeofday” — если превосходит предельное значение.

## Slide 44
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
19.6. Типы данных (логическая характеристика)
Все значения NTP-времени представляются в бинарном формате (twos-complement format), в котором биты нумеруются, начиная с нуля, слева на право (причём крайний левый бит — бит высшего порядка или старший). В настоящее время существуют три формата NTP-времени:
32-битовый укороченный формат (рис.19.4,1). Этот формат используется в полях заголовка NTP-сообщения, содержащих значения задержки и дисперсии, когда использование значений с высокой точностью или в более широком диапазоне не приемлемо. Он включает 16-битовое поле целых секунд и 16-битовое поле долей секунды;

## Slide 45
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
0 15 | 16 31
Секунды | Доли секунды
Рис.19.4,1. 32-битовый укороченный формат NTP-времени
64-битовый формат метки времени (рис.19.4,2). Этот формат используется в заголовках NTP-сообщений или в других полях с ограниченной длиной. Он включает 32-битовое поле целых секунд (136 лет) и 32-битовое поле долей секунды (точность 232 пикосекунды);
0 31
Секунды
Доли секунды
Рис.19.4,2. 64-битовый формат метки времени

## Slide 46
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
128-битовый формат даты (рис.19.4,3). Этот формат используется только тогда, когда существует возможность хранения с достаточным объёмом памяти. Он включает 64-битовое поле целых секунд (584 млрд. лет) и 64-битовое поле долей секунды (0,05 аттосекунды или 0,5е–18). С целью согласования отображений между форматами поле целых секунд разделено на два субполя: 32-битовое поле номера эпохи и 32-битовое поле сдвига эпохи. Эпохи не могут напрямую формироваться NTP-протоколом, и в этом просто нет необходимости. Если это будет необходимо, то тогда номер эпохи может быть получен из внешних источников, например, из файловой системы или специализированного аппаратного устройства.

## Slide 47
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
0 31
Номер эпохи
Сдвиг относительно точки отсчёта эпохи
Доли секунды
Рис.19.4,3. 128-битовый формат даты
В форматах даты и метки времени точкой отсчёта первичной эпохи, или основной датой нулевой эры (№0), является 0000 часов 1 января 1900 года по UTC-шкале времени, когда все биты нулевые.

## Slide 48
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Необходимо заметить, что строго говоря, UTC-времени не существовало до 1 января 1972 года, но существует договорённость о том, что оно существовало всю вечность, и даже в случае, когда вся информация о применении вставочных секунд могла быть потеряна. Все даты определяются относительно первичной эпохи. Если значение даты больше, чем нулевое, то она представляется временем после точки отсчёта первичной эпохи, если же — меньше, то она представляется временем до точки отсчёта первичной эпохи. (Замечание. Поле “Сдвиг эпохи” в формате даты и поле “Секунды” в формате метки времени интерпретируются одинаково.)

## Slide 49
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Метки времени представляют собой беззнаковые значения времени, а выполнение операций над ними приводит к результату, который относится к той же самой или смежной эпохе. Нулевая эра включает даты, начиная с точки отсчёта первичной эпохи до определённого момента времени в 2036 году, когда поле метки времени полностью заполниться единицами и в следующий момент времени обнулиться, и после этого начнётся первая эра (№1). В обоих форматах нулевое значение представляет собой особый случай, при котором неизвестно время или отсутствует возможность синхронизировать время. На рис.19.5 представлено несколько исторических NTP-дат и их значения в соответствие с Модифицированным Юлианским днём (Modified Julian Date — MJD), NTP-эпохой и NTP-меткой времени.

## Slide 50
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Д А Т А | M J D | NTP-эпоха (эра) | NTP-метка времени (сдвиг эпохи) | С Д В И Г
1 января -4712 года | -2,400,001 | -49 | 1,795,583,104 | 1-ый день Юлианского календаря
1 января -1 года | -679,306 | -14 | 139,775,744 | 2 век до нашей эры
1 января 0 года | -678,491 | -14 | 171,311,744 | 1 век до нашей эры
1 января 1 года | -678,575 | -14 | 202,939,144 | 1 век нашей эры
4 октября 1582 года | -100,851 | -3 | 2,873,647,488 | Последний день Юлианского календаря
15 октября 1582 года | -100,840 | -3 | 2,874,597,888 | 1-ый день Григорианского календаря
31 декабря 1899 года | 15019 | -1 | 4,294,880,896 | Последний день NTP-эпохи -1 (эра № -1)
1января 1900 года | 15020 | 0 | 0 | Первый день NTP-эпохи 0 (эра № 0)
1 января 1970 года | 40,587 | 0 | 2,208,988,800 | Первый день UNIX-эпохи
1 января 1972 года | 41,317 | 0 | 2,272,060,800 | Первый день UTC-эпохи
31 декабря 1999 года | 51,543 | 0 | 3,155,587,200 | Последний день XX-го века
8 февраля 2036 года | 64,731 | 1 | 63,104 | Первый день NTP-эпохи 1 (эра № 1)
Рис.19.5. Наиболее интересные исторические NTP-даты

## Slide 51
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Пусть “p” будет число старших битов, отведенных для дробной части секунды. Тогда точность часов определяется выражением 2–p в секундах. С целью минимизации отклонения и содействия в формировании максимально непредсказуемых для нарушителя значений меток времени младшие биты должны быть установлены в форме реальной случайной последовательности битов. Точность часов представляет собой текущее время для считывания системного времени, в секундах. (Замечание. Точность, определённая таким образом, может быть больше или меньше, чем разрешение. Параметр “”, используемый для обозначения точности, всегда больше двух.)

## Slide 52
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
При обработке значений дат и меток времени допускается только одна арифметическая операция — вычитание по модулю два, в результате которого получается 127- или 63-битовое знаковое значение. Чрезвычайно необходимо, чтобы разности первого порядка между двумя датами сохраняли полную 128-битовую точность, а разности первого порядка между двумя метками времени сохраняли полную 64-битовую точность. Однако разности обычно представляют собой весьма малые значения, как правило, сравнимые с коротким промежутком времени в несколько секунд, и поэтому они могут быть преобразованы в удвоенный формат с плавающей запятой (точкой) для последующей обработки, причём без снижения точности.

## Slide 53
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Очень важно, чтобы двоичные арифметические действия не отличались между собой при обработке знаковых и беззнаковых величин (несмотря на то, что их можно сравнивать по знаку в записи), в противном случае необходимо ввести указания по условному обозначению. Таким образом, даже на наличие различий между знаковыми датами и беззнаковыми метками времени, они обрабатываются одинаково. Существует опасность, связанная с вычислением 64-битовых меток времени перекрывающих границы эпох, например, в 2036 году, которая может привести к обнулению всех битов метки времени. Фактически, если клиент синхронизировался от сервера времени за 68 лет до начала действия протокола, то тогда всё равно будут иметь место корректные значения, даже невзирая на то, что клиент и сервер функционируют в граничащих эпохах.

## Slide 54
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Некоторые значения времени указываются в экспоненциальном формате, это относится к точности значений времени, временным константам и интервалам опроса. Для этого используется 8-битовый знаковый целочисленный формат, в котором секунды выражаются как двоичный логарифм (log2). Для обработки значений в этом формате допускается только две арифметических операции: увеличение или уменьшение. Например, если интервал опроса составляет 1024 секунды, то в экспоненциальной форме этот интервал будет равен 10.

## Slide 55
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Для преобразования системного времени в любой NTP-формат даты и метки времени необходимо, чтобы знать число секунд “s” от точки отсчёта первичной эпохи до значения системного времени. Для заданного “s” определяем:
“era” = s/232 и “timestamp” = s – era232 ,
которые имеют место и при положительных и отрицательных значениях даты.

## Slide 56
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Для заданных значений эпохи (“era”) и метки времени (“timestamp”) определяем:
s = era232 + timestamp .
Преобразование NTP-времени и системное время и наоборот может быть с незначительными ошибками, но это не является проблемой данного стандарта. (Замечание. Число дней в нулевой эре (№0) на один больше, чем число дней в большинстве других эпох, и это не произойдет до тех пор, пока не наступит 2400 год эры №3.)

## Slide 57
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
19.7. Структуры данных (логическая характеристика)
Переменные состояния разделены по классам в соответствии с их функциональным предназначением:
пакетные переменные представляют собой величины, размещаемые в заголовках NTP-сообщений, которые, в свою очередь, содержаться в передаваемых и принимаемых IP-пакетах;
переменные удаленного сервера и процедуры опроса представляют собой величины, которыми обменивается каждый сервер по отдельному виртуальному соединению;

## Slide 58
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
системные переменные представляют собой величины, которые описывают состояние сервера времени, то есть, как оно понимается зависимыми от него клиентами;
переменные настройки часов представляют собой величины, которые используются во внутренних процессах обработки параметров при реализации алгоритма настройки часов;
дополнительные классы параметров и переменных.

## Slide 59
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Обозначение | О п и с а н и е
r. | Переменная в заголовке принятого NTP-сообщения
x. | Переменная в заголовке переданного NTP-сообщения
p. | Переменная удалённого сервера/опроса
s. | Системная переменная
c. | Переменная настройки часов
Рис.19.6. Условные обозначения префиксов
Условные обозначения структур данных. С целью установления различия между переменными с одним и тем же именем, но используемых в различных процедурах, вводятся их условные обозначения, представленные на рис.19.6.

## Slide 60
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Переменная в принятом NTP-сообщении “v” является составным элементом пакетной структуры “r” и имеет полное наименование “r.v”. Аналогично обозначает переменная в переданном NTP-сообщении — “x.v”, переменная удалённого сервера — “p.v”, системная переменная — “s.v”, и переменная настройки часов — “с.v”. Для каждого виртуального соединения устанавливаются переменные удалённого сервера. Системные переменные и переменные часов устанавливаются только один раз.

## Slide 61
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Общие параметры. В данном стандарте помимо классов переменных представлены несколько общих параметров, часть которых представлена на рис.19.7.
В любой прикладной системе таких общих параметров гораздо больше, а их число зависит от самой прикладной системы. Некоторые из общих параметров записываются в постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), например, номер порта транспортного уровня, утверждённый IANA.

## Slide 62
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Наименование | Значение параметра | О п и с а н и е
PORT | 123 | Номер транспортного порта NTP-протокола
VERSION | 4 | Номер версии NTP-протокола
TOLERANCE | 15e-6 | Допустимое отклонение частоты “” (сек/сек)
MINPOLL | 4 | Минимальное экспоненциальное значение интервала опроса (16 сек)
MAXPOLL | 17 | Максимальная экспоненциальное значение интервала опроса (36 часов)
MAXDISP | 16 | Максимальная дисперсия (16 сек)
MINDISP | 0,005 | Минимальная дисперсия/приращение (сек)
MAXDIST | 1 | Пороговое расстояние (1 сек)
MAXSTRAT | 16 | Максимальный номер “слоя”
Рис.19.7. Общие параметры

## Slide 63
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Другие общие параметры, например допустимое отклонение частоты (“”), касаются предположения о наиболее худшем функционировании системных часов после их синхронизации и последующем допустимом дрейфе в условиях потери связи с источниками синхронизации (синхроисточники). В частности, это относится к максимальным и минимальным значениям параметров, определяющих границы переменных состояния.

## Slide 64
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Некоторые прикладные системы могут настраивать и управлять своими переменными с помощью специализированных команд настройки. Например, прикладной эталонный источник вычисляет значение точности “PRECISION” как логарифм двух (log2) от минимального значения времени за несколько итераций при считывании системного времени.
Переменные в заголовке NTP-сообщения. Наиболее важными переменными состояния, с объективной точки зрения, являются переменные в заголовке NTP-сообщения (рис.19.8). Заголовок NTP-сообщения включает целое число 32-битовых (4-октета) слов, расположенных в порядке их последовательной передачи по сети. NTP-сообщение включает три следующих компонента:

## Slide 65
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Наименование | Обозначение | О п и с а н и е
leap | leap | Индикатор перехода через 0000 часов
version | version | Номер версии NTP-протокола
mode | mode | Режим функционирования
stratum | stratum | Номер “слоя”
poll | poll | Экспоненциальное значение интервала опроса
precision |  | Экспоненциальное значение точности
rootdelay | r | Корневая задержка
rootdisp | r | Корневая дисперсия
refid | refid | Идентификатор эталонного источника
reftime | reftime | Значение (метка) времени эталонного источника
org | T1 | Метка времени клиента при отправке NTP-сообщения серверу
rec | T2 | Метка времени сервера при получении NTP-сообщения клиента
xmt | T3 | Метка времени сервера при отправке NTP-ответа клиенту
dst | T4 | Метка времени клиента при получении NTP-ответа сервера
keyid | keyid | Идентификатор криптоключа
MAC | MAC | Проверочная аутентификационная сумма сообщения
Рис.19.8. Переменные в заголовке NTP-сообщения

## Slide 66
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
собственно заголовок;
одно или несколько дополнительных полей расширения;
дополнительный код аутентификации сообщения (Message Authentication Code — MAC).
Собственно заголовок идентичен заголовкам NTP-сообщение всех предшествующих версий. Дополнительные поля расширения используются ассиметричными криптоалгоритмами Autokey-протокола. МАС-поле используется совместно Autokey-протоколом и симметричным криптоалгоритмом.

## Slide 67
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
NTP-сообщение размещается в поле полезной нагрузки UDP-блока (RFC-768). Некоторые поля включают несколько 32-битовых слов, а другие размещаются в составе одного 32-битового слова. Заголовок NTP-сообщения представлен на рис.19.9, он включает двенадцать 32-битовых слов и завершается дополнительными полями расширения и кодом аутентификации сообщения, содержащее поле идентификатора криптоключа и поле проверочной аутентификационной суммы сообщения. Поля расширения используются для обеспечения дополнительных функциональных возможностей (свойств), например, использование Autokey-протокола. Формат поля расширения выбран так, чтобы при анализе содержания сообщения не нужно было бы иметь какую-либо информацию о функциях этого поля.

## Slide 68
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
МАС-поле
Криптографическая проверочная сумма (128)
И д е н т и ф и к а т о р к р и п т о к л ю ч а (32)
Второе поле расширения (переменная длина)
Первое поле расширения (переменная длина)
Метка времени сервера при отправке NTP-ответа клиенту (64)
Метка времени сервера при получении NTP-сообщения клиента (64)
Метка времени отправки NTP-сообщения серверу (64)
М е т к а в р е м е н и и с т о ч н и к а э т а л о н н о г о в р е м е н и (64)
И д е н т и ф и к а т о р и с т о ч н и к а в р е м е н и (32)
К о р н е в а я д и с п е р с и я (32)
К о р н е в а я з а д е р ж к а (32)
Т о ч н о с т ь
(8)
Интервал опроса
(8)
Номер “слоя”
(8)
Режим
(3)
Номер версии
(3)
Индикатор перехода
(2)
24 31
16 23
8 15
0 7
Рис.19.9. Формат заголовка NTP-сообщения

## Slide 69
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Основной заголовок NTP-сообщения начинается с первого бита сообщения до конца поля “Метка времени сервера при отправке NTP-ответа клиенту” (Transmit Timestamp). Назначение и кодирование полей NTP-сообщения следующие:
“Leap Indicator” (LI): индикатор перехода — 2-битовый код, указывающий на использование секунд перехода через 0000 часов, которые будут вставлены или удалены на последней минуте текущего дня, и имеющий следующую кодировку:
Код | З н а ч е н и е
00 | Предупреждение отсутствует
01 | Последняя минута содержит 61 секунду
10 | Последняя минута содержит 59 секунд
11 | Состояние “тревоги” (часы не синхронизированы);

## Slide 70
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
“Version Number” (VN): номер версии NTP-протокола — 3-битовый целочисленный код. Текущая версия “4”;
“Mode”: режим функционирования — 3-битовый целочисленный код. Имеет следующую кодировку:
Код | З н а ч е н и е
0 | Зарезервировано
1 | Симметричный активный режим
2 | Симметричный пассивный режим
3 | К л и е н т
4 | С е р в е р
5 | Ш и р о к о в е щ а т е л ь н ы й р е ж и м
6 | Зарезервировано для управляющих NTP-сообщений
7 | Зарезервировано для частного использования;

## Slide 71
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
“Stratum”: номер “слоя” — 8-битовый целочисленный код, определяющий уровень иерархии, на котором расположен сервер времени. Имеет следующую кодировку:
Код | З н а ч е н и е
0 | Не определено или недопустим
1 | Первичный сервер (например, через GPS-приёмник)
2…15 | Вторичный сервер (через NTP-протокол)
16 | Не синхронизировано
17…255 | Зарезервировано.
Обычно, нулевое значение номера “слоя” в принятых NTP-сообщениях отображается в значение “MAXSTRAT (16)” переменной удалённого сервера “p.stratum”, а передаваемых NTP-сообщениях отображается в переменную “p.stratum” со значением “MAXSTRAT (16)” или большим, чем ноль.

## Slide 72
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Это правило позволяет эталонным часам, которые, как правило, расположены на нулевом уровне иерархии, достаточно просто использовать те же алгоритмы, которые используются при работе с внешними источниками;
“Poll”: интервал опроса — 8-битовый целочисленный знаковый код, определяющий максимальный интервал между успешно переданными NTP-сообщениями (в секундах, как log2). Максимальное и минимальное значения интервала, которые предлагаются использовать “по умолчанию”, — 6 и 10, соответственно;

## Slide 73
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
“Precision”: точность — 8-битовый целочисленный знаковый код, определяющий точность локальных часов (в секундах, как log2). Например, значение “-18” соответствует точности приблизительно одной микросекунде. Точность может быть определена при первом запуске службы времени, как минимальное время полученное за несколько итераций при считывании системного времени;
“Root Delay”: корневая задержка определяет общую задержку петлевого маршрута до эталонного источника, 32-битовый укороченный формат NTP-времени (рис.19.4,1);
“Root Dispersion”: корневая дисперсия определяет максимальную ошибку времени относительно эталонного источника, 32-битовый укороченный формат NTP-времени (рис.19.4,1);

## Slide 74
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
“Reference ID” (refid): идентификатор источника времени — 32-битовый код, определяющий эталонные часы или соответствующий сервер времени. Конкретная интерпретация идентификатора зависит от значения в поле “Номер “слоя”. Если в NTP-сообщении указан нулевой номер “слоя” (не определён или не допустим), то тогда идентификатор кодируется как 4-символьная ASCII-последовательность (RFC-1345), именуемая как “the kiss code” (код “помощи”) и используемая для отладки и мониторинга. Если в NTP-сообщении указан номер “слоя” один (эталонные часы), то тогда идентификатор — 4-октетная ASCII-последовательность, дополняемая нулями слева, и указывающая на конкретные эталонные часы.

## Slide 75
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
IANA утвердила официальный перечень идентификаторов источников эталонного времени. Однако, любая символьная последовательность, начинающаяся с символа “Х”, зарезервирована для проведения разного рода исследований и дальнейшего совершенствования системы. Далее приводятся наиболее часто используемые ASCII-идентификаторы:

## Slide 76
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
ID | И с т о ч н и к с и г н а л а в р е м е н и
GOES | Геостационарный спутник системы экологического мониторинга и наблюдения
GPS | Глобальная система местоопределения
GAL | Система местоопределения “Галилео”
PPS | Общий радиосигнал с длительностью импульса, равной 1 секунде
IRIG | Группа стандартизации в телеметрии, США
WWVB | Низкочастотный радиопередатчик, 60 кГц, Форт Коллинз, США
DCF | Низкочастотный радиопередатчик, 77.5 кГц, DCF77, Майнфлинген, ФРГ
HBG | Низкочастотный радиопередатчик, 75 кГц, Прангис, Швейцария
MSF | Низкочастотный радиопередатчик, 60 кГц, Антхорн, Великобритания
JJY | Низкочастотный радиопередатчик, 40 кГц, Фукушима, 60 кГц, Сага, Япония
LORC | Среднечастотный радиопередатчик, 100 кГц, радионавигация, LORAN-C
TDF | Среднечастотный радиопередатчик, 162 кГц, Аллоуис, Франция
CHU | Высокочастотный радиопередатчик, Оттава, Онтарио, Канада
WWV | Высокочастотный радиопередатчик, Форт Коллинз, шт. Колорадо, США
WWVH | Высокочастотный радиопередатчик, Кауаи, Гавайи, США
NIST | Телефонный модем Национального института и технологий США
ACTS | Телефонный модем Автоматизированной службы компьютерного времени США
USNO | Телефонный модем Национальной обсерватории США
PTB | Телефонный модем Национального метрологического института ФРГ

## Slide 77
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Если номер “слоя” равен двум или больше (вторичные серверы времени и клиенты), то тогда идентификатор обозначает сервер времени и может использоваться для выявления петлевых маршрутов синхронизации. Если используется IPv4-адресация, то тогда идентификатор представляет собой IPv4-адрес. Если используется IPv6-адресация, то тогда идентификатор представляет собой первые четыре октета результата хеширования (MD5-алгоритм, RFC-1321) IPv6-адреса. (Замечание. Когда NTPv4-сервер времени использует IPv6-адресацию, а клиентский программный NTP-модуль — IPv4-адресацию, то тогда поле “Reference ID” может содержать случайную величину, что исключает возможность выявления петлевых маршрутов синхронизации.);

## Slide 78
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
“Reference Timestamp”: время, когда системные часы были установлены или скорректированы в последний раз, в 64-битовом NTP-формате метки времени (рис.19.4,2);
“Originate Timestamp” (org): время в программном NTP-модуле клиента, которое определяет время отправки им NTP-запроса на удаленный сервер времени, в 64-битовом NTP-формате метки времени (рис.19.4,2);
“Receive Timestamp” (rec): время в программном NTP-модуле сервера, которое определяет время получения им NTP-запроса от клиента, в 64-битовом NTP-формате метки времени (рис.19.4,2);
“Transmit Timestamp” (xmt): время в программном NTP-модуле сервера, которое определяет время отправки им NTP-ответа клиенту, в 64-битовом NTP-формате метки времени (рис.19.4,2);

## Slide 79
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
“Destination Timestamp” (dst): время в программном NTP-модуле клиента, которое определяет время получения им NTP-ответа от удаленного сервера времени, в 64-битовом NTP-формате метки времени (рис.19.4,2). (Замечание. Поле “Destination Timestamp” не включается в заголовок NTP-сообщения, так как оно определяется только после приёма NTP-сообщения и становится доступным в соответствующем буфере, в котором временно храниться поступившее NTP-сообщение.)
Если программный NTP-модуль имеет доступ к физическому уровню Internet-архитектуры, то тогда метки времени соответствуют началу символов после начала кадра канального уровня. В противном случае, прикладные службы должны попытаться “привязать” метку времени к самой ранней доступной точке кадра канального уровня;

## Slide 80
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
“Extension Field”. Дополнительное поле расширения, формат которого представлен ниже;
“Key Identifier” (keyid): идентификатор ключа — 32-битовое беззнаковое целочисленный код, используемый клиентом и сервером для указания секретного 128-битового MD5-ключа;
“Message Digest” (digest): криптографическая проверочная сумма — 128-битовая последовательность, вычисленная с помощью MD5-алгоритма хеширования и секретного криптоключа по всей последовательности NTP-заголовка, включая дополнительные поля расширения, но без полей “Key Identifier” и “Message Digest”.

## Slide 81
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
NTP-сообщение “Kiss-o'-Death”. Если имеет место нулевой номер “слоя”, который считается не определённым или не допустимым, поле “Reference Identifier” может использоваться для доставки сообщений, которые содержат данные о состоянии системы и для управления доступом. Такие сообщения называются “Kiss-o'-Death” (KoD), а доставляемые ими ASCII-данные называются “kiss codes” (коды “помощи”). KoD-сообщения получили своё название потому, что ранее они использовались для информирования клиентов о прекращении передачи сообщений, которые нарушают управление доступом к серверу.

## Slide 82
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Коды “помощи” могут быть весьма полезными, с точки зрения информирования “интеллектуального” программного клиентского NTPv4- или SNTPv4-модуля. Такие коды представляют собой
4-символьные ASCII-последовательности, дополняемые слева нулями. Эти последовательности предназначены для вывода на дисплей и записи в файлы. Перечень принятых в настоящее время кодов “помощи” представлен на рис.19.10.
Получатели KoD-сообщений обязаны их проверить и выполнить следующие действия:

## Slide 83
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Код | О п и с а н и е
ACST | Виртуальное соединение установлено одноадресным сервером
AUTH | Аутентификация сервером завершилась отказом
AUTO | Autokey-последовательность некорректна
BCST | Виртуальное соединение установлено широковещательным сервером
CRYP | Криптографическая аутентификация или идентификация завершились отказом
DENY | Удалённый сервер отказал в доступе
DROP | Потеря удаленного сервера времени в симметричном режиме
RSTR | Отказ в доступе в следствие локальной стратегии безопасности
INIT | Виртуальное соединение с первого раза не установлено
MCST | Виртуальное синхросоединение установлено динамически обнаруженным сервером
NKEY | Ключ не найден (либо он никогда ранее не загружался, либо он является ненадёжным)
RATE | Скорость превышена. Сервер временно запретил доступ, так как клиент превысил порог скорости
RMOT | Изменение виртуального соединения со стороны удалённого IP-узла, использующего NTP-протокол напрямую
STEP | Произошла итерация по изменению системного времени, виртуальное синхросоединение не установлено
Рис.19.10. Описание кодов “помощи”

## Slide 84
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
при получении кодовых комбинаций “DENY” и “RSTR” клиент обязан разорвать виртуальные соединения с данным сервером времени и прекратить передачу сообщений этому серверу;
при получении кодовой комбинации “RATE” клиент обязан незамедлительно снизить свой интервал опроса этого сервера и продолжать его уменьшать каждый раз при получении этой кодовой комбинации;
при получении кодовой комбинации начинающейся с ASCII-символа “Х”, предназначенной для проведения экспериментальных исследований и последующих усовершенствований, она должна быть проигнорирована, если она не распознаётся;
все другие кодовые комбинации и KoD-сообщения, не определённые данным протоколом, уничтожаются после их поверки.

## Slide 85
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Метки времени “Receive Timestamp” и “Transmit Timestamp”, установленные сервером, не обрабатываются, и когда они присутствуют в KoD-сообщении, не должны рассматриваться как надёжные значения времени поэтому должны уничтожаться.
Формат дополнительного поля расширения.
В NTPv4-заголовок может быть добавлено одно или несколько поле расширения (между основным заголовком и МАС-полем, которое всегда должно присутствовать при наличии полей расширения). Правила кодирования и семантика этого поля не являются предметом рассмотрения данного
стандарта. Формат дополнительного поля расширения
представлен на рис.19.11.

## Slide 86
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
0 15 | 16 31
Тип поля расширения | Длина поля расширения
З н а ч е н и е | 
Дополнение нулями (если необходимо) | 
Рис.19.11. Формат дополнительного поля расширения

## Slide 87
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Все поля расширения дополняются нулям до границы 32-битововго слова. Поле “Тип поля расширения” (“Field Type”) предназначено для указания функции, которую выполняет это поле (в данном стандарте его кодирование не рассматривается). Минимальный размер поля расширения составляет 16 октетов, тогда как максимальный размер — не стандартизован.
Поле “Размер поля расширения” (“Length”) представляет собой 16-битовое беззнаковое целое число, которое предназначено для указания размера всего поля расширения включая поле “Дополнение нулями”.

## Slide 88
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
19.8. Процедурная характеристика протокола
Основой процедурной характеристики NTPv4-протокола является процесс (алгоритм), который обеспечивает обмен значениями времени между серверами, удаленными серверами и клиентами. Он обеспечивает защиту от потери или дублирования NTPv4-сообщений. Целостность данных обеспечивается с помощью проверочных сумм IP- и UDP-протоколов. Протокол не обеспечивает управление потоком и процедуру повторной передачи, более того, в этом нет необходимости.

## Slide 89
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Протокол использует метки времени, при этом они, либо извлекаются из заголовка NTPv4-собщения, либо они проставляются системными часами при отправке или сразу после получения NTPv4-собщения. Метки времени это данные о точном времени, и поэтому их целесообразно повторно проставлять в случае повторной передачи на канальном уровне, а также корректировать при вычислении криптографической контрольной суммы при передаче NTPv4-собщения.
NTPv4-собщения используются в двух различных режимах передачи:

## Slide 90
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
один-одному (one-to-one), то есть однонаправленный;
один-многим (one-to-many), то есть широковещательный. При использовании IPv4-адресации — это широковещательный или групповой адрес (Для этого IANA зарегистрировала групповой IPv4-адрес — 224.0.1.1). А при использовании IPv6-адресации — это групповой адрес (Для этого IANA зарегистрировала окончание группового IPv6-адреса — :101).
В процедурной характеристике NTPv4-протокола используются четыре метки времени “t1…t4” и три переменные состояния “org”, “rec” и “xmt” (рис.19.12).

## Slide 91
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
T7
t3=T3?
T3
0
xmt
T6
T6
T2
T2
rec
Переменные состояния
T5
t5<>T1?
T1
T1
org
t6=clock
t2=clock
Сервер B
t7=clock
t5
t3=clock
t1
t6
t4
t2
0
Метки времени в NTP-сообщении
t5
t3
t1
0
t7
t6
t3
t2
t5=T5?
T5
t1=T1?
T1
xmt
T8
T4
T4
0
rec
Переменные состояния
t7<>T3?
T3
t3<>0?
0
org
t8=clock
t4=clock
Сервер A
t7
t5=clock
t3
t1=clock
t6
t4
t2
0
Метки времени в NTP-сообщении
t5
t3
t1
0
t8
t5
t4
t1
t
t7
Сервер А
Сервер В
t
t8
t6
t4
t3
t5
t1
t2
Рис.19.12. Структурно-временная модель процедурной
характеристики NTPv4-протокола

## Slide 92
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
На рис.19.12 представлен наиболее общий случай, когда каждый из двух удаленных серверов времени, А и В, независимо измеряют сдвиг и задержку относительно другого (метки времени обозначаются символами в нижнем регистре, переменные состояния — заглавными). Переменные состояния копируются из меток времени после прибытия или отправки NTPv4-собщения.

## Slide 93
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Сервер А (рис.19.12) передаёт первое NTPv4-сообщение, включающее только время своей отправки “t1”, которое затем копируется в значение “T1”. Север В принимает NTPv4-собщение в момент времени “t2” и копирует “t1” в “T1”, а метку времени получения NTPv4-сообщения “t2” — в “T2”. В это время или несколько позже в момент времени “t3” сервер В передаёт серверу А NTPv4-сообщение, содержащее “t1”, “t2” и дополнительно метку времени отправки “t3”. Все эти три метки времени копируются в соответствующие переменные состояния. Сервер А в момент времени “t4” принимает NTPv4-собщение, содержащее три метки времени “t1”, “t2” и “t3”, а также дополнительную метку прибытия NTPv4-собщения от сервера В “t4”. Эти четыре метки используются для расчёта сдвига и задержки часов сервера В относительно сервера А.

## Slide 94
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Прежде чем будут обновлены значения переменных состояния “xmt” и “org”, проводятся две важных контрольных проверки с целью защиты против дубликатов, поддельных или повторно переданных NTPv4-собщений. Из рассмотренного ранее примера, NTPv4-собщение будет являться дубликатом или повторно переданным, если метка времени отправки “t3” в NTPv4-собщении совпадёт с переменной состояния “org”, равной “T3”. NTPv4-собщение будет являться поддельным, если метка времени отправки “t1” в NTPv4-собщении не совпадёт с переменной состояния “xmt”, равной “T1”. Если эти две контрольных проверки прошли успешно, то тогда переменные состояния обновляются, а само NTPv4-собщение уничтожается.

## Slide 95
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Для защиты от повторной передачи последнего переданного NTPv4-собщения, переменная состояния “xmt” устанавливается в ноль сразу после успешной проверки NTPv4-сообщения на предмет его фиктивности.
Четыре наиболее важные метки времени, T1 … T4, используются для вычисления сдвига времени сервера В относительно сервера А:
 = T(B) – T(A) = ½[(T2 – T1) + (T3 – T4)] ,
а задержка петлевого маршрута:
 = T(ABA) = (T4 – T1) – (T3 – T2) .

## Slide 96
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Необходимо отметить, что значения в круглых скобках вычисляются на основе 64-битовых беззнаковых метках времени и преобразуются в знаковые величины, состоящие из 63 соответствующих битов и знака плюс (один бит). Эти величины могут представлять собой даты, начиная с последних 68 лет и кончая последующими 68 годами. Однако, сдвиг и задержка вычисляются как суммы и разности таких значений, в которых только 62 бита отводятся для числа, а два бита отводятся под знак числа, и поэтому могут представлять собой явные значения, начиная с последних 34 лет и кончая последующими 34 годами. Другими словами, время клиента должно быть синхронизировано от сервера времени не ранее, чем за 34 лет до начала действия протокола. Это фундаментальное ограничение, связанное с 64-битовыми целочисленными арифметическими действиями.

## Slide 97
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
В прикладных программных NTPv4-модулях, в которых возможна арифметическая операция с удвоенными числами с плавающей точкой, разности первого порядка могут быть преобразованы в удвоенные значения с плавающей точкой, а суммы и разности второго порядка вычисляются с использованием этой операции. Так как значения второго порядка, как правило, очень малы относительно отклонений значений, указываемых в метках времени, и в этом смысле потери точности практически нет, и поэтому однозначный временной интервал от 34 до 68 лет может быть восстановлен.

## Slide 98
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
В некоторых случаях, когда начальный сдвиг частоты в клиентском NTP-модуле относительно большой, а реальное время распространения сигнала мало, то тогда при вычислении задержки результат может быть отрицательным. Например, если разность частоты равна 100 промилей, а интервал “T4 – T1” — 64 секунды, то тогда мнимая задержка составит -6,4 миллисекунд. Так как отрицательные значения являются “обманчивыми” при последовательном вычислении, значение “” должно быть ограничено значением не меньшим, чем “s.”, где “s.” представляет собой точность системы
(в секундах).

## Slide 99
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Представленные выше рассуждения касаются наиболее общего случая, когда два удалённых сервера времени, функционирующих в симметричном режиме, независимо друг от друга измеряют сдвиги и задержки между собой. Если сервер находится в ином режиме, процедурная характеристика протокола может быть упрощена. Сервер времени копирует метки времени T3 и T4 из NTPv4-сообщения клиента в значения T1 и T2 NTPv4-сообщения сервера и добавляет метку времени T3 отправки ответного NTPv4-сообщения перед самой передачей последнего клиенту.

## Slide 100
Лекция №19: Система сетевого времени (синхронизации)
Процедурная характеристика NTPv4-протокола, по определению, способна защитить систему от повторной передачи ответного NTPv4-сообщения сервера. Однако она не способна предотвратить повторную передачу ответного NTPv4-сообщения клиента, при реализации которой сервер отправит ответное NTPv4-сообщение с новыми значениями T2 и T3, и после этого будут рассчитаны некорректные значения сдвига и задержки. Эта уязвимость может быть устранена путём обнуления значения переменной состояния “xmt” после вычисления значений сдвига и задержки.