## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Раздел I: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЯХ
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Базовая СПД обеспечивает информационный обмен между абонентами путем установления соединений, проходящих через узлы и линии связи (рис.1.1). Важнейшая характеристика СПД — время доставки данных, которое зависит от структуры СПД, производительности узлов связи и пропускной способности линий связи, а также от способа организации каналов связи между взаимодействующими абонентами и способа передачи данных по каналам.
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС

## Slide 3
2.1. Коммутация каналов, сообщений и пакетов
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Информационный обмен между абонентами может осуществляться тремя различными способами: коммутацией каналов, сообщений и пакетов.
Коммутация каналов обеспечивает выделение физического канала для прямой передачи данных между абонентами. Процесс коммутации канала и передачи данных между абонентами СПД, изображенной на рис.2.1, представлен временной диаграммой.

## Slide 4
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
A
B
C
D
aj
СПД
ai
U1
U3
U2
A B C D
t
Сигнал
обратной
связи
Коммутация
каналов
Коммутация
сообщений
Коммутация
пакетов
Проключение
соединения
Обработка сообщения
Заголовок
Передача
данных
Данные
A B C D
A B C D
Передача
данных
Передача
данных
Обработка сообщения
t
t
Рис.2.1. Коммутация каналов, сообщений и пакетов

## Slide 5
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Абонент ai инициирует установление связи с абонентом aj. Узел связи А, реагируя на адрес абонента aj, проключает соединение, в результате чего линия абонента ai коммутируется с линией, соединяющей узел А с узлом В. Затем процедура проключения соединения повторяется с узлами В, С и D, в результате чего между абонентами ai и aj коммутируется канал. По окончании коммутации узел D (или абонент aj) посылает сигнал обратной связи, после получения которого абонент ai начинает передавать данные. Время передачи данных зависит от длины передаваемого сообщения, пропускной способности канала (скорости передачи данных) и времени распространения сигнала по каналу. Значение U1 определяет время доставки сообщения.

## Slide 6
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Коммутация сообщений производится путем передачи сообщения, содержащего заголовок и данные, по маршруту, определяемому узлами сети. В заголовке сообщения указывается адрес абонента aj — получателя сообщения. Сообщение, генерируемое отправителем - абонентом ai, принимается узлом А и хранится в памяти узла. Узел A обрабатывает заголовок сообщения и определяет маршрут передачи сообщения, ведущий к узлу В. Узел В принимает сообщение, размещая его в памяти, а по окончании приема обрабатывает заголовок и выводит сообщение из памяти на линию связи, ведущую к следующему узлу. Процесс приема, обработки и передачи сообщения повторяется последовательно всеми узлами на маршруте от абонента ai до абонента aj. Значение U2 определяет время доставки данных при коммутации сообщений.

## Slide 7
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Коммутация пакетов производится путем разбивки сообщения на пакеты — элементы сообщения, снабженные заголовком и имеющие фиксированную максимальную длину, — и последующей передачи пакетов по маршруту, определяемому узлами сети. Передача данных при коммутации пакетов происходит так же, как и при коммутации сообщений, но данные разделяются на последовательность пакетов 1, 2, ..., длина которых ограничена предельным значением, например 1024 битов.

## Slide 8
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
В ИТС коммутация пакетов — основной способ передачи данных. Это обусловлено отчасти тем, что коммутация пакетов приводит к малым задержкам при передаче данных через СПД, а также следующими обстоятельствами.
Во-первых, способ коммутации каналов требует, чтобы все соединительные линии, из которых формируется канал, имели одинаковую пропускную способность, что крайне ужесточает требования к структуре СПД. Коммутация сообщений и пакетов позволяет передавать данные по линиям связи с любой пропускной способностью.

## Slide 9
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Рис.2.2. Временное объединение (мультиплексирование) потоков данных
1.1
1.1
1.2
1.2
1.3
1.4
1.4
1.5
1.5
2.1
1.3
2.1
3.1
3.1
2.2
2.2
a1
Канал
t
t
t
t
a2
a3

## Slide 10
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Во-вторых, представление данных пакетами создает наилучшие условия для мультиплексирования потоков данных. На рис.2.2 представлена временная диаграмма, иллюстрирующая принцип мультиплексирования потоков данных. На первых трех осях изображены потоки данных (пакетов), генерируемых абонентами a1, a2, a3. Двойная нумерация пакетов на рисунке означает номер абонента и номер пакета в потоке. Канал используется для обслуживания трех абонентов — путем разделения во времени, т.е. поочередного предоставления канала абонентам. Благодаря этому эффективно используются линии связи, соединяющие узлы связи и ЭВМ с СПД, и одна линия связи обеспечивает работу многих взаимодействующих абонентов. Экономичность коммутации пакетов несколько снижается из-за размножения заголовков, сопровождающих каждый пакет, но эти потери окупаются за счет эффекта мультиплексирования сильно пульсирующих потоков данных, характерных для ИТС.

## Slide 11
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
В-третьих, малая длина пакетов позволяет выделять для промежуточного хранения передаваемых данных меньшую емкость памяти, чем требуется для сообщений. Кроме того, использование пакетов упрощает задачу управления потоками данных, поскольку для приема потока пакетов в узлах связи нужно резервировать меньшую память, чем для приема потока сообщений.

## Slide 12
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
В-четвертых, надежность передачи данных по линиям связи невелика. Типичная линия связи обеспечивает передачу данных с вероятностью искажений 10-4... 10-6. Чем больше длина передаваемого сообщения, тем больше вероятность того, что оно будет искажено помехами. Пакеты, имея незначительную длину, в большей степени гарантированы от искажений, чем сообщения. К тому же искажение исключается путем перезапроса данных (метод автоматического запроса при ошибке — ARQ: Automatic ReQuest). Пакеты значительно лучше согласуются с механизмом перезапросов, чем сообщения, и обеспечивают наилучшее использование пропускной способности линии связи, работающей в условиях помех. Эти обстоятельства привели к использованию коммутации пакетов в качестве основного способа организации каналов связи в СПД ИТС.

## Slide 13
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Выбор длины пакетов производится исходя из размера сообщения с учетом влияния длины пакетов на время доставки данных, пропускную способность линий связи, емкость памяти и загрузку ЭВМ. Наиболее широко используются пакеты длиной 1024 бит (128 байтов). При такой длине все управляющие сообщения и большинство сообщений, генерируемых в режиме диалоговой обработки, “вкладываются” в один пакет.

## Slide 14
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
2.2. Дейтаграммы и виртуальные каналы
В СПД с коммутацией пакетов используются два способа передачи данных между абонентами:
 дейтаграммный;
 виртуальный канал.

## Slide 15
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Дейтаграммный способ — передача данных как отдельных, не связанных между собой пакетов. При этом пакеты, поступая в СПД, передаются ею как независимые объекты, в результате чего каждый пакет может следовать любым возможным маршрутом и совокупность пакетов поступает к получателю в любом порядке, т.е. пакет, отправленный первым, может прибыть в пункт назначения последним. При дейтаграммном способе не гарантируется ни очередность поступления пакетов получателю, ни надежность доставки пакетов. Передача дейтаграммным способом напоминает работу почты, когда информация пересылается как совокупность почтовых отправлений, например пачками писем.

## Slide 16
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Виртуальный канал — передача данных в виде последовательностей связанных в цепочки пакетов. Основное свойство виртуального канала — сохранение порядка поступления пакетов. Это означает, что отсутствие одного пакета в пункте назначения исключает возможность поступления всех последующих пакетов. Организация виртуального канала между двумя процессами равносильна выделению им дуплексного канала связи, по которому данные передаются в их естественной последовательности. Виртуальный канал сохраняет все вышеописанные преимущества коммутации пакетов в отношении скорости передачи и мультиплексирования, но добавляет к ним еще одно — основное свойство реального канала — сохранять естественную последовательность данных.

## Slide 17
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Дейтаграммный способ позволяет передавать данные без предварительных процедур установки соединений. Виртуальный канал организуется с помощью специальных процедур установления соединения, аналогичных по цели набору номера телефона в системе телефонной связи. При этом в системе телефонной связи коммутируется соединение между абонентами, которое по окончании разговора распадается на составные части, в дальнейшем используемое для установления других соединений. Таким же образом создается виртуальный канал, который после организации используется для передачи данных между другими абонентами — процессами, обеспечивающими связь в других направлениях. По окончании сеанса связи канал ликвидируется и используемые им ресурсы возвращаются для установки новых виртуальных соединений.

## Slide 18
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Способ
Передава-емый
объект
Порядок
передачи
Способ
защиты сети от перепол-нения
пакетами
Надёж-ность доставки
Управле-ние в уз-лах связи
Управле-ние в ГВМ
и ТВМ
Дейта-грам-мный
Виртуа-льный канал
Отдель-ные пакеты
Цепочки
пакетов
Случай-ный
Последо-ватель-ный
Выбра-сывание пакетов
Запрет на
передачу
< 1
1
Простое
Сложноe
Простое
Сложноe
Таблица №1
Характеристики способов передачи данных
(коммутация пакетов)

## Slide 19
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Характеристики дейтаграммного способа передачи данных и способа, основанного на использовании виртуального канала, приведены в табл.1. Вероятность потери пакетов при доставке дейтаграмм равна примерно 10-4. Поскольку передача данных через виртуальный канал требует слежения за номерами пакетов в строгом порядке, сложность алгоритмов управления в узлах связи, реализуемых коммутационными ЭВМ, возрастает по сравнению с дейтаграммным способом передачи пакетов. Но в то же время функция сборки сообщений из отдельных пакетов, передаваемых в форме дейтаграмм, возлагается на транспортный уровень управления главных и терминальных ЭВМ, в результате чего сложность транспортировки при дейтаграммном способе возрастает по сравнению с транспортировкой данных в СПД по виртуальному каналу.

## Slide 20
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Передача данных через виртуальный канал обходится дороже, чем при дейтаграммном способе. Однако большое число пользователей вычислительных сетей считают необходимым сохранить последовательность пакетов для упрощения прикладных программ. Поэтому виртуальные каналы рассматриваются как эффективное средство при распределенной обработке данных, и способ передачи данных на основе виртуального канала реализуется в большинстве ИТС.

## Slide 21
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Дейтаграммный способ позволяет эффективно реализовать информационный обмен между пользователями — электронную “почтовую службу”. Кроме того, при значительном числе процессов обработки данных обмен данными можно представлять в виде однопакетных сообщений, передача которых дейтаграммным способом снижает расходы на передачу данных и оказывается эффективной в ряде применений. Поэтому дейтаграммный способ передачи также используется в ИТС. Реализация дейтаграммного способа в дополнение к виртуальным каналам лишь незначительно увеличивает сложность ИТС. Поэтому во многих сетях передача данных организуется на основе и виртуального канала, и дейтаграмм.

## Slide 22
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
2.3. Базовые средства передачи данных
К моменту создания ИТС наибольшее распространение получили следующие средства связи общего пользования:
 телефонные сети, включающие в себя автоматические
телефонные станции, абонентские и соединительные
линии, узловые и междугородние телефонные станции;
 телеграфные сети, включающие в себя центры
коммутации каналов и сообщений, абонентские и
соединительные линии и др.;
 интегрированные системы связи — широкополосные
линии связи для телефонии, телеграфии, передачи
изображений и телевизионных программ и т.д.

## Slide 23
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Средства связи общего пользования отличаются готовностью к использованию (совместно со средствами обработки данных), большой протяженностью и низкой стоимостью аренды. Однако им присущи следующие недостатки. Во-первых, невысокое качество связи в телефонных и телеграфных сетях, а именно: высокий уровень помех в линиях и коммутационной аппаратуре и негарантированность времени доставки сообщений из-за влияния многих абонентов на процесс передачи данных. Во-вторых, специфика ИТС требует специальных видов услуг для передачи, которые не обеспечиваются средствами связи общего пользования.

## Slide 24
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
Эти недостатки систем связи общего пользования обусловили необходимость создания специализированных СПД для обслуживания ИТС. Базовые СПД и средства передачи данных в терминальных сетях строятся на основе выделенных линий связи и специальных средств коммутации — узлов связи на основе ЭВМ, концентраторов и удаленных мультиплексоров. За счет этого обеспечиваются высокое качество каналов связи и реализация всех способов передачи данных, необходимых для эффективного функционирования ИТС. Средства связи общего пользования, в первую очередь автоматические телефонные станции, применяются в основном в терминальных сетях для подключения абонентов к ЭВМ и узлам связи базовых СПД.

## Slide 25
Лекция №2: Методы коммутации и передачи данных в ИТС
В настоящее время интенсивно разрабатываются и внедряются интегрированные системы связи, предназначенные для телефонных разговоров, телеграфирования, передачи изображения и телевизионных программ, а также передачи данных. В интегрированных сетях аналоговые сигналы, в частности речь, передаются в цифровой форме — в виде последовательности байтов. Интегрированные сети реализуют все виды услуг, необходимых в сфере обработки данных, и обеспечивают высокое качество передачи данных, поэтому они являются основой создания современных ИТС.