## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Раздел I: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЯХ
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Для организации связи между процессами необходима общесетевая система адресации, устанавливающая порядок присвоения наименования отправителям и получателям данных — абонентам базовой СПД, а также соединений в ИТС. Организуя связь между абонентами, СПД должна по адресу получателя, указанного в заголовке пакета, определить путь передачи пакета — маршрут (route, path). Эта функция реализуется алгоритмами маршрутизации (routing), под управлением которых работают узлы связи СПД. Кроме того, в СПД должен использоваться механизм управления сетью, обеспечивающий на низших уровнях согласование скорости передачи пакетов с пропускной способностью каналов и скоростью приема, а на высшем уровне — согласование нагрузки с пропускной способностью СПД. Система адресации, алгоритмы маршрутизации и управления СПД и ИТС в целом определяют организацию процессов передачи данных и являются частью протоколов канального, сетевого и транспортного уровней.
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС

## Slide 3
Передача данных в ИТС обеспечивается соответствующими процедурами, основные параметры которых — имена объектов, между которыми производится обмен данными (программы, пользователи, наборы данных, терминалы и др.). Такими объектами в первую очередь являются процессы — прикладные и системные. В каждой из систем сети — главных и терминальных ЭВМ — может использоваться собственный способ именования объектов. Имена могут иметь фиксированную или переменную длину и обозначаться специальными символами, последовательностями цифр, буквенно-цифровыми идентификаторами и др. Имена, используемые в отдельной системе сети, называются локальными (логическими). Изменение наименований в работающих системах — задача трудновыполнимая, поскольку способ наименования вкладывается в прикладное и базовое программное обеспечение систем, а в отдельных частях — в технические средства ЭВМ.
3.1. Способы адресации
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС

## Slide 4
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Для ИТС необходима единая схема присвоения имен объектам, взаимодействующим с помощью общесетевых средств. Общесетевые (глобальные) имена используются в качестве адресов получателей и источников данных; на основе адресов реализуются транспортировка пакетов в СПД, выбор их маршрутов в СПД, доставка пакетов к процессам в системах — получателям данных и т.п. Общесетевая адресация может выполняться с помощью различных схем построения присвоения имен. Схемы эти базируются на следующих способах адресации: иерархическом кодировании, распределении адресов и отображении адресов.

## Slide 5
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Иерархическое кодирование — способ построения имен (адресов) объектов путем присоединения к локальным именам имен систем, к которым принадлежит объект. Имя, порождаемое путем иерархического кодирования, имеет следующий вид: А.В...…Q.R, где А — имя системы, В — имя подсистемы в системе А и R - имя объекта в подсистеме Q, входящей в ранее указанную подсистему. По такому способу строятся почтовые адреса, состоящие из названия страны, города, почтового отделения, улицы, дома и т.д., междугородные телефонные номера, в которых к номеру абонента местной телефонной сети слева добавляется телефонный номер (код) города.

## Slide 6
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Распределение адресов состоит в присвоении постоянных имен (адресов) лишь отдельным процессам, которые выдают разрешение на доступ к системе, выделяя для доступа временные адреса. Например, в сети может использоваться четырехзначная нумерация от 0001 до 9999 включительно. Каждой системе выделяется необходимое подмножество адресов: системе А — адреса от 0001 до 0999, системе В — от 1000 до 1099, системе С — от 1100 до 1299 и т.д. Для доступа к этим системам выделяются постоянные адреса, например 0001 для системы А, 1000 — для системы В, 1100 — для системы С.

## Slide 7
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Когда в системе А инициируется процесс Х, ему присваивается общесетевой адрес, например 0750. Процесс из системы А обращается к процессу с локальным именем Y, реализуемому системой В, по адресу 1000. Система В с помощью процесса 1000 выделяет процессу Y неиспользуемый адрес, например 1021, и в дальнейшем взаимодействие процессов с локальными именами X и Y протекает на основе общесетевых адресов 0750 и 1021 соответственно, с которыми оперирует базовая СПД. По окончании взаимодействия эти адреса становятся свободными и в дальнейшем присваиваются другим активным процессам.

## Slide 8
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Отображение адресов — присвоение каждому объекту общесетевого адреса. Адреса преобразуются (отображаются) каждой системой в локальные имена. Например, если производится обращение по адресу 256207, то сеть соответствующей процедурой направляет обращение в соответствующую систему, а последняя преобразует адрес 256207 в локальное имя Y адресуемого объекта.

## Slide 9
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Эффективность способа адресации связана в первую очередь с затратами средств на обработку адресов — преобразование логических имен в физические адреса систем и общесетевых адресов в локальные адреса (имена). Иерархическое кодирование упрощает преобразование адресов, поскольку сетевые и локальные имена представляются в явной форме. Однако на практике иерархическое кодирование приводит к многообразию форматов имен, что затрудняет представление имен в протоколах доступа к сети и разделение имен на сетевую и локальную части. Способ распределения адресов хорошо согласуется с логикой построения вычислительных систем, поскольку в типичных случаях системы имеют единственный логический вход, по которому поступают задания, подвергаемые в дальнейшем многообразным способам обработки.

## Slide 10
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Именно этот вход и идентифицируется постоянным адресом, а связь с остальными элементами системы обеспечивается присвоением объектам временных адресов. Однако, поскольку адреса динамически изменяются, возникают специфические проблемы защиты от ошибок при случайном освобождении адресов. Способ отображения упрощает протоколы, так как адреса однозначно связаны с представляемыми ими объектами, но одновременно приводит к необходимости использования больших таблиц адресов. В существующих сетях используются разнообразные способы адресации, которые согласуются с конкретными принципами построения СПД, составом адресуемых объектов, их распределением по физическим системам и т.д.

## Slide 11
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Основными адресуемыми объектами являются процессы и порты, через которые процессы обмениваются данными. Порты организуются средствами управления сеансами (уровень 5 на рис.1.4 и 1.5), а передача данных между СПД и портами обеспечивается транспортной службой (уровень 4). Для функционирования сети необходимо идентифицировать соединения, установленные между процессами и их портами через СПД. Соединения идентифицируются парами адресов портов, например по схеме, изображенной на рис.3.1.

## Slide 12
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Адрес местного процесса
Адрес удалённого процесса
Адрес местного порта
Адрес удаленного порта
А.а
B.b
B.b
А.а
d
c
c
d
СПД
Процесс
А
ТС
a
Процесс
В
ТС
b
d
n
m
c
Рис.3.1. Идентификация соединений

## Slide 13
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Здесь А — адрес процесса, ввод-вывод данных в котором производится через логическое устройство ввода-вывода а, рассматриваемое в качестве источника-приемника данных. Процесс идентифицируется адресом А.а. Аналогично идентифицируется процесс В, принадлежащий другой системе. Связь между процессами описывается блоками связи, хранимыми в соответствующих системах. На этапе установления виртуального соединения средства сеансовой службы организуют порты с адресами с и d и сопрягают порты с точками a и b процессов А и В. Адреса портов запоминаются в блоках связи процессов. СПД обеспечивает передачу данных, которыми процессы обмениваются через порты c и d, в узлы m и n, к которым подключены соответствующие системы. Средства транспортной службы (ТС) передают данные между СПД, т.е. узлами подключения m и n, и портами с и d.

## Slide 14
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
В настоящее время отсутствуют подробные стандарты на способы адресации абонентов СПД и процессов и их портов, связанных с СПД транспортно-сеансовыми службами систем. Протоколы устанавливают, как правило, только длину полей, в пределах которых размещаются соответствующие адреса. Международным союзом электросвязи (МСЭ: ITU-T — International Telecommunications Union) разработана Рекомендация Х.121 по международной системе нумерации для СПД общего пользования. Терминалы идентифицируются международными номерами из 14 цифровых знаков, структура которых представлена на рис.3.2. Знаки, следующие за кодом страны, определяют тип сети, национальный номер терминала. В СПД с коммутацией пакетов терминал обозначают полным международным номером, национальным номером или номером в сети.

## Slide 15
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Код сети
Номер терминала в сети
Код страны
Тип сети
Z = 2 … 7
X = 0 … 9
X
X
X
X
Z
X
X
X
…
Рис.3.2. Структура международных
адресов терминалов

## Slide 16
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
3.2. Маршрутизация пакетов
Пакеты поступают в СПД, когда в их заголовке имеется адрес порта назначения. Узел связи СПД, куда поступил пакет, должен по адресу порта назначения определить маршрут передачи пакета - выходную линию связи, в которую нужно передать пакет. При передаче данных по виртуальному каналу маршрутизация выполняется один раз, когда устанавливается виртуальное соединение. При передаче же данных в форме дейтаграмм она выполняется для каждого отдельного пакета.

## Slide 17
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Выбор маршрута в узлах связи СПД производится по алгоритму маршрутизации — правилу назначения выходной линии связи на основе данных, содержащихся в заголовке пакета, и данных, представляющих состояние узла связи и, возможно, СПД в целом. Эффективность алгоритма маршрутизации характеризуется следующими показателями:
 временем доставки пакетов;
 нагрузкой, создаваемой на сеть потоками пакетов,
поступающими в сеть и распределяемыми по линиям и
узлам связи;
 затратами ресурсов в узлах связи, в первую очередь —
затратами памяти и времени процессора
коммуникационной ЭВМ (маршрутизатора).

## Slide 18
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Первые два показателя — основные при оценке эффективности. Алгоритмы маршрутизации имеют целью обеспечить непрерывное продвижение пакетов от источников к адресатам. При этом алгоритм стремится выбрать наиболее подходящее направление передачи пакета — с минимальным временем доставки или наиболее полным использованием пропускной способности СПД. Эффективность алгоритмов маршрутизации уменьшается в связи со следующими факторами:
   передачей пакета в направлении, не приводящем к
  минимальному времени доставки;
   передачей пакета в узел связи, находящийся под
  высокой нагрузкой;
 созданием дополнительной нагрузки на сеть за счёт
передачи служебной информации, необходимой для
выполнения алгоритма маршрутизации.

## Slide 19
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Задача маршрутизации решается в следующих условиях. СПД имеет произвольную ячеистую структуру. Кратчайший маршрут, обеспечивающий доставку пакета за минимальное время, зависит от двух основных факторов: 1) топологии СПД и пропускной способности линий связи; 2) нагрузки на линии связи, определяемой числом пакетов, стоящих в очереди на передачу в каждом узле связи. Топология сети изменяется в результате отказов линий и узлов связи и отчасти при развитии СПД — введении новых линий и узлов связи. Пропускная способность линии связи зависит от уровня помех и параметров аппаратуры, обслуживающей линии. Нагрузка на линии связи — наиболее динамичный фактор, изменяющийся крайне быстро и в трудно прогнозируемом направлении.

## Slide 20
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Следовательно, чтобы решение задачи было оптимальным, необходимо каждому узлу предоставлять информацию о состоянии СПД в целом — всех узлов и линий связи. Узлам может быть предоставлена информация о текущей топологии сети и пропускной способности линий. Однако не существует способа точно предсказать состояние нагрузки в сети. Поэтому алгоритмы маршрутизации могут использовать данные о состоянии нагрузки, запаздывающие по отношению к текущему моменту времени из-за конечной скорости передачи данных и не соответствующие последующим моментам времени, в которые будет принято решение о направлении передачи пакетов. Таким образом, во всех случаях алгоритмы маршрутизации работают в условиях неопределенности текущего и будущего состояния СПД и пульсирующей нагрузки, создаваемой абонентами.

## Slide 21
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Маршрутизация
Фиксированная
Случайная
Лавинная
По предыдущему
опыту
Локальная
Распределенная
Централизованная
Гибридная
Однонаправленная
Многонаправленная
Простая
Адаптивная
Рис.3.3. Классификация алгоритмов маршрутизации

## Slide 22
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Классификация алгоритмов маршрутизации (рис.3.3) производится в зависимости от направления передачи пакетов и способов представления данных, топологии и нагрузки сети.
Простая маршрутизация — способ маршрутизации, не изменяющийся при изменении топологии и состояния СПД. Обеспечивается разными алгоритмами, типичными из которых являются алгоритмы случайной и лавинной маршрутизации.

## Slide 23
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Случайная маршрутизация — передача пакета из узла в любом, случайным образом выбранном направлении, кроме направления, по которому пакет поступил в узел. Пакет, совершая блуждания по сети, с конечной вероятностью когда-либо достигает адресата. Очевидно, что случайная маршрутизация неэффективна ни по времени доставки пакета, ни по использованию пропускной способности сети.
Лавинная маршрутизация — передача пакета из узла во всех направлениях, кроме того, по которому поступил пакет. При этом, если УС связан с n другими узлами СПД, пакет передается в n-1 направлениях, т.е. размножается. Очевидно, что хотя бы одно направление обеспечит доставку пакета за минимальное время, т.е. лавинная маршрутизация гарантирует малое время доставки, однако это при этом резко ухудшается использование пропускной способности СПД из-за загрузки ее большим числом пакетов.

## Slide 24
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Маршрутизация по предыдущему опыту — передача пакета в направлении, выбираемом на основе потока, проходящего через узел. При этом пакеты, поступая в сеть, снабжаются адресами получателя и источника и счетчиком числа пройденных узлов (числа ретрансляционных участков). Пакет, который пришел в узел со значением счетчика 1, определяет соседний узел; пакет со значением счетчика 2 определяет узел, находящийся на расстоянии двух шагов, и т.д. Эти данные позволяют установить топологию сети и на ее основе построить таблицу для выбора маршрута. Постоянно анализируя число пройденных узлов, можно изменять таблицу маршрутов, если появился пакет с числом пройденных узлов, меньшим ранее зарегистрированного.

## Slide 25
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Этот способ маршрутизации позволяет узлам приспосабливаться к изменению топологии сети, однако процесс адаптации протекает медленно и неэффективно. Метод изучения пути передачи пакетов используется для построения ряда модификаций алгоритмов простой маршрутизации.
Простая маршрутизация, не обеспечивая направленной передачи пакетов от источников к адресатам, имеет низкую эффективность. Основное ее достоинство — обеспечение устойчивой работы СПД при выходе из строя различных частей сети.

## Slide 26
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Фиксированная маршрутизация — способ выбора направления передачи по таблице маршрутизации, устанавливающей направление передачи для каждого узла назначения. Таблицы маршрутизации определяют кратчайшие пути от узлов к адресатам и вводятся в узлы связи от управляющего центра сети. Для слабозагруженных сетей этот способ маршрутизации дает хорошие результаты, но его эффективность падает по мере увеличения нагрузки на сеть. При отказе линий связи необходимо менять таблицу маршрутизации. Для этого можно, например, размещать в каждом узле связи набор таблиц маршрутизации, подготовленных на случай отказа одной из линий связи. При возникновении отказа по узлам сети рассылается управляющий пакет, содержащий сведения об отказе, реагируя на который узлы меняют таблицы маршрутизации путем выбора соответствующих таблиц из хранимого набора.

## Slide 27
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Очевидно, что разработать способ фиксированной маршрутизации, обеспечивающей работоспособность сети при отказе многих линий, является чрезвычайно трудной задачей. К тому же фиксированная маршрутизация не позволяет адаптироваться к изменениям нагрузки, что в общем случае приводит к значительным задержкам пакетов в СПД. Фиксированная маршрутизация может строиться на основе единого пути передачи пакетов между двумя абонентами. Такой способ называется однонаправленной маршрутизацией. Его недостаток — неустойчивость к отказам и перегрузкам. Для повышения устойчивости в таблицах маршрутизации указывается несколько возможных путей передачи пакета и вводится правило выбора целесообразного пути. Такой способ называется многонаправленной маршрутизацией.

## Slide 28
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Адаптивная маршрутизация — способ выбора направления передачи, учитывающий изменение состояния СПД. При адаптивной маршрутизации узлы СПД принимают решение о выборе маршрутов, реагируя на разного рода данные об изменении топологии и нагрузки. В идеальном случае каждый узел сети должен располагать полной информацией о текущем состоянии всех остальных узлов, о топологии сети и длине очередей к каждому направлению в каждом узле. Однако, как показали исследования, даже в этом идеальном случае задержки в СПД лишь немногим меньше, чем при фиксированной маршрутизации, таблицы которой определяют кратчайшие пути в сети и не изменяются при колебаниях нагрузки.

## Slide 29
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Дело в том, что оптимальные маршруты, формируемые на основе самой “свежей” информации о распределении нагрузки в сети, становятся неоптимальными в последующие моменты времени, когда пакеты ещё не достигли адресатов. Когда, например, сильно загруженные узлы получают информацию о том, что некоторая часть сети загружена слабо, они одновременно направляют пакеты в эту часть сети, создавая в сети, быть может, худшую ситуацию, чем предшествующая. Таким образом, алгоритмы адаптивной маршрутизации не обеспечивают оптимальности маршрутов. Однако выбор даже не оптимального, а близкого к нему маршрута приводит к значительному уменьшению времени доставки, особенно при пиковых нагрузках, а также к некоторому увеличению пропускной способности сети. Поэтому адаптивная маршрутизация получила широкое применение в вычислительных сетях и в первую очередь — в сетях с большим числом узлов связи (10 и более).

## Slide 30
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Распределенная адаптивная маршрутизация основана на использовании информации, получаемой от соседних узлов сети. Этот способ маршрутизации может реализоваться, например, следующим образом. Каждый узел сети формирует таблицы маршрутов ко всем узлам назначения, минимизирующие задержки в сети, причем для каждого маршрута указывается фактическое время передачи пакета в узел назначения. До начала работы сети это время оценивается исходя из топологии сети. В процессе работы сети узлы регулярно обмениваются с соседними узлами таблицами задержки. После обмена каждый узел пересчитывает задержки с учетом поступивших данных и длины очередей в самом узле. Полученные значения используются для выбора маршрутов: пакет ставится в очередь к маршруту, который характеризуется минимальным временем доставки.

## Slide 31
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Алгоритмы адаптивной маршрутизации классифицируются по информации, используемой ими для принятия решений при назначении маршрутов.
Локальная адаптивная маршрутизация основана на использовании информации, имеющейся в отдельном узле СПД. Эта информация включает в себя:
 таблицу маршрутизации, определяющую все
направления передачи пакетов;
 данные о текущем состоянии выходных каналов
(работают или не работают);
 длину очередей пакетов, ожидающих передачи по
выходным каналам.
Информация о состоянии других узлов сети не используется. Таблицы маршрутизации указывают кратчайшие маршруты, проходящие через минимальное количество узлов и обеспечивающие передачу пакета в узел назначения за минимальное время.

## Slide 32
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Обмен таблицами задержки производится периодически или в том случае, если обнаруживаются существенные изменения задержки из-за изменения очередей на передачу или состояния линий связи вследствие отказа. Естественно, что периодический обмен таблицами задержки значительно увеличивает загрузку сети, а асинхронный — снижает. Однако в каждом случае загрузка остается весьма существенной и к тому же сведения об изменении состояния узлов медленно распространяются по сети. Так, при обмене с интервалом 2/3 с время передачи данных составляет несколько секунд, и в этот период узлы направляют пакеты по старым путям, что может создать перегрузку в районе вышедших из строя компонентов сети.

## Slide 33
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Централизованная адаптивная маршрутизация основана на использовании информации, получаемой от центра маршрутизации. При этом каждый узел сети формирует сообщения о своем состоянии — длине очередей, работоспособности линий связи, и эти сообщения передаются в центр маршрутизации. Последний на основе полученных данных формирует таблицы маршрутизации, рассылаемые всем узлам сети. Неизбежные временные задержки при передаче данных в центр маршрутизации, формировании и рассылке таблиц снижают к потере эффективность централизованной маршрутизации, особенно в ситуациях, когда нагрузка сильно пульсирует. Поэтому централизованная маршрутизация по эффективности не превосходит локальную адаптивную, а кроме того, отличается специфическим недостатком — потерей управления сетью при отказе центра маршрутизации.

## Slide 34
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Гибридная адаптивная маршрутизация основана на использовании таблиц, периодически рассылаемых центром маршрутизации, в сочетании с анализом длины очередей в узлах. Если таблица маршрутизации, сформированная для узла связи центром, определяет единственное направление передачи пакета, то пакет передается именно в этом направлении. Если же таблица определяет несколько направлений, то узел выбирает направление в зависимости от текущих значений длин очередей — по алгоритму локальной адаптивной маршрутизации. Гибридная маршрутизация компенсирует недостатки централизованной и локальной: маршруты, формируемые центром, являются устаревшими, но соответствуют глобальному состоянию сети; локальные алгоритмы являются “близорукими”, но обеспечивают своевременность решений.

## Slide 35
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
3.3. Управление потоками
Интенсивность передачи пакетов источником должна быть согласована с интенсивностью обработки пакетов получателем. Если интенсивность передачи превышает интенсивность обработки, пакеты будут накапливаться в сети, что приведет к снижению пропускной способности сети, а в итоге — к блокировке участка сети и сети в целом из-за переполнения буферной памяти, используемой в узлах для промежуточного хранения пакетов. Эту ситуацию можно исключить, если не допускать передачи пакетов с интенсивностью, превышающей интенсивность обработки. Согласование обеспечивается за счет управления потоком пакетов между источником и получателем.

## Slide 36
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Управление потоками в вычислительной сети производится на нескольких уровнях (рис.3.4) и реализуется соответствующими протоколами. Основные функции управления потоками реализуются протоколом управления каналом — важнейшим элементом тракта, связывающим процессы в главных и терминальных ЭВМ. Корректность потоков в каждом из каналов, составляющих тракт, обеспечивает корректное функционирование всего тракта процесс-процесс. Однако специфика функционирования узлов, СПД и ЭВМ порождает необходимость в особых элементах управления потоками на уровнях более высоких, чем канал.
Управление потоком основывается на механизме квитанций — сообщений, подтверждающих прием пакета адресатом. Для управления используются различные способы квитирования, реализуемые протоколами соответствующих уровней.

## Slide 37
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Рис.3.4. Уровни управления потоками
СПД
Управление потоком процесс-процесс
ЭВМ
УС
УС
УС
ЭВМ
Управление потоком ЭВМ-ЭВМ
Управление потоком в сети
Управление
каналом
Управление
потоком
Процесс
Процесс

## Slide 38
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Управление потоками в канале, т.е. между двумя узлами СПД, должно обеспечивать эффективное использование пропускной способности канала и предотвращать переполнение буферов, приводящее к блокировке передачи пакетов в канале. Основной принцип управления состоит в следующем. Передаваемый пакет сохраняется в памяти передающего узла, ожидая приема квитанции о правильном приеме пакета узлом-получателем. Если пакет в процессе передачи по каналу был искажен помехами, передача должна быть повторена одним из двух способов: посылкой в узел-источник сигнала перезапроса пакета (отрицательной квитанции) или с помощью тайм-аута.
Тайм-аут — промежуток времени, отводимый для получения сигнала, подтверждающего выполнение соответствующего действия. Если в течение тайм-аута подтверждение в узел-источник не поступило, пакет передается вновь.

## Slide 39
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Способ повторной передачи пакета на основе тайм-аута является наиболее удобным и надежным по следующей причине. Положительные квитанции (подтверждения) и отрицательные квитанции (перезапросы) могут быть потеряны (искажены) в канале, и, следовательно, работоспособность информационного канала, для управления которым используется механизм отрицательных квитанций, должна поддерживаться механизмом тайм-аута. Использование тайм-аута приводит к следующему нежелательному явлению: если квитанция-подтверждение потеряна в канале или поступила слишком поздно, узел-источник по истечении тайм-аута повторно передает пакет, в результате чего в узле-получателе образуется копия пакета. Это явление исключается за счет введения в пакеты переменного бита, значение которого устанавливается для последовательно передаваемых пакетов в 0, 1, 0, 1, ... . Принимающий узел контролирует значения переменного бита: чередующиеся значения свидетельствуют о корректном процессе передачи; появление подряд значений 0 или 1 свидетельствуют о том, что новый пакет — копия ранее принятого.

## Slide 40
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
В рассматриваемом протоколе передачи пакетов по каналу предполагалось, что следующий пакет передается только после подтверждения о приеме предыдущего. В таком случае пропускная способность канала используется лишь частично и потери ее возрастают с увеличением скорости передачи и протяженности канала. Во избежание этого используется многопакетный протокол передачи, допускающий передачу совокупности пакетов, прежде чем придет квитанция, подтверждающая прием первого из них. Чтобы соотносить пакеты и квитанции, последовательность передаваемых пакетов должна быть пронумерована: первому пакету присваивается номер 0, второму — 1 и т.д. Предельное число пакетов, передаваемых до получения квитанции, называется шириной окна.

## Slide 41
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Перед началом передачи в узле-источнике и узле-получателе должны быть установлены одинаковые начальные номера 0. В результате этого первый передаваемый и первый принимаемый пакеты будут иметь номера 0. В момент времени t порядковый номер предаваемого пакета будет равен Nt, а номер пакета, ожидаемого в узле-получателе, — Nr. В начальный период времени узел передает пакеты с номерами 0NtW, где W — ширина окна. Узел-получатель все прибывающие пакеты проверяет на наличие ошибок, и искаженные пакеты считаются потерянными. Если поступил пакет с номером N=Nt, то он будет принят в правильной последовательности, о чем посылается квитанция, содержащая номер N. Если N>Nr, то принятый пакет опережает правильную последовательность и, следовательно, предшествующий пакет утерян. В этом случае квитанция о приеме пакета N не высылается. Если N<Nr, то пакет N является копией предыдущего пакета, повторная передача которого произошла из-за потери квитанции. Поэтому узел-получатель посылает квитанцию, подтверждающую прием пакета N, а принятая копия пакета уничтожается.

## Slide 42
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Для кодирования номеров пакетов отводится конечное число битов k и нумерация производится циклически: 0, 1, 2, ..., 2k-1, 0, 1, ..., 2k-1, ... . Ширина окна W определяет число пакетов, копии которых сохраняются после передачи в узле-источнике, и одновременно число буферов, используемых в узле для хранения пакетов. Чем больше значение W, тем эффективнее используется пропускная способность канала, но это достигается за счет увеличения в узлах емкости памяти, обеспечивающей работу канала. Ширина окна должна быть тем больше, чем больше пропускная способность и протяженность канала.
Механизм квитанции используется для выполнения еще одной функции — защиты узлов от перегрузок, возникающих, когда буферная память оказывается целиком заполненной пакетами. Для исключения перегрузок узел приостанавливает выдачу квитанций, в результате чего прекращается прием пакетов по входящим в узел направлениям.

## Slide 43
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Управление потоком в сети (см.рис.3.4) — между источником и адресатом — производится таким же способом, как и управление потоком в канале, однако должно обеспечить, во-первых, устранение ошибок, вносимых в узлах связи, поскольку протоколы управления каналом их не выявляют, и, во-вторых, защиту от перегрузок, возникающих, если узел-источник передает пакеты с интенсивностью, превышающей интенсивность обработки пакетов адресатом. С целью правильной доставки пакетов узел-источник хранит их копии до получения квитанции от узла-адресата. Из-за отказов или занятости ресурсов ЭВМ теряют способность принимать адресованные им пакеты в течение какого-то времени. Если источник продолжает отправлять пакеты, то они накапливаются в сети и перегружают ее. В таких ситуациях узел-адресат должен уничтожать поступающие пакеты и не передавать квитанции об их получении, чем будет приостановлена передача пакетов узлом-источником.

## Slide 44
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Управление потоком (см.рис.3.4) между ЭВМ и узлом СПД (для случая, когда к узлу подключена единственная ЭВМ) обеспечивается описанными средствами управления каналом, который связывает ЭВМ с узлом. Если к узлу подключены несколько ЭВМ, для управления потоком требуются специальные методы. Как правило, используется следующий метод:
 во-первых, для каждой ЭВМ выделяется определенное
число буферов, в которых размещаются пакеты,
поступающие в узел;
 во-вторых, каждой ЭВМ присваиваются различные
приоритеты передачи пакетов, которые зависят от
ширины окна, отводимого в канале связи ЭВМ (чем
шире окно, тем выше приоритет ЭВМ на передачу в
узел).

## Slide 45
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Управление потоками на уровне ЭВМ-ЭВМ обеспечивается в основном протоколом управления каналом между ЭВМ и СПД и протоколом управления потоками в СПД. Для исключения переполнения сети пакетами каждая ЭВМ, начиная диалог с другой ЭВМ, должна убедиться в готовности вызываемой ЭВМ к взаимодействию — приему пакетов. Такая проверка выполняется при установлении виртуального канала и необходима при передаче данных в форме дейтаграмм.
Управление потоком между процессами, реализуемыми в ЭВМ, заключается в проверке разрешения на доступ к вызываемому процессу — программе, базе данных или терминалу.

## Slide 46
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Рассмотренная система управления потоками, реализуемая протоколами соответствующих уровней, обеспечивает защиту передаваемых данных от ошибок, передачу пакетов, упорядоченных в цепочки с помощью нумерации, и эффективное использование пропускной способности канала и сети в целом. Кроме того, процедуры проверки готовности адресатов (ЭВМ и процессов) к взаимодействию с источником вызова снижают нагрузку на СПД и отчасти способствуют защите узлов связи и СПД в целом от перегрузок.

## Slide 47
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
3.4. Защита от перегрузок
В СПД с коммутацией пакетов основные ресурсы для функционирования сети — это пропускная способность каналов и емкость буферной памяти в узлах связи. Пропускная способность каналов, число буферов и топология сети определяют предельную пропускную способность сети. Реальная пропускная способность сети не превышает предельной. С увеличением нагрузки на сеть пропускная способность увеличивается до предельного значения, но одновременно с этим возрастает время доставки пакетов. Как в любой транспортной системе пропускная способность сети зависит от числа пакетов, находящихся в сети.

## Slide 48
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
С увеличением числа пакетов, передаваемых сетью, производительность сначала возрастает до максимального значения, а затем начинает падать. Состояние сети, при котором из-за большого числа передаваемых пакетов резко ухудшаются ее характеристики, называется перегрузкой. При числе пакетов ММ* в сети существуют условия для свободного продвижения пакетов к адресатам. При М=М* эти условия ухудшаются и в конце концов настолько, что сеть оказывается заблокированной находящимися в ней пакетами и производительность сети падает до нуля.

## Slide 49
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Блокировки в сети возникают из-за отсутствия свободных буферов в узлах связи. Если два узла А и В связаны между собой каналом и все буферы узла А заняты пакетами, которые должны быть переданы в узел В, а все буферы узла В — пакетами, предназначенными для узла А, то возникает прямая блокировка: ни один пакет из узлов А и В не может быть передан в узел назначения. Косвенная блокировка возникает при кольцевой топологии сети, например, когда узел А должен передать пакеты в узел В, узел В — в узел С, а узел С — в узел А. В этом случае для пакетов может не оказаться свободных буферов и передачи полностью блокируются.

## Slide 50
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Для исключения перегрузки сети необходимо не допускать чрезмерного поступления пакетов в ИТС. Пакеты должны ожидать своей очереди на передачу через сеть, находясь в памяти главных и терминальных ЭВМ. Наиболее простой способ защиты от перегрузок — введение для узлов сети системы разрешений на ввод пакетов в сеть. При этом каждому узлу выделяется ограниченное число разрешений, например 5, на передачу пакетов в сеть. Если узел вводит пакет в сеть, число разрешений уменьшается на единицу. После того как все разрешения будут исчерпаны, узел прекращает прием пакетов от ЭВМ-источника.

## Slide 51
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Когда в узел поступает пакет, адресованный ЭВМ, обслуживаемой узлом, число разрешений увеличивается на единицу. Этот механизм исключает возможность переполнения сети пакетами. Поскольку потоки в узлах не сбалансированы, число отправляемых пакетов в общем случае не совпадает с числом принимаемых, в одних узлах может оказаться избыток разрешений, а в других — их дефицит. Поэтому узлы должны передавать избыточные разрешения другим узлам, например с помощью специальных управляющих пакетов.

## Slide 52
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Оптимальное число разрешений, предоставляемых узлу, определяется путем моделирования сети. При этом учитывается предельное допустимое число пактов в сети, зависящее от топологии, числа буферов и пропускной способности каналов, а также задержка ввода пакетов в сеть и время доставки пакетов.
Дополнительно к системе разрешений с целью улучшения условий функционирования вводятся приоритеты для транзитных пакетов. Транзитные пакеты передаются УС в первую очередь, что приводит к разгрузке сети, а пакеты, поступающие в узлы от ЭВМ, передаются в сеть только в том случае, когда все транзитные пакеты переданы по соответствующим направлениям.

## Slide 53
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
При наличии системы, защищающей от перегрузок сеть в целом, могут возникнуть локальные перегрузки — в области, охватывающей несколько соседних узлов. В результате этого передача пакетов в области блокируется. Чтобы восстановить работоспособность сети, можно уничтожить заблокированные пакеты при условии, что ЭВМ-источник сохраняет копии пакетов до получения их ЭВМ-адресатом. В этом случае передача уничтоженных пакетов ЭВМ-источником производится повторно по истечении тайм-аута.

## Slide 54
Лекция №3: Организация управления потоками данных в ИТС
Однако такой способ восстановления работы после перегрузки может привести к различным нежелательным последствиям. Так, могут быть уничтожены управляющие пакеты, несущие квитанции, что потребует повторной передачи правильно доставленных пакетов. Поскольку трудно предвидеть все возможные случаи, связанные с блокировками в сети, основные функции по ликвидации блокировок возлагаются на операторов, осуществляющих административное управление сетью.