## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ
топологических (заградительных) систем обеспечения ИБ
Раздел V: КОМПЬЮТЕРНЫЙ ШПИОНАЖ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРОТОКОЛОВ И ИНФРАСТРУКТУРЫ INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Одной из наиболее “привлекательных” групп сетевых объектов для КШ ИТС являются топологические (заградительные) системы обеспечения ИБ, к которым относятся NAT-модули и СЭ. Причём для нарушителя наибольший интерес представляет не сама заградительная система, а то, что располагается за нею. Тем не менее, такие системы весьма часто становятся объектами КШ. Очевидно, что нарушитель будет решать две взаимоувязанные задачи: во-первых, это преодоление заградительного программно-аппаратного (программного) комплекса, и, во-вторых, захват (“переподчинение”) СУ этим комплексом.
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ

## Slide 3
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
30.1. Задачи, решаемые NAT-модулями и СЭ
Необходимость трансляции (преобразования) IP-адресов появляется тогда, когда внутренние сетевые IP-адреса не могут быть использованы во внешней сети по следующим причинам:
либо они являются индивидуальными при использовании во внешней сети;
либо внутренняя адресация должна сохраняться в секрете от внешней сети.

## Slide 4
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Существует много разновидностей преобразования адресов, которые подходят для различных прикладных служб. Однако все типы NAT-модулей имеют следующие характеристики:
прозрачное преобразование адресов;
прозрачная маршрутизация через преобразование адресов (процедура маршрутизации относится только к доставляемым пакетам, и не касается каких-либо изменений маршрутной информации/маршрутных таблиц);
преобразование полей полезной нагрузки в ICMP-сообщениях об ошибках.

## Slide 5
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Трансляция (преобразование) адресов включает три фазы:
установление взаимно однозначного соответствия между адресами (address binding);
поиск и преобразование адресов;
“удаление” взаимно однозначного соответствия между адресами (address unbinding).
Все эти три фазы обеспечивают формирование, обслуживание и завершение сеансов связи, “проходящих” через NAT-маршрутизаторы.

## Slide 6
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Очевидно, что задача сокрытия адресного пространства (по своей сути – задача обеспечения ИБ) корпоративной сети решается NAT-модулями путём управления входящего и исходящего трафика на основе результатов анализа адресной информации транслируемых сообщений. Другими словами, NAT-модули в определённом смысле изменяют топологию сетей вследствие перераспределения трафика по разным направлениям в точках своего размещения.

## Slide 7
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
СЭ представляет собой систему или группу систем, которая реализует на практике стратегию управления доступом между двумя или более сетями. Спектр способов и средств, которые способны реализовать такую стратегию, достаточно широк, но в принципе, СЭ может быть представлен как пара средств, одно из которых предназначено для блокировки трафика, а второе — для пропуска разрешенного трафика. Некоторые СЭ специально настраиваются с акцентом на блокирование трафика (в них указываются признаки трафика, который необходимо блокировать, то есть не пропускать через себя), в то время как другие акцентированы на пропуск разрешенного трафика (в них, наоборот, указываются признаки трафика, который необходимо пропускать через себя).

## Slide 8
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Главное предназначение СЭ: защита корпоративного сетевого сегмента от НСД со стороны “внешнего мира” путём нейтрализации вредоносного трафика на основе результатов анализа адресной информации транслируемых сообщений, а также других параметров, входящих в признаковое пространство для распознавания трафика.

## Slide 9
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
30.2. NAT-модули и СЭ как системы распознавания образов
Из теории распознавания образов известно, что процедура распознавания того или иного объекта заключается в отнесении его к одному из известных классов объектов и включает:
процесс приёма и предварительной обработки признаков объекта;
выделение необходимых для анализа признаков объекта;
сравнение выделенных признаков с известными признаками классов объектов;
принятие решения и отнесение объекта к одному из известных классов объектов или к классу неизвестных объектов.

## Slide 10
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Одним из наиболее важных элементов системы распознавания является процедура формирования признакового пространства и разделение его на классы, подклассы и т.д. Содержание этой процедуры определяется конкретной системой распознавания.
Если теперь рассмотреть процессы функционирования NAT-модулей и СЭ, то них можно выделить следующие функциональные процедуры:

## Slide 11
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
приём входящего/исходящего IP-пакета и проверка его целостности;
определение и выделение адресного блока и других адресных и/или признаковых компонентов;
сравнение адресной и/или иной признаковой информации с конфигурационной признаковой информацией;
принятие решения (по результатам сравнения) о дальнейшей обработке принятого IP-пакета (удаление, дальнейшая трансляция и т.п.).

## Slide 12
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Очевидно, что процессы функционирования NAT-модулей и СЭ полностью соответствуют модели функционирования системы распознавания. В конечном счете, и NAT-модули, и СЭ реализуют функцию обнаружения, то есть “свой” или “чужой”. Если они устанавливают, что IP-пакет “чужой”, он просто уничтожается, а если — “свой”, определяют его дальнейшую обработку.

## Slide 13
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
30.3. Наличие принципиальной возможности
КШ NAT-модулей и СЭ-систем
Перед началом рассмотрения возможных мероприятий компьютерного шпионажа (КШ) NAT-модулей и СЭ-систем, необходимо ответить на вопрос: “А существует ли принципиальная возможность КШ (преодоления) таких средств защиты?”
Ответ на этот вопрос будет положительным. Во-первых, потому, что сами разработчики NAT-модулей и СЭ-систем и специалисты в области ИБ говорят о возможности нелегального проникновения через такие системы. Другими словами, NAT-модули и СЭ-системы “не всесильны” и способны защитить информационные системы только от некоторых разновидностей атак.

## Slide 14
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
И, во-вторых (это “второе” объясняет “слабость” NAT-модулей и СЭ-систем по обеспечению ИБ), эти средства защиты, принципиально нарушая модель “сквозного соединения” в Internet-сети на сетевом и/или транспортном уровнях, все-таки не нарушают его на прикладном уровне, то есть не нарушают соединение между прикладными процессами, которое идентифицируется с помощью адресной системы той или иной прикладной службы.

## Slide 15
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Именно наличие прикладных адресов процесса-получателя и процесса-отправителя в транслируемом сообщении позволяет однозначно (при отсутствии ошибок) идентифицировать соединение (то есть цель КШ), даже в условиях модификации IP-адресов и номеров транспортных портов и может быть другой адресной информации.
Отсюда следует, что основой КШ NAT-модулей и СЭ-систем является обеспечение доступа к трафику, транслируемому через эти средства защиты.

## Slide 16
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
30.4. Основные принципы и содержание
КШ NAT-модулей и СЭ
Основные принципы. Цели мероприятий КШ могут быть различными в зависимости от оперативно-стратегических задач, решаемых системой РЭР. Однако можно предположить, что нарушителя, как правило, будут интересовать не сами NAT-модули и СЭ-системы как таковые, а всё то, что они защищают (что расположено за ними) — объекты КШ (рис.30.1,а,б.в,г).

## Slide 17
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Получение максимально возможной информации о NAT-модулях и СЭ-системах
Определение технологических аспектов функционирования самой системы защиты
КШ-NAT/FW
П Р И Н Ц И П Ы
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Определение видов трафика (включая шифрованный), которые транслируются через систему защиты
Определение объёма адресной и иной информации, контролируемого системой защиты
Комплекс пассивных
мероприятий с целью контроля, анализа и перехвата сквозного
трафика NAT-модулей
и СЭ-систем
Комплекс активных
мероприятий с целью
проникновения и захвата
систем управления
NAT-модулями и
СЭ-системами
Рис.30.1,а. Принципы и содержание КШ
NAT-модулей и СЭ-систем

## Slide 18
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Рис.30.1,б. Принципы и содержание КШ
NAT-модулей и СЭ-систем
Разработка тактики
преодоления
NAT-модулей
и СЭ-систем для обеспечения доступа к объектам КШ
КШ-NAT/FW
П Р И Н Ц И П Ы
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Пассивное
преодоление, то есть
без вмешательства
в функционирование
средств защиты
Активное
преодоление, то есть
с вмешательством в
функционирование
средств защиты
Инициирование виртуального
соединения легальным сетевым объектом и далее компрометация соединения (захват соединения субъектом КШ)
Инициирование виртуального
соединения атакующим, когда последний сам определяет
используемую прикладную или сетевую службу
Фаза изменения режимов
функционирования и/или настроек NAT-модулей и СЭ-систем (то есть проникновение в СУ
этими средствами
защиты)
Фаза пассивного проникновения через NAT-модули и СЭ-системы

## Slide 19
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Апробирование активных
мероприятий на
экспериментальном стенде проведения компьютерных атак
КШ-NAT/FW
П Р И Н Ц И П Ы
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Воссоздание максимально полного по составу и
топологии комплекса
аппаратно-программных средств, имитирующего реальные средства защиты и объекты нападения
Анализ и уточнение выбранной тактики преодоления средств защиты, вплоть до отказа
от нее и избрания другой тактики
Агрегирование и настройка
имитационного комплекса с
максимально точным отображением функционирования реальных средств защиты и объектов КШ
Проведение тестовых (учебных)
атак с целью выявления реакции имитационного комплекса и его
дальнейшего поведения и
детальный анализ всех
функциональных аспектов комплекса
Корректировка и уточнение перечня подготовительных мероприятий (включение новых или удаление ненужных), необходимых для
проведения атакующих
мероприятий КШ
“Обучение” системы нападения на объекты КШ на основе результатов проведения тестовых атак
Корректировка перечня активных и/или пассивных атакующих мероприятий, обеспечивающих
преодоление средств защиты и нападение на объекты КШ
Рис.30.1,в. Принципы и содержание КШ
NAT-модулей и СЭ-систем

## Slide 20
КШ-NAT/FW
П Р И Н Ц И П Ы
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Использование
сетевых
служб
Использование
прикладных
служб
Рис.30.1,г. Принципы и содержание КШ NAT-модулей и СЭ-систем
Обеспечение максимального
уровня маскировки для достижения наибольшего эффекта активных мероприятий КШ

## Slide 21
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Очевидно, что без вскрытия структуры и правил функционирования (настройки) NAT-модулей и СЭ-систем невозможно обеспечить доступ к объектам КШ (достичь цель КШ).
В отдельных случаях, NAT-модули и СЭ-системы могут представлять интерес и для нарушителя, но только с целью изучения способов защиты и возможности их преодоления.

## Slide 22
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
На основе анализа современных СЭ-систем и NAT-модулей можно сформулировать основные принципы КШ (рис.30.1) этих систем:
получение максимально возможной информации о структуре и правил функционирования NAT-модулей и СЭ-систем;
разработка тактики преодоления NAT-модулей и СЭ-систем для обеспечения доступа к объектам КШ;
апробирование активных мероприятий на экспериментальном стенде проведения компьютерных атак;
обеспечение максимального уровня маскировки для достижения наибольшего эффекта активных мероприятий КШ.

## Slide 23
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Содержание КШ NAT-модулей и СЭ-систем. Для вскрытия структуры и правил функционирования NAT-модулей и СЭ-систем, что соответствует процессу определения признакового пространства в системах распознавания образов, необходимо обеспечить доступ к трафику, транслируемому через эти средства защиты. Фактически, необходимо установить:

## Slide 24
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
объём адресной и иной информации, контролируемый системой защиты (то есть глубину анализа трафика). Это позволит определить разновидности NAT-модулей и СЭ-систем;
виды трафика (включая шифрованный), которые транслируются через NAT-модули и СЭ-системы. Это позволит установить функциональные настройки этих средств защиты, то есть выявить разрешенные диапазоны сетевого адресного пространства, включая IP-адреса, номера транспортных портов и системы адресации и используемые адреса прикладных служб;
технологические аспекты функционирования самих NAT-модулей и СЭ-систем. Это относится к системам управления этими средствами защиты, включая систему синхронизации.

## Slide 25
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Практическая реализация рассматриваемого принципа КШ NAT-модулей и СЭ-систем может предусматривать следующие два вида комплексных мероприятий:
блок пассивных мероприятий, в основе которых лежит контроль, анализ и перехват трафика транслируемого через интересующие субъект КШ NAT-модули и СЭ-системы. Далее, на основе полученной информации формирование модели системы защиты, которую предстоит преодолеть;

## Slide 26
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
блок активных мероприятий, целью которых, помимо получения необходимой информации об интересующих нарушителя NAT-модулях и СЭ-системах, является попытка проникновения и захвата системы управления этими средствами защиты. Однако необходимость и характер этих мероприятия зависят от результатов проведения пассивных мероприятий и готовности субъекта КШ к активным действиям. В противном случае, для осуществления активных мероприятий понадобится этап моделирования атак на экспериментальном стенде.

## Slide 27
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Выбор блока активных мероприятий, также зависит от избранной тактики преодоления NAT-модулей и СЭ-систем.
Разработка тактики преодоления NAT-модулей и СЭ-систем основывается на результатах контроля, анализа и перехвата трафика транслируемого через интересующие нарушителя средства защиты. Тем не менее, с точки зрения активного воздействия на их функционирование можно определить две тактики преодоления средств защиты:

## Slide 28
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
пассивное преодоление, то есть без вмешательства в функционирование средств защиты;
активное преодоление, то есть с вмешательством в функционирование средств защиты.
Пассивное проникновение через NAT-модули и СЭ-системы не предусматривает какого-либо воздействия на эти средства защиты. В этом случае используется способ нападения типа “маскарад”, при этом возможны две разновидности атак типа “маскарад”:

## Slide 29
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
инициирование виртуального соединения легальным сетевым объектом и далее компрометация соединения (захват соединения атакующим). При этом сам легальный пользователь определяет используемую прикладную службу;
инициирование виртуального соединения субъектом КШ, когда он сам определяет используемую прикладную или сетевую службу.

## Slide 30
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Первая разновидность “маскарада” вероятнее всего, приемлема тогда, когда атакующему было затруднительно (или не возможно) самому инициировать сеанс связи. Однако захват соединения требует значительных дополнительных ресурсов блокирования сквозного трафика и его дальнейшей нейтрализации и генерации необходимого для атакующего трафика.

## Slide 31
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Целью активного преодоления средств защиты является изменение их режимов функционирования и/или настроек для упрощения последующего пассивного проникновения через эти средства защиты.
Собственно говоря, активное проникновение включает две фазы:
фаза изменения режимов функционирования и/или настроек NAT-модулей и СЭ-систем (то есть проникновение в систему управления этими средствами защиты). В этой фазе также используется способ нападения типа “маскарад”;
фаза пассивного проникновения через NAT-модули и СЭ-системы.

## Slide 32
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Если первая фаза проникновения дала свои положительные результаты, то есть атакующий получил больше возможностей по ведению КШ, то вероятнее всего, он будет сам инициировать соединения с объектом атаки.
Моделирование активных мероприятий и уточнение тактики проникновения через средства защиты. Реализация данного принципа предусматривает решение следующих частных задач:

## Slide 33
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
воссоздание максимально полного по составу и соответствующего по топологии комплекса аппаратно-программных средств, имитирующего реальные средства защиты и объекты нападения, на стенде моделирования атак;
агрегирование и настройка имитационного комплекса с максимально точным отображением функционирования реальных средств защиты и объектов КШ;

## Slide 34
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
проведение максимально возможного числа тестовых (учебных) атак с целью выявления реакции имитационного комплекса и его дальнейшего поведения (то есть переход в другие режимы функционирования, сбой или отказ и другие виды реагирования) и детальный анализ всех функциональных аспектов комплекса вследствие учебных атак;
“обучение” системы нападения на объекты КШ на основе результатов проведения тестовых атак;
анализ и уточнение выбранной тактики преодоления средств защиты, вплоть до отказа от нее и избрания другой тактики;

## Slide 35
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
корректировка и уточнение перечня подготовительных мероприятий (включение новых или удаление не нужных) необходимых для проведения атакующих мероприятий КШ;
корректировка и уточнение перечня активных и/или пассивных атакующих мероприятий, обеспечивающих преодоление средств защиты и нападение на объекты КШ.

## Slide 36
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Для осуществления нападения типа “маскарад” могут использоваться различные:
сетевые (технологические) службы;
прикладные службы.
Применение конкретной той или иной сетевой или прикладной службы будет определяться результатами пассивных и моделирования активных мероприятий КШ. И в первую очередь — перечнем прикладных и/или сетевых служб используемых объектом КШ.

## Slide 37
Лекция №30: Основные принципы и содержание КШ топологических
(заградительных) систем обеспечения ИБ
Анализ современных NAT-модулей и СЭ-систем показывает, что их разработчики не рассматривают SNMPv3-протокол в качестве источника возможных атак. Хотя применение этого протокола субъектом КШ способно решить многие проблемы, связанные с доступом к объектам КШ.
Другим технологическим протоколом, который может использоваться субъектом КШ, является NTPv4-протокол сетевого времени.