## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами и сетью передачи данных
Раздел I: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЯХ
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Базовая СПД, состоящая из узлов и каналов связи, создает возможность главным и терминальным ЭВМ устанавливать между собой информационные соединения. Эти возможности реализуются средствами, образующими в семиуровневой модели (см.рис.1.4, 1.5) три нижних уровня управления: 1 — физическим каналом; 2 — информационным каналом; 3 — СПД.

## Slide 3
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
4.1. Протоколы физического уровня
Физический уровень в архитектуре открытых систем является нижним уровнем, который обеспечивает взаимодействие со средой передачи, связывающей системы между собой. Примерами среды передачи может служить коаксиальный кабель, двухпроводная витая пара, волоконно-оптическая линия, шина, состоящая из группы проводов для параллельной передачи байта или машинного слова, и т.д. Среда передачи может быть составной и включать сегменты различного типа, например проводную и волоконно-оптическую линии.

## Slide 4
…
…
…
Физический
интерфейс
Пункт А
ВОЛС
2
1
2
1
ТП
ОП
Модем
1 – физический уровень
2 – канальный уровень
ТП – транзитный электронно-оптический
преобразователь
ОП - оконечный электронно-оптический
преобразователь
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи
Проводная
линия
Пункт В
Пункт С
Физический
интерфейс
Модем
Рис.4.1. Структура составной среды передачи и ее взаимосвязь с физическим уровнем ИТС
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 5
На рис.4.1 показаны три территориально разнесенных пункта А, В и С. Пункты А и В соединены между собой проводной линией связи, а пункты В и С — волоконно-оптической. Между этими линиями в пункте В установлен транзитный электронно-оптический преобразователь, который преобразует поступающие к нему от пункта А электрические сигналы в оптические и передает их к пункту С, и наоборот, оптические сигналы, поступающие от пункта С, он трансформирует в электрические сигналы для передачи по проводной связи к пункту А.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 6
Физические уровни пунктов А и С в идеальном случае должны выполнять одинаковые протоколы взаимодействия со средой передачи, хотя сама среда в этих пунктах имеет различную природу. Другими словами, оконечный электронно-оптический преобразователь в пункте С должен взаимодействовать с системой С так же, как модем в пункте А взаимодействует с системой А. Правила этого взаимодействия и определяются протоколами физического уровня, который реализуется на интерфейсе физического уровня со средой передачи, т.е. между системой обработки информации и модемом в пункте А или между системой обработки информации и оконечным электронно-оптическим преобразователем в пункте С. Сам интерфейс физического уровня представляет собой группу проводов для передачи в каждом направлении данных и управляющих сигналов.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 7
В соответствии с архитектурой открытых систем физический уровень должен предоставлять канальному уровню следующие услуги:
 реализовывать физическое соединение между двумя или
большим числом компонентов канального уровня для
передачи данных;
 осуществлять передачу по соединению некоторых
определенных для физического уровня единиц данных
физического уровня, например битов при последовательной
передаче или байтов при параллельной передаче;
 предоставлять канальному уровню оконечные точки доступа к
соединению физического уровня, через которые
осуществляется передача единиц данных физического
уровня;
 обеспечивать идентификацию цепей (или путей) передачи
данных между компонентами физического уровня;
 обеспечивать требуемые параметры качества обслуживания.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 8
В настоящее время известны несколько типов интерфейсов, разработанные в ITU-T и МОС, которые относятся к физическому уровню. Первые из них разрабатывались в 60-х годах, когда ЭМВОС еще не существовало. В них нет четкого разделения функций между физическим и канальным уровнями и не в полной мере выполняются требования к физическому уровню, предъявляемые к нему в соответствии с современной концепцией архитектуры открытых систем.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 9
Примером таких интерфейсов являются стыки между терминалом и модемом, представленные в Рекомендации ITU-T V.24, которая впервые была опубликована в 1964 г. Стандарт V.24 определяет порядок передачи данных через выделенный телефонный (аналоговый) канал. В соответствии с этой рекомендацией терминал (т.е. устройство обработки данных) и модем, обеспечивающий формирование сигналов для передачи по среде и прием сигналов из среды, соединяются с помощью 39 цепей. С помощью этих цепей терминал, обладающий возможностью обработки информации, управляет модемом, модем сообщает терминалу о своем состоянии, и производится двухсторонний обмен передаваемыми данными. Не все функции, рекомендуемые интерфейсом V.24, относятся к функциям, выполняемым физическим уровнем.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 10
Процедуры, определяемые стандартом V.24, расширены стандартом Х.21-бис на подключение абонентов через телефонный канал к цифровым сетям коммутации. Стандарт Х.21-бис позволяет устанавливать соединение через коммутируемые каналы для доступа к цифровым сетям. Порядок передачи данных через цифровые каналы определяется стандартом Х.21. Стандарт Х.21 наиболее широко используется в вычислительных сетях и рассматривается в качестве интерфейса, определяющего порядок сопряжения абонента с цифровым каналом передачи данных.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 11
Интерфейс Х.25
С П Д
1
1
1
4
3
2
3
2
2
1
1
1
2
2
2
3
3
4
Х.25
Х.25
Х.25
HDLC
HDLC
HDLC
Х.21
Х.21
Х.21
Х.21
Х.21
Х.21
УС
ЭВМ
ЭВМ
УС
Рис.4.2. Управление передачей данных
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 12
Схема организации управления передачей данных в СПД изображена на рис.4.2. На ней представлены две ЭВМ, сопряжение которых с остальными системами обеспечивается средствами уровней 1...3, и два узла связи, в которых выделены средства управления передачей данных по сети. Управление каналами реализуется, как правило, техническими средствами уровня 1. Сопряжение с техническими средствами определяется интерфейсом Х.21. Взаимодействие уровней управления 2 и 3 с одноименными уровнями управления других систем обеспечивается протоколами HDLC (High Level Data Link Control — высокоуровневое управление каналом передачи данных) и Х.25 соответственно. При этом протокол HDLC можно рассматривать как нижний уровень управления, реализуемого протоколом Х.25.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 13
4.2. Интерфейс Х.21
Интерфейс Х.21 (рис.4.3) определяет сопряжение между оконечным оборудованием данных (ООД) и аппаратурой канала (передачи) данных (АКД или АПД). В качестве ООД может выступать устройство сопряжения главной, терминальной или коммутационной ЭВМ с АКД по линиям связи. Через устройство сопряжения производится ввод-вывод данных. Состав и функции линий интерфейса определяются стандартом Х.24, их электрические характеристики — стандартами Х.26 и Х.27, а разъем — стандартом МОС 4903.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 14
ООД
АКД
ООД
АКД
Х.21
Х.21
G
Ga
T
R
C
I
S
B
Рис.4.3. Интерфейс Х.21
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 15
Интерфейс состоит из восьми соединительных линий. Отдельную группу составляют следующие четыре линии: G и Ga — заземления; S — синхронизация элементов сигнала (моментов передачи битов) и В — синхронизация байтов (не обязательна). Остальные четыре линии — T, R, C, I — предназначены для передачи данных и сигналов управления: Т — передачи битов данных в АКД; R — приема битов данных из АКД; С — управления АКД со стороны ООД; I — индикации установления соединения и прекращения связи.
Взаимодействие через интерфейс Х.21 сводится к трем основным процедурам: установлению соединения по инициативе ООД или АКД; передаче данных; разъединению.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 16
4.3. Протоколы канального уровня
Протоколы канального уровня должны обеспечивать взаимосвязь между сетевым и физическим уровнями, предоставляя сетевому уровню более широкий набор услуг по сравнению с физическим. Как мы уже знаем, основная задача физического уровня — это передача битов. Основной задачей канального уровня является передача некоторых завершенных блоков данных или кадров.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 17
В рамках архитектуры открытых систем на канальный уровень возлагаются следующие функции:
 инициализация — обмен между
взаимодействующими станциями служебными
сообщениями, подтверждающими готовность к
передаче данных;
 идентификация — обмен между
взаимодействующими станциями служебной
информацией, подтверждающей правильность
соединения;
 синхронизация — выделение в последовательности
передаваемых битов границ знаков;
 сегментация — формирование кадров для их
передачи по каналу;
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 18
 обеспечение прозрачности — предоставление расположенному
выше уровню возможности передачи произвольной
последовательности битов или знаков;
 управление потоком — обеспечение согласования скорости
передачи со скоростью приема;
 контроль ошибок и управление последовательностью
передачи — обнаружение ошибок в передаваемых кадрах и
запроса повторной передачи искаженных кадров, обеспечение
соответствия последовательности кадров на входе и выходе
канала;
 выход из сбойных ситуаций — обнаружение нарушений
нормальной передачи кадров и реализация процедур выхода из
таких ситуаций;
 управление каналом — обеспечение возможности контроля за
функционированием канала, выявление отказов,
восстановление и т.п., сбор статистики о работе канала;
 завершение работы канала — ликвидация логического
соединения, образованного при инициализации канала.
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных

## Slide 19
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Для доступа к услугам канального уровня и сообщений о реализации соответствующих услуг используется набор служебных сообщений (примитивов), который в ЭМВОС делится на три группы, соответствующие определенным фазам работы канала (информационного взаимодействия).
Фаза организации канала (установление соединения). Сюда входят пять типов примитивов:
 Запрос соединения, используемый сетевым уровнем в
качестве требования на организацию логического канала.
При выполнении этого запроса канальный уровень
поступлении запроса на соединение от удаленного
абонента он передается канальным уровнем к сетевому
уровню в виде примитива “Индикация запроса
соединения”, в ответ на который выдается примитив
“Ответ на запрос соединения”;

## Slide 20
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
 Запрос активации, используемый при управлении
канальным уровнем с целью перевода в активное
состояние компонента этого уровня. В ответ на этот
запрос передается примитив “Подтверждение
активизации”.
 Запрос выбора конкретного физического соединения
из группы возможных соединений. В ответ выдается
примитив “Подтверждение выбора”.
 Запрос идентификации оконечных точек соединения, с
помощью которых осуществляется обмен данными с
другим сетевым компонентом.
 Запрос согласования параметров, определяющих
качество предоставляемых услуг.

## Slide 21
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Фаза передачи данных. В этой фазе могут использоваться шесть типов примитивов:
 Запрос передачи блока данных к удаленному
сетевому компоненту. Подтверждение передачи
сообщается канальным уровнем примитивом
“Подтверждение передачи данных”. Блок данных,
поступивший от удаленной станции, передается
сетевому уровню с помощью примитива “Индикация
поступления данных”, а ответом на этот примитив
служит примитив “Ответ на поступление данных”;
 Запрос срочной передачи блока данных,
используемый для ускоренной (срочной) передачи
блока данных;

## Slide 22
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
 Запрос управления потоком, передаваемый от
сетевого уровня к канальному. Для сообщения о
поступлении аналогичного запроса от удаленного
абонента канальный уровень использует примитив
“Индикация запроса управления потоком”;
 Запрос перехода к начальным условиям, при
котором осуществляется сброс имеющихся в
канальном уровне блоков данных и установка
начальной нумерации блоков;
 Запрос текущего состояния канального уровня;
 Запрос прерывания процесса передачи блока
данных.

## Slide 23
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Фаза завершения работы соединения. В этой фазе применяются два примитива:
 Запрос разъединения логического канала,
передаваемый от сетевого уровня к
канальному;
 Запрос деактивации компонентов канального
уровня.
Для иллюстрации взаимодействия сетевых и канальных уровней двух взаимосвязанных станций рассмотрим пример установления соединения, передачи данных и ликвидации соединения (рис.4.4).

## Slide 24
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Канал связи
Станция А
Сетевой
уровень
Канальный
уровень
Станция А
Канальный
уровень
Сетевой
уровень
Запрос соединения
Сообщение о запросе соединения
Индикация запроса соединения
Ответ на запрос соединения
Сообщение о согласии на соединение
Подтверждение соединения
Передача блока данных
Информационный кадр
Индикация поступления данных
Ответ на поступление данных
Сообщение о
подтверждении
Подтверждение блока данных
Запрос
разъединения
Сообщение о
разъединении
Индикация
разъединения
Ответ на запрос разъединения
Сообщение о
подтверждении
разъединения
Подтверждение разъединения
Рис.4.4. Последовательность операций установления соединения, передачи данных и ликвидации соединений (HDLC)

## Slide 25
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
На станции А, в которой верхние уровни сформировали сообщение для передачи, сетевой уровень посылает к канальному уровню запрос на организацию соединения. В соответствии с этим на канальном уровне формируется служебное сообщение, соответствующее протоколу канального уровня, в котором на удаленную станцию передается запрос соединения. При получении этого запроса канальный уровень станции Б передает к сетевому уровню примитив “Индикация запроса соединения”. В соответствии с этим верхние уровни станции Б рассматривают возможность и целесообразность организации затребованного соединения, и принятое решение сообщается примитивом “Ответ на запрос соединения”.

## Slide 26
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Если это решение было положительным, то канальный уровень формирует служебное сообщение с согласием на соединение и передает его через физический уровень и среду передачи к станции А. Это согласие поступает на станцию А, то есть на сетевой уровень в форме примитива “Подтверждение соединения”. После этого начинается фаза передачи данных, за которой следует фаза разъединения.

## Slide 27
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
4.4. Протокол канального уровня HDLC
Этот протокол (см.рис.4.2) обеспечивает передачу последовательности пакетов через физический канал, искажения в котором вызывают ошибки в передаваемых данных, потерю, дублирование пакетов и нарушения порядка прибытия пакетов к адресату. Протокол вводит совокупность средств, позволяющих организовать надежный канал передачи пакетов, вероятность искажения битов в котором не выше 10-8... 10-9.

## Slide 28
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Единица данных, передаваемая как целое через информационный канал, организуемый средствами управления уровня 2, называется кадром (frame). Структура кадра, используемая протоколом HDLC, установлена стандартом МОС 3309 и представлена на рис.4.5. Кадр рассматривается как последовательность байтов (октетов), начало и конец которой отмечаются флагами — двоичными кодами “01111110”. Кадр несет в себе управляющую информацию, данные и проверочную последовательность, используемую для контроля передаваемой информации.

## Slide 29
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
1 8
Флаг
Д А Н Н Ы Е
Флаг
Управление
на уровне
канала
F C S
01111110
Управление
Адрес
1 16(24)
1 16
1 8
Информационный кадр
0
N(S)
N(R)
P/F
Супервизорный кадр
1
S
N(R)
P/F
0
Ненумерованный кадр
1
M
M
P/F
1
1
4
5
6
7
8
2
3
Рис.4.5. Структура кадра HDLC

## Slide 30
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Процедуры управления уровня 2 обеспечивают прозрачность канала за счёт бит-стаффинга. При передаче данных формируется проверочная последовательность битов (два октета), которая включается в кадр. При приеме кадра повторно формируется проверочная последовательность битов, которая сравнивается с принятой. Если обе совпадают, то принятый кадр считается корректным. В противном случае фиксируется искажение принятого кадра. При искажении флагов, разделяющих последовательно передаваемые кадры, два кадра сливаются в один искаженный кадр. Процедура формирования проверочных последовательностей битов при передаче и приеме гарантирует обнаружение искажений этого типа.

## Slide 31
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Для выполнения функций, возлагаемых на информационный канал, используются кадры 22 типов. Тип кадра указывается кодом в байте управления (см.рис.4.5): информационный — значением “0” в бите 1; супервизорный — значениями битов 1...4; ненумерованный — значениями битов 1...4 и 6...8.
В байте управления информационного кадра указываются номера N(S) = 0, 1, ..., 7 и N(R) = 0, 1, ..., 7 передаваемого и принимаемого кадров; в супервизорных кадрах указывается только номер N(R) принимаемого кадра. Бит 5 поля управления называется битом запроса в командах и битом окончания в ответах. Когда станция получает команду с битом запроса Р = 1, она обязана сформировать ответ с битом окончания F = 1. Информационные кадры служат для передачи пакетов, представляемых в поле данных. Супервизорные кадры используются для восстановления кадров, потерянных из-за искажения информации в канале, а также для управления потоками кадров. Ненумерованные кадры предназначены для установления соединения и разъединения, завершения соответствующих режимов передачи пакетов и для передачи информации о результатах выполнения этих действий.

## Slide 32
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Используются два режима нумерации кадров: нормальный — с нумерацией кадров по модулю 8, и расширенный — с нумерацией кадров по модулю 128. В первом режиме номера кадров принимают значения 0, 1, ..., 7 и представляются в полях N(S) и N(R) байта управления (рис.4.5). Во втором режиме поле управления кадра состоит из двух байтов, а номера кадров могут принимать значения от 0 до 127. Расширенная нумерация применяется в протяженных каналах связи, в которых может находиться большое число передаваемых кадров.

## Slide 33
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Передача данных организуется следующим образом. Первичная станция устанавливает режим работы канала посылкой команды “Установить режим ...” — кадра типа 6...11, содержащего адрес вторичной станции. После посылки кадра станция запускает счетчик времени (тайм-аут), по истечении которого команда будет повторена, если не поступит ответ от вторичной станции. Вторичная станция при неготовности к работе отвечает кадром “Режим разъединения” либо посылает ответ о готовности “Подтверждение”. При установке режима номера передаваемого и принимаемого кадров N(S) и N(R) обеих станций полагаются равными 0. Прием кадра “Подтверждение” завершает процедуру установки режима и инициализации канала.

## Slide 34
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Вторичная станция передает данные в виде информационных кадров. Передаваемые кадры снабжаются порядковыми номерами N(S), последовательно увеличиваемыми на единицу. Копии кадров сохраняются во вторичной станции до получения подтверждения в приеме кадров. При нормальном режиме нумерации без подтверждений могут быть переданы не более семи кадров. Первичная станция проверяет правильность принятых кадров по циклическому коду и сравнивает номер принятого кадра N(S) с ожидаемым. Если кадр не искажен и последовательность кадров не нарушена, он поступает на следующий, третий, уровень обработки, номер ожидаемого кадра увеличивается на единицу и выдается команда “Готовность к приему”, содержащая номер N(R) следующего ожидаемого кадра. Эта команда воспринимается вторичной станцией как подтверждение в приеме вторичных кадров с номерами до N(R). Поток кадров может быть приостановлен первичной станцией путем передачи кадра “Неготовность к приему”. Передача может быть продолжена посылкой кадра “Готовность к приему”.

## Slide 35
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Протокол HDLC обеспечивает четыре способа восстановления информационных кадров. Основной способ — использование тайм-аута. Когда супервизорные кадры подтверждают прием информационных кадров, таймер перезапускается на величину тайм-аута. Номер N(R), полученный вторичной станцией, подтверждает прием всех кадров с номерами, меньшими N(R). Если тайм-аут закончился, то вторичная станция начинает повторную передачу кадров, приём которых подтвержден. Для повышения эффективности использования канала предусмотрена посылка отрицательных квитанций — супервизорных кадров “Отказ” и “Селективный отказ”.

## Slide 36
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Если принятый кадр искажен из-за ошибки, обнаруженной с помощью проверочной последовательности битов, первичная станция, не дожидаясь окончания тайм-аута, посылает отрицательную квитанцию “Отказ”, содержащую номер ожидаемого кадра N(R), и ждет поступления информационного кадра с этим номером. При этом все поступающие кадры с большими номерами игнорируются принимающей станцией.

## Slide 37
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Эффективность использования канала еще более повышается за счет селективной браковки. В этом случае станция, ожидающая кадр N(R) и получившая кадр N(R)+1, принимает его и последующие кадры, извещая передающую станцию супервизорным кадром “Селективный отказ” о потере кадра N(R). В ответ на команду “Селективный отказ” передающая станция повторно передает потерянный кадр. Отрицательные квитанции “Отказ” и “Селективный отказ” не исключают необходимость в тайм-ауте, поскольку квитанции могут быть потеряны в канале. Четвертый способ восстановления кадров, основанный на использовании бита “запроса-окончания” P/F, здесь не рассматривается.
Для разъединения связи между станциями используется команда “Разъединить”, подтверждаемая ответом “Подтверждение”.

## Slide 38
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Кроме описанных кадров протокол HDLC использует следующие ненумерованные кадры. Кадр “Ненумерованный информационный” используется для передачи данных, защищаемых только циклическим кодом и не восстанавливаемых при потере кадра. Кадры этого типа применяются, например, при передаче изображений, когда потеря кадра, несущего в себе строку изображения, не оказывает существенного влияния на конечный результат. Кадр “Установить режим инициализации” обеспечивает повторную инициализацию канала, произведенную ранее командой “Установить режим...”. В отличие от последней кадр “Установить режим инициализации” запускает специальные процедуры, реализованные в конкретных вариантах станций. Кадр “Запрос режима инициализации” посылается вторичной станцией для запроса от первичной станции команды “Установить режим инициализации”.

## Slide 39
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Команда и ответ “Обмен идентификаторами” используются для обмена между станциями информацией о реализованных в них технических возможностях. Команда “Сброс” применяется для повторной инициализации передачи потока данных. Вторичная станция запрашивает разрешение на разъединение с помощью кадра “Запрос разъединения”. Реагируя на этот кадр, первичная станция ликвидирует соединение в установленном порядке. Станция, находящаяся в режиме разъединения, не может устанавливать соединение, передавать и принимать информацию и отвечает на поступающие команды кадром “Режим разъединения”.

## Slide 40
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
В СПД могут использоваться иные протоколы информационного канала, отличающиеся структурой кадра и составом процедур управления взаимодействием станций и передачей данных. Для разделения данных на кадры используются различные схемы. В процедуре HDLC кадр выделяется флагами “01111110”, отмечающими начало и конец кадра. Эта схема построения кадра предполагает использование бит-стаффинга для обеспечения прозрачности канала. Другая схема — указание в заголовке кадра длины поля данных. В этом случае приемник принимает n байтов, следующих за заголовком, как данные, вложенные в кадр. В протоколе двоичной синхронной связи (BSC) кадр формируется парами специальных знаков начала и окончания кадра. При передаче данных станция анализирует последовательность символов и, если встречается пара символов, тождественных окончанию кадра, разделяет эти символы, вставляя между ними первый из них. При приеме кадра выполняется обратное преобразование данных.

## Slide 41
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
4.5. Протокол Х.25
В рамках архитектуры открытых систем, рекомендованной МОС, средства для взаимодействия пользователя с СПД определяются Рекомендацией Х.25, разработанной ITU-T и применяемой в качестве стандартного протокола управления сетью (уровень 3). Протокол Х.25 базируется на средствах информационного канала, определяемого протоколом HDLC. Последний устанавливает в основном способ исключения искажения пакетов и их последовательностей, передаваемых по физическому каналу, подверженному воздействию помех. Протокол Х.25 также определяет процедуры сетевого уровня управления передачей пакетов (см.рис.4.2), обеспечивающие организацию виртуальных каналов между абонентами и передачу по каналам последовательностей пакетов.

## Slide 42
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Протокол Х.25 позволяет организовать взаимодействие между сетевыми службами систем через совокупность логических каналов. Максимально допустимое число каналов определяется длиной номера канала и составляет 15 групп по 255 каналов в каждой. Логический канал идентифицируется 12-битовым номером, четыре разряда которого представляют номер группы и 8 разрядов — номер канала в группе. Диапазон логических каналов, используемых системами сети, определяется администрацией сети. Логические каналы используются для организации постоянных виртуальных каналов и временных коммутируемых виртуальных каналов — виртуальных соединений.

## Slide 43
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
УС
УС
А
В
С
Информационные
каналы
(уровень 1, 2)
Уровень 3
1
2
1
2
1
2
(a2,b1)
(b2,c1)
(a1,c2)
Рис.4.6. Логические каналы

## Slide 44
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
На рис.4.6 приведен пример организации логических каналов в ИТС, состоящей из трех главных и трех терминальных ЭВМ — систем А, В и С — и двух узлов связи. Пять этих систем объединены в сеть пятью информационными каналами, каждый из которых состоит из физического канала и средств управления физическим и информационным каналами (уровни 1 и 2). На основе информационных каналов созданы логические каналы (a1, c2), (a2, b1), (b2, c1), связывающие между собой процессы a1, a2; b1, b2 и c1, c2, реализуемые в системах А, В и С соответственно. При этом информационный канал может использоваться для организации нескольких логических каналов — постоянных виртуальных каналов или виртуальных соединений.

## Slide 45
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Постоянные виртуальные каналы создаются для передачи пакетов и разъединяются в соответствии с процедурами, определенными протоколом Х.25. Указанные и дополнительные процедуры реализуются с использованием пакетов, перечисленных в табл.3. Пакеты имеют различные форматы, определяющие порядок размещения информации в последовательности байтов, образующих пакет.

## Slide 46
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
НАИМЕНОВАНИЕ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ В НАПРАВЛЕНИИ
СетьАбонент АбонентСеть
Установление соединения и разъединение
Входящий запрос соединения Запрос соединения
Подтверждение соединения Согласие на соединение
Указание разъединения Запрос разъединения
Подтверждение разъединения от сети Подтверждение разъединения от
абонента
Данные и прерывание
Данные сети Данные от абонента
Прерывание от сети Прерывание от абонента
Подтверждение прерывания от сети Подтверждение прерывания от
абонента
Управление потоком и сброс
Готовность сети к приему Готовность абонента к приему
Неготовность сети к приему Неготовность абонента к приему
― Отказ
Указание сброса Запрос сброса
Подтверждение сброса сетью Подтверждение сброса абонентом
Рестарт
Указание рестарта Запрос рестарта
Подтверждение рестарта сетью Подтверждение рестарта
абонентом
ТИП
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Таблица 3. Пакеты протокола Х.25

## Slide 47
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Виртуальное соединение между двумя процессами в главных и терминальных ЭВМ организуется следующим образом (рис.4.7, 4.8). Вызывающий абонент передает в сеть по свободному логическому каналу пакет “Запрос соединения”, содержащий адрес вызываемого абонента. Вызываемый абонент может не принять запрос на соединение. В этом случае он передает пакет “Запрос разъединения”, в котором в качестве причины разъединения может быть указано “Номер занят”. После этого вызываемый абонент не может использовать логический канал для получения пакета “Подтверждение разъединения”. Если сеть не может установить соединение с вызываемым абонентом, вызывающему абоненту посылается пакет “Указание разъединения”, содержащий причину разъединения: нереализуемый вызов, номер занят, неразрешенный вызов, перегрузка сети и т.д.

## Slide 48
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Запрос соединения
Подтверждение соединения
t
t
Согласие на
соединение
Вызываемый
абонент
С е т ь
Данные
Входящий запрос соединения
Вызывающий
абонент
Установление
соединения
Передача данных
Разъединение
Разъединение
Данные
Данные
Данные
Данные
Данные
Запрос разъединения
Указание разъединения
Подтверждение разъединения от абонента
Подтверждение разъединения от сети
Рис.4.7. Установление соединения, передача данных и разъединение (Х.25)

## Slide 49
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Передача пакета
“Запрос соединения”
Выбор идентификатора свободного логического канала
Формирование адреса
Определение условий обслуживания
Формирование текста сообщения
Переход к передаче данных
Получение пакета
“Индикатор разъединения”
Передача пакета “Подтверждение
разъединения абонентом”
Получение пакета “Входящий вызов”
Передача пакета
“Согласие на соединение”
Целесообразность установления связи с “А”
?
Передача пакета
“Запрос разъединения”
Получение пакета “Подтверждение
разъединения с сетью”
Конец
Абонент “А” (вызывающий)
Да
Нет
Абонент “В” (вызываемый)
Получение пакета
“Подтверждение соединения”
Рис.4.8. Функциональная схема организации коммутируемого
виртуального канала между абонентами “А” и “В”

## Slide 50
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Если вызываемый абонент принимает запрос на соединение, то он передает пакет “Согласие на соединение”, после чего сеть посылает вызывающему абоненту пакет “Подтверждение соединения”. Этим заканчивается фаза установления соединения между абонентами. Начиная устанавливать соединение, вызывающий абонент запускает таймер. Если в течение тайм-аута не поступил пакет “Подтверждение соединения”, абонент передает пакет “Запрос разъединения”, после чего процедура установления соединения может быть повторена.
После установления соединения начинается фаза передачи данных. Протокол Х.25 допускает использование следующих максимальных значений длины поля данных: 16, 32, 64, 128, 256, 512 и 1024 октетов. Предпочтительна длина 128 октетов.

## Slide 51
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Для ликвидации и сброса всех постоянных и временных виртуальных соединений, установленных с абонентом, используется процедура рестарта, инициируемая абонентом с помощью пакета “Запрос рестарта” и сетью с помощью пакета “Указание рестарта”. При этом ликвидируются соединения, относящиеся ко всем логическим каналам абонента, и уничтожаются все пакеты, передаваемые через эти соединения. Для восстановления потерянных пакетов используются средства более высокого уровня иерархии.

## Slide 52
Лекция №4: Протоколы и интерфейсы управления каналами
и сетью передачи данных
Для передачи срочных данных применяются ненумерованные пакеты “Прерывание от сети” и “Прерывание от абонента”, несущие в себе один байт данных о причине прерывания. Эти пакеты доставляются получателю независимо от состояния передачи нумерованных пакетов — даже тогда, когда пакеты данных не принимаются. Получение этих пакетов подтверждается соответствующими пакетами-квитанциями. При использовании однонаправленных логических каналов абонент может запросить повторную передачу пакета с помощью пакета “Отказ”, несущего в себе номер пакета N(R), начиная с которого нужно провести повторную передачу.
По окончании передачи постоянные виртуальные каналы закрываются, и происходит разъединение в порядке, определенном на рис.4.7 и 4.8.