## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Раздел I: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЯХ
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Взаимодействие процессов, происходящих в ГВМ и ТВМ, обеспечивается СПД, которая включает в себя (рис.5.1): базовую СПД, осуществляющую с помощью узлов связи маршрутизацию пакетов, каналы связи и средства управления ими, подключающие ЭВМ к узлам связи.
Сеть организует виртуальные каналы и соединения между ЭВМ, а также доставку пакетов. В отношении ЭВМ сеть является единой системой, реализующей фиксированный набор функций, определенных сетевым протоколом, например протоколом Х.25. Эти функции недостаточны, во-первых, по сравнению с возлагаемыми на ИТС функциями (удаленный ввод заданий, доступ к процессам, передача файлов и др.) и, во-вторых, для надежного взаимодействия ЭВМ, поскольку не обеспечивают проверку доступности при организации взаимодействия процессов, преобразование данных в пакеты, сохранение работоспособности сети при уничтожении пакетов из-за отказов оборудования и перегрузок и т.п.
Лекция №5: Транспортная служба ИТС

## Slide 3
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Рис.5.1. Транспортная сеть
С П Д
Базовая СПД
Транспортная сеть
У С
A
B
C
D
E
F
TM
Интерфейс Х.25
Транспортный
интерфейс
A…F — главные и терминальные ЭВМ (серверы)
ТМ — транспортный модуль
У С
У С
У С
TM
1
2
3
1
2
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
TM
TM
TM
TM

## Slide 4
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
По этим причинам в ИТС для взаимодействия процессов и одновременно с этим взаимодействия ЭВМ с СПД создается транспортная служба, назначение которой — организация одного для всей вычислительной сети интерфейса между процессами. Транспортная служба устраняет разрыв между услугами, необходимыми для эффективного функционирования процессов и ЭВМ, и возможностями, реализованными в СПД. Транспортная служба - это распределенная между многими ЭВМ система, состоящая из транспортных модулей, связывающих ЭВМ с СПД. Транспортные модули реализуют функции уровня 4 ЭМВОС — управление передачей данных между процессами через СПД. Формы представления данных, передаваемых между взаимодействующими процессами, и процедуры, реализуемые транспортной службой, определяются транспортным протоколом (протоколом передачи данных).

## Slide 5
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Транспортная сеть включает в себя транспортную службу и СПД, что в совокупности обеспечивает единый способ взаимодействия всех процессов и ЭВМ, подключенных к сети. Транспортная сеть вводит транспортный интерфейс — правило взаимодействия процессов (рис.5.2). Транспортный интерфейс базируется на общесетевой системе адресации процессов и портов. Он устанавливает форму представления данных, передаваемых между процессами, и набор процедур (функций) для организации соединений между процессами и обмена данными по установленным соединениям. Транспортный интерфейс определяется транспортным протоколом, в соответствии с которым строятся транспортные модули и организуется взаимодействие процессов в вычислительной сети.

## Slide 6
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Транспортная сеть
ЭВМ “А”
ЭВМ “В”
ЭВМ “С”
Процессы
Транспортный
интерфейс
Рис.5.2. Транспортный интерфейс

## Slide 7
Функция транспортного протокола двояка. С одной стороны, транспортный протокол определяет средства, необходимые для взаимодействия процессов, и, следовательно, ЭВМ с сетью, построенной по правилам, определяемым, например, сетевым протоколом Х.25. В этой части транспортный протокол в дополнение к средствам, предоставляемым сетью, обеспечивает функционирование процессов при сбоях и отказах СПД, приводящих к потере пакетов и самопроизвольному разъединению виртуальных каналов. В таких ситуациях транспортный протокол должен обеспечивать восстановление нормального режима функционирования.
5.1. Транспортный протокол
Лекция №5: Транспортная служба ИТС

## Slide 8
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
С другой стороны, данные, которыми обмениваются процессы, передаются в форме сообщений. Последние являются для процессов целостными объектами, не связываемыми с пакетным способом передачи данных. С учетом этого транспортный протокол должен предусматривать деление сообщений, формируемых процессами, на пакеты и сборку из пакетов принимаемых сообщений. Транспортный протокол, занимая более высокий уровень, чем сетевой протокол, избавляет процессы от необходимости ориентироваться на специфику функционирования СПД. Наряду с этими функциями транспортный протокол должен предоставлять возможность вводить приоритеты для некоторых видов обслуживания, засекречивать передаваемые данные путем их шифрования и т.д.

## Slide 9
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Основные функции транспортного протокола — создание соединений между пóртами процессов и передача сообщений через установленные соединения. Создание системы пóртов, необходимых для взаимодействия совокупности процессов, обеспечивающих решение прикладной задачи, является функцией управления сеансами (сессиями), относящийся к уровню 5. В ИТС, функционирование которой не требует организации связи сложной конфигурации между многими процессами, создание пóртов может быть возложено на транспортные модули, которые в этом случае реализуют функции 4 и 5 уровней управления процессами обработки данных в ЭВМ.

## Slide 10
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
5.2. Структура сообщений
Данные между процессами передаются через транспортный интерфейс в форме сообщений — последовательности байтов, ограничиваемой сверху достаточно большим значением. Сообщение идентифицируется адресом порта местного процесса, которому посылается сообщение, адресом порта удаленного процесса, которому посылается сообщение, порядковым номером сообщения в сеансе связи и характеризуется длиной в байтах. Эти сведения указываются в заголовке сообщения, формируемом и обрабатываемом транспортными службами вычислительной сети.

## Slide 11
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Средства управления передачей данных транспортного уровня делят сообщения на пакеты, которые вводятся в СПД последовательно и передаются по сети под управлением средств сетевого уровня. Принимая последовательность пакетов, удаленная транспортная служба собирает сообщения из полей данных, переносимых в пакетах, и поставляет их в адресуемый порт в виде, совпадающем с видом отправленных сообщений.

## Slide 12
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
5.3. Процедуры транспортного интерфейса
Состав процедур, реализуемых транспортным протоколом для обеспечения транспортного интерфейса, представлен в табл.4. В отношении использования процедур, взаимодействующие процессы (местный и удаленный) равноправны, т.е. каждый из них может инициировать установление соединения, передачу и прием сообщений, разъединение и т.д. Указанные процедуры реализуются транспортными модулями систем — ГВМ и ТВМ — и инициируются процессами с помощью операторов обращения к процедурам. Выполнение процедуры-оператора можно рассматривать как команду, интерпретируемую транспортной службой и исполняемую транспортной сетью. Когда удаленный процесс в качестве реакции на команду инициирует процедуру транспортного интерфейса, действие удаленного процесса, определяемое этой процедурой, можно рассматривать как ответ.

## Slide 13
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Класс
Наименование
Функция
Установление соединения и разъединение
Передача данных
Синхронизация
Дейтаграммная служба
Переключение
Ожидание
Соединение
Согласие
Отказ
Отмена
Разъединение
Разрыв
Передача
Прием
Отмена передачи
Отмена приема
Прерывание
Прием прерывания
Рестарт
Передача дейтаграммы
Прием дейтаграммы
Переключение
Подготовка к установлению соединения
Установление соединения
Согласие на установление соединения
Отказ в установлении соединения
Отмена ожидания
Разъединение
Неуправляемый разрыв соединения
Выдача сообщения для удаленного
процесса
Готовность к приему сообщений
Отмена процедуры передачи
Отмена готовности к приему
Передача прерывания
Готовность к приему прерывания
Повторный старт
Передача дейтаграммы
Готовность к приему дейтаграммы
Изменение адреса местного порта
Таблица 4. Процедуры транспортного интерфейса

## Slide 14
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Команды и ответы на них связаны с выполнением соответствующих процедур, а реализация последних предполагает формирование сообщений и передачу их между транспортными модулями через СПД. Таким образом, функционирование транспортных модулей ИТС сводится к формированию сообщений, представлению их в пакетной форме для отправки в СПД, сборке сообщений из поступающих пакетов и интерпретации поступающих команд и сообщений-ответов в соответствии с процедурной характеристикой протокола. В результате этого транспортная служба сети реализует процедуры транспортного интерфейса, перечисленные в табл.4.

## Slide 15
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
5.4. Функционирование транспортной службы
Основные функции транспортной службы представлены в табл.4. как классы процедур, обеспечивающих реализацию соответствующих функций. В ИТС должны существовать процессы, “готовые” взаимодействовать с процессами, создаваемыми пользователями. Готовность процесса к установлению соединения порождается процедурой “Ожидание”. В момент инициализации любой ЭВМ в ней должен быть активизирован, по крайней мере, один процесс, ожидающий установления соединения. Такого рода процессы порождаются командой “Ожидание”, в ответ на которую местная транспортная служба создает порт, связываемый с этим процессом.

## Slide 16
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Активизируемый процесс, например терминал, формирует команду “Соединение”, содержащую адрес процесса, с которым необходимо установить соединение. Этот адрес, являясь общесетевым, будет интерпретирован в адрес транспортного модуля, т.е. ЭВМ, и, если адресуемый процесс находится в состоянии ожидания, транспортная служба организует соединение между процессами по схеме, представленной на рис.5.2. Процесс, находящийся в состоянии ожидания, реагирует на попытку со стороны другого процесса установить соединение ответом “Согласие” или “Отказ”. При выдаче ответа “Согласие” оба процесса обмениваются сообщениями, необходимыми для построения блоков связи, идентифицирующих устанавливаемое соединение.

## Slide 17
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Блоки связи формируются в транспортных модулях на каждом конце соединения и содержат в себе следующие параметры соединения: 1) адрес пóрта местной транспортной службы; 2) адрес местного процесса; 3) адрес пóрта удаленной транспортной службы; 4) адрес удаленного процесса; 5) состояние связи (установлена, разъединена, разорвана); 6) параметры услуг, обеспечиваемых связью; 7) емкость передающего и принимающего буферов, используемых для хранения сообщений; 8) очередные номера N(S) — передаваемого и N(R) — принимаемого сообщения; 9) максимальные номера M(S) — передаваемого и M(R) — принимаемого сообщения. Фрагменты блоков связи изображены на рис.3.1. Соединение установлено, когда в местном и удаленном транспортных модулях созданы блоки связи, идентифицирующие соединение. При организации соединения номера сообщений N(S) и N(R) устанавливаются в 0, а максимальные номера M(S) и M(R) должны быть равны по крайней мере 1.

## Slide 18
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Передача сообщений организуется на основе кредитов — разрешений на прием определенного числа сообщений. Кредит характеризуется максимальным номером принимаемого сообщения M(R), и значение M(R)-N(R) определяет число сообщений, которое может принять транспортная служба. Кредиты передаются с командой “Прием“, формируемой процессом на противоположном конце соединения. Эта команда переносит в удаленный модуль максимальный номер сообщения M(S), который может быть принят удаленным транспортным модулем. Доставка сообщений производится процедурой “Передача”. Число реализуемых процедур “Передача” определяется имеющимся кредитом — наибольшим номером передаваемого сообщения M(S). Процедуры “Отмена передачи” и “Отмена приема” аннулируют выполнение процедур “Передача” и “Прием”. Процедура “Отмена приема” изымает кредиты на передачу сообщений.

## Slide 19
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Для посылки срочных сообщений, которые должны доставляться без учета текущих очередей на передачу сообщений, используется процедура “Прерывание”. Как правило, данные о прерывании содержат только код причины, для передачи которого требуется один байт. Передача байта прерывания инициируется командой “Прерывание”, которая порождает на сетевом уровне пакет “Прерывание”, переносимый протоколом Х.25 через сеть вне зависимости от состояния передачи других пакетов. Для подготовки к приему таких пакетов удаленный процесс в период установления соединения должен инициировать процедуру “Прием прерывания”.

## Slide 20
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
В результате сбоев в работе оборудования и ошибок при передаче сообщений транспортные модули могут выйти из синхронизма, что проявляется в нарушении последовательности номеров сообщений. В этом случае передача сообщений прекращается и выполняется процедура “Сброс”, приводящая к уничтожению очередей сообщений и передаче пакета “Запрос сброса” в виртуальный канал. Этим пакетом удаленный процесс извещается о сбросе средств взаимодействия. Транспортные модули уничтожают блоки связи и начинают повторно выполнять действия по установлению нового соединения.

## Slide 21
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Дейтаграммная служба строится таким образом, чтобы обеспечить передачу сообщений произвольной длины в виде последовательности пакетов, каждый из которых выступает в роли независимого сообщения, идентифицируемого всеми необходимыми атрибутами. Транспортная служба собирает из поступающих дейтаграммных пакетов законченные сообщения. При построении сети на основе Х.25 сборка сообщений реализуется автоматически. При передаче дейтаграмм транспортная служба может подтверждать доставку или информировать отправителя о невозможности доставки дейтаграммы.

## Slide 22
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Процедура “Переключение” предназначена для оповещения транспортной службы об изменении связи между процессом и портом транспортной службы. При этом в транспортную службу передается адрес нового процесса, который должен с этого момента взаимодействовать с удаленным процессом через ранее установленное соединение, и формируется пакет, необходимый для модификации блока связи. Необходимость в переключении возникает, когда удаленный процесс обслуживался, например, процессом ввода заданий, по завершении которого инициируется прикладной процесс, выполняющий необходимую пользователю прикладную задачу.

## Slide 23
Лекция №5: Транспортная служба ИТС
Связь между процессами закрывается процедурами “Разъединение” и “Разрыв”. Первая закрывает соединение упорядоченным образом: в ответ на запрос “Разъединение” удаленный процесс посылает команду “Разъединение” после передачи последнего сообщения; по получении команды “Разъединение” соединение в сети передачи данных и блоки связи аннулируются. Процедура “Разрыв” инициируется процессом при нарушении связи в местном транспортном модуле и порождает немедленное прекращение связи. При этом удаленному процессу посылается диагностическая информация о причине прекращения связи, все выданные в транспортную службу и не доставленные сообщения стираются и виртуальное соединение ликвидируется.