## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Раздел I: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЯХ
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Транспортная сеть делает возможным доступ к средствам передачи данных для любых процессов, связанных с программами и терминалами, сосредоточенными в одной ЭВМ или распределенными по различным ЭВМ ИТС. На основе процедур транспортного интерфейса строятся протоколы взаимодействия процессов, позволяющие реализовать такие прикладные функции, как доступ терминалов к процессам, удаленный ввод заданий, передачу файлов, распределенную обработку, электронную почту и др. Эти функции реализуются за счет взаимодействия минимум двух процессов, выполняемых одной или разными ЭВМ ИТС, и соответствующих протоколов: виртуального терминала, удаленного ввода заданий, передачи файлов и др. Указанные протоколы, базирующиеся на использовании транспортного интерфейса, называются протоколами высокого уровня.
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС

## Slide 3
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Протоколы высокого уровня устанавливают стандартные для сети способы (процедуры) выполнения прикладных функций. Необходимость стандартизации способов вызвана неоднородностью ИТС — разнотипностью ЭВМ, операционных систем и терминалов. Реализация соответствующих протоколов в отношении организации и логического подключения портов к процессам возлагается на средства сеансового уровня управления, а в отношении сопряжения разнородных процессов — на средства представительского уровня — службу представления данных. Важнейшая функция службы представления данных — сделать возможным сопряжение разнотипных терминалов с программами, т.е. порожденными ими процессами. Одной из главных функций этой службы является шифрование данных пользователя.

## Slide 4
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
В качестве терминалов — источников данных могут выступать клавиатуры, устройства ввода с перфоленты, перфокарты и магнитной ленты и др., а в качестве терминалов — устройств вывода — символьные дисплеи с различными размерами экранов, алфавитами и способами отображения данных (символьный, строчный, страничный), графические дисплеи, печатающие устройства с разным алфавитом и длиной строк и пр. При всем многообразии типов ЭВМ, ОС и программ должно быть возможным взаимодействие каждой программы с терминалами любого типа. Аналогичные проблемы возникают при вводе заданий в ЭВМ, оснащенных различными ОС, каждая из которых работает со специфичным языком управления заданиями; при перемещении файлов между различными ЭВМ, функционирующими под управлением разных ОС; при распределенной обработке данных, выполняемой несколькими программами, находящимися в разных ЭВМ сети.

## Slide 5
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Служба представления данных (уровень 6 ЭМВОС) обеспечивает стандартные способы взаимодействия процессов при решении задач в вычислительной сети и образует единый интерфейс для ОС и прикладных программ (рис.6.1). Эти функции реализуются программными интерпретаторами и трансляторами, которые преобразуют данные и процедуры, соответствующие протоколам взаимодействия процессов, в форму, определяемую спецификой используемых для организации процессов ОС и ЭВМ.

## Slide 6
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Т
Т
Т
Т
Т
Т
ЭВМ
ЭВМ
О С
П П
О С
П П
Т
Т
ЭВМ
О С
П П
Транспортная сеть
Уровень
7
5
6
Рис.6.1. Организация взаимодействия процессов

## Slide 7
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
6.1. Протокол виртуального терминала
Проблема сопряжения процессов с разнотипными терминалами может решаться на основе концепции виртуального терминала — гипотетического терминала, обобщающего в себе свойства заданного класса терминалов. Виртуальный терминал определяется путем описания структуры данных (порождаемых и отображаемых терминалом), алфавита и его управляющих символов, порядка обмена управляющей информацией и данными.

## Slide 8
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Прикладные программы разрабатываются с ориентацией на виртуальные терминалы и сопрягаются с реальными терминалами в соответствии с рис.6.2. Интерфейс между программой и терминалом определяется протоколом виртуального терминала (ПВТ), в соответствии с которым интерпретируются операторы ввода-вывода, входящие в текст программы. Сообщения, передаваемые от программы в транспортную сеть, интерпретируются средствами терминальной системы в структуры данных, коды символов, команды и ответы, соответствующие типу реального терминала, обслуживаемого ТВМ.

## Slide 9
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Виртуальный
терминал
Программа
Протокол
виртуального
терминала
Терминал
Протокол
виртуального
терминала
Транспортная сеть
Прикладной
уровень
Уровень
представления
Рис.6.2. Сопряжение программы с терминалом

## Slide 10
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Для организации взаимодействия реальных терминалов с другими компонентами ИТС — программами и терминалами — ITU-T рекомендует схему, приведенную на рис.6.3. Виртуальный терминал взаимодействует с системами ИТС в соответствии с интерфейсом Х.25, определяющим порядок передачи данных через сеть с коммутацией пакетов. Процедуры взаимодействия с сетью, преобразования пакетов в символы и обратно, а также управления реальным терминалом реализуются ГВМ или ТВМ, к которой подключен реальный терминал.

## Slide 11
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Э В М
Виртуальный терминал
Система
Данные
ПАД
(Х.3)
Х.25
Х.29
Х.28
Реальный
терминал
Х.25
Рис.6.3. Подключение реального терминала к сети

## Slide 12
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Основные функции виртуального терминала обеспечиваются пакетным адаптером данных (ПАД), один из способов построения которого определен Рекомендацией Х.З ITU-T. ПАД (средство сборки-разборки пакетов) является посредником между посимвольным терминалом, вводящим и выводящим данные в виде последовательности символов, и СПД.

## Slide 13
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
На адаптер возлагаются следующие основные функции:
 сборка символов в пакеты, предназначенные
  для передачи в сеть;
   разборка полей данных пакетов на символы;
   управление установлением соединения между
  терминалом и системами СПД и разъединением;
   генерация управляющих сигналов для
  посимвольного терминала;
   передача символов с необходимыми
  стартстопными сигналами в терминал и приём
  символов из терминала;
   распознавание и интерпретация сигналов
прерывания и разрыва, формируемых терминалом.

## Slide 14
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Указанные функции реализуются в нескольких модификациях, выбор которых определяется 18 параметрами. Значения параметров, настраивающих пакетный адаптер на один из возможных режимов функционирования, могут устанавливаться, читаться и изменяться каждым из двух взаимодействующих процессов (местным и удаленным терминалом).

## Slide 15
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Связь между ПАД и терминалом организуется в соответствии с Рекомендацией Х.28 ITU-T, определяющей интерфейс и протокол связи “терминал — виртуальный терминал” (рис.6.3). Рекомендация Х.28 определяет:
 способы соединения терминалов с ПАД;
 порядок инициализации взаимодействия
терминала с ПАД;
 процедуры обмена управляющей информацией
между ПАД и терминалом;
 процедуры обмена данными.

## Slide 16
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Терминал может подключаться к ПАД через выделенные или коммутируемые линии связи телефонной сети или СПД общего пользования. Инициализация взаимодействия терминала и ПАД включает в себя: 1) установление соединения между терминалом и адаптером — информационное подключение терминала к адаптеру; 2) установление параметров обслуживания терминала, в частности скорости передачи данных и кода, с которыми работает терминал; 3) идентификацию установленного соединения, посредством которой фиксируется готовность терминала и адаптера к совместному функционированию.

## Slide 17
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Обмен управляющей информацией сводится к приему команд от терминала и формированию адаптером ответов на поступающие команды. Команды определяют необходимость установления соединения и разъединения с терминалом, а также установления и изменения параметров функционирования адаптера. Ответы, формируемые адаптером, характеризуют состояние взаимодействующих абонентов (свободен, занят, соединение невыполнимо и др.) и параметры, с которыми работает адаптер. Команды и ответы определяют язык, посредством которого пользователь общается с ИТС через терминал.

## Slide 18
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Порядок сквозного взаимодействия между адаптерами или адаптером и системой обработки данных, сводящегося к обмену управляющей информацией и данными, определяется Рекомендацией ITU-T Х.29 (рис.6.3). Рекомендация Х.29 вводит интерфейс “терминал — виртуальный терминал” как совокупность команд и ответов, необходимых для взаимодействия абонентов с помощью средств, установленных сетевым протоколом Х.25.

## Slide 19
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
В основе взаимодействия пользователя с ИТС лежит работа с данными, вводимыми и выводимыми через реальный терминал. При вводе данных часть символов, формируемых терминалом, например клавиатурой дисплея, относится к собственно данным, а другая часть — к управляющим символам, воздействующим на данные и вызывающим соответствующие манипуляции над данными — редактирование, стирание, передачу и др. При этом часть управляющих символов обрабатывается местными средствами, поддерживающими работу терминала, а другая часть интерпретируется удаленной системой, например главной ЭВМ.

## Slide 20
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Доступные пользователю данные (см.рис.6.3) представляются виртуальным терминалом. Функции ПАД распространяются только на эти данные, и, следовательно, пользователь может манипулировать с тем объемом данных, который хранится в памяти виртуального терминала. Точно так же удаленная система (программа или терминал) модифицирует данные в рамках возможностей виртуального терминала.

## Slide 21
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Данные, связанные с виртуальным терминалом, представляются в форме, в которой выделяется следующая иерархия элементов: символы, строки, страницы и файлы. Файл — наиболее крупный элемент данных, представляющий собой совокупность страниц. Страница характеризуется числом строк и длиной строки, определяющей число символов в строке. Структура данных, отображаемых средствами виртуального терминала, может ограничиваться строкой, страницей и файлом.

## Slide 22
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Когда виртуальный терминал оперирует только со строкой, пользователь может корректировать данные в пределах одной строки и завершение строки, отмечаемое символом “Перевод строки”, приводит к отсылке строки удаленному процессу. При работе со страницей пользователь манипулирует с совокупностью строк и инициирует их пересылку с помощью специальной команды “Передать” или пересылка выполняется автоматически по заполнении всех строк в странице. При большой емкости памяти пользователю может быть предоставлена возможность работы с одним или многими файлами. В этом случае пересылка файлов между местной и удаленной системами производится по протоколу перемещения файлов.

## Slide 23
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Таким образом, пользователь взаимодействует с данными на двух уровнях: нижнем — уровне структуры данных, отображаемом местным процессом в рамках средств виртуального терминала, и верхнем — уровне структуры данных, связанной с удаленным процессом.
В свою очередь удаленный процесс формирует и посылает данные для вывода на терминал. Виртуальный терминал представляет поступающие данные в форме, пригодной для вывода их на конкретный терминал. При этом процедуры виртуального терминала преобразуют длинные строки в последовательность коротких строк путем вставки знаков “Перевод строки” и “Возврат каретки (начало строки)” в последовательности передаваемых символов, а также страницы большого формата — в страницы малого формата.

## Slide 24
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
6.2. Передача файлов
Работа с файлами осуществляется одним из двух способов. Во-первых, пользователь может инициировать в удаленной системе соответствующий процесс (программу) создания, корректировки, чтения, записи и копирования файла и в рамках возможностей этой программы выполнять необходимые действия над данными. При этом между терминалом пользователя и обрабатывающей программой удаленной системы пересылаются сообщения, число которых определяет стоимость выполненной работы. Во-вторых, пользователь может перемещать файл (текст программы или набор данных) в свою систему и производить корректировку файла, не обращаясь к средствам передачи данных.

## Slide 25
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Второй способ работы с файлами иногда более экономичен, чем первый. При обработке данных одна программа может применяться для обработки многих файлов, размещенных в разных системах, и один файл может подвергаться разной обработке по программам, находящимся в нескольких ГВМ. В таких ситуациях передача файлов между системами упрощает организацию обработки данных и снижает затраты на обработку за счет сокращения числа виртуальных соединений и пакетов, передаваемых между системами.

## Slide 26
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Для доступа к файлам и их компонентам служат программы управления данными, входящие в состав операционных систем ЭВМ. Поэтому для передачи файлов необходим специальный протокол, устанавливающий единый для сети способ взаимодействия процессов, участвующих в передаче файла: процесса — источника файла, процесса — получателя файла и процесса, управляющего передачей файла. Эти процессы могут размещаться в трех различных системах или в двух, если файл и пользователь находятся в одной локальной системе.

## Slide 27
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
При передаче файла возникают два потока данных: поток управляющей информации, используемой процедурами передачи файлов, и поток данных, составляющих файл. При передаче больших файлов достаточно велика вероятность ошибок, компенсация которых путем повторной передачи данных приводит к чрезмерно большим затратам. Поэтому протокол передачи файла использует контрольные точки — для компенсации ошибок за счет повторения передачи от последних контрольных точек.

## Slide 28
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
6.3. Удалённый ввод заданий
Задание на выполнение работы формируется пользователем и состоит из последовательности шагов (пунктов), каждый из которых определяет программу, а также требуемые наборы данных. Обработка заданий производится специальной программой, реализующей протокол удаленного ввода заданий. Протокол устанавливает язык для записи шагов задания, сообщения, посылаемые пользователю от программы удаленного ввода заданий, и процедуры обработки.

## Slide 29
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
В простейшем случае удаленный ввод заданий реализуется по схеме, изображенной на рис.6.4. Пользователь взаимодействует с сетью через терминал, подключенный к ТВМ, и работает с ГВМ. Вводя команды с терминала, пользователь устанавливает соединение с процессом, реализующим протокол удаленного ввода заданий (ПУВЗ). Соединение обслуживается процессами, выполняющими протокол виртуального терминала (ПВТ). Пользователь запрашивает необходимые функции протокола удаленного ввода заданий, которые выполняются ГВМ.

## Slide 30
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Терминал
Протокол
виртуального
терминала
Протокол
виртуального
терминала
Протокол
удалённого
ввода задания
Программы
Файлы
Т В М
Г В М
Рис.6.4. Организация удалённого ввода задания

## Slide 31
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
ПУВЗ включает в себя следующие основные функции:
 инициирование и завершение сеанса связи;
 управление данными — создание и
исключение файлов;
 редактирование — вставку, удаление и
замену строк, добавление в файл строк из
другого файла;
 управление обработкой задания —
инициализацию задания, прерывание и
продолжение обработки;
 получение информации о состоянии
заданий, файлов и библиотеки пользователя.

## Slide 32
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Данные могут вводиться с терминала, оформляться в файлы и сохраняться в библиотеке пользователя, а также вызываться из библиотеки пользователя. Пользователь имеет возможность создавать задания, хранить их в библиотеке и инициировать выполнение ранее сформированных многоитерационных заданий. Во время сеанса связи процесс удаленного ввода заданий формирует сообщения, свидетельствующие о реакции системы на вводимые команды и данные. Эти сообщения подтверждают выполнение команд и корректность данных или извещают об ошибках в диалоге, которые выделяются соответствующими программными средствами, связанными с процессом удаленного ввода заданий.

## Slide 33
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
6.4. Распределённая обработка
Для решения особо сложных задач может потребоваться несколько ЭВМ, которые должны реализовать отдельные части задачи (подзадачи) на основе программ, размещаемых в соответствующих ЭВМ, которые могут быть территориально разнесены (причём на значительные расстояния). За счет этого можно значительно расширить сложность решаемых задач и уменьшить время, требуемое для их решения. Способ обработки данных, основанный на представлении задачи совокупностью взаимосвязанных и параллельно выполняемых несколькими ЭВМ подзадач, называется распределенной обработкой.

## Slide 34
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
При распределенной обработке образуется иерархия подзадач, пример которой приведен на рис.6.5. Задача А, порядок решения которой определяется одноименной программой, включает в себя две подзадачи: В1 и В2, которые реализуются самостоятельными программами, инициируемыми операторами программы А. В свою очередь подзадачи В1, В2 разделяются на подзадачи более низкого уровня иерархии: С1, С2 и С3, С4 и т. д. Задача А инициирует подзадачи В1 и В2, которые на соответствующих этапах выполнения инициируют подзадачи более низких уровней, в результате чего создается возможность для параллельного выполнения нескольких подзадач.

## Slide 35
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
A
C3
D3
B1
C4
C2
C1
D2
D1
B2
Рис.6.5. Иерархия подзадач

## Slide 36
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Каждая из подзадач по завершении выполнения информирует об этом подзадачу более высокого уровня и прекращает свое существование до повторного инициирования вышестоящей подзадачей. При этом процесс уровня В существует, пока не завершатся связанные с ним процессы уровней С и D. Задача А будет закончена только по завершении подзадач В1 и В2. На некотором этапе решения задачи А между подзадачами существуют взаимосвязи, представленные на рис.6.6. Процесс А порождает процессы В1 и B2, реализуемые в ЭВМ2 и ЭВМ4 соответственно; процессы В1 и В2 порождают подчиненные им процессы С1, С2 и С3, С4 и т.д.

## Slide 37
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Т
D1
D2
D3
B2
C3
C4
A
C1
B1
C2
ЭВМ 1
ЭВМ 4
ЭВМ 3
ЭВМ 2
Рис.6.6. Распределённая обработка задачи “А”

## Slide 38
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Для организации распределенной обработки необходимо управлять взаимодействием группы распределенных процессов. Эта функция возлагается на уровень управления сеансами (сессиями), который или выделяется в самостоятельный уровень, или включается в расширенную транспортную службу. Управление сессией создает пóрты для процессов и соединения между ними, контролирует всю совокупность сквозных (point-to-point) соединений и восстанавливает функционирование при возникновении ошибки. Если при выполнении подзадачи возникает ошибка, производится рестарт подзадачи таким образом, чтобы исключить необходимость повторного выполнения уже завершенных этапов обработки задачи.

## Slide 39
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Распределенная обработка — наиболее сложный режим выполнения задач, предполагающий наличие развитых операционных систем и сложных процедур управления сеансами. Распределенная обработка существенно расширяет класс задач, решаемых ИТС, но для этого требуется также существенно расширить функциональные возможности ОС ГВМ.

## Slide 40
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
6.5. Электронная почта
Связь администрации ИТС с пользователями и обмен информацией между пользователями обеспечиваются почтовой службой, реализуемой на основе протокола передачи сообщений. Сообщения могут рассылаться как циркулярные, относящиеся ко всем пользователям сети, или как адресуемые конкретным пользователям. Сообщение может быть отправлено в любое время, но принято адресатом только в момент инициирования сеанса работы. Пользователь, начиная взаимодействие с ИТС, подключается к средствам удаленного ввода заданий и при этом идентифицирует себя, посылая в сеть свое имя и пароль.

## Slide 41
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
В этот момент, если пользователь не запретил прием сообщений, все сообщения администрации и других пользователей, хранимые в памяти ТВМ, передаются на его терминал. Если ТВМ не реализует протокол почтовой службы, то сообщения могут быть переданы пользователю только в течение сеанса работы, например в момент завершения обработки задания. До начала сеанса и в период выполнения задания пользователь недоступен для почтовой службы и посылаемые ему сообщения должны храниться в памяти ЭВМ до тех пор, пока не будут затребованы.

## Slide 42
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
В дополнение к традиционным средствам обработки числовых и символьных данных функции ИТС могут быть расширены для передачи и вывода графической информации. Графическая информация вводится в ИТС с графических дисплеев, оснащенных “световым пером”, специальных устройств для снятия графической информации с чертежей или формируется программами, представляющими результаты обработки данных в виде графиков, схем и чертежей. Для вывода графической информации используются графические дисплеи и графопостроители. Способ представления и передачи графической информации в ИТС определяется с помощью протоколов передачи графической информации и управления графопостроителями.
6.6. Протоколы обработки графической информации

## Slide 43
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Протокол передачи графической информации определяет способ управления графическими дисплеями при диалоговом режиме взаимодействия пользователей со средствами обработки данных. Для подключения к сети графических дисплеев разного типа используется протокол виртуального графического дисплея, устанавливающий язык представления графической информации и не зависящий от способа аппаратурной реализации дисплеев. Наиболее широко используются графические дисплеи растрового типа, в которых изображение синтезируется из строк, как в телевизионном кадре.

## Slide 44
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
При этом на экране отображается файл, состоящий из последовательностей битов для дисплеев с двумя уровнями яркости или k-битных символов для дисплеев с 2k уровнями яркости и цветных дисплеев. Файл обновляется всякий раз, когда пользователь выполняет операцию конструирования изображения с использованием клавиатуры дисплея, светового пера и программных средств или когда программа изменяет изображение, воспроизведенное на экране.

## Slide 45
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Даже при незначительном изменении изображения возникает необходимость в передаче большого объема данных (105... 106 бит для 2000-строчных дисплеев) между программой обработки изображений и памятью дисплея. Чтобы избежать этого, изображение разделяют на сегменты и между дисплеем и программой передают только те сегменты, которые затронуты при изменении изображения. Таким образом, при обмене информацией между программой и дисплеем сегмент выступает в качестве элемента данных.

## Slide 46
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Кроме того, протокол передачи графической информации вводит совокупность команд, необходимых для эффективного конструирования изображений. За счет использования аппаратно независимого протокола программы обработки графической информации становятся функционально ориентированными, и сопряжение дисплеев с программами производится по схеме, представленной на рис.6.7. Для обслуживания конкретного дисплея ТВМ, к которой он подключен, оснащается программным адаптером, функционирующим в соответствии с протоколом передачи графической информации и преобразующим команды и фрагменты файла изображения в форму, соответствующую специфике дисплея.

## Slide 47
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Э В М
Т В М
Терминал
Программы
обработки
графической
информации
Протокол
передачи
графической
информации
Рис.6.7. Сопряжение графического дисплея с программами

## Slide 48
Лекция №6: Протоколы высокого уровня в ИТС
Аналогичным образом решается задача сопряжения графопостроителей с программными средствами обработки графической информации. Для того чтобы прикладные программы не зависели от типа графопостроителей, вводится протокол управления графопостроителем — язык для управления процессами вывода графической информации, состоящий из совокупности команд. Команды формируются прикладными программами и передаются в процесс, управляющий графопостроителем. Процесс (соответствующая программа) преобразует команды протокола в форму, соответствующую конкретному графопостроителю, обслуживаемому процессом.