## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №7: Административное управление ИТС
Раздел I: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЯХ
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Для управления ИТС создается служба административного управления. Эта служба по своим функциям выше прикладного уровня, но реализуется совокупностью специальных системных процессов, относимых к прикладному уровню 7 ЭМВОС. Административное управление реализуется операторами сети, функции которых распространяются на отдельные составляющие сети (например, на ГВМ), ее области, включающие в себя близлежащие ЭВМ, узлы и каналы связи, а также на ИТС в целом. Работа операторов сети поддерживается ЭВМ и терминальным оборудованием, через которое вводятся команды управления, управляющая информация.
Лекция №7: Административное управление ИТС

## Slide 3
На терминалах операторов ИТС отображается информация о состоянии сети и ее компонентов, необходимая для контроля процессов функционирования сети и для принятия управленческих решений. Для управления сетью специально выделяются административные ЭВМ, к которым подключаются терминалы операторов сети. Часть функций административного управления возлагается на главные, терминальные и связные ЭВМ и реализуется соответствующими системными программами. Место размещения операторов и соответствующей аппаратуры называется центром административного управления (ЦАУ).
Лекция №7: Административное управление ИТС

## Slide 4
7.1. Функции
Административная служба ИТС реализует следующие основные функции:
 обслуживание операторов;
 управление конфигурацией;
 организацию технического обслуживания;
 управление режимами функционирования;
 учет использования ресурсов и сбор статистики.
Лекция №7: Административное управление ИТС

## Slide 5
Лекция №7: Административное управление ИТС
Обслуживание операторов сети состоит в обеспечении доступа их к средствам административного управления. Каждое из средств реализуется соответствующими программами, размещенными в ЭВМ ЦАУ и отчасти в остальных ЭВМ сети. С помощью специальных команд операторы могут выполнять следующие действия:
     включать и отключать сеть;
     подключать и отключать системы и компоненты сети;
     получать информацию о состоянии сети и ее
    компонентов;
     контролировать работоспособность и диагностировать
    неисправность сети и ее компонентов;
 собирать статистику о работе сети.

## Slide 6
Лекция №7: Административное управление ИТС
Эти команды инициируют соответствующие системные программы, реализуемые в административных ЭВМ сети. Системные программы могут вступать во взаимодействие с системными программами, размещенными в других ЦАУ или ЭВМ сети. Для этого используются стандартные средства установления соединений и передачи данных между процессами.

## Slide 7
Лекция №7: Административное управление ИТС
Управление конфигурацией сети сводится к подключению и отключению компонентов сети — каналов и узлов связи, а также рабочих ЭВМ (главных, терминальных и переходных). Компонент подключается с использованием средств, содержащихся в нём, например, с помощью программы начальной загрузки и активизации сетевых процессов в ЭВМ. Если компонент не имеет собственных средств для хранения программ или микропрограмм, перед активизацией необходимые программные средства передаются из других пунктов сети. При активизации вводятся таблицы определения систем сети, устанавливающие общесетевые адреса и значения параметров функционирования (таблицы маршрутизации, размеры окон, число разрешений на передачу пакетов и др.).

## Slide 8
Лекция №7: Административное управление ИТС
Параметры в дальнейшем могут изменяться по командам операторов, оптимизирующих работу ИТС. Так, операторы сети имеют возможность изменять таблицы маршрутизации при превышении допустимых уровней загрузки и помех в каналах, при отключении и отказах каналов и узлов связи и т.п. При отключении компонентов сети формируются предупреждения, по которым принимаются меры для сохранения данных о прерываемых работах для завершения работ.

## Slide 9
Лекция №7: Административное управление ИТС
Операторы контролируют состояние сети путем запроса у систем сети:
 данных об именах и адресах активизированных
в них процессов;
 таблиц определения, содержащих сведения о
значениях параметров, с которыми работают
системы;
 данных о сессиях, логических каналах, наличии
разрешений и т.д.;
 данных о загрузке ресурсов систем — каналов
связи, процессоров, памяти и др.

## Slide 10
Лекция №7: Административное управление ИТС
Техническое обслуживание сети сводится к наблюдению за ее состоянием, контролю работоспособности компонентов и поиску неисправностей. Операторы сети имеют возможность проверять активность компонентов сети, инициировать тестирование каналов, узлов связи и ЭВМ (их транспортных и прочих модулей), получать эксплуатационную статистику о числе отказов и рестартов в каналах, узлах связи, терминальных и главных ЭВМ.

## Slide 11
Лекция №7: Административное управление ИТС
Способ тестирования и поиска неисправностей зависит от типа средств, реализующих сетевые функции. Наиболее широко применяется способ эхо-контроля (ping), основанный на передаче специальных пакетов, возвращаемых тестируемым элементом в систему — источник пакетов (рис.7.1). Программа контроля сети, размещаемая в ЦАУ, проверяет работоспособность элементов сети (уровней 1...4 ЭМВОС) путем посылки контрольных пакетов, адресованных требуемым элементам сети — оконечному оборудованию каналов, средствам управления в узлах связи, уровневым средствам управления ЭВМ. Элементы в ответ на контрольные пакеты формируют эхо-пакеты, получение которых ЦАУ свидетельствует о работоспособности тракта контролируемого элемента. Получаемая в процессе контроля информация позволяет диагностировать отказавший элемент. Этот же способ используется в ГВМ для контроля каналов передачи данных, связывающих ЭВМ с СПД.

## Slide 12
Рис.7.1. Эхо-контроль каналов и систем
Лекция №7: Административное управление ИТС
УС
УС
ЭВМ
ЦАУ
Программа контроля сети
Пакет
Эхо-пакет
1
1
3
3
3
4
2
2
2
2
2
1
1
1

## Slide 13
Лекция №7: Административное управление ИТС
Управление функционированием сети направлено на оптимизацию работы сети за счет выбора параметров, наилучшим образом соответствующих текущей конфигурации сети, нагрузке и требованиям к качеству обслуживания пользователей. Исходя из текущего состояния сети, операторы назначают параметры, определяющие режим работы каналов, таблицы маршрутизации в узлах связи, число разрешений на передачу пакетов для ЭВМ сети и др. Оптимизация может достигаться за счет передислокации программ и файлов между ГВМ.

## Slide 14
Лекция №7: Административное управление ИТС
Для учета использования ресурсов сети главные ЭВМ и, возможно, узлы связи и терминальные ЭВМ оснащаются программными мониторами — измерительными системами. Мониторы регистрируют виды и объем связных услуг, а также процессорное время и емкость памяти, предоставляемые пользователю в каждом сеансе взаимодействия с сетью. Файлы, содержащие результаты измерений, периодически и перед завершением рабочих периодов передаются из ЭВМ в ЦАУ, где обрабатываются для оценки объемов предоставленных ресурсов и начисления платы за их использование, а также для учета использования ресурсов вычислительной сети. На основе получаемых данных решаются задачи развития ИТС: увеличения числа терминалов и контингента пользователей, числа и мощности ЭВМ, пропускной способности СПД и т.д.

## Slide 15
Лекция №7: Административное управление ИТС
7.2. Организация
Для взаимодействия центров административного управления между собой и с прочими системами сети используются общие для сети протоколы. В рабочие системы на каждом уровне встроены средства, реализующие необходимые процедуры административного управления: предоставление данных о состоянии уровня управления, прием значений параметров, влияющих на функционирование средств, эхо-контроль и др. На прикладном уровне в рабочих системах выполняются процессы административного управления, которые могут взаимодействовать с ЦАУ, используя всю совокупность услуг, предоставляемых транспортным интерфейсом. На эти процессы возлагается, в частности, регистрация объемов ресурсов, выделяемых главными ЭВМ и средствами связи для обслуживания прикладных процессов пользователей, а также обслуживание операторов локальной системы.

## Slide 16
Лекция №7: Административное управление ИТС
В ИТС с малым числом узлов административное управление осуществляется из единственного центра. В крупномасштабных сетях функции управления распределяются между несколькими пунктами административного управления. Среди пунктов выделяется ЦАУ, в который передается информация о состоянии ИТС в целом.