## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet.
Семейство протоколов TCP/IP
Раздел II: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТС ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Под термином “Internet” понимается, во-первых, способ организации информационного обмена, основанный на применении семейства протоколов TCP/IP (далее TCP/IP); во-вторых, глобальное сообщество мировых ИТС, которые используют TCP/IP для обмена данными.
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP

## Slide 3
8.1. Предыстория
Internet начиналась, аналогично большинству современных сетевых технологий, по инициативе министерства обороны США как военная программа, направленная на повышение устойчивости системы управления государством и его вооруженными силами в период кризисных ситуаций и военное время.
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP

## Slide 4
Стране, которая могла подвергнуться ядерному нападению, нужна была надежная СПД, исправно функционирующая и при потере значительной части своих элементов и оборудования. В 1964 году “RAND Corporation” (знаменитый американский мозговой центр времен “холодной войны”) опубликовала свои предложения, которые заключались в том, что СПД, прежде всего, должна быть децентрализованной и состоять из отдельных независимых сегментов (tatters — буквально “куски”). Таким образом, каждый узел сети должен быть независимым от остальных узлов и тогда он сможет самостоятельно отвечать за прием/передачу сообщений.
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP

## Slide 5
В основу организации информационного обмена был положен принцип коммутации пакетов. С самого начала предполагалось, что для приема/передачи информации могут использоваться любые каналы связи (радио, телефонные, выделенные линии и т.п.).
В начале 60-х годов такая сеть была создана и объединила “RAND”, Массачусетский технологический институт и Калифорнийский университет (University of California). В 1968 году к сети присоединилась Национальная физическая лаборатория Великобритании. В 1969 году Агентство перспективных исследований министерства обороны США решило объединить суперкомпьютеры оборонных научных и управляющих центров в единую сеть, которая получила название ARPANET. В 1969 году в сети были только 4 ГВМ, в 1971 — 14, в 1972 — 37, в 1979 — 111 ГВМ и ТВМ.
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP

## Slide 6
В 70-е годы совершенствуется и унифицируется сетевая технология ARPANET. Выяснилось, что основную нагрузку в сети составляют не вычисления, а сообщения, подлежащие передаче. Это обусловило развитие систем электронной почты и “телеконференций”. На смену первым протоколам ARPANET в начале 80-х годов пришли новые стандарты “Transmission Control Protocol” — ТСР и “Internet Protocol” — IP (Internetworking Protocol — протокол межсетевого взаимодействия). Первый описывает способы разбиения информационного сообщения на пакеты и передачи последних, а второй управляет адресацией и маршрутизацией в сети. Эти два протокола дали название всему семейству протоколов информационного обмена, разработанному в рамках Internet — семейству протоколов TCP/IP. Важнейшим шагом в развитии протоколов TCP/IP явилась их интеграция с операционной системой “BSD UNIX” (версия Berkeley Software Distribution), созданной в Калифорнийском университете. Работы, выполненные в этом университете, положили начало и первым прикладным протоколам семейства TCP/IP.
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP

## Slide 7
ARPANET имеет трехуровневую организацию программного управления (рис.8.1).
Протокол ГВМ-УС определяет форматы передаваемых сообщений и процедуры доступа к СПД. Протокол ГВМ-ГВМ определяет процедуры установления, восстановления и разъединения виртуальных каналов, а также управления потоками сообщений между ЭВМ. Протоколы высшего уровня являются функционально ориентированными и обеспечивают реализацию прикладных функций. В сети с использованием специальных терминалов реализован протокол передачи речевых сообщений в цифровой форме.
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
8.2. Краткая характеристика СПД ARPANET

## Slide 8
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Протокол
связи с терминалами
Протокол передачи
файлов
Протокол графической информации
Протокол ГВМ-ГВМ
Протокол ГВМ-УС
Уровень
Процессов
Транспортный
Коммуникационный
Рис.8.1. Протоколы СПД ARPANET

## Slide 9
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Передача данных в сети производится пакетами, которые максимально могут содержать 1008 битов данных. Почти 50% передаваемых пакетов являются служебными — командами и ответами; средняя длина пакета составляет 218 битов. Для восстановления искаженных и потерянных пакетов в сети используется механизм квитирования, а также тайм-аута, продолжительность которого для канала, связывающего два узла сети, составляет 250 мс. Каналы связи в сети работают надежно: в среднем одна ошибка на 12880 переданных пакетов. Коэффициент готовности коммутационных ЭВМ равен 0,9836.

## Slide 10
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Коммутация пакетов в СПД ведется на основе таблиц маршрутизации, устанавливающих основные (кратчайшие) пути к адресатам с помощью алгоритма локальной адаптивной маршрутизации. Через каждые 640 мс каждый узел формирует маршрутные сообщения, направляемые всем смежным узлам и содержащие зарегистрированные значения задержки пакетов. На основе этих данных узлы выбирают направления передачи, которым соответствуют минимальные задержки.

## Slide 11
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Главные ЭВМ подключаются к узлам СПД с помощью асинхронных дуплексных каналов и обмениваются с сетью сообщениями, предельная допустимая длина которых 8063 бита. УС, в который поступает сообщение от ГВМ, разделяет его на пакеты. Сообщение максимальной длины разделяется на 8 пакетов: 7 пакетов по 1008 битов и один пакет в 1007 битов. УС, получающий пакеты, собирает их в сообщение, которое передается как целое адресату — ГВМ. Терминалы подключаются к ГВМ или сопрягаются с СПД через специальный узел связи — терминальный, который выполняет одновременно функции коммутационной и терминальной ЭВМ. Для предотвращения перегрузок СПД каждый УС имеет право принимать не более четырех сообщений. После приема четырех сообщений УС блокирует доступ к сети для всех подключенных к нему ЭВМ — до тех пор, пока не будет получена квитанция о приеме сообщения узлом-адресатом.

## Slide 12
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
В 1977 году TCP/IP начинали использовать другие компьютерные сети для подключения к ARPANET, однако до 1986 года Internet еще не был Internet-ом. С 1984 года Национальный научный фонд США (National Science Foundation) начал инвестировать научную компьютерную сеть NSFNET. Эта сеть объединила научные центры и университеты США. В качестве основы сети были выбраны протоколы семейства TCP/IP. В это время к NSFNET примкнули NASA (национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства), DOE (министерство энергетики), DOD (министерство обороны) и National Institutes of Health (национальная организация здравоохранения). Таким образом, образовались шесть первых сегментов СПД: gov, mil, edu, com, org и net. Начиная с 1986 года можно реально говорить о становлении глобальной компьютерной сети США — Internet.
8.3. Появление Internet

## Slide 13
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
1989 год — последний год ARPANET. Фактически закат начался в 1986-м, когда встал вопрос о включении машин NSFNET в сеть ARPA. Еще в 1983 году из ARPANET выделилась MILNET, объединившая военные организации. Руководство ARPANET не сочло возможным войти в проект NSFNET, и поэтому дальнейшее развитие Internet продолжалось без ARPANET.
В настоящее время узлы Internet существуют на всех континентах и объединяют по данным “Internet Society” (организации, призванной координировать усилия по управлению и стандартизации этого сетевого сообщества) за 1995 год 6,6 млн. IP-узлов, 200 тыс. сегментов и 70 тыс. независимых сетей. Ежедневный трафик в 1997 году составлял 11 Тбайт. В ноябре 2000 года число пользователей Internet составило более 407 млн. человек. Уже в сентябре 2002 года это число увеличилось более чем вдвое и составило 840 млн. человек, а число IP-узлов превысило 200 млн. По различным прогнозам к 2010 году более 80% территории планеты будет охвачено Internet-сетью.

## Slide 14
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Реализация сетевого проекта требовала принятия организационных мер, координирующих усилия разработчиков. В связи с этим создавались и реорганизовывались технические комитеты, которые в 1989 году приобрели современную структуру в виде центрального органа IAB (Internet Activities Board), включающего два подкомитета: исследовательский — IRTF (Internet Research Task Force) и “законодательный” — IETF (Internet Engineering Task Force). IETF — основная структура Internet, ведающая вопросами стандартизации, принимающая стандарты RFC (Request For Comments) и являющаяся международной организацией, включающей большие секции (по направлениям), внутри которых в свою очередь формируются рабочие группы (по задачам). В IETF существует определенная практика принятия проекта RFC, которая базируется на необходимости рассмотрения нескольких независимых реализаций предлагаемого стандарта.
8.4. Организационные структуры Internet

## Slide 15
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Все принятые IETF стандарты RFC (а также другие заслуживающие внимания материалы) общедоступны внутри Internet через электронную почту, файловые и W3-серверы и др.
Кроме того, в Internet существует орган, ответственный за распространение технической информации, работу по регистрации и подключению пользователей к Internet и за решение ряда административных задач, таких, как распределение адресов в этой глобальной сети. Этот орган называется Центр сетевой информации (ЦСИ, Network Information Center — NIC).

## Slide 16
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Под семейством протоколов TCP/IP в широком смысле понимают обычно весь набор стандартов RFC. Однако общим и основополагающим элементом для всех этих протоколов является Internet Protocol (IP). Этот протокол, собственно, и реализует распространение информации по IP-сети. Его значение как технологической основы сети Internet очень велико.
8.5. Пятиуровневая архитектура управления в сетях Internet

## Slide 17
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Протокол IP осуществляет передачу информации от узла к узлу сети в виде дискретных блоков-пакетов. При этом IP не несет ответственности за надежность доставки информации, целостность или сохранение порядка потока пакетов. Эту задачу решают два других протокола — TCP (Transmission Control Protocol, протокол управления передачей данных) и UDP (User Datagram Protocol, дейтаграммный протокол передачи данных), которые “лежат” над IP (т.е. используют процедуры протокола IP для передачи информации, добавляя к ним дополнительно свою функциональность).

## Slide 18
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
TCP и UDP реализуют различные режимы доставки данных. ТСР — протокол с установлением соединения, а UDP — дейтаграммный протокол (без установления соединения).
Выше, над транспортными протоколами ТСР или UDP, лежат протоколы, реализующие те или иные прикладные службы, такие, как обмен файлами (File Transfer Protocol, FTP) и сообщениями электронной почты (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP), обеспечивающие терминальный доступ к удаленным серверам (TELNET).
Таким образом, иерархию управления в TCP/IP-сетях обычно представляют в виде пятиуровневой концептуальной модели (RFC-791 и RFC-1349), приведенной на рис.8.2.

## Slide 19
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Прикладной
Транспортный
Сетевой
Канальный
Физический
NFS
FTP
Telnet
RPC
TFTP
DNS
RIP
TCP
IP
ARP
Enet
Ethernet
Модем
SLIP
PPP
Модем
UDP
Рис.8.1. Архитектура и совокупность протоколов ТСР/IP
узла связи сети Internet

## Slide 20
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Первый уровень — физический (hardware) описывает ту или иную среду передачи данных.
На втором уровне — канальном (network interface) лежит аппаратно зависимое программное обеспечение, реализующее распространение информации на том или ином отрезке среды передачи данных.
Третий уровень — сетевой (Internet) — и есть IP-протокол. Его главная задача — маршрутизация (выбор пути через множество промежуточных узлов) при доставке информации от узла-отправителя до узла-адресата. Вторая важная задача протокола IP — сокрытие аппаратно-программных особенностей среды передачи данных и предоставление вышележащим уровням единого унифицированного и аппаратно независимого интерфейса для доставки информации. Достигаемая при этом канальная (аппаратная) независимость и обеспечивает многоплатформное применение приложений, работающих над IP-протоколом.

## Slide 21
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
При этом протокол IP не обеспечивает транспортную службу в том смысле, что не гарантирует доставку пакетов, сохранение порядка и целостности потока пакетов, и не различает логические объекты (процессы), порождающие поток информации. Это задачи других протоколов — ТСР и UDP, относящихся к четвертому, транспортному (transport) уровню.
Выше — на пятом уровне — прикладном (application) — лежат прикладные задачи, запрашивающие услуги у транспортного уровня.

## Slide 22
Лекция №8: Мировые компьютерные сети Internet. ARPANET. Организационные структуры Internet. Семейство протоколов TCP/IP
Следует также обратить внимание на терминологию, традиционно используемую в литературе по TCP/IP для обозначения информационных объектов, распространяющихся между различными уровнями. Приложение передает транспортному уровню сообщение (message), имеющее сообразные данному приложению размер и семантику. Транспортный уровень “разрезает” это сообщение (если оно достаточно велико) на блоки, которые передаются межсетевому уровню (т.е. протоколу IP). Последний формирует IP-пакеты (их еще называют IP-дейтаграммами, если речь идет о UDP-протоколе). Затем происходит их “упаковка” в кадры (frame), приемлемые для данной физической среды передачи информации. Формирование кадров, фактически, является динамической процедурой мультиплексирования (временного уплотнения канала связи).