## Slide 1
МЕЛЬНИКОВ Дмитрий Анатольевич
доктор технических наук, доцент
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP
Раздел II: ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИТС ГЛОБАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА INTERNET
КУРС ЛЕКЦИЙ
ОРГАНИЗАЦИЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СЕТЕЙ И СИСТЕМ

## Slide 2
Протоколы канального уровня решают задачу согласования потока IP-пакетов с физической средой передачи данных. В основе такого согласования лежит процедура формирования кадров.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 3
9.1. Протокол канального уровня SLIP (Serial Line IP)
Первым стандартом канального уровня, обеспечивающим работу терминалов пользователей (TCP/IP) по линиям связи, реализующих последовательную передачу символов, стал протокол SLIP (Serial Line IP), разработанный в начале 80-х годов (RFC-1055). Позднее SLIP-протокол был поддержан в ОС UNIX и реализован в программном обеспечении для персональных ЭВМ (ПЭВМ).
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 4
SLIP-протокол характеризуется тем, что он обеспечивает возможность подключаться к сети Internet через стандартный интерфейс RS-232, имеющийся в большинстве ЭВМ. В настоящее время SLIP широко используется в оконечных ПЭВМ, подключенных к линиям связи, которые имеют пропускную способность 1,2...28,8 Кбит/с.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 5
Псевдоструктура кадра SLIP (логическая характеристика протокола). По сути, кадр SLIP-протокола структуры не имеет, он только предусматривает разграничение последовательно передаваемых пакетов IP (пакеты сетевого уровня) и тем самым обеспечивает синхронный ввод пакетов в канал связи (физический уровень). Для этого в SLIP-протоколе используются специальный символ “END” (рис.9.1), значение которого в шестнадцатеричном представлении равно “С0” (11000000).
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 6
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP
IP-пакет
Кадр SLIP
END
END
ESC
ESC
C0
C0
C0
DD
DB
DB
DB
DC
11000000
11011011
11001100
11011101
Рис.9.1. Соответствие между кадром SLIP и IP-пакетом

## Slide 7
В случае если в пакете IP имеется байт, тождественный символу “END”, то он заменяется двухбайтовой последовательностью, состоящей из специальных символов “ESC“ (“DB” — 11011011) и “DC” (11011100). (Применяемый в протоколе SLIP символ “ESC“ не равен символу “ESC” в коде ASCII, поэтому обозначают его “SLIP ESC”.) Если же байт данных тождествен символу “SLIP ESC”, то он заменяется двухбайтовой последовательностью, состоящей из собственно символа “SLIP ESC” и символа “DD”(11011101). После последнего байта пакета IP передается символ “END”.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 8
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP
Механизм формирования кадра показан на рис.9.1. Здесь приведены стандартный IP-пакет, один байт которого тождествен символу “END”, а другой — символу “SLIP ESC”, и соответствующий ему кадр SLIP-протокола, который больше на 4 байта. SLIP-протокол не определяет максимально допустимую длину “информационного поля” передаваемого “кадра”, однако, реальный размер “вкладываемого в кадр” пакета IP не должен превышать 1006 байтов. Данное ограничение связано с первой реализацией SLIP-протокола в соответствующей ОС BERKLEY UNIX, и поэтому соблюдение его необходимо для обеспечения требуемой совместимости разных реализаций (версий) SLIP-протокола.

## Slide 9
Недостатки SLIP-протокола:
во-первых, SLIP-протокол не обеспечивает обмен адресной информацией. Это ограничение не позволяет использовать SLIP-протокол для некоторых видов сетевых услуг;
во-вторых, отсутствие индикации типа протокола, пакет которого “вкладывается” в кадр SLIP. Поэтому через последовательную линию по SLIP-протоколу можно передавать трафик лишь одного сетевого протокола;
в-третьих, в SLIP-протоколе не предусмотрены процедуры обнаружения и коррекции ошибок. Эти функции обеспечивают протоколы вышележащих уровней.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 10
Протокол сжатия служебной информации CSLIP (Compressed SLIP). Для повышения эффективности использования пропускной способности линий связи применяются алгоритмы сжатия данных (например, за счет уменьшения объема служебной информации, содержащейся в заголовках IP-пакетов). Такую задачу решает протокол CSLIP. При использовании протоколов типа TELNET для доставки одного байта данных требуется переслать 20-байтовый заголовок IP-пакета и 20-байтовый заголовок ТСР-блока (итого 40 байтов). CSLIP-протокол обеспечивает сжатие 40-байтового заголовка до 3-5 байтов. Поэтому большинство реализаций протокола SLIP поддерживают спецификацию CSLIP-протокола.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 11
РРР-протокол (RFC-1661) был разработан Инженерной проблемной группой Internet (IETF)
и пришел на смену устаревшему SLIP-протоколу.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP
9.2. Протокол канального уровня РРР
(Point-to-Point Protocol)

## Slide 12
Общая характеристика протокола. В отличие от SLIP-протокола РРР-протокол может работать не только с интерфейсом RS-232, но и с другими интерфейсами между ООД и АКД (RS-422, RS-423 и V.35). РРР-протокол может работать без управляющих сигналов модемов (таких, как “Request to Send”, “Clear to Send”, “Data Terminal Ready”). Единственное жесткое требование, предъявляемое РРР-протоколом к линии связи, — обеспечение дуплексного соединения.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 13
РРР-протокол включает:
механизм обрамления пакетов протоколов сетевого уровня и формирования кадров для передачи по линии связи;
протокол Link Control Protocol (LCP, RFC-1471) для установления, конфигурирования и тестирования соединения;
протоколы сетевого управления Network Control Protocols (NCP, RFC-1473 и RFC-1474) для установления и конфигурирования процедур передачи сообщений, поступивших из сетей, которые функционируют по различным сетевым протоколам.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 14
Логическая характеристика протокола. Формат кадра РРР-протокола (рис.9.2) аналогичен формату кадра HDLC и включает:
  флаг (01111110);
  поле “Адрес” (11111111);
  поле “Управление” (00000011);
  поле “Протокол” (2 байта), значение которого
  определяется типом пакета, содержащегося в
  поле “Информация” (рис.9.3);
  поле “Информация” (до 1500 байтов);
  поле “Контрольная сумма (проверка)” (2 байта;
  Cyclic Redundancy Code).
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 15
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP
Флаг
01111110
Флаг
01111110
Управление
00000011
Адрес
11111111
Протокол
2 байта
Проверка
2 байта
Информация
до 1500 байтов
Рис.9.2. Формат кадра РРР-протокола

## Slide 16
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP
Рис.9.3. Кодирование поля “протокол” в кадре РРР-протокола
User/Password Authentication Protocol
C023
Link Control Protocol
C021
IPX Control Protocol
802B
Apple Talk Control Protocol
8029
DECnet Phase IV Control Protocol
8027
Xerox NS IDP Control Protocol
8025
ISO CLNP Control Protocol
8023
IP Control Protocol
8021
Van Jacobson Compressed TCP/IP 2
002F
Van Jacobson Compressed TCP/IP 1
002D
IPX
002B
Apple Talk
0029
DECnet Phase IV
0027
Xerox NS IDP
0025
ISO CLNP
0023
IP
0021
Тип пакета в поле «Информация»
Кодирование поля (шестнадцатиричное) «Протокол»

## Slide 17
Если биты кадра РРР-протокола передаются последовательно, тогда, в случае появления между флагами последовательностей из пяти идущих подряд бит “1”, после каждой такой последовательности вставляется “0”-й бит, чтобы избежать имитации комбинации “флаг”. На приёмной стороне конце “0”-е биты отбрасываются.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 18
Если кадр РРР-протокола передается через физический интерфейс параллельно (блоками с числом битов, кратным 8, с целью обеспечения цикловой синхронизации), тогда, в случае появления между “флагами” байтов со значениями “7Е”, “7D” (значения символа “ESC”) и значениями “ХХ”, меньшими 20 (значения управляющих символов кода ASCII), происходят следующие замены:
байт “7Е” заменяется “7D”, “5Е”;
байт “7D” — “7D”, “5D”;
байты “ХХ” со значениями, меньшими 20, — “ХХ”, “01”.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 19
Процедурная характеристика протокола. Рассмотрим упрощенный алгоритм функционирования РРР-протокола (рис.9.4). Начальная фаза начинает и заканчивает процесс связи. В случае появления внешнего события (например, готовность аппаратного обеспечения осуществить связь) будет инициирована фаза установления соединения, в течение которой происходит согласование различных параметров соединения (обмен кадрами LCP). В случае невозможности установления соединения процесс прервется, и протокол перейдет в состояние начальной фазы.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP

## Slide 20
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP
Если же все необходимые параметры согласованы, будет инициирована фаза аутентификации, в течение которой проводится проверка на подлинность участников сеанса связи (если таковая требуется). В случае неудачной аутентификации процесс соединения перейдет в фазу разъединения, подготавливающую разрыв соединения. Если же фаза аутентификации прошла успешно, протокол переходит к фазе передачи данных. В этой фазе осуществляется обмен данными. В фазе разъединения (используется по окончании передачи кадров или в случае возникновения каких-либо ошибок) прерывается передача кадров, и РРР-протокол переходит в состояние начальной фазы.

## Slide 21
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP
Начальная
фаза
Установление
соединения
Передача
данных
Аутентификация
Разъединение
Рис.9.2. Блок-схема алгоритма функционирования
РРР-протокола

## Slide 22
Преимущества РРР-протокола. По сравнению с SLIP-протоколом РРР-протокол является значительно более развитым инструментом и имеет следующие преимущества:
  возможность одновременной работы с
  различными сетевыми протоколами, а не
  только с IP;
  проверка целостности данных;
  поддержка динамического обмена адресами IP;
  возможность сжатия заголовков пакетов IP и
ТСР с помощью алгоритмов, механизм которых
похож на тот, который реализован в
CSLIP-протоколе.
Лекция №9: Протоколы канального уровня SLIP и PPP